СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	3

1.1	Электрическая энергия	3

1.2	Тепловая энергия	3

1.3	Водоснабжение	4

1.4	Водоотведение	5

1.5	Газоснабжение	5

1.6	Твердые коммунальные отходы	5

2	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	7

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

3.1	Система электроснабжения	9

3.2	Система теплоснабжения	12

3.3	Система водоснабжения	12

3.4	Система водоотведения	13

3.5	Система газоснабжения	14

3.6	Система утилизации твердых коммунальных отходов	14

4	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	17

5	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20

6	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	25

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	25

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	26

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	26

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	27

6.6	Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов	27

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	28

8	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	32

9	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	35

10	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	37

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2016-2028 год спрос на коммунальные ресурсы в муниципальном образовании может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Электрическая энергия

Общий объем реализации электрической энергии муниципальным образованием «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в 2015 году составил 0,3 МВт.ч.

Перспективный баланс потребления электрической энергии муниципальным образованием «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в муниципальном образовании в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования, довести учет потребления электроэнергии до 100%.

В таблице 1.1 приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2028 г.

Таблица 1.1

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| Потребность в электроэнергии, млн. кВт.ч | 0,3 | 0,31 | 0,35 |

## Тепловая энергия

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованное теплоснабжение не осуществляется. Применяется индивидуальное отопление (котельное, печное)

Поставщиком угля, дров является МП «ЗР Севержилкомсервис»

Общая площадь жилого фонда муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 01.01.2015 г. составляет – 3,8 тыс. м2, средняя жилищная обеспеченность – 14,6 м2 на жителя (это включая вспомогательные, подсобные помещения и не относящейся к жилой площади).

Приросты площади строительных фондов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в течение 2016-2028 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла и в положительном случае строительства новой модульной котельной с прокладкой теплотрассы от централизованного теплоснабжения.

На перспективу планируется строительство новой котельной в д. Андег. Общая установленная мощность основного оборудования: 2 котла по 2,350 Гкал/ч каждый. Строительство сетей теплоснабжения, протяженностью 1,5 км.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| Установленная мощность, Гкал/час | отс. | 4,7 | 4,7 |
| Ограничения тепловой мощности | отс | Нет | Нет |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | отс. | 2,144 | 2,144 |

## Водоснабжение

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованное водоснабжение не осуществляется. Источником воды является озеро вблизи д. Андег на котором установлен водозабор с установленной на нем системой водоочистки БВПУ-К (блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа) и водоразборной колонкой.

Водопроводная сеть на территории поселка отсутствует.

Контроль за качеством воды не ведется. Зоны санитарной охраны на источниках воды не утверждены.

На перспективу планируется разработка ПСД на строительство водопровода с водоразборными колонками, протяженностью 4 км. Подробные данные уточнять после разработки проектно-сметной документации.

Прогнозный баланс водоснабжения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и нормы потребления 50 литров в сутки на одного человека и представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.3

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| Реализовано воды, м3 | 198,79 | 5120 | 5475 |

## Водоотведение

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

Переполнение выгребных ям приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

На перспективу планируется разработка ПСД и строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «Бионик», с установкой индивидуальных септиков и приобретением ассенизаторской машины.

Прогнозный баланс образования ЖБО на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения и нормы образования стоков, ЖБО 0,045 м3 в сутки на одного человека и представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Прогнозное потребление воды

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| Реализовано воды, м3 | отс. | 4150 | 4380 |

## Газоснабжение

Застройка муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена и на перспективу не планируется, в связи с отсутствием.

## Твердые коммунальные отходы

Твердые коммунальные отходы, образующиеся на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, вывозятся (населением самостоятельно) на полигон ТКО д. Нарыга (место хранения коммунальных отходов) общей площадью 0,09 га.

Общий объём твердых коммунальных отходов, образующийся на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа – около 240 м3/год (выведен средний показатель по всей территории НАО эквивалентно численности населения на территории МО «Андегский сельсовет» НАО).

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов муниципального образования представлен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Прогнозный объем твердых коммунальных отходов

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2015 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| Объем коммунальных отходов, тыс. м3 | 240 | 242 | 250 |

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

- финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

- организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. - установка дополнительных светодиодных ламп для уличного освещения |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. - после строительства новой котельной с теплотрассой в северо-западной части поселения практически весь поселок будет охвачен подачей теплоэнергии |
| 3 | Водоснабжение | - Определение динамики химического состава воды; - Соблюдение требований законодательной в части пользования водными ресурсами; - Обеспечение населения поселка необходимым количеством воды; - Соблюдение требований СанПиН. |
| 4 | Водоотведение | - повышение надежности систем водоотведения; - подключение новых потребителей; - очистка сточных вод до нормативных требований. |
| 5 | Газоснабжение | мероприятия по развитию газоснабжения на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не планируются |
| 6 | Сбор и вывоз ТКО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок. - мусоросжигающие установки в количестве 1 штуки |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Институциональная структура

Распределение, передача электроэнергии потребителям муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым МП «ЗР Севержилкомсервис». На территории муниципального образования находится 1 дизельная электростанция.

Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляется от дизельной электростанции.

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование диз. станции | Мощность выработки | месторасположение | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельная электростанция | 100 кв/ч | д. Андег НАО | Соответствует всем тех. условиям, год стр-ва 1980. | Муниципальное предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» |

Распределительные сети муниципального образования работают на напряжении 1 кВ и 6 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения 6 кВ – 4,87 км.

Баланс мощности ресурса

Прогноз потребности в электроэнергии в муниципальном образовании «Андегский сельсовет» произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2028 г. на уровне 300 чел;

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Ненецкого автономного округа;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Надежность работы системы

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа необходимо провести текущие ремонты основного технологического оборудования, так как существует незначительный износ сетей электроснабжения и трансформаторов.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ - 6 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

- повышенная пожароопасность применяемого дизельного электрооборудования, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых установок и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

В таблице 3.2 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям МП «ЗР Севержилкомсервис».

Таблица 3.2

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,02 | 3,09 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- Увеличение потребления электроэнергии муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- Коммутационные аппараты 6-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

## Система теплоснабжения

На момент разработки программы, централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не осуществляется. Применяется индивидуальное печное и котельное отопление на дровах и угле.

Институциональная структура

Основной поставщик дров и угля для индивидуального отопления - МП «ЗР Севержилкомсервис».

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Проблемы:

- отсутствие централизованного теплоснабжения;

Требуемые мероприятия:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- строительство новой (отдельной от централизованной котельной) модульной котельной с прокладкой теплотрассы в северо-западной части поселения Каратайка

- строительство новых сетей теплоснабжения;

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

## Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа услуги по холодному водоснабжению оказывает Муниципальное предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис».

Характеристика системы водоснабжения

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованное водоснабжение не осуществляется. Источником воды является озеро вблизи д. Андег на котором установлен водозабор с установленной на нем системой водоочистки БВПУ-К (блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа) с установленным насосом - «Ручеек» (2015 год установки) и водоразборной колонкой.

Водопроводная сеть на территории поселка отсутствует.

Контроль за качеством воды не ведется. Зоны санитарной охраны на источниках воды не утверждены

Баланс мощности ресурса

Объем поднятой воды за 2015 год составил 198,79 м3.

Надежность работы системы водоснабжения

Износ оборудования водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. Необходимо провести мероприятия по прокладке водопровода, для бесперебойного обеспечения населения водой.

Качество поставляемого ресурса

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии НАО» и Центром лабораторного анализа и технических измерений по НАО.

Действующие тарифы на услуги водоснабжения

Тарифы на услуги по передаче водоснабжению отсутствуют.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В целом, основными проблемами водоснабжения на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа являются: отсутствие сетей водоснабжения.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

## Система водоотведения

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

Переполнение выгребных ям приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

## Система газоснабжения

Снабжение природным газом на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не осуществляется.

## Система утилизации твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа организация, осуществляющая сбор и вывоз, использование, обезвреживание, транспортирование, размещение, промышленных и коммунальных отходов и их утилизацию, отсутствует.

Характеристика системы твердых коммунальных отходов

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа отсутствует организованный сбор и вывоз ТКО на полигон, расположенный в д. Нарыга. Вывоз ТКО осуществляется населением самостоятельно, на своем транспорте по мере накопления, а также сжигается на придомовых участках.

Ввиду отсутствия стандартных контейнеров для твердых коммунальных отходов, приобретение мусоровозов не требуется.

Информация по объему ТКО от населения не предоставлена, ввиду отсутствия организованного сбора и вывозы ТКО на свалку. За норму накопления ТКО у населения принят усредненный показатель в целом по НАО.

В таблице представлены основные характеристики свалки ТКО.

Таблица 3.3

Основные характеристики свалки ТКО

| Наименование показателя | Ед. изм. | На 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативная площадь свалки | га | 0,09 |
| 2. Объем захороненных утилизированных твердых коммунальных отходов | м3 | 240 |
| 3. Расстояние от свалки до жилых застроек | км | 18 |

Балансы мощности и ресурса

Информация по объему ТКО, образующегося на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа отсутствует, ввиду того, что нет организованного сбора и вывоза ТКО.    Общий объем подлежащих утилизации отходов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа вычислен приблизительно, на основании средней нормы образования ТКО на всей территории НАО и составил за 2015 год с учетом всех отходов – около 240 м3/год.

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО отсутствуют.

Технические и технологические проблемы в системе

Присутствует проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- отсутствие на территории населенных пунктов контейнеров (мусоросборников);

- отсутствие организованного сбора и вывоза ТКО.

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие денежных средств, которые необходимо затратить на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 01.01.2015 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | отс. | отс. | отс. |
| Водоснабжение | отс. | отс. | отс. |
| Водоотведение | отс. | отс. | отс. |

Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий:

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

- внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения.

Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;

- количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;

- доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения;

- доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;

- количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;

- количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов;

- доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов;

- доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах к общему числу организаций);

- наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов.

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе.

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях,

- финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1

Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2020 г. | 2028 г. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения |
|  | Износ сетей | % | 5 | <5 | <3 | Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | 0 | <0,01 | к 2018 г планируется строительство новых сетей теплоснабжения, протяженностью 1,5 км |
|  | Износ тепловых сетей | % | отс. | 0 | <3 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | 0 | 0 |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | 0 | 0 | к 2018 г планируется строительство новой котельной, мощностью 4,7 Гкал/час и прокладка сетей теплоснабжения, протяженностью 1,5 км |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | отс. | 50 | 70 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | - | - |  |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | отс. | отс. | отс. | На данный момент система централизованного газоснабжения отсутствует, к 2028 году развитие не планируется |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | отс. | На данный момент система централизованного газоснабжения отсутствует, к 2028 году развитие не планируется |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | отс. |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | отс. |  |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | 0 | 0 | разработка ПСД по строительству водопровода с водоразборными колонками |
|  | Износ водопроводных сетей | % | отс. | 0 | <5 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | 0 | * |  |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | отс. | * | * | Данный показатель будет определен после проведения мониторинга по качеству воды в озере |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | отс. | 0 | 0 | разработка ПСД по строительству водопровода с водоразборными колонками |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | отс. | 100 | 100 |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | 50 | 100 |  |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | отс. | На данный момент система централизованного водоотведения отсутствует, к 2028 году развитие не планируется |
|  | Износ канализационных сетей | % | отс. | отс. | отс. |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. |  |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | * | * | Установка локальных БМОС «Бионик» |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | отс. | * | * | Установка локальных БМОС «Бионик» |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Сохранение существующего полигона по утилизации ТКО |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 50 | <40 | <30 | Обновление парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | Наличие полигона ТКО и своевременным вывозом ТКО количество жалоб составит 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 0 | 50 | 100 | Планируется обеспечить население централизованным сбором ТКО |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства существующего полигона ТКО |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | Закрытие несанкционированных свалок |
| * – значение уточнять после разработки ПСД |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта:

- предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В настоящее время инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения не разработано.

Генеральным планом муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы электроснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.1), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.1

Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разработка ПСД по реконструкции воздушной линии электропередачи 10/0,4 кВ на участках, имеющих высокий амортизационный износ | 2017-2018 | Бюджет Ненецкого автономного округа, Бюджет Заполярного района, Бюджет муниципального образования |
| 2 |  | 2019-2022 |  |
| 3 | Реконструкция дизельных электростанций | до 2028 г |  |
| 4 | Закупка новых генераторов | до 2028 г |  |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Схемой теплоснабжения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа предусмотрен ряд технических мероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.2), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.2

Мероприятия в системе теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство новой модульной котельной с тепловой мощностью 4,7 Гкал/ч | до 2018 г. | Бюджет Ненецкого автономного округа, Бюджет Заполярного района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Строительство новых тепловых сетей к жилым и производственным зонам, общей протяженностью 1,5 км с новой модульной котельной | до 2018 г. |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схемой водоснабжения и генеральным планом муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа развитие централизованного водоснабжения планируется Заполярным районом, Администрацией Ненецкого АО.

Таблица 6.3

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг качества: ежемесячная отправка воды из поверхностного источника д. Андег на проведение анализов в управление Роспотребнадзора по НАО | 2016-2018 | Бюджет Ненецкого автономного округа, Бюджет Заполярного района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Мероприятия по организации ЗСО источника – разработка проекта ЗСО |  |  |
| 3 | Разработка ПСД на строительство водопровода с водоразборными колонками в д. Андег | 2016-2017 |  |
| 4 | Производственный контроль за качеством питьевой воды – разработка программы производственного контроля | 2016-2020 |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа развитие централизованного водоотведения пока планируется развитие локальных систем канализации т.к. строительство централизованных систем в малых населенных пунктах в условиях Крайнего Севера экономически    невыгодно    из-за    слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Состав и сроки реализации мероприятий приведены ниже (таблица 6.4), при этом предполагается, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Таблица 6.4

Мероприятия в системе водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разработка проектно-сметной документации на строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОНИК». | 2016-2017. | Бюджет Архангельской области, Бюджет Заполярного района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | разработка проектно-сметной документации на септиков с объединением максимального количества абонентов к одному септику | 2016-2017 |  |
| 3 | строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОНИК» | 2016-2017 |  |
| 4 | установка индивидуальных септиков у абонентов | 2016-2017 |  |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В настоящее время инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения не разработано.

## Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых коммунальных отходов

В целях повышения эффективности функционирования системы утилизации ТКО и снижения техногенной нагрузки на окружающую среду в муниципальном образовании «Андегский сельсовет» Генеральным планом предусмотрено проведение ряда программных мероприятий. Перечень мероприятий и их сроки реализации приведены ниже в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Мероприятия в системе ТКО

| № п/п | Мероприятие | Период реализации, гг. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | до 2028 г. | Бюджет Ненецкого автономного округа, Бюджет Заполярного района, Бюджет муниципального образования |
| 2 | Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО | до 2028 г. |  |
| 3 | Осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды | до 2028 г. |  |
| 4 | Приобретение ассенизаторской машины для вывоза ЖБО | до 2019 г |  |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием муниципального образования. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджета Администрации Ненецкого АО, Заполярного района и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа (в части водоснабжения, водоотведения) или Комитета по тарифам и ценовой политике Ненецкого автономного округа (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет муниципального образования, которые утверждает инвестиционные программы на основании утвержденных программ, рассчитываются надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация муниципального образования заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитета по тарифам и ценовой политике Ненецкого автономного округа по вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на период до 2028 г. представлен в таблице 9.1

Таблица 9.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2028 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 3,09 | 3,31 | 3,53 | 3,75 | 3,97 | 5,27 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | отс. | отс. | * | * | * | * |
| Водоснабжение, руб./м3 | - | * | * | * | * | * |
| Водоотведение, руб./м3 | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | - | * | * | * | * | * |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
| * - устанавливаются ресурсоснабжающей организацией по мере развития и внедрения мероприятий |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 9.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Андегский сельсовет» | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | от 7,2 до 8,6 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | от 8 до 12 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 85 до 92 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | от 10 до 15 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в муниципальном образовании соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2028 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Правительством Ненецкого автономного округа – Агентство по тарифам и ценам Ненецкого автономного округа.

# Text boxes

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и на период до 2028 года

Обосновывающие материалы

2016 г.

2015 г.