СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	11

3.1	Территория	12

3.2	Климат	13

3.3	Анализ численности населения	13

3.4	Анализ экономической ситуации	14

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	15

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	17

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	17

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	19

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯм «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	21

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	21

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	26

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	36

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	38

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	40

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	42

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	44

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	45

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	48

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	49

8	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	50

9	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	51

9.1	Ответственные за реализацию Программы	51

9.2	План-график работ по реализации Программы	51

9.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	51

9.4	Порядок корректировки Программы	52

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы и на период до 2028 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа; - Схема теплоснабжения д. Андег НАО; - Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ). - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об - электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории МО «Андегский сельсовет»: снизить аварийность системы электроснабжения до 0 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей на 3 %; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0,1 км; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100 %; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории МО «Андегский сельсовет»: строительство новой модульной котельной и прокладка тепловых сетей; увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 70 %; Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории МО «Андегский сельсовет»: разработка ПСД по строительству водопровода; увеличение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением до уровня 100 %; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории МО «Андегский сельсовет» НАО: увеличение доли сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 %; обеспеченность населения централизованным водоотведения останется на уровне 0 %. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории МО «Андегский сельсовет» НАО: уменьшение износа парка специализированной техники на 20 %; увеличение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО до 100 %; своевременное сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2028 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2028 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 53 400 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 8 250 тыс. руб. теплоснабжение – 26 500 тыс. руб. газоснабжение – 0 тыс. руб. водоснабжение – 12 800 тыс. руб. водоотведение – 4 100 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 1 650 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Заполярного района и местный бюджет (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Совет депутатов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Муниципальное образование «Андегский сельсовет» имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа разрабатывается на период с 2016 до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа:

- этап – 2016 - 2020 годы;

- этап – 2021 - 2028 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования ресурсов, в т.ч. воды, электроэнергии, теплоснабжения и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, отсутствие прогнозирования спроса на предоставляемые услуги;

- недостаточное финансирование данной отрасли экономики.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечают стратегическим интересам Российской Федерации, и соответственно муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населению муниципального образования путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям;

- обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования.

Таблица 1.1

Общие сведения о Муниципальном образовании «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, га Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2011-2015 гг, %. Количество населенных пунктов | 184 260 - 1 (д. Андег) |

Таблица 2.1

Основные показатели

| № п/п | Показатель по факту 2016 г. | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число источников водоснабжения | ед | 1 |
| 2 | Число дизельных электростанций | ед | 1 |
| 3 | Протяженность сетей водоснабжения | км | - |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжение | км | 4,87 |
| 5 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | - |
| 6 | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене | % | 5 |

## Территория

Муниципальное образование «Андегский сельсовет» находится в центре НАО, на левом берегу р. Печора. Деревня Андег расположена в 25 км от Нарьян-Мара. Деревня является административным центром МО «Андегский сельсовет».

Население (на 01.01.2015 г.) составляло 260 чел. На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа расположен 1 населенный пункт: д. Андег.

Расположение д. Андег на карте Ненецкого автономного округа представлено на рисунке 1.

Рис. 1 Расположение д. Андег на карте НАО

Административным центром поселения является д. Андег.

В целом по муниципальному образованию «Андегский сельсовет» число жителей не изменяется.

## Климат

Абсолютная минимальная температура -48 °С (декабрь 1978), абсолютная максимальная температура +34 °С (июнь 1990).

Рассматриваемая территория расположена в заполярной тундре, характеризуется суровым климатом с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь. Самый холодный месяц в году – февраль, со среднемесячной температурой -16,8 °С. Абсолютный минимум равен -51 °С. Переход среднесуточной температуры к положительным значениям происходит в середине мая.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1(С. Абсолютный максимум равен +33(С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период продолжается в среднем 93 дня: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89 % – зимой и 74-78 % – весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80 %. В среднем за год выпадает 409 мм осадков с максимум летом – в начале осени (268 мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37 см. Максимальная высота – 80 см.

## Анализ численности населения

Численность населения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2015 г. составила 260 чел.

Динамика изменения численности населения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа за период 2010-2015 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность населения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа за период времени с 2010 по 2015 гг. осталась на том же уровне.

Таблица 3.1

Численность населения

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 261 | 252 | 252 | 260 | 270 | 260 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  | -3,4% | 0 | +3,08% |  |  |

## Анализ экономической ситуации

Основной отраслью экономики муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа является рыболовство.

Промышленный потенциал населенного пункта является важнейшим параметром его жизнеобеспечения. Наличие и состояние объектов социальной сферы, средств на их развитие, содержание, занятость населения, уровень доходов и социальная защищенность в решающей мере определяются состоянием базовой отрасли экономики поселения.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляется централизованно.

МП «ЗР Севержилкомсервис» осуществляет передачу электрической энергии на всю территорию муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа и обеспечивает им население. Эксплуатирует воздушные линии электропередач напряжением 6 кВ, а также дизельные электростанции.

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа осуществляется от дизельной электростанции. Здание ДЭЦ построено в 1980 г.

Передача мощности в поселке производится на напряжении 6 кВ и передается в границах поселка по воздушным ЛЭП(ВЛ). Протяженность составляет примерно 4,87 км, которые расположены на деревянных опорах.

Отмечается длительный срок эксплуатации оборудования и электрических сетей.

Характеристики существующих источников электроснабжения.

Таблица 4.1

| Наименование диз. станции | Мощность выработки | Месторасположение | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизельная электростанция | 100 кв/ч | д. Андег НАО | Соответствует всем тех. условиям, год стр-ва 1980. | Муниципальное предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» |

Характеристики существующих электросетей муниципального образования приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) | территория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены,% |  |
| ЛЭП 6 кВ | - | 4,87 | 5 | д. Андег |

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованное теплоснабжение не осуществляется. Применяется индивидуальное отопление (котельное, печное)

Поставщиком угля, дров является МП «ЗР Севержилкомсервис».

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Снабжение природным (сетевым) газом на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не осуществляется.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованное водоснабжение не осуществляется. Источником воды является озеро вблизи д. Андег на котором установлен водозабор с установленной на нем системой водоочистки БВПУ-К (блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа) с установленным насосом - «Ручеек» (2015 год установки) и водоразборной колонкой.

Водопроводная сеть на территории поселка отсутствует.

Контроль за качеством воды не ведется. Зоны санитарной охраны на источниках воды не утверждены.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность поселения в части надежного водоснабжения, а также потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа централизованная система водоотведения не осуществляется. Применяется децентрализованное водоотведение: индивидуальные септики, выгребные ямы. Отвоз сточных вод производится путем откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации.

Переполнение выгребных ям приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

В населенном пункте муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на территории жилой зоны система сбора коммунальных отходов отсутствует.

Согласно данным, полученным от Администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, в д. Андег нет контейнеров для сбора ТКО.

Вывоз ТКО осуществляется населением на собственном транспорте.

Ввиду отсутствия стандартных контейнеров для твердых коммунальных отходов, приобретение мусоровозов не требуется.

Информация по объему ТКО от населения не предоставлена, ввиду отсутствия организованного сбора и вывозы ТКО на свалку. За норму накопления ТКО у населения принят усредненный показатель в целом по НАО.

Сведения о вывозе ТКО

Таблица 4.3

| Наименование населенного пункта | Число обслуживаемых жителей, чел. | Количество договоров для сбора отходов от населения, шт. | График вывоза ТКО, раз/нед. | Объем вывоза ТКО от населения, м3 /сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андег | 260 | - | собственный транспорт, по мере накопления | 0,65 |

Свалка ТКО эксплуатируется по осуществлению деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 4-5 класса опасности. Она размещена за территорией муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа в д. Нарыга. На свалке ТКО производится размещение отходов.

В таблице представлены основные характеристики свалки ТКО.

Таблица 4.4

Основные характеристики свалки ТКО

| Наименование показателя | Ед. изм. | На 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативная площадь свалки | га | 0,09 |
| 2. Объем захороненных утилизированных твердых коммунальных отходов | м3 | - |
| 3. Расстояние от свалки до жилых застроек | км | 18 |

Система мониторинга включает в себя, как постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, так и регулярный контроль за загрязнением грунтовых и поверхностных вод.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

- отсутствие организованного сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- отсутствие на территории населенных пунктов контейнеров (мусоросборников).

2. Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

- не проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | - | - | - |
| Газ | - | - | - |
| Водоснабжение | - | - | - |
| Водоотведение | - | - | - |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯм «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Население муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на расчетный срок (2028 г.) планируется к незначительному приросту численности.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается как снижение, так и рост общей численности населения поселения.

Прогнозирование численности населения поселения на период до 2028 г. было выполнено в составе проекта Схемы территориального планирования Заполярного муниципального района, расчет был выполнен в трех вариантах, результаты которых приведены в таблице 5.1.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Таблица 5.1

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2028 год)

| Показатели численности населения по поселению и в разрезе населенных пунктов | Факт | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | начало 2015 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| Общая численность населения, человек | 260 | 265 | 300 |

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда поселка составляет 3,8 тыс. м² общей площади.

Таким образом, при численности населения 260 человек, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 14,6 м²/чел., что ниже нормативного значения 20 м²/чел.

Объекты обслуживания населения и здравоохранения

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных потребностей населения.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения народного образования

Деревня Андег обеспечивает население дошкольным и общим средним образование: на территории поселка имеется детский сад, школа.

Учреждения здравоохранения

Единственными учреждениями здравоохранения является ФАП.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Количество спортивных сооружений – открытая уличная спортплощадка.

При школе функционирует спортзал, еженедельно проводятся волейбольные, баскеТКОльные, фуТКОльные секции среди молодежи и взрослого населения.

Учреждения культуры и искусства

На территории д. Андег имеется МУК «Дом культуры», библиотека, отделение почтовой связи.

Перспектива развития территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Перспектива развития территории Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2028 года представлены в таблице 5.2. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.2

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2015г. | Расчетный срок - 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 0,3 | 0,35 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 4,87 | 4,87 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | отс. | 2261 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | отс. | - |
|  | котельные | Гкал/час | отс. | 4,7 |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | 1,5 |
|  | Газоснабжение |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | отс. | отс. |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. м3/год | отс. | отс. |
|  | Источники подачи газа | млн. м3/год | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | м3/год | 198,79 | 5475 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | отс. | * |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | *4 |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/год | отс. | 4380 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | отс. | 1 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | отс. | - |
|  | Протяженность сетей | км | отс. | отс. |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | 240 | 250 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | 0,09 | 0,09 |
| * – производительность ВЗС и протяженность сетей водопровода будут уточнятся на этапе разработки ПСД по строительству водопровода с водоразборными колонками в д. Андег |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на период до 2028 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2028 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 5 | 5 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | <3 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,1 | 0,1 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/св. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | 0 | 0 | 0 | <0,01 |
|  | Износ тепловых сетей | % | отс. | отс. | 0 | 0 | 0 | <3 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | 40 | 50 | 50 | 70 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | - | - | - | - |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | разработка ПСД по строительству водопровода с водоразборными колонками |
|  | Износ водопроводных сетей | % | отс. | отс. |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. |  |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | нет данных | нет данных | Данный показатель будет определен после проведения мониторинга по качеству воды в озере |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Износ канализационных сетей | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-коммунальных), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | отс. | отс. | 80 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. | отс. |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 50 | <50 | <50 | <50 | <40 | <30 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 0 | 0 | 15 | 30 | 50 | 100 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н/св. – нет сведений |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа до 2028 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общая программа инвестиционных проектов МО «Андегский сельсовет» НАО

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2027 годы |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 25 |  |  |  | 25 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО «Андегского сельсовет» НАО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Реконструкция дизельных электростанций и распределительных устройств | 4000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |
| закупка дизель-генератора (на резерв) | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Работы по замене изношенных ЛЭП | 2000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 8250 |  | 1275 | 350 | 1200 | 2200 | 3225 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| мероприятия не предусматриваются | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| строительство новой модульной котельной в д. Андег с тепловой мощностью 4,7 Гкал/час. | 16000 |  | 8000 | 8000 |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Строительство новых тепловых сетей к жилым и производственным зонам, общей протяженностью 1,5 км | 10500 |  | 5000 | 5500 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 26500 |  | 13000 | 13500 |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка ПСД на строительство водопровода с водоразборными колонками в д. Андег | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| мониторинг качества: ежемесячная отправка воды из поверхностного источника озера вблизи д. Андег на проведение анализов в управление Роспотребнадзора по НАО | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Мероприятия по организации зоны санитарной охраны источника – разработка проекта ЗСО | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Производственный контроль за качеством питьевой воды – разработка программы производственного контроля | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Строительство сетей водопровода от существующего водозабора в д. Андег, протяженностью до 4 км | 12000 |  |  |  |  |  | 12000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 12800 |  | 300 | 200 | 100 | 200 | 12000 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка проектно-сметной документации на строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОНИК» | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОНИК» | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |
| установка индивидуальных септиков у абонентов | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 4100 |  | 2100 | 200 |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами МО «Андегский сельсовет» НАО | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖБО | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| организация в поселении раздельного сбора мусора | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 150 |  | 75 | 75 |  |  |  |
| приобретение и установка аппарата по термической обработке коммунального мусора | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка нормативно-правового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 1650 |  | 135 | 1185 | 10 | 310 | 10 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |  | 15 | 40 | 15 | 15 | 15 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 53400 |  | 16825 | 15475 | 1325 | 2725 | 15250 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- разработка ПСД по реконструкции воздушной линии электропередачи 10/0,4 кВ на участках, имеющих высокий амортизационный износ

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Закупка дизель-генератора (на резерв);

- Реконструкция дизельных электростанций;

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 6 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция воздушной линии электропередачи 10/0,4 кВ на участках, имеющих высокий амортизационный износ.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения поселка.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 2 000 тыс.руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство новой модульной котельной в д. Андег с тепловой мощностью 4,7 Гкал/час.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 16 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство новых тепловых сетей к жилым и производственным зонам, общей протяженностью 1,5 км;

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 10 500.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2023 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- мониторинг качества: ежемесячная отправка воды из поверхностного источника озера вблизи д. Андег на проведение анализов в управление Роспотребнадзора по НАО;

- Разработка ПСД на строительство водопровода с водоразборными колонками  в д. Андег.

Срок реализации: 2016-2018 г.

Необходимый объем финансирования: 300 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Мероприятия по организации зоны санитарной охраны источника – разработка проекта ЗСО;

- Производственный контроль за качеством питьевой воды – разработка программы производственного контроля.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2016-2020 г.

Необходимые капитальные затраты: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Строительство сетей водопровода от существующего водозабора в д. Андег, протяженностью до 4 км.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2020-2028 г.

Необходимый объем финансирования: 12 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОНИК»;

- разработка проектно-сметной документации на септики с объединением максимального количества абонентов к одному септику.

Срок реализации: до 2016-2017 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений «БИОНИК»;

- установка индивидуальных септиков у абонентов.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения и очистки ЖБО.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 4 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2017-2018 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО по минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- приобретение ассенизаторской машины для вывоза ЖБО от индивидуальных септиков и выгребных ям на ЛБМОС;

- приобретение и установка аппарата по термической обработке коммунального мусора;

- организация в поселении раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 1 500 р.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2017-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2017-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия тепловой энергии – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Заполярного района, бюджета МО «Андегский сельсовет» НАО, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства окружного и федерального бюджетов в рамках финансирования окружных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2028 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2016 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2020 годы с перспективой до 2028 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа НАО

Юридический адрес: 166742, Ненецкий АО, д. Андег, ул. Школьная, д.1

| Глава администрации МО «Андегский сельсовет» НАО | __________________ | Абакумова В. Ф. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Департамента строительства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

от « 30 » ноября 2016 года №  569-р

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНДЕГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и на период до 2028 года

Пояснительная записка

2016 г.

2015 г.