СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО	9

3.1	Территория	9

3.2	Климат	10

3.3	Анализ численности населения	11

3.4	Анализ экономической ситуации	12

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО	14

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	17

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	19

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	19

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	19

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	21

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	21

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	24

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО	26

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	39

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	41

7.3	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	43

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	45

7.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	47

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	49

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	52

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	52

8	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	53

8.1	Ответственные за реализацию Программы	53

8.2	План-график работ по реализации Программы	53

8.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	53

8.4	Порядок корректировки Программы	54

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2016-2020 годы и на период до 2027 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа |
| Соисполнители программы | Не предусмотрено |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь коммунальных ресурсов: газоснабжения до 4% теплоснабжение до 5 %; водоснабжение до 3 %; электроснабжение 1 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2027 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 130790 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 29850 тыс. руб. теплоснабжение – 57300 тыс. руб. газоснабжение – 17140 тыс. руб. водоснабжение – 5900 тыс. руб. водоотведение – 4700 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 15500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО разрабатывается на период с 2016 до 2027 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2027 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО – 537,67 га.

- Численность населения (на 01.01.2016 г.) – 1718 чел.

- Темпы роста численности населения (2010/2015 гг.) – прибыль 6,1 %.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2016 г.) – 39,1 тыс. кв. м.

- Количество источников, расположенных на территории муниципального образования:

- электроснабжения (центров питания) –ДЭС в п. Красное, ЛЭП Нарьян-Мар-Красное, ДЭ и ЛЭП в д. Куя и Осколково;

- теплоснабжения – 9 котельных;

- газоснабжения – 3 ГРС;

- водоснабжения – 3 общественных  колодца;

- водоотведения – нет.

- Протяженность сетей (на начало 2016 г.):

- электрических – 15 км;

- тепловых – 0,25  км (в двухтрубном исчислении);

- газоснабжения – 14 км;

- водоснабжения – нет сетей;

- водоотведения – нет сетей.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2016 г.):

- электрических – 40 %;

- тепловых – 100 %;

- газоснабжения – 30;

- водоснабжения – сети отсутствуют.

- водоотведения – сети отсутствуют.

## Территория

Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» расположено в северо-восточной части Ненецкого автономного округа Архангельской области. В состав МО  «Приморско-Куйский сельсовет» входят населенные пункты: поселок Красное, деревня  Куя, деревня  Осколково, деревня Черная.

Административным центром МО  является поселок Красное.

Дата образования муниципального образования  – 1995 год.

МО «Приморско-Куйский сельсовет» расположено к северу от города Нарьян-Мара.

Ближайшие соседи: МО «Андегский сельсовет» НАО, МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и   МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Муниципальное образование «Приморско-Куйский сельсовет» входит в состав муниципального района «Заполярный район» и на всех направлениях граничит с землями района.

Общая площадь территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 537,67 га.

## Климат

Муниципального образование расположено в заполярной тундре, климат суровый с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь.

Самый холодный месяц – февраль со среднемесячной температурой -16,8°С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до -37°С. Абсолютный минимум температуры  -51°С.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1°С. Ежегодно температура воздуха может подниматься до +27°С. Абсолютный максимум равен +33°С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период длится в среднем 145 дней: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89% - зимой и 74-78% - весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80%. В среднем за год выпадает 409мм осадков с максимумом летом – в начале осени (268мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37см. Максимальная высота – 80см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой (5,0-5,4м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым , относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9м/сек.

Туманы образуются в течение всего года.

Территория поселка Красное относится к северной строительно-климатической зоне I Г. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -37°С и -25°С. Продолжительность отопительного периода 285 дней.

Рельеф в основном ровный, частично имеет промоины с заболоченными местами. По своей форме пос. Красное стоит на полуострове, омывается Куйским шаром и озерами, соединенными протоками. Уклон поверхности в сторону озер, в северо-восточном и юго-западном направлении.  Почва и грунты песчаные и суглинистые, пригодные для строительства, площадку слагают элювиальные, техногенные и аллювиально-морские образования, представленные песками мелкими, плотными, прикрытые с поверхности слоем тугопластичных, плотных суглинков. Песчаные грунты составляют основную часть строения участка проектирования. Водоемы в районе проектирования: р. Печора (протока Куйский Шар), р. Красная, Курья Захребетная, озеро Захребетное. Частично площадка подтапливается разливом рек со стороны Курьи. Грунтовые воды встречены в северной и южной части площадки и расположены в узкой полосе. Имеется небольшое количество заболоченных участков.

На территории участка расположены мерзлые песчаные грунты. На глубине  2,1-3,5 м от поверхности земли залегает верхняя граница вечномерзлого слоя, мелкие пески мощностью 20-40 см.

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной  подготовке площадки произвести предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.

При проведении строительства необходимо провести мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей либо открытой осушительной сети.

## Анализ численности населения

Численность населения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2015 г. составила 1718 чел.

Динамика изменения численности населения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО за период 2010-2015 гг. представлена в таблице 3.1. Общая численность населения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО за период времени с 2010 по 2015 гг. увеличилась порядка на 100 человек.

Таблица 3.1

Численность населения

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 1616 | 1660 | 1595 | 1571 | 1559 | 1555 | 1718 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  | +2,7% | -3,9% | -1,5% | +0,76% | +0,025% | +10,4 |

## Анализ экономической ситуации

Оленеводческий поселок Красное  расположен в 50 км на северо - восток от Нарьян-Мара, является административным центром муниципального образования «Приморско – Куйский сельсовет» (наделен статусом муниципального образования - сельское поселение в 1997 году, общая площадь территории - 537,67 га), куда также входят деревни Куя, Осколково, Чёрная.

Посёлок Красное образован в 1956 году как база колхоза «Харп» из переселённых деревень Кареговка и Коржи. В 1956 г. сюда из разрушенной весенним половодьем деревни Кареговки была перенесена центральная база СПК "Харп" (содержит молочно-товарную ферму, в настоящее время численность скота 50 голов). В предыдущие годы колхоз «Харп» занимался: оленеводством, животноводством, рыбодобычей на внутренних водоемах и побережье, звероводством, перевозками автотранспортом, строительством, содержал социальную сферу поселка.

В поселке расположены дом культуры, общеобразовательная школа, детский сад, пришкольный интернат, котельная, отделение связи, ветлечебница, амбулатория, магазины, мехопошивочная мастерская, животноводческая ферма, АТС, телестанция "Москва". Поселок связан с Нарьян-Маром пассажирским автотранспортом, в период весенней распутицы - авиасообщение.

В мае 1977 г. в поселке был установлен обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (авторы Б. Сятищев, В. Савенков).

Ближайший крупный населенный пункт - г. Нарьян-Мар.

Поселок Красное сформировался как поселение промыслового и скотоводческого направления.

Своеобразные климатические условия этого района обусловливают специфику сельскохозяйственного производства. Обширные пространства тундры освоены сложившейся издавна ведущей отраслью – оленеводством, на долю которого приходится более 80 % всей товарной продукции и наибольший удельный вес занятости трудоспособного населения.

Животноводство развито в меньшей степени и служит больше как подсобное хозяйство.

Кроме оленеводства в колхозе занимаются рыболовством,  пошивом меховых изделий.

Застройка представлена в основном одноэтажными  и двухэтажными деревянными домами. Износ основного жилого фонда составляет порядка 40 %.

В границах проекта существующая застройка располагается на ровных территориях.

Красное долгое время являлся единственным поселком  в НАО, где имеется природный газ, а также грунтовая дорога, соединяющая поселок с г. Нарьян-Мар, что делает его привлекательным и удобным для проживания. Для более четкого и всесезонного функционирования дороги необходима  подсыпка полотна и устройство капитальных мостов.

Существующая структура хозяйства поселка соответствует тем функциям, которые исторически сложились в нем в связи с расположением и его ролью в масштабе Ненецкого автономного округа в целом.

Основное направление развития поселка – северо – восточное.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Энергоснабжение поселения обеспечивается ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» филиал в п. Красное и МП ЗР «Севержилкомсервис» - филиалы в д. Куя и д. Осколково.

Электроснабжение поселка осуществляется  от ЛЭП Нарьян-Мар – Красное, в качестве резервных источников в поселке установлены два ДГ-508. Пиковая нагрузка летом 400 -500 кВт, зимой – 600-800  кВт, здание ДЭС требует капремонта. Имеется ГСМ принадлежащий СПК, емкостной парк вмещает порядка 500 м3. Поставка топлива осуществляется как водным путем, так и по автомобильной дороге.

В течение нескольких лет проводились работы по замене низковольтных линий электропередачи. В настоящее время не заменены примерно 40% линий. Высоковольтные ЛЭП не менялись и часть опор находятся в предаварийном состоянии. Линия электропередач в п. Красное находится в муниципальной собственности, передана в аренду ГУП «Нарьян-Марская электростанция». ДЭ и ЛЭП в д. Ккуя и Осколково находятся в собственности муниципального района, переданы в ведение МПЗР «Севержилкомсервис».

Передача мощности в п. Красное производится на напряжении  6 кВ и передается в границах поселка по воздушным ЛЭП (ВЛ) - находятся в удовлетворительном состоянии.  Протяженность ЛЭП в п. Красное составляет примерно 11км (в четырехпроводном исполнении) , которые расположены на деревянных опорах (средний износ оборудования 40 %).

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет. Существующие мощности удовлетворяют растущие потребности поселения в электроснабжении, тем не менее требуется проведение комплекса работ по строительству новых и капитальному ремонту и модернизации  старых сетей.

Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа необходимо провести капитальные ремонты и модернизацию основного технологического оборудования, так как существует значительный износ сетей электроснабжения. Необходимо заменить 30 опор высоковольтной ЛЭП, 100 опор низковольтных ЛЭП, а так же заменить на СИП 75 – 3 км проводов.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей электроэнергией. Общий износ электросетей составляет  40 %, а на отдельных участках – 70%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующее реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

Услуги по обеспечению население газом осуществляет организация:

ОАО «Нарьян-Марокргаз» - филиал в п. Красное.

Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 14 километров низкого и среднего давления. Для обеспечения работы системы газоснабжения имеется 3 распределительных устройств. В п. Красное газифицировано около 456 квартир.

Уровень обеспеченности газом составляет 100%. В жилых домах природный газ населением используется в основном для  отопления и частично приготовления горячей воды.

Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Для подключений к ГРС п. Красное дополнительной расчетной нагрузки необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода, а также необходима реконструкции ГРС для увеличения ее пропускной способности.

Нареканий по надёжности системы газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа услуги по обеспечению теплоснабжением осуществляет организации: МПЗР «Севержилкомсервис» – с сентября 2016 года является единой теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжение поселка Красное осуществляется от индивидуальных газовых котлов отопления – 100 %. Имеется блочно - модульные котельные (БМК), введенные в эксплуатацию в 2005 г., отапливающие здания социальной и культурно – бытовой сферы, общей мощность порядка 718 кВт, тепловые сети составляют 250 м в двухтрубном исполнении. Теплоснабжение жилых домов в д. Куя и Осколково осуществляется от индивидуальных источников (на дровах, угле, электричестве), социальных объектов – от передвижных теплогенераторов, работающих на жидком топливе.

Состав и технические характеристики теплогенерирующего оборудования в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Состав и технические характеристики оборудования котельных

| наименование потребителей | Установленное оборудование | мощность котла | объем здания, м3 | отапливаемая площадь, м2 | продолжительность отопительного периода | Расход теплоэнергии на отопление, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивный комплекс «Звездный» п. Красное | Котел – Proterm Luna, 3 шт. | 32 кВт | 7353 | 865 | 290 | 1082,160 |
| Здание амбулатории п. Красное ул. Мира 1Б | Котел Proterm Гризли, 1 шт. | 100 кВт | 2267 | 582,9(в том числе 545,1-амбулатория, 37,8 –Ненецкая формация) | 290 | 368,020 (344,155-амбулатория, 23,865 – формация) |
| Дом культуры д. Куя | Транспортный теплогенератор ТТГ(ж)-24-1 шт., Котел КЧМ-3- 1 шт. | 24 кВт, 30 кВт | 611,2 | 152,8 | 290 | 85,340 |
| ФАП д. Куя | Котел Zota Econom – 1шт., КЧМ-3-1 шт. | 16 кВт, 30 кВт | 233 | 76,60 | 290 | 37,820 |
| Детский сад д. Куя | Транспортный теплогенератор ТТГ(ж)-48 – 1 шт., КЧМ-3 – 1 шт. | 48 кВт, 30 кВт | 625 | - | 290 | 96,390 |
| Одно здание: 1. Дом культуры п. Красное, 2. Центральная библиотека п. Красное А. И. Пичков, 3. СПК Харп п. Красное, 4. Детский сад п. Красное | Котел – ICI Caldaie с горелкой Weishaupt W-MF-SE512 – 2 шт. | 200 кВт | 1-4777,3; 2-478,8; 3-1716; 4-5045 | - | 290 | 1825,16 (1-667,030; 2 – 80,63; 3 – 299,46; 4 – 778,04 |
| ГБОУ НАО «Средней школы» (Интернат) п. Красное | Котел Хонер-100 – 2 шт. | 100 кВт | 3049 | - | 290 | 448,73 |
| ГБОУ НАО «Средней школы» (начальная школа) п. Красное | Котел Лемакс «Премиум 30» - 1 шт., Baxi Manfour – 1 шт. | 30 кВт, 24 кВт | 1016 | - | 290 | 149,53 |
| ГБОУ НАО «Средней школы» (школа бухгалтерия) п. Красное | Котел – Лемакс «Премиум 30» - 1 шт., Baxi Manfour – 1 шт. | 30 кВт, 24 кВт | 983 | - | 290 | 144,67 |
| ИТОГО: |  | 718кВт |  |  |  |  |

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП «Коммунальщик».

В муниципальном образовании «Приморско-Куйский сельсовет» централизованные системы водоснабжения не организованы, в населенных пунктах располагаются децентрализованные источники водоснабжения.

В поселке Красное добыча воды производится из двух общественных колодцев. Подъем воды в колодцах осуществляется под средством скважинного насоса и насосной станции. На колодце №1 в районе улицы Полярная установлен скважинный насос. На колодце №2 в районе улицы Пионерская установлена насосная станция с резервуаром чистой воды объемом 2 м3. Колодец №3 не оборудован электрическим насосом. Сетей водоснабжения в поселке нет.

В деревне Куя добыча воды производится из одного общественного колодца. Подъем воды осуществляется под средством скважинного насоса. Сетей водоснабжения в населенном пункте нет.

В деревне Осколково добыча воды производится из поверхностного источника – реки Печора.

Объем поднятой воды за 2015 год составил 2144 м3.

Таблица 4.2

Баланс мощности водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наличие водоподготовки | кол./емкость накопительных резервуаров, м3 | марка насоса | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт | время работы, ч/год | износ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общественный колодец №1 п. Красное(район ул. Полярная) | нет | 0/0 | скважинный насос 0,5 кВт | 3 | 36 | 0,5 | 2190 | 10% |
| 2 | Общественный колодец №2 п. Красное(район ул. Пионерская) | нет | 1/2 | насосная станция 0,8 кВт | 3 | 36 | 0,8 | 2190 | 30% |
| 3 | Общественный колодец №3 п. Красное | нет | нет | нет | - | - | - | - | - |
| 4 | Общественный колодец д. Куя | нет | 0/0 | скважинный насос 0,5 кВт | 3 | 36 | 0,5 | 730 | 5% |

На данном этапе в муниципальном образовании «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа дефицита питьевой воды не существует.

В 2016 году проблемой стало ухудшение качества питьевой воды по всей территории поселка Красное. Превышены показатели по нитратам и железу. Связано это с общей неблагоприятной обстановкой – наличием действующей МТФ в границах поселка, бесконтрольным бурением частных скважин, строительством неизолированных септиков около частных домов.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа в настоящее время отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды предоставлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Данные лабораторных анализов

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия – указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| Общественный колодец №1 п. Красное(район ул. Полярная) | нет | не соответствует требованиям по содержанию нитратов |
| Общественный колодец №2 п. Красное(район ул. Пионерская) | нет | не соответствует требованиям по содержанию нитратов и железа |
| Общественный колодец №3 п. Красное | нет | нет данных |
| Общественный колодец д. Куя | нет | нет данных |

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым водоснабжением цели.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

В настоящее время на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО систем централизованного водоотведения не имеется. Застройка оборудована выгребами, вывоз нечистот осуществляется транспортом на свалку. Требуется проработка вопроса строительства блочных локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте муниципального образования. Приобретения специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО на переработку и утилизацию.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа организацию по сбору, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении, промышленных и коммунальных отходов осуществляет МУП «Коммунальщик».

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп  проводится  на предприятии  в г. Нарьян-Мар. Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах.

Общественная свалка в п. Красное закрыта в 2015 году, часть отходов была вывезена на полигон г. Нарьян-Мара, часть закопана, вся площадь свалки была отсыпана песком. В п. Красное оборудованы контейнерные площадки, установлены мусорные контейнера (евроконтейнеры). Отходы вывозятся спецтранспортом (мусоровозом) на полигон Нарьян-Мара. Плечо доставки 60 км в одну сторону. Высокая себестоимость вывоза 1 м3 ТКО. Также проблема с размещением крупногабаритного мусора.Общий объем подлежащих утилизации отходов муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа составил за 2015 год с учетом всех отходов – 1,2 тыс. м3 год.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета потребителями, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 |
| Газ | 100 | 100 | 100 |
| Водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение | - | - | - |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО рассматривается до 2027 г.

Документами территориального планирования являются генеральный план административного центра п. Красное, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивый рост населения муниципалитета.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения были заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Архангельской области и Ненецком автономном округе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2027 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных факторах, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

Таблица 5.1

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения

| Наименование показателя | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 20,0 | 20 | 20 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,8 | 14,3 | 12,8 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -1,8 | 0,3 | 3,0 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 12,2 | 11,6 | 11,5 |

На основе заложенных показателей была определена проектная структура населения.

Таблица 5.2

Прогноз динамики возрастной структуры населения муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество, в том числе: | По данным похозяйственного учета 1 839 человек, в том числе: п. Красное – 1600, д. Куя -100, д. Осколково – 13, д. Черная - 5 | 1718 | 1715 | 1700 | 1690 | 1680 |
| Число детей от 0 до 18 лет, в том числе: | 553 человека, в том числе: п. Красное – 512, д. Куя – 29, д. Осколково – 6, д. Черная - 6 | 563 | 565 | 567 | 569 | 570 |
| Трудоспособные, но не занятые | До 150 человек | 145 | 140 | 135 | 130 | 130 |

Жилищный фонд

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,09 га до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на уже выделенных под жилищное строительство территориях.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Генеральным планом для развития на расчетный период предусмотрено размещение зон общественно-делового назначения с учетом создания удобной системы обслуживания населения.

На освоенных территориях общественные центры сформированы на базе существующих объектов с возможностью их сохранения и реконструкции. На новых проектируемых территориях общественные зоны размещены с учетом пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурно-бытового назначения.

Сфера образования

На территории муниципального образования расположены и функционируют следующие образовательные учреждения: ГБОУ НАО «СОШ п. Красное» с пришкольным интернатом, ГДБОУ НАО «Детский сад общеразвивающего типа», ГБОУ НАО «Начальная школа-детский сад д. Куя».

Количество дошкольных образовательных организаций и мест в них – 2, в том числе: п. Красное – 1/120, д. Куя 1/15.

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации – п. Красное – 120, д. Куя - 6.

Количество детей, не обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях: п. Красное -30.

Количество общеобразовательных организаций  – 1 в п. Красное. Количество учащихся – 210.

Количество детей, не обеспеченных местами в общеобразовательных организациях – нет.

Сфера здравоохранения

На территории муниципального образования расположены следующие учреждения здравоохранения: филиал – амбулатория в п. Красное – филиал ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа», ФАП д. Куя.

Физическая культура и спорт, учреждения культуры

На территории муниципального образования расположены:  ГКУК НАО «Дом культуры «Приморско-Куйского сельсовета» с филиалом в д.Куя, библиотека- филиал №15 ГКУК НАО «Центральная библиотека им. Пичкова»,  «Спортивный комплекс «Звездный» - филиал ГКУ НАО «Стадион «Труд».

Обеспеченность населения жилыми помещениями

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма – 90 семей/ 190  человек. Общая потребность в жилье - 2850 квадратных метров.

Число специалистов, нуждающихся в жилье (или планируемого для приглашенных специалистов) – до 10  человек. Общая потребность в жилье 150 квадратных метров.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2027 года представлены в таблице 5.3. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.3

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние - 2015г. | Расчетный срок - 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./год | 3,43 | 4,2 |
|  | Источники электроснабжения: - ПС 35/10 кВ | шт. | - | 5 |
|  | Протяженность сетей | км | 15 | 17- |
|  | Газоснабжение |
|  | Потребление газа | млн. м3/год | 0,29 | 0,36 |
|  | Источники подачи газа | - | ГРС | ГРС |
|  | Протяженность сетей | км | 14 | 16 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 4238 | 4500 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | кВт | 718 | 750 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | кВт | 0 | 0 |
|  | котельные | кВт | 718 | 750 |
|  | Протяженность сетей | км | 0,25 | 0,4 |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | м3/год | 2144 | 2190 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 0 | 0 |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут | 29,52 | 30 |
|  | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 0 | 0 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 0 | 0 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем коммунальных отходов | тыс. м3/год | - | - |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | н/с | н/с |
| н/с – данные отсутствуют |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на период до 2027 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2027гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | <15 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/с | <40 | <35 | <30 | <25 | <20 | <15 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 51 | <50 | <45 | <40 | <35 | <30 | <20 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 75 | 90 | >90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 87 | <80 | <70 | <50 | <40 | <20 | <15 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/с | 0,2 | 0,175 | 0,125 | 0,1 | 0,08 | 0,06 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 6 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Износ водопроводных сетей | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 30 | <30 | <25 | <25 | <20 | <15 | <10 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов МО «Приморско-Куйский сельсовет»  НАО до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Программа инвестиционных проектов МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2027 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 150 |  |  | 75 |  |  | 75 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Реконструкция дизельных электростанций | 800 |  | 250 |  | 250 |  | 300 |
| реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | 8700 |  | 500 | 700 | 500 | 2000 | 5000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| замена деревянных опор низковольтной ЛЭП в количестве 100 шт. | 403 |  | 148 | 78 | 177 |  |  |
| замена на СИП 75 – 3 км проводов | 490 |  | 190 | 300 |  |  |  |
| замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 30 шт. | 350 |  |  | 150 | 200 |  |  |
| работы по замене трансформаторов | 8830 |  |  | 730 | 800 |  | 7300 |
| прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам | 9927 |  |  |  |  | 4250 | 5677 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении: | 29850 | 0 | 1088 | 2233 | 1927 | 6250 | 18352 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Модернизация блочно-модульных котельных в п. Красное (реконструкция и обновление изношенного оборудования, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий) | 43050 |  | 3700 | 5790 | 7800 |  | 25760 |
| Оборудование котельных резервными источниками на жидком топливе | 2650 |  | 2650 |  |  |  |  |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления | 8910 |  | 300 | 2650 |  |  | 5960 |
| Строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей | 2390 |  |  |  |  | 590 | 1800 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении: | 57300 | 0 | 6650 | 8690 | 7800 | 590 | 33570 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  |  |  | 50 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на проектный срок специализированной организацией | 350 |  |  |  |  | 350 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Реконструкция ГРС | 360 |  |  |  | 360 |  |  |
| Установки шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) | 170 |  |  | 70 |  |  | 100 |
| Установка блочного ГРПБ в п. Красное | 470 |  |  | 470 |  |  |  |
| Проект: Реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Строительство подводящих газопроводов высокого давления | 2690 |  | 2690 |  |  |  |  |
| Прокладка сетей среднего давления в районы перспективной застройки | 11019 |  |  |  |  | 4830 | 6189 |
| Строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления | 1981 |  |  | 1981 |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении: | 17140 | 0 | 2690 | 2521 | 360 | 5280 | 6289 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной разработки системы водоснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сооружений и строительство новых | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| Строительство нецентрализованных источников водоснабжения в п. Красное и д. Куя не менее 3 шт. | 225 |  | 75 | 150 |  |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников | 150 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |
| Приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения | 125 |  |  | 125 |  |  |  |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды. | 5000 |  |  |  |  | 1260 | 3740 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении: | 5900 | 0 | 375 | 425 | 0 | 1310 | 3790 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| мероприятия не предусматриваются | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в п. Красное (возле детского сада и школы) и д. Куя | 4500 |  |  |  |  | 1500 | 3000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| мероприятия не предусматриваются | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении: | 4700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 3000 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 125 |  | 50 |  |  | 75 |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 75 |  |  |  |  | 75 |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» |
| Приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО | 5890 |  | 5890 |  |  |  |  |
| Закрытие существующих несанкционированных свалок на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | 2616 |  | 850 | 876 | 890 |  |  |
| Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 591 |  | 300 | 200 | 91 |  |  |
| Приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО | 5423 |  | 5423 |  |  |  |  |
| строительство подъездного пути к полигону ТКО для беспрерывного движения специального автотранспорта к местам разгрузки | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Планирование и обустройство противопожарного рва вокруг свалки ТКО | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Планирование и рекультивация особо пожароопасного отвала свалки ТКО | 150 |  |  | 50 | 100 |  |  |
| Осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды | 30 | 5 | 9 | 10 | 6 |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО: | 15500 | 5 | 12772 | 1436 | 1137 | 150 | 0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| Проведение энергетического аудита , разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |
| Мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями, повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования, проведение энергетического аудита | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей: | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета тепловой энергии и учета воды в жилых домах |
| Установка приборов учета потребления холодной воды в жилых домах | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей: | 300 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 130790 | 5 | 23875 | 15405 | 11424 | 15080 | 65001 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция дизельных электростанций;

- реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта:  до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 9 500 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- замена деревянных опор низковольтной ЛЭП в количестве 100 шт.;

- замена на СИП 75 – 3 км проводов;

- замена опор высоковольтной ЛЭП в количестве 30 шт.;

- работы по замене трансформаторов;

- прокладка воздушных линий электропередачи 10 кВ к инвестиционным площадкам.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 20000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- модернизация блочно-модульных котельных в п. Красное (реконструкция и обновление изношенного оборудования, усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий);

- оборудование котельных резервными источниками на жидком топливе.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 45700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления;

- строительство сетей теплоснабжения для подключения новых потребителей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 11 300 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на проектный срок специализированной организацией.

Срок реализации: 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- реконструкция ГРС;

- установки шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП);

- установка блочного ГРПБ в п. Красное.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 1 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство подводящих газопроводов высокого давления;

- прокладка сетей среднего давления в районы перспективной застройки;

- строительство разводящих уличных газопроводов низкого давления.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 15690.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: до 2020 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной разработки системы водоснабжения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сооружений и строительство новых;

- корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- строительство нецентрализованных источников водоснабжения в п. Красное и д. Куя не менее 3 шт;

- реконструкция водозаборных сооружений из поверхностных и подземных источников;

- приобретение и ввод в эксплуатацию современных водоподготовительных установок, обеспечивающих очистку природных вод, с доведением показателей ее качества до нормативов питьевого назначения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимые капитальные затраты: 500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- проведение подготовительных работ и строительство новых водопроводящих сетей, напорно-регулирующих сооружений и систем транспортировки, распределения и учета воды.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 5 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации.

Срок реализации: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство 3 блочных локальных очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления в п. Красное (возле детского сада и школы) и д. Куя.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 4500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

Мероприятие не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов (ТКО);

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального образования;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- приобретение специализированного автотранспорта для вывоза ЖКО;

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;

- организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии;

- строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки;

- приобретение современной техники, освоение и использование прогрессивных технологий сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения ТКО;

- строительство подъездного пути к полигону ТКО для беспрерывного движения специального автотранспорта к местам разгрузки;

- планирование и обустройство противопожарного рва вокруг свалки ТКО;

- планирование и рекультивация особо пожароопасного отвала свалки ТКО;

- осуществление экологического мониторинга (лабораторных исследований) за состоянием окружающей среды.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: 15000.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2020 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Инвестиционный проект «Установка приборов учета тепловой энергии и  учета воды в жилых домах» » включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов в области учета ресурсов:

- установка приборов учета потребления холодной воды в жилых домах – 100 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в жилых домах – 200 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 300 тыс. руб.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

Координатором реализации Программы является администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2017 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

на 2016-2020 годы и период до 2027 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

Юридический адрес: 166706, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, п. Красное, ул. Пролетарская, 3

| Глава администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | __________________ | Таратин В. А. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Департамента строительства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

от « 30  » ноября 2016 года №  572-р

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2016-2020 годы и на период до 2027 года

Пояснительная записка

2016 г.

2015 г.