Несекретно

№ 5466 н/с экз.

Генеральный план

муниципального образования

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор

доктор архитектуры

профессор									Щитинский В. А.

Главный инженер института						Шалахина Д. Х.

доктор экологии

Главный архитектор института						Гришечкина И.Е.

Почетный архитектор России

Руководитель Комплексной

Архитектурно-планировочной мастерской № 4

доктор экономики	 							Юденич Е. В.

Главный архитектор проекта						Зыкина В.Е.

г. Санкт-Петербург

2013 г.

Содержание

1. Общие положения	2

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования	10

2.1 Социальная инфраструктура	10

2.2 Жилищный фонд	12

2.3 Транспортная инфраструктура	13

2.4 Инженерная инфраструктура	17

2.4.1 Водоснабжение	17

2.4.2 Водоотведение	18

2.4.3 Электроснабжение	19

2.4.4 Теплоснабжение	20

2.4.5 Газоснабжение	21

2.4.6. Инженерная подготовка территории	22

2.5 Организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест массового отдыха населения	23

2.6 Охрана окружающей среды	25

2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  ФЕДЕРАЛЬНОГО, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	27

4.Приложение	31

4.1.Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории муниципального образования. Карта функциональных зон на территории муниципального образования. Карта границ муниципального образования	32

4.2.Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения на территории муниципального образования.	33

4.3.Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения на территории муниципального образования.	34

4.4.Карта планируемых мероприятий по инженерной подготовке территории	35

1. Общие положения

Генеральный план т выполнен в соответствии с муниципальным контрактом №1 от 09 января 2013 года. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» и внесение изменений в генеральный план города Нарьян-Мара, согласно техническому заданию.

Разработка генерального плана муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

Нормативная база

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-Ф3;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. №74-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18.07.2011г.), действующая редакция с 01.08.2011 г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (с изменениями на 18.07.2011г.), действующая редакция, с 01.08.2011г.;

- Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 09.01.1996г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», (с изменениями на 18.07.2011г.), действующая редакция, с 02.08.2011г.;

- Федеральный закон от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О животном мире», (с изменениями на 18.07.2011г.);

- Федеральный закон от 29.12.2006г. №258-ФЗ «О внесении в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

- Федеральный закон от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности».

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная зашита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11 -04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

- ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее.

Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2009г.

Генеральный план города Нарьян-Мар (разработанный ФГУП  «Рос НИПИ Урбанистики», утвержден постановлением  Нарьян-Марского городского совета от 23.02.2003 г. №169-п.

Перечень программ стратегического развития муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» и  Ненецкого автономного округа, которые необходимо учесть при разработке генерального плана:

- Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Строительство муниципального жилищного фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2009-2012 годы". (Утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 3.02.2009 № 215).

- Долгосрочная целевая программа "Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2011-2022 годы" (Утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 07.10.2010 года № 1518).

- Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа, в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2011-2022 годы" (Утверждена постановлением Администрации МО"Городской округ "Город Нарьян-Мар"от 07.10.2010 № 1519).

- Долгосрочная целевая программа ненецкого автономного округа «Жилище «на 2011-2022 годы» (Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 N 172-п)

- Долгосрочная целевая программа "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010-2013 годы)" ( Утверждена постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 16.10.2009 № 1646).

- Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2010-2015 годы", утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 17.09.2010 № 1443 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО "Городской округ "Город  Нарьян-Мар" от 24.06.2011 № 1120, от 17.11.2011 № 1986, от 30.12.2011 № 2356, от 20.03.2012 № 537).

- ПРОГРАММА "Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, развитие улично-дорожной сети и ремонт дорог города Нарьян-Мара  на 2009-2012 годы".

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 2020 год. Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Общие сведения о муниципальном образовании:

Муниципальное образование "Городской округ "Город Нарьян-Мар" законом Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 г. N 557-ОЗ "О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований Ненецкого автономного округа" наделено статусом городского округа, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Город Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного округа.

По состоянию на 1.01.2013 г. площадь территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” составляет 4265,72га.

Город расположен за Северным полярным кругом, в устье реки Печоры в 110 км от ее впадения в Печорское море. Город вытянут вдоль реки Печора и разделён на самостоятельные части Качгортинским озером и Заводской курьями на три планировочных района (градостроительные зоны): Центральный, Качгорт и Лесозавод.

На сегодняшний день численность населения составляет 22,4 тыс чел постоянных жителей.

Экономический потенциал территории:

Перспективы экономики города связаны:

- с реконструкцией и техническим перевооружением (модернизацией) действующих предприятий;

- с эффективным использованием местных природных ресурсов  (олени, рыба, минеральная вода).

- с организацией малых предприятий по производству различных товаров народного потребления.

В целом промышленный рост города Нарьян-Мар целесообразен не только за счет добычи топливно-энергетических ресурсов округа, но и за счет пищевой, деревообрабатывающей, строительной отрасли, которые должны развиваться в пределах обеспечивающих местные потребности округа.

Важным направлением развития экономической деятельности является организация производства пищевых продуктов на малых предприятиях, со строительством быстровозводимых мини-цехов и заводов.

Данное экономическое развитие обеспечит создание дополнительных рабочих мест, увеличение отчислений во все уровни бюджетов.

- Прогнозная численность населения:

Общая численность населения к 2020 году (на I очередь) прогнозируется на уровне 26,5 тыс.чел. и к 2030 году (расчетный срок) –30,0 тыс.чел.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории городского округа

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального значения в границах Ненецкого автономного округа:

- Поэтапное строительство дороги регионального значения Нарьян - Мар - Усинск

- Организация регулярного междугородного автобусного сообщения с г.Усинск и г. Печора после завершения строительства автодороги Нарьян - Мар - Усинск

- Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах «Городского округа «Город Нарьян - Мар»:

- Поэтапная реконструкция и благоустройство автодороги федерального значения «автомобильный подъезд от аэропорта Нарьян - Мар до г. Нарьян - Мар»

- Поэтапная реконструкция и благоустройство автодороги регионального значения «Нарьян - Мар - пос. Искателей» (ул. 60 - летия Октября и ул. Юбилейная).

-Капитальный ремонт мостового перехода через южную протоку оз. Качгорт на федеральной автодороге «автомобильный подъезд от аэропорта Нарьян - Мар до г. Нарьян - Мар».

- Основные мероприятия по развитию транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования:

1. Поэтапное строительство объездной дороги общим протяжением 6,565 км.

1.1. Протяженность участка строительства 1-го пускового комплекса  от пересечения осей ул. Полярная и ул. Первомайская до ул. 60-летия Октября составляет 1,615 км.

1.2. Протяженность участка строительства 2-го пускового комплекса от ул. 60-летия Октября до пересечения с автодорогой Нарьян - Мар - Усинск составляет 4,42 км.

- первый участок от ул. 60-летия Октября до ул. Рабочей (выход на аэропорт), длина участка - 1,1 км

- второй участок, длина участка основного широтного объезда - 3,32 км.

1.3. Протяженность участка строительства 3-го пускового комплекса до ул. Рабочей составляет 0,53 км.

Объездная автодорога запроектирована III технической  категории.

- тип дорожной одежды - капитальный.

- ширина земляного полотна - 12,0 м, в том числе

ширина проезжей части - 3,5 x 2 м, ширина обочин - по 2,5 м.

1.4. Искусственные дорожные сооружения на трассе объездной автодороги

- Строительство сталежелезобетонного моста через северную протоку оз. Качгорт в створе объездной автодороги, соединяющей Центральный район с новым районом Качгорт.

- Кольцевая развязка на примыкании участка дороги, ведущей от ул. 60-летия Октября к основному участку широтного объезда.

- Строительство железобетонного моста через протоку

2. Проведение мероприятий по обустройству автомобильной дороги “г. Нарьян-Мар – пос. Красное” средствами технического регулирования движением. Ориентировочные сроки 2014-2015 г.

- открытие межмуниципального автобусного маршрута “г. Нарьян-Мар – п. Красное”

3. Строительство крытых автобусных павильонов на всех автобусных остановках:

на муниципальных дорогах - 18 ед., на федеральной дороге - 10ед, на региональной дороге - 13 ед.

4. Содержание дорог, очистка от снега и противогололёдные мероприятия

- Объемы финансирования программы строительства дорог подлежат ежегодному уточнению по проектно-сметной документации по объектам с учетом возможности финансирования и прочих непредвиденных обстоятельств.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

- Развитие социальной инфраструктуры регионального значения на территории городского округа:

На первую очередь 2013-2020 г.г.

- Строительство дома престарелых и организация отделения социальной помощи в районе Лесозавод (на участке площадью 2,5га);

- Строительство инфекционного отделения больницы на 50 коек в Центральном районе на территории «больничного городка»;

- Строительство Лабораторно-диагностического корпуса для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» в Центральном районе;

- Строительство здания отделения скорой помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» в Центральном районе;

- Строительство водноспортивного комплекса (аквапарка) в районе Лесозавод.

На расчетный срок 2020-2030 г.г.

- Строительство ВУЗ  в районе Качгорт на участке площадью 3,5 га;

- Организация и строительство музейно-досугового комплекса в районе Качгорт на участке площадью 5,5 га.

- Предложения по изменению границ муниципального образрвания:

Генеральным планом предлагается изменение границы муниципальнго образования для включения в его состав территории складирования бытовых отходов и всей территории Нарьян-Марского аэродрома целиком. В границы муниципального образования предлагается включить два участка, площадью 11,4 га и 126,3 га. В настоящее время эти участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения межселенной территории Заполярного района. В результате увеличения границы муниципального образования, его площадь составит 4403,42 га.

- Мероприятия по охране объектов культурного наследия

На территории города находятся объекты культурного наследия регионального и местного значения. Все мероприятия по объектам регионального значения относятся к полномочиям Управления культуры администрации НАО.

Для всех объектов культурного наследия необходимо разработать зоны охраны, определив границы, состав этих зон, а также регламенты по использованию территорий этих зон.

- Основные мероприятия по защите территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Строительство Спасательного центра МЧС в Центральном районе;

2. Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального образования

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | Местоположение Район города | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первая очередь |
| 1 | обеспечение жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство комплекса обслуживания | 1,1 га | Лесозавод | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 2 | обеспечение жителей муниципального образования услугами среднего образования | Строительство общеобразовательных школ | суммарной емкостью 400 мест | Центральный, Лесозавод | Зона жилой застройки |
| 3 | обеспечение жителей муниципального образования услугами дошкольного образования | Строительство детского сада | 200 мест | Центральный | Зона жилой застройки |
| 4 | обеспечение жителей муниципального образования услугами дошкольного образования | Строительство детского сада | 150 мест | Лесозавод | Зона жилой застройки |
| 5 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,5 га | Центральный | зона для занятий физкультурой и спортом |
| 6 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,5 га | Качгорт | зона для занятий физкультурой и спортом |
| 7 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 0,5 га | Лесозавод | зона для занятий физкультурой и спортом |
| Расчетный срок |
| 1 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры | Строительство выставочного центра | 1 га | Центральный | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей муниципального образования услугами дошкольного образования | Строительство детского сада | 150 мест | Качгорт | Зона жилой застройки |
| 2 | обеспечение жителей муниципального образования услугами бытового обслуживания | Строительство рынка | 100 мест | Центральный | зона многофункциональной общественно |
| 3 | обеспечение жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Строительство комплекса обслуживания | 0,5 га | Центральный | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 4 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры | Строительство кинотеатра | 200 мест | Центральный | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 5 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами дополнительного образования | Строительство дома детского и молодежного творчества | 0,5 га | Центральный | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 6 | обеспечение жителей муниципального образования религиозными учреждениями | Строительство культового сооружения | 1,5 га | Лесозавод | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
| 7 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивной площадки | 1,5 га | Качгорт | зона для занятий физкультурой и спортом |
| 8 | создание условий для массового спортивного развития жителей муниципального образования | Строительство спортивного комплекса с бассейном | 1,0 га | Центральный | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | Центральный | 7,30тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | Качгорт | 8,4тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | Лесозавод | 16,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный | 138,3тыс.м2 | зона среднеэтажной жилой застройки |
| Расчетный срок |
| 2 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома | Центральный | 15,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | Качгорт | 12,1тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | индивидуальные жилые дома | Лесозавод | 30,0тыс м2 | зона индивидуальной жилой застройки |
|  |  | Малоэтажная жилая застройка | Качгорт | 26,7тыс м2 | зона малоэтажной жилой застройки |
|  |  | Среднеэтажная жилая застройка | Центральный | 312,2тыс.м2 | зона среднеэтажной жилой застройки |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

Перечень объектов дорожного строительства местного значения

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь |
| 1 | Дорожная деятельность по благоустройству и новому строительству | поэтапный ремонт и благоустройство существующих дорог в Центральном районе и дорог в районах малоэтажной застройки, не имеющих твердого покрытия проезжей части, в том числе | общее протяжение 42,5 км; в соответствии с программами по ремонту и благоустройству дорог по нормативам III - IV и V технической категории ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода |
| - | -«- | в районах малоэтажной застройки - ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц (с учетом их технического состояния). |  |
| 2 | -«- | Строительство объездной автодороги | 6,6 км |
| 3 | -«- | Новое строительство в зонах первоочередной застройки, в том числе по районам |  |
| 3.1 | -«- | Центральный район |  |
| - | -«- | магистральные улицы (ул. Полярная) | 1,0 км |
| 3.2 | -«- | район Южный | среднеэтажная застройка по ул. Авиаторов: |
| - | -«- | магистральные улицы (от ул. Колхозная до ул. Авиаторов) | 1,3 км |
| - | -«- | дороги (улицы) местного значения (зона среднеэтажной застройки) | 3,0 км |
| 3.3 | -«- | район Старого Аэропорта | малоэтажная застройка |
| - | -«- | магистральные улицы (ул. Авиаторов) | 1,5 км |
|  | -«- | дороги (улицы) местного значения | 3,0 км |
| 3.4 | -«- | новый район Малый Качгорт: |  |
| - | -«- | магистральные улицы районного значения | 2,0 км |
| - | -«- | дороги местного значения в коммунально-складской зоне южнее аэропорта | 6,0 км |
| - | -«- | магистральные улицы районного значения (от ул. Авиаторов до нового района Малый Качгорт) | 0,4 км |
| - | -«- | дороги местного значения (жилые улицы) | 1,9 км |
| 3.5 | -«- | район Мирный | малоэтажная застройка |
|  | -«- | магистральные улицы, в районе, в том числе: | 6,5 км |
|  | -«- | поэтапная реконструкция ул. Заводской (п. Лесозавод), ул. Мира, | 1,3 км |
|  | -«- | новые магистрали | 3,5 км |
|  | -«- | магистральная улица от района. Мирный. до объездной дороги | 1,3 км вне застройки |
|  | -«- | магистральная улица от района Мирный до п. Факел | 0,4 км вне застройки |
|  | -«- | улицы местного значения | 2,5 км жилые улицы |
|  | -«- |  |  |
|  | -«- | Итого на первую очередь |  |
|  | -«- | общее протяжение, в том числе | 27,2 |
|  | -«- | магистральные улицы | 12,7 |
|  | -«- | дороги (улицы) местного значения | 14,5 |
| 4 | -«- | Искусственные дорожные сооружения |  |
| 4.1 | -«- | мостовой переход через протоку в районе п. Старый аэропорт по дороге в район свалки и оз. Безымянного. | съезд с ул. Авиаторов, на месте аварийного |
| 4.2 | -«- | мостовой переход через протоку по ул. Пионерской | выезд на дорогу «Нарьян-Мар -Тельвиска» |
| 4.3 | -«- | мостовой переход через северную протоку оз. Качгорт в створе объездной автодороги | Сталежелезобетонный мост. Габарит Г-9+2 x 1,5. Длина 137,26 м. |
| 4.4 | -«- | мостовой переход через протоку в створе объездной автодороги | железобетонный моста через протоку (ПК 9*).Габарит Г-9+2 x 1,5. Длина 28,0 м. |
| 4.5 | -«- | мостовой переход через протоку | по трассе магистрали в новый южный район |
| 4.6 | -«- | реконструкция мостового перехода через протоку залива Лесозаводская Курья по ул. 60-летия Октября | по трассе дороги регионального значения, |
| 4.7 | -«- | капитальный ремонт мостового перехода через оз. Качгорт | на федеральной трассе |
| 5 | -«- | содержание улиц и дорог, очистка дорог от снега и противогололёдные мероприятия |  |
| 6 | -«- | благоустройство подъездов к пожарным водоемам |  |
| 7 | -«- | монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов |  |
|  | -«- | Расчетный срок |  |
|  | -«- | Новое строительство на расчетный срок, в том числе по районам |  |
| 1 | -«- | Центральный район |  |
| - | -«- | Набережная | 0,8 км |
| - | -«- | магистральная улица (ул. Сапрыгина) | 0,5 км |
| - | -«- | дороги (улицы) местного значения | 2,5 км |
| 2 | -«- | район Старого Аэропорта |  |
|  | -«- | магистральные улицы | 1,0 км |
|  | -«- | район на выезде из города |  |
| - | -«- | магистральные улицы | 0,9 км |
| - | -«- | улицы местного значения | 2,5 км |
| 3 | -«- | Новый Качгорт |  |
|  | -«- | магистральные улицы | 2,5 км |
| - | -«- | улицы местного значения | 2,6 км |
|  | -«- | Итого на расчетный срок |  |
|  | -«- | общее протяжение, в том числе | 12,3 |
|  | -«- | магистральные улицы | 5,7 |
|  | -«- | дороги (улицы) местного значения | 7,6 |
| 4 | -«- | Искусственные дорожные сооружения |  |
| 4.1 | -«- | мостовой переход через протоку | от ул. Авиаторов по трассе магистрали в южный коммунально-складской район |
| 4.2 | -«- | мостовой переход через залив Лесозаводская Курья | по трассе новой магистрали, со шлюзом регулятором |

Перечень работ по улучшению транспортного обслуживания населения

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первая очередь |
| 1.1 | строительство предприятий транспортной и сервисной инфраструктуры | Автоцентр (поэтапное строительство) в том числе: Сервисная станция (АЗС, СТО, автомойка автомагазин | на примыкании объездной дороги к автодороге Нарьян-Мар - Усинск |
| 1.2 |  | стоянка большегрузного транспорта, гостиница, кафе |  |
| 1.3 |  | Регистрационный пункт ОГИБДД |  |
| 1.4 |  | АГЗС |  |
| 2.1 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | благоустройство посадочных площадок, строительство карманов на остановках |  |
| 2.2 |  | благоустройство конечных пунктов автобусов |  |
| 2.3 |  | приоритетное развитие общественного муниципального транспорта |  |
| 2.4 |  | обновление подвижного состава |  |
| 2.5 |  | перевод автотранспорта на природный газ |  |
| 2.6 |  | оборудование сети средствами автоматизации |  |
| Расчетный срок |
| 1 |  | организация междугородного автобусного сообщения |  |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация системы водоснабжения | Строительство новых и закольцовка существующих сетей водоснабжения |  |
|  |  | Перекладка изношенных водопроводных линий (1,0 км) |  |
|  |  | Реконструкция водоводов водозабора «Озерный» | - I пояс ЗСО: радиусом R=50м от устья каждой скважины; - II пояс ЗСО: на расстоянии R= 400м от устья скважин; - III пояс ЗСО: на расстоянии R= 2000м от устья скважин. |
|  |  | Установка общедомовых приборов учета воды |  |
|  |  | Реконструкция городских ВНС |  |
|  |  | Строительство станции очистки воды |  |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | организация системы водоотведения | Реконструкция локальных систем водоотведения и очистных сооружений р-на Качгорт, Бондарка | СЗЗ 50-150 м |
| 2. |  | Реконструкция канализационных насосных станций |  |
| 3. |  | Перекладка изношенных канализационных линий (4,2 км) |  |
| 4. |  | Разработка проекта централизованной системы водоотведения городского округа (расчетный срок) |  |
| 5. |  | Строительство районных КНС в районе действующих КОС. Строительство централизованной самотечно-напорной системы водоотведения. (расчетный срок) | СЗЗ 200м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация системы электроснабжения | Реконструкция изношенного оборудования Нарьян-Марской электростанции | Зона инженерных объектов | СЗЗ – 300 метров |
| 2 |  | Ввод третьей очереди Нарьян-марской электростанции (установка двух газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ) | Зона инженерных объектов | СЗЗ – 300 метров |
| 3 |  | Реконструкция существующих распределительных сетей 6кВ и ТП 6/0,4 кВ |  |  |
| 4 |  | Строительство новых кабельных распределительных сетей 6 кВ для электроснабжения новых потребителей и увеличения надежности электроснабжения существующих потребителей |  |  |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация системы теплоснабжения | Включение когенерационного оборудования Нарьян-Марской электростанции в систему теплоснабжения городского округа с переводом котельных №№ 2, 4, 14 в тепловые пункты | Зона инженерных объектов |  |
| 2 |  | Реконструкция существующих котельных | Зона инженерных объектов |  |
| 3 |  | Реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых для теплоснабжения новых потребителей городского округа |  |  |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | организация системы газоснабжения | Строительство новых газопроводов высокого и низкого давления, ШРП для газоснабжения новых потребителей городского округа |  |  |

### 2.4.6. Инженерная подготовка территории

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | Защита территории от затопления | Подсыпка (гидронамыв) | 20,0__га__ 0,8млн.м3 |  |
|  |  | Устройство дамб обвалования с придамбовым дренажом | 15,5___км__ 620тыс.м3 |  |
| 2 | Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод | Устройство дренажно-дождевых коллекторов | Протяженность 8 км |  |
|  |  | Устройство колодцев–отстойников | 2ед |  |
|  |  | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | 2ед |  |
| 3 | Благоустройство водоемов | Расчистка, дноуглубление водоемов | Площадь 6га |  |
|  | Расчетный срок |
| 1 | Защита территории от затопления | Подсыпка (гидронамыв) | 75,0__га__ 3млн.м3 |  |
|  |  | Устройство дамб обвалования с придамбовым дренажом | 22,4___км__ 800тыс.м3 |  |
| 2 | Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод | Устройство дренажно-дождевых коллекторов | Протяженность 23 км |  |
|  |  | Устройство колодцев–отстойников | 2ед |  |
|  |  | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | 2ед |  |
| 3 | Благоустройство водоемов | Планировка, укрепление береговых склонов р.Б.Печора | Протяженность 1 км |  |
|  |  | Расчистка, дноуглубление водоемов | Площадь 40га |  |

## 2.5 Организация благоустройства и озеленения территории и обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | назначение | наименование объекта | Характеристика площадь, (га) | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| Центральный район |  |  |
| 1 | Озеленение и благоустройство территории | Детский парк | 2,7 | Вдоль залива Городецкая курья в продолжении ул. Меньшикова, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 2 | Создание условий для массового отдыха жителей города | Лыжероллерная трасса | 45 | Центральный район, рекреационная зона |
| 3 |  | Конноспортивный комплекс | 4,5 | Рекреационная зона |
|  |  | Собачий парк и собачья площадка | 1,7 | Центральный район, рядом с Санаторно-лесной школой, рекреационная зона |
| 4 |  | Благоустройство береговой зоны | 2 | О. Качгорт, рекреационная зона |
| Район Качгорт |  |  |
| 5 | Озеленение и благоустройство территории | Парк | 4,5 | Мыс между Центральным районом и районом Качгорт, вокруг проектируемой церкви, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 6 | Создание условий для массового отдыха жителей города | Лесопарк | 15 | Южный берег залива Лесозаводская курья, рекреационная зона |
| Район Лесозавод |  |  |
| 7 | Озеленение и благоустройство территории | Парк | 1,8 | Ул. Юбилейная рядом с Ледовым дворцом, зона зеленых насаждений общего пользования |
| Расчетный срок |
| Центральный район |  |  |
| 8 | Озеленение и благоустройство территории | Сквер | 2,2 | Ул. Авиаторов у проектного кинотеатра, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 9 |  | Сквер | 0,4 | Рядом с Администрацией между ул. Выучейского и ул. Смидовича, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 10 |  | Сквер | 0,8 | Микрорайон индивидуальной жилой застройки рядом с ул. Авиаторов, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 11 | Создание условий для массового отдыха жителей города | Благоустройство береговой зоны с местами для отдыха | 18 | Протока рядом с новой жилой квартирной среднеэтажной застройкой, рекреационная зона |
| 12 |  | Благоустройство прогулочной зоны | 0,8 | Набережная рядом с бывшими очистными сооружениями, рекреационная зона |
| 13 |  | Благоустройство береговой зоны | 16 | Залив Качгортинская курья в районе индивидуальной застройки, рекреационная зона |
| 14 |  | Благоустройство прибрежной зоны | 10 | Рядом с индивидуальной жилой застройкой по ул. Авиаторов, рекреационная зона |
| Район Качгорт |  |  |
| 15 | Озеленение и благоустройство территории | Скверы и бульвары | 0,8 | Территория проектного яхтклуба, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 16 |  | Парк с озерами | 6,8 | Зона зеленых насаждений общего пользования |
| 17 | Создание условий для массового отдыха жителей города | Лесопарк | 20 | Между районом Старый Качгорт и районом новой жилой застройки, рекреационная зона |
| 18 |  | Благоустройство береговой полосы | 3 | Территория проектного яхтклуба, рекреационная зона |
| Район Лесозавод |  |  |
| 19 | Озеленение и благоустройство территории | Бульвар | 1 | Зона индивидуальной застройки севернее ул. Заводской, зона зеленых насаждений общего пользования |
| 20 | Создание условий для массового отдыха жителей города | Благоустройство береговой зоны | 27 | Берег залива Лесозаводская курья в районе новой застройки, рекреационная зона |
| 21 |  | Пейзажный парк | 14 | Северная часть района Лесозавод, рекреационная зона |

## 2.6 Охрана окружающей среды

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1. | Организация централизо-ванной системы сбора и вывоза бытовых отходов | Полигон ТБО | - | На границе двух муниципальных образований за южной границей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расстояние до жилой зоны – 1700 метров | В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 500 метров |
| 2. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Мусоросортиро-вочный комплекс | - | В районе проектного полигона ТБО | В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 300 метров |
| 3. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Комплекс по термическому обезвреживанию отходов (в т.ч. биологических) | - | В районе проектного полигона ТБО | В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 500 метров |
| 4. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Установка для сжигания отходов нефтесодержащих продуктов | - | В районе проектного полигона ТБО | В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 500 метров |
| 5. | Снижение затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечение ценных компонент ТБО во вторичный оборот | Установка по утилизации автопокрышек | - | В районе проектного полигона ТБО | В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 500 метров |

## 2.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение | Функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
| 1 | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территории муниципального образования. Совершенствование системы связи и оповещения населения. | АСЦО (автоматизированные системы централизованного оповещения) | комплекс технических средств П-166 | территория города | Зоны инженерной инфраструктуры |
| 2 | Размещение нового подразделения Пожарной безопасности | Пожарное депо | Здание рассчитано на 6 а/м | Западная часть района Лесозавод | Коммунально-складская зона |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  ФЕДЕРАЛЬНОГО, регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га | федерального | регионального | местного |
|  |  | сущ. | на 2020 г | на 2030 г |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые зоны: | 279,8 | 371,9 | 447,5 | - | - |  |
| 1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 102,9 | 167,5 | 216,9 | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 1.2 | Зона малоэтажной жилой застройки | 116,7 | 116,7 | 125,2 | - | - | Малоэтажные жилые дома, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения |
| 1.3 | Зона среднеэтажной жилой застройки | 60,2 | 87,7 | 105,4 | - | - | Среднеэтажные жилые дома, общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 50,2 | 68,3 | 106,9 |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 28,7 | 44,5 | 75,3 | Спасательный центр МЧС | Аквапарк, музейно-досуговый комплекс, автостанция | Дом детского и молодежного творчества, культурно-досуговый центр, молодежный центр, выставочный центр, кинотеатр, комплекс бытового обслуживания, продовольственный рынок, отдел ЗАГС, спортивный комплекс с бассейном |
| 2.2 | Зона объектов образования | 5,7 | 5,7 | 9,3 | - | Высшее учебное заведение | - |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 15,6 | 18,1 | 22,3 | - | Отделения и корпуса больницы, туберкулезный диспансер, социальный дом для престарелых | - |
| 3 | Зоны производственного использования: | 171,6 | 170,7 | 192,0 | - | - | - |
| 3.1 | Зона промышленная | 8,4 | 16,2 | 16,2 | - | - | Промышленные объекты |
| 3.2 | Зона коммунально-складская | 131,7 | 123,0 | 143,3 | - | - | Коммунально-складские объекты |
| 3.3 | Зона инженерных объектов | 31,5 | 31,5 | 32,5 | - | - | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 201,4 | 247,1 | 255,3 | - | - | - |
| 4.1 | Зона водного транспорта | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | - |
| 4.2 | Зона воздушного транспорта | 172,1 | 214,6 | 214,6 | - | - | - |
| 4.3 | Зона гаражей индивидуального автотранспорта и маломерного флота | 16,1 | 20,1 | 28,3 | - | - | Гаражи индивидуального автотранспорта и маломерного флота |
| 4.4 | Зона причальных сооружений для маломерных судов | 0,8 | 2,2 | 8,6 | - | - | - |
| 5 | Зоны ландшафтно –рекреациионного использования | 3312,3 | 3293,5 | 3136,8 | - | - | - |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,3 | 12,3 | 23,9 | - | - | Парки, скверы, бульвары |
| 5.2 | Зеленые насаждения специального назначения | 0 | 15,0 | 44,0 | - | - | - |
| 5.3 | Зона для занятий физкультурой и спортом | 4,5 | 45,0 | 54,0 | - | - | Конно-спортивный комплекс, спортивные площадки |
| 5.4 | Рекреационная зона | 0 | 68,2 | 177,0 | - | - | - |
| 5.5 | Зона акваторий | 772,9 | 772,9 | 772,9 | - | - | - |
| 5.6 | Зона прочих территорий природного ландшафта | 2531,2 | 2380,1 | 2065,0 | - | - | - |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: | 70,0 | 45,3 | 45,3 | - | - | - |
| 6.1 | Теплицы и цветочно-оранжерейное хозяйство | 3,7 | 6,2 | 6,2 | - | - | Цветочно-оранжерейное хозяйство |
| 6.2 | Зона садовых и огородных участков | 66,3 | 39,1 | 39,1 | - | - | - |
| 7 | Зоны специального назначения: | 50,4 | 67,6 | 67,6 | - | - | - |
| 7.1 | Зона ритуального использования | 11,7 | 14,9 | 14,9 | - | - | Кладбище |
| 7.2 | Зона режимных территорий | 28,2 | 28,2 | 28,2 | - | - |  |
| 7.3 | Зона складирования ТБО | 10,5 | 10,5 | 10,5 | - | - | Полигон ТБО |
| 7.4 | Зона лесопитомника | 0 | 14,0 | 14,0 | - | - | Лесопитомник |
| 8 | Территории общего пользования вне границ функциональных зон (улицы, дороги, площади) | 130,0 | 139,0 | 152,0 | - | - | - |
| 9 | ИТОГО в границах муниципального образования | 4265,7 | 4403,4 | 4403,4 | - | - | - |

Плотность жилой застройки, м2/га

| № п/п | Типы жилой застройки на территории городского округа | Районы | Всего по городскому округу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральный | Качгорт | Бондарка (Лесозавод) |  |
|  |  | сущ. | 2020 г | 2030 г | сущ. | 2020 г | 2030 г | сущ. | 2020 г | 2030 г | сущ. | 2020 г | 2030 г |
| 1 | Средняя по всем типам застройки | 2725 | 2600 - 3000 | 3000 - 3300 | 1263 | 1100 - 1200 | 1200 - 1300 | 868 | 650 - 750 | 650 - 750 | 1900 | 1200 - 2600 | 1200 - 2800 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 955 | 500 - 600 | 500 - 600 | 570 | 500 - 600 | 500 - 600 | 270 | 300 - 400 | 350 - 450 | 530 | 400 - 600 | 400 - 600 |
| 3 | Малоэтажная застройка | 2154 | 1800 - 2100 | 1700 - 1950 | 1836 | 1700 - 1900 | 1900 - 2100 | 1914 | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 | 1950 | 1700 - 2000 | 1700 - 2000 |
| 4 | Среднеэтажная застройка | 4194 | 4200 - 4750 | 3500 - 3800 | 2200 | 2200 | 2200 | - | - | - | 4400 | 2500 - 4000 | 2500 - 3500 |

4.Приложение

## 4.1.Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории муниципального образования. Карта функциональных зон на территории муниципального образования. Карта границ муниципального образования

## 4.2.Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения на территории муниципального образования.

## 4.3.Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения на территории муниципального образования.

## 4.4.Карта планируемых мероприятий по инженерной подготовке территории