ООО «ДЖИ ДИНАМИКА» Заказчик: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Договор № от .2016 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

посёлка Красное

муниципального образования

«Приморско-Куйский сельсовет»

муниципального образования

«Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки

Пояснительная записка

Генеральный директор

ООО «Джи Динамика»							А.С. Ложкин

Руководитель проекта							Н. П. Кулеш

Главный архитектор

ООО «Джи Динамика»							К. А. Алексеев

Главный архитектор проекта						В.В. Бобров

Красное - Санкт-Петербург

2016

Разработка проекта планировки и межевания территории

посёлка Красное муниципального образования

«Приморско-Куйский сельсовет»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименование документации | Масштаб графических материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Основная часть проекта планировки |  |
| 1.1 | Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |  |
| 1.2 | Графические материалы |  |
| 1.2.1 | Чертеж планировки территории | 1:2000 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| 2.1 | Пояснительная записка |  |
| 2.2. | Графические материалы |  |
| 2.2.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план) | 1:25000 |
| 2.2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2000 |
| 2.2.3 | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории; | 1:2000 |
| 2.2.4 | Схему границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:2000 |
| 2.2.5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 |
| 2.2.6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:2000 |
| 2.2.7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |
| 2.2.8 | Схема архитектурно-планировочной организации территории | 1:2000 |
| 3 | Том 3. Проект межевания территории |  |
| 3.1 | Пояснительная записка |  |
| 3.2 | Графические материалы |  |
| 3.2.1 | Чертёж межевания территории | 1:2000 |

Авторский коллектив

| Генеральный директор | Ложкин А. С. |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Алексеев К. А. |
| Руководитель проекта | Кулеш Н. П. |
| Архитектурная часть: |  |
| Главный архитектор проекта | Бобров В.В. |
| Архитектор | Алексеева О.Ю. |
| Архитектор | Тюнева Ю.В. |
| Архитектор | Пчелкина М.Н. |
| Архитектор | Беляев В.В. |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Экономическая часть: |  |
| Главный специалист | Тетерин П.В. |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| Главный специалист | Васильева И.В. |
| Инженерная инфраструктура |  |
| Руководитель группы | Васильев Р.В. |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Инженер | Глистин В. С. |
| Графическое оформление проекта |  |
| Инженер-картограф | Федоров А.А. |
| Архитектор | Беляева О.А. |
| Архитектор | Пчелкина М.Н. |
| Проект межевания территории |  |
| Главный специалист | Пронина Е.А. |

Содержание

1 Введение	5

2 Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории	7

3 Современное использование территории	10

3.1 Положение и общая характеристика проектируемой территории	10

3.2 Характеристика жилищного фонда	11

3.3 Характеристика современного состояния системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения	12

3.4 Характеристика современного состояния инженерной инфраструктуры	16

3.4.1 Водоснабжение	16

3.4.2 Водоотведение	16

3.4.3 Энергоснабжение	16

3.4.4 Связь	19

3.4.5 Газоснабжение	19

3.5 Характеристика современного состояния транспортной инфраструктуры	20

4 Архитектурно-планировочное решение	22

5 Развитие жилой застройки	23

6 Перспективы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	26

7 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	29

8 Разбивочный чертёж красных линий	31

9 Инженерное оборудование территории	32

9.1 Водоснабжение	32

9.2 Водоотведение	32

9.3 Энергоснабжение	32

9.4 Связь	34

9.5 Инженерная подготовка и защита территории	34

10 Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	35

11 Основные технико-экономические показатели	38

12 Приложения	40

12.1 Координаты поворотных точек красных линий	40

12.2 Сведения кадастра	179

# Введение

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план посёлка Красное административного центра муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утверждённый Решением Совета депутатов МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 24.04.2008 № 257.

- Правила землепользования и застройки посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана  посёлка Красное, определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития посёлка, как комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом посёлка Красное:

- упорядочивание современной застройки.

- повышение интенсивности использования территорий при условии реконструкции посёлка, благоустройства территорий.

- создание целостного архитектурного облика посёлка.

- реконструкция улиц и дорог.

- развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посёлок Красное расположен на правом берегу реки Красная и протоки Куйский Шар, относящихся к акватории реки Печоры к северо-востоку от Нарьян-Мара на расстоянии 41 км по автодороге и 33 км по р. Печора.

Площадь территории в границах проектирования составляет 368,4 га (Площадь муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет – 537,7 га). Участок проектирования имеет сложную конфигурацию и совпадает с границами п. Красное.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории

Климат

Абсолютная минимальная температура -47,6°С (декабрь 1978), абсолютная максимальная температура +33,9 °С (июль 1990).

Таблица 2.1

Годовые температуры

| Температура воздуха Месяц | Абсолютный минимум | Средняя | Абсолютный максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | -47,4 (1999) | -18,2 | 4,7 (1930) |
| февраль | -46,5 (1991) | -16,9 | 2,8 (1997) |
| март | -45,4 (1964) | -10,6 | 7,9 (2008) |
| апрель | -36,3 (1987) | -7,2 | 14,2 (1995) |
| май | -23,7 (1964) | 0 | 27,8 (1991) |
| июнь | -7,2 (1930) | 8,40 | 33,4 (1945) |
| июль | 0,0 (1997) | 13,10 | 33,9 (1990) |
| август | -4,3 (1986) | 10,20 | 33,1 (1940) |
| сентябрь | -7,5 (1970) | 5,60 | 23,9 (1965) |
| октябрь | -26,4 (1988) | -2,00 | 17,2 (1974) |
| ноябрь | -40,2 (1949) | -10,00 | 6,3 (1967) |
| декабрь | -47,6 (1978) | -14,00 | 6,8 (1929) |
| год | -47,6 (1978) | -3,50 | 33,9 (1990) |

Рассматриваемая территория относится к субарктическому климатическому поясу, характеризуется суровым климатом с коротким прохладным летом, продолжительной морозной зимой, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь. Самый холодный месяц в году – январь, со среднемесячной температурой -18,2 °С. Абсолютный минимум равен  -51 °С. Переход среднесуточной температуры к положительным значениям происходит в середине мая.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +13,1(С. Абсолютный максимум равен +33,9(С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Таблица 2.2

Климат п. Красное

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 4,7 | 2,8 | 7,9 | 14,2 | 27,8 | 33,4 | 33,9 | 33,1 | 23,9 | 17,2 | 6,3 | 6,8 | 33,9 |
| Средний максимум, °C | −13,9 | −12,8 | −6,3 | −2,4 | 4,0 | 13,7 | 18,5 | 14,5 | 9,0 | 0,6 | −6,6 | −10,1 | 0,6 |
| Средняя температура, °C | −18,2 | −16,9 | −10,6 | −7,2 | 0,0 | 8,4 | 13,1 | 10,2 | 5,6 | −2 | −10 | −14 | −3,5 |
| Средний минимум, °C | −23 | −21,4 | −15,2 | −12 | −3,3 | 4,3 | 8,8 | 6,8 | 2,7 | −4,7 | −13,7 | −18,2 | −7,4 |
| Абсолютный минимум, °C | −47,4 | −46,5 | −45,4 | −36,3 | −23,7 | −7,2 | 0,2 | −4,3 | −7,8 | −26,4 | −40,2 | −47,6 | −47,6 |
| Норма осадков, мм | 26 | 22 | 24 | 28 | 34 | 41 | 49 | 63 | 52 | 46 | 38 | 33 | 456 |

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период продолжается в среднем 93 дня: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Территория п. Красное относится к зоне избыточного увлажнения. Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89 % – зимой и 74-78 % – весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80 %. В среднем за год выпадает 409 мм осадков с максимум летом – в начале осени (268 мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37 см. Максимальная высота – 80 см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой (5,0-5,4 м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8 м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц). Ниже приведена повторяемость различных направлений ветра по метеостанции Нарьян-Мар.

Таблица 2.3

Повторяемость различных направлений ветра, %

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 6 | 7 | 5 | 9 | 38 | 26 | 6 | 3 |
| июль | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 20 |
| год | 11 | 11 | 6 | 8 | 22 | 22 | 10 | 10 |

По строительно-климатическому районированию территория посёлка Красное относится к северной строительно-климатической зоне I Г. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНИП 23-01-99 составляет -37°С. Продолжительность отопительного периода составляет 290 дней. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 55 дней, а сумма температур за этот период равна 1026°С.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым на рассматриваемой территории, относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9 м/сек.

Объем снегопереноса в среднем составляет 253 м3/пог.м. Вероятный максимальный объем снегопереноса может достигать 700 м3/пог.м. Основной снегоперенос происходит при юго-западных ветрах.

Туманы образуются в течение всего года, в среднем 49 дней.

Инженерно-строительные условия

Физико-геологические процессы, развитые на территории п. Красное, характер рельефа, геологическое строение характеризуются сложными инженерно-строительными условиями.

Грунтовые воды, как правило, залегают на глубине 2-5 м. Грунты, залегающие в зоне заложения фундамента, устойчивые. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СП 22.13330.2010 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.83) составляет:

- песков мелкозернистых – 2,0-3,0 кг/см2;

- песков пылеватых влажных и маловлажных – 1,5-2,5 кг/см2;

- супесей – 2,0-2,5 кг/см2

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся площади:

1. С близким залеганием уровня грунтовых вод. Это достаточно обширные площади низкой и высокой пойм с абсолютными отметками от долей метра до 5,0-6,0 м, характеризующиеся плоским рельефом. Грунтовые воды залегают на глубине 0,7-2,0 м. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям.

Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить аллювиальные и морские мелкозернистые и пылеватые пески и супеси четвертичного возраста. Все разности грунтов водонасыщены. Расчетное сопротивление песчаных мелкозернистых грунтов – 2,0-3,0 кгс/см2, супесей – 2,0-2,5 кгс/см2. Пылеватые водонасыщенные пески характеризуются пониженной несущей способностью, расчетное сопротивление их снижается до 1,0-1,5 кгс/см2.

При проектировании и строительстве следует предусмотреть специальные инженерные мероприятия:

- защиту сезоннопромерзающего грунта вблизи фундамента от избыточного увлажнения;

- защиту железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунтовых вод;

- защиту подземных металлических сооружений от почвенной коррозии.

Нормативная глубина сезонного промерзания 2,93 м. Грунты согласно ГОСТ 25100-95 практически непучинистые. Вниз по разрезу отмечается увеличение влажности и степени плотности грунтов.

По степени засоленности грунты незасоленные.

2. Заболоченные и заторфованные с мощностью торфа до 2,0 м, редко более. Подстилается торф аллювиальными и морскими мелкозернистыми и пылеватыми песками, супесями водонасыщенными.

К территориям неблагоприятным для освоения относятся обширные участки низкой и высокой поймы, затопляемые паводками 1% обеспеченности. Несмотря на то, что на территории посёлка многолетняя мерзлота отсутствует, возможны проявления многолетней мерзлоты островного типа. В связи с этим, при строительстве необходимы изыскания под каждое здание.

# Современное использование территории

## Положение и общая характеристика проектируемой территории

Посёлок Красное с трех сторон окружен водными объектами. Около половины площади посёлка занимает водный фонд. Населенный пункт расположен на правом берегу реки Красная. С северо-востока территория ограничена Паемским озером. В центре поселка расположено озеро Захребетное, сообщающееся с рекой Красная.

Поселок Красное сформировался как поселение промыслового и скотоводческого направления. В основном занятость населения ориентирована на сельскохозяйственное производство, ведущая отрасль – оленеводство.

Поселок соединен с Нарьян-Маром грунтовой автомобильной дорогой протяжённостью около сорока километров, что делает его привлекательным для проживания и развития. В посёлке имеется вертолётная площадка.

На данный момент у поселка отсутствует четкая планировочная структура, нет разделения улиц на главные и второстепенные, градостроительно не выявлены связи с общественно-административным центром поселка.

Жилищный фонд составляют в основном индивидуальные жилые дома, также присутствуют малоэтажные многоквартирные дома. Посёлок Красное обеспечен природным газом. Основное направление развития поселка – восточное.

Основные проблемы:

- частично хаотично сложившаяся застройка и улично-дорожная сеть,

- недостаток территорий,

- затопляемость территорий,

- отсутствие рекреационных территорий,

- размещение в санитарно-защитных зонах предприятий жилой застройки,

- экологически неблагоприятная среда и качество жизни проживающего населения.

Рис. 1 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

Современное использование территории

Территория занята жилой застройкой на 13,4%. Значительную часть территории занимают сельхоз угодья – 26,7 га или 7,3 %.

Значительные территории в границах проекта занимают зоны природных ландшафтов 129,3 га или 35,1%.

На территории улиц, проездов приходится 14,7 га или 4 % территории проектирования.

Современное использование территории проектирования приводится ниже, в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п.п. | Название зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 46,64 |
| 2 | Зона малоэтажной многоквартирной застройки | 2,86 |
| 3 | Зона делового, коммерческого и общественного назначения | 1,38 |
| 4 | Зона учреждений образования | 2,02 |
| 5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 0,32 |
| 6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0,02 |
| 7 | Зона природного ландшафта | 129,32 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного производства | 8,41 |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | 26,73 |
| 10 | Огороды | 0,64 |
| 11 | Зона автомобильного транспорта (УДС) | 14,66 |
| 12 | Зона водного транспорта | 1,50 |
| 13 | Зона воздушного транспорта | 0,16 |
| 14 | Зона производственных объектов | 0,15 |
| 15 | Зона коммунально-складских объектов | 4,47 |
| 16 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,95 |
| 17 | Кладбище | 3,40 |
| 18 | Рекультивированный полигон ТБО | 2,00 |
| 19 | Прочие территории | 7,45 |
| 20 | Водный фонд | 114,32 |
|  | ИТОГО: | 368,39 |

## Характеристика жилищного фонда

Современный жилищный фонд территории проектирования по состоянию на 2016 год оценивается в 37,3 тыс. м² общей площади и находится, главным образом в индивидуальной собственности (35,7 тыс. кв.м). Общая численность населения в границах проекта – 1,5 тыс. человек.

В структуре жилищного фонда, на территории посёлка значительные площади заняты индивидуальной жилой застройкой с участками. Этот жилой фонд составляет 25,8 тыс. м² или 69,3% от общей площади. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка составляет соответственно 11,45 тыс. м², что составляет 30,7 % от общей площади жилищного фонда.

Значительная доля многоквартирной жилой застройки находится в аварийном состоянии – 2,3% (или 0,85 тыс. кв.м) от всего объёма многоквартирного жилого фонда.

В индивидуальной застройке, территории которой составляют 46 га, проживает около 900 человек.

Подробная характеристика жилфонда в целом по проектируемому населённому пункту приводится в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Основные характеристики типов существующей жилой застройки на территории проекта планировки п. Красное

| Жилая застройка | Территория, га | Плот-ность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспеченность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 40,4 | 600 | 25 817 | 28,1 | 919 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 6,8 | 1 200 | 8 176 | 21,1 | 387 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,3 | 1 400 | 3 279 | 20 | 164 |
| ИТОГО: | 49,5 |  | 37 272 | 25,4 | 1 470 |

## Характеристика современного состояния системы социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Общественная застройка занимает 2,02 га и состоит из участков культурно-бытовых, административных учреждений и объектов обслуживания.

Существующий уровень культурно-бытового обслуживания является удовлетворительным. Учреждения обслуживания располагаются как в отдельно стоящих зданиях, так и на первых этажах жилых домов (в районе многоквартирной застройки), а также в приспособленных помещениях.

На рассматриваемой в проекте территории в настоящее время имеется ряд объектов культурно-бытового обслуживания населения повседневного и периодического пользования:

- Учреждения культуры и образования:

ГБДОУ НАО «Детский сад п. Красное», (Здание 1981 г.п, вместимость – 110 мест, число воспитанников – 107).

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное», (вместимость – 300 мест, число учащихся – 200, построена новое здание школа).

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

  - ГБУЗ НАО «Амбулатория п. Красное». В здании имеется: регистратура, помещения для хранения медикаментов и лекарств, аптечный пункт, лаборантская, комната персонала, перевязочная, процедурный кабинет, прививочная и кабинеты врачей.

- ГКУ НАО «Спортивный комплекс «Звёздный».

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом на 540 кв.м, тренажерный зал, тир.

- Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

магазины (продуктовые и промтоварные: 6 частных предпринимателей, имеется магазин СПК «ХАРП»): обеспеченность товарами продуктовой и промышленных групп достаточна. Возможно увеличение продаж строительных и отделочных материалов, отдельной части промышленных товаров, запасных частей к технике.

  - пекарня;

  - баня (30 помывочных мест).

- Предприятия и учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

- жилищно-коммунальный участок

- Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

- администрация;

- отделение связи (отделение Северо-Западного Телекома).

В системе культурно-бытового обслуживания населения в последние годы происходят существенные изменения – появляются мелкие коммерческие предприятия торговли и общественного питания, территориально приближенные к потребителю, увеличивается общая торговая площадь.

По-прежнему остается низким уровень бытового обслуживания населения. Отсутствует парикмахерская, мастерская по ремонту одежды и обуви. Систематически встает вопрос размещения командированных и их питании.

Таблица 3.3.1

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование объекта | Адрес | Сведения о деятельности, численность | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ДПТ территории посёлка Красное |  |
|  | Объекты, расположенные на проектируемой территории |  |
|  | Школы |  |  |  |
| 1 | Школа ГБОУ НАО «Средняя школа с. Красное» | ул. Мира, 23а, ул. Центральная, 10Б ул. Школьная, 9 | Количество учащихся: 200 (2016 год) Структура: -Начальная школа. -Основная школа. - Средняя школа. Библиотека (26,7 кв.м): 8,134 тыс. томов Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность: 2426 кв.м Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося: 12,13 кв. м В ведении школы на 2016 г. 3 здания: Учебных корпусов: 2 Пришкольный интернат: 1 Уроки физкультуры в зале ГКУ НАО «Спортивный комплекс «Звёздный». В стадии строительства новое 3-х эт. здание на 300 учащихся. | 1,46 га |
|  | Детские сады |  |  |  |
| 2 | ГБДОУ НАО «Детский сад п. Красное» | ул. Пролетарская, 11 | Проектная мощность: 110 мест Количество учащихся: 107 Всего групп: 6 Общая площадь помещений, в которых осущ-ся образовательная деятельность: 1173 кв. м (11 кв.м/чел). Этажность: 2 этажа Год ввода: 1981 | 0,56 га |
|  | Спорт |  |  |  |
| 3 | Филиал ГБУ ДО НАО Ледовый дворец спорта «Труд» («Спортивный комплекс «Звёздный») | ул. Школьная, 11 | В составе спорткомплекса: универсальный зал для игровых видов спорта 30х18, тренажерный зал, тир, зал для занятий настольным теннисом, тренерские комнаты, раздевалки, душевые Общая площадь 921 кв.м. | 0,15 га |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| 4 | ГБУК НАО «ДК посёлка Красное» | ул. Пролетарская, 5 | Дом культуры. Виды деятельности: культура, кинематография, архивное дело, туризм. Вместимость: 200 мест Общая площадь – 420 кв.м | 0,26 га |
| 5 | Дом ремёсел | ул. Пионерская | Виды деятельности: выделка шкур, изготовление сувенирной продукции из меха, дерева, костей и рогов оленей, пошив самобытной одежды и обуви из оленьих шкур Цеха по обработке шкур Торговый павильон Выставочный зал Цех вышивки | 0,13 |
| 6 | Библиотека-филиал №15 п. Красное ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А. И. Пичкова», | ул. Пролетарская, 5 | Библиотечный фонд: 15,0 тыс. томов Число пользователей: 0,8 тыс. человек Тип здания: в здании ДК | - |
|  | Медицинское и социальное обслуживание |  |  |  |
| 7 | ГБУЗ НАО «Амбулатория п. Красное», Аптечный пункт | ул. Мира, 1 Б | Существующая мощность Амбулатории: 30 пос. в смену Новое здание Год постройки: 2012-2014 Общая площадь: 600 кв.м Кол-во врачей: 2 чел. Кол-во среднего медперсонала: 8 ч. | 0,32 |
|  | Предприятия коммерческого обслуживания |  |  |  |
|  | Кафе | ул. Мира, 1а | Кафе, бар на 30 посадочных мест | 0,1 |
|  | Пекарня | ул. Мира, 6 | Мощность ок. 28 тн/год | 0,1 |
|  | Магазины | - | Количество: 11 единиц Торговая площадь – 1200 кв.м | - |
|  | Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
| 8 | МФЦ | ул. Новая д. 5 | Кол-во специалистов: 1 | - |
| 9 | Баня | Северная, д.21 | Мощность: 30 помыв. мест Год постройки: 1994 Требуется замена энергоустановки – износ 90% | 0,1 |
| 10 | Филиал ПАО «Сбербанк» | Пролетарская, 5 | В здании Дома культуры | - |
| 11 | УФПС Ненецкого автономного округа – Филиал ФГУП «Почта России» | Пролетарская, 3 | В здании администрации | - |
| 12 | Опорный пункт полиции | Пролетарская, 3 | В здании администрации | - |
| 13 | Пожарная часть №2, КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы» | Северная, д.19а | Пожарная часть на 2 а/м | 0,1 |

## Характеристика современного состояния инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Водоснабжение поселка осуществляется за счет подземных вод криогенно-таликового бызовского морского горизонта. Источником водоснабжения в п. Красное служат малодебетные водяные скважины (общественные артезианские скважины: примерно 50 %; сеть частных артезианских скважин: примерно 45 %; 5 % населения используют воду непосредственно из открытых природных водоемов.) Год постройки скважин с 1972 по 2001. Статистические уровни - от 0,4 до 6,0 м. Средний дебит скважин составляет 2,62 л/с при среднем понижении 9,12м. Средняя водопроводимоть горизонта – 102, 92 м2 /сутки. Средний коэффициент фильтрации - 7,37 м/сутки. Воды преимущественно, гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией от 0,05 до 0,33 г/л. Водоносный горизонт является перспективным для централизованного водоснабжения поселка. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» качество подземных вод в питьевых колодцах № 1 и № 2 не соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по содержанию железа (0,56 ПДК) и нитраты (56 ПДК и 77,3 ПДК соответственно).

Водопроводная сеть на территории поселка отсутствует.

Износ оборудования на общественных скважинах составляет порядка 30%. Качество воды проверяется службами СЭС регулярно, не реже чем два раза в год. Водоотведение сточных вод производится путём откачки и вывоза специальным транспортом на свалку. Обеззараживание сточных вод происходит посредством естественной фильтрации. Требуется строительство дополнительного общественного колодца и установка систем дополнительной очистки воды.

### Водоотведение

Система канализации в п. Красное отсутствует. Застройка оборудована септиками и выгребными ямами, вывоз нечистот осуществляется транспортом на свалку поселка. Переполнение выгребов приводит к подтоплению территории и загрязнению подземных водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

Основными проблемами являются отсутствие системы канализации и нехватка ассенизационных машин.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Электроснабжением поселка Красное занимается ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция».

Электроснабжение поселка осуществляется от ДЭС, где установлены дизель-генераторные установки общей мощностью 1,1 МВт зарубежных производителей с дизельными двигателями Perkins и Volvo. Пиковая нагрузка летом – 400 кВт, зимой – 700 кВт. Имеется ГСМ принадлежащий СПК, емкостной парк вмещает порядка 500 м3. Поставка топлива осуществляется как водным путем, так и по автомобильной дороге. Основной вид используемого топлива - природный газ; резервный вид используемого топлива - дизельное топливо.

В настоящий момент построена межпоселковая воздушная линия электропередач 20 кВ.

Передача мощности в п. Красное производится на напряжении  6 кВ и передается в границах поселка по воздушным ЛЭП (ВЛ). Протяженность ЛЭП в п. Красное составляет примерно 127 км.

Теплоснабжение

Теплоснабжение всего жилого фонда осуществляется от индивидуальных газовых котлов отопления. Техническое состояние жилищного фонда следующее:

- степень износа до 30% - 29 %;

- степень износа от 30% до 65% - 33 %;

- степень износа более 65% - 38 %.

В систему теплоснабжения п. Красное входят:

- Автономная блочно-модульная котельная № 1 (0,4 МВт, 0,462 Гкал/ч) для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для детского сада и вспомогательных зданий, а также здания Дома культуры.

- Автономная блочно-модульная котельная № 2 (0,38 МВт, 0,441 Гкал/ч) для выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения для школы, школьных  мастерских и  вспомогательных зданий.

- Объекты культурно-бытового обслуживания населения с индивидуальными источниками выработки тепловой энергии.

- Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 250 м.

- Жилищный фонд различных форм собственности с индивидуальными источниками выработки тепловой энергии.

Таблица 3.4.3.1

Сведения о системах теплоснабжения потребителей п. Красное

| Наименование котельной | Наименование потребителей | Установленное оборудование | Мощность котла, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Спортивный комплекс «Звездный» | Proterm Luna – 3 шт. | 32 |
| Котельная № 2 | Здание амбулатории | Proterm Luna – 1 шт. | 100 |
| Котельная № 6 | Дом культуры Центральная библиотека СПК «Харп» Детский сад | Котел – ICI Caldaie с горелкой Weishaupt W-MF-SE 512 – 2 шт. | 200 |
| Котельная № 7 | ГБОУ НАО «Средней школы» (при школе Интернат) | Hoper-100 – 2 шт. | 100 |
| Котельная № 8 | ГБОУ НАО «Средней школы» (начальная школа) | Lemax «Premium»-30 – 1 шт. Baxi Manfour – 1 шт. | 30 24 |
| Котельная № 9 | ГБОУ НАО «Средней школы» (школа бухгалтерия) | Lemax «Premium»-30 – 1 шт. Baxi Manfour – 1 шт. | 30 24 |

Характеристика основного оборудования котельных и их технико-экономические показатели следующие:

- в качестве топлива в котельных используется газовое топливо в виде природного газа.

- техническое состояние котельного оборудования  удовлетворительное.

Функциональная структура теплоснабжения жилого фонда и общественных и административных зданий п. Красное представлена в следующей таблице.

Таблица 3.4.3.2.

Функциональная структура теплоснабжения п. Красное

| № п/п | Наименование объекта | Ед. | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - дом культуры (на 200 мест; в каменном исполнении) | 1 | центральное |
| 2 | - детское дошкольное учреждение (детский сад в каменном исполнении; год постройки - 1980 г.; | 1 | центральное |
| 3 | - общеобразовательная школа (300 учащихся): включает в себя: здание средней школы (год постройки- 1971), здание начальной школы, здание мастерских; | 3 | центральное автономное |
| 4 | - интернат (50 мест; год постройки - 1985 г.). | 1 | автономное |
| 5 | - ГБУЗ «Красновская амбулатория» (амбулатория с аптечным пунктом); | 1 | автономное |
| 6 | - магазины (продуктовые и промтоварные). | 3 | автономное |
| 7 | - пекарня | 1 | автономное |
| 8 | - баня (30 помывочных мест); | 1 | автономное |
| 9 | – жилищно-коммунальный участок | 1 | автономное |
| 10 | – администрация; | 1 | автономное |
| 11 | – отделение связи (отделение Северо-Западного Телекома). | 1 | автономное |
| 12 | Прочие здания и сооружения | 1 | автономное |
| 13 | Жилые дома | 303 | автономное |
|  | Итого | 338 |  |

Таблица 3.4.2.3

Структура энергоустановок п. Красное

| Наименование котельной | Тип энергоустановки | Марка энергоносителя | Мощность (Гкал/час) | КПД средний | Год ввода в эксп-цию | Степень износа | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 (школа) | Водогр. | Ферроли Гн-2н (08-09) | 0.2 | 70 | 2004 | 10% | Газ |
| Котельная № 1 (д.сад) | Водогр. | Ферроли Гн-2н (08-09) | 0.2 | 70 | 2004 | 10% | Газ |
| Школьные мастерские | Водогр. | Беррета Эсклюзив Люкс | 0.03 | 60 | 2005 |  | Газ |
|  | Водогр. | Беррета ЧАО | 0.03 | 60 | 2005 |  | Газ |
| Школьный тренажерный зал | Водогр. | Беррета ЧАО | 0.03 | 60 | 2005 |  | Газ |
|  | Водогр. | Беррета ЧАО | 0.03 | 60 | 2005 |  | Газ |
| Школа Интернат | Водогр. | КЧМ-5 | 0.05 | 60 | 1994 | 90% | Газ |
| Баня | Водогр. | КЧМ-5 | 0.05 | 60 | 1994 | 90% | Газ |

### Связь

Поселок Красное радиофицирован от местного радиоузла.

В настоящее время на рассматриваемой территории телефонизация осуществляется от местной АТС «Ростелеком». На территории проектируемого поселка расположена базовая станция сотовой связи МТС и ведомственной связи.

### Газоснабжение

Поселок Красное является единственным в Ненецком автономном округе, где имеется природный газ. На его территории расположен участок газопровода «Нарьян-Марокргаз».

Газоснабжение осуществляется сетью газопроводов протяженностью 25 километров низкого и среднего давления. Для обеспечения работы системы газоснабжения имеется 3 распределительных устройств. В п. Красное уровень обеспеченности газом составляет 100 %.

## Характеристика современного состояния транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Основная застройка посёлка Красное окружена с трёх сторон водными объектами:

- с севера и северо-востока – озеро Паемское;

- с северо-запада и запада – река Красная;

- с запада – озеро Захребетное.

Поэтому особое значение для населения играет водный транспорт. Навигационный период примерно с июня по октябрь. Количество моторных лодок в посёлке составляет около 200 единиц. Оборудованные причалы отсутствуют, моторные лодки располагают на берегу. В собственности сельхозкооператива «ХАРП», базирующегося в поселке, имеется 2 небольших речных судна, которые используются для перевозки сельхозтехники в период сенокоса, вывоза заготовленных кормов (сено, сенаж). Организованные водные пассажирские перевозки отсутствуют.

Воздушный транспорт в посёлке Красное представлен вертолетной площадкой размером 10х10 м. Покрытие вертолётной площадки – бетонные плиты. Принимаемые воздушные судна – вертолет МИ-8. Вертолётная площадка используется в период распутицы (1 рейс в неделю), для завоза-вывоза оленеводов и в чрезвычайных ситуациях.

Посёлок Красное связан с административным центром Ненецкого автономного округа – городом Нарьян-Мар автомобильной дорогой Нарьян-Мар – Красное. Протяжённость автомобильной дороги составляет 42 км, категория – IV, покрытие – грунтовое. Пассажирского сообщения с Нарьян-Маром по автомобильной дороге не организовано.

Улично-дорожная сеть населённого пункта

Улично-дорожная сеть посёлка Красное имеет прямоугольную схему, при этом застройка плотная: ширина коридора красных линий составляет 8-13 м. В таких условиях сложно выделить основные транспортные оси посёлка, улицы имеет схожие назначения.

Часть улиц посёлка имеет проезжие части со сборным железобетонным покрытием: Пионерская, Пролетарская, Мира, Школьная, Новая, Спортивная и Оленная. Общая протяжённость улиц с капитальным покрытием проезжей части в настоящее время составляет 3,3 км. Система сбора ливневых и талых вод на улицах посёлка неорганизованна.

В юго-западной части посёлка, расположенной на противоположном берегу озера Захребетное расположены сельскохозяйственные предприятия и кладбище. В 2005 году был установлен мостовой переход через Захребетную Курью, требующий ежегодного ремонта после весеннего паводка.

Особенностью улично-дорожной сети посёлка является использование территории за задними дворами участков усадебной застройки для пешеходно-транспортного сообщения и прокладки инженерных коммуникаций.

а) улица Пионерская

б) улица Мира

Рис. 2. Существующее благоустройство улиц посёлка Красное

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Постоянное хранение индивидуального транспорта осуществляется в гаражах, расположенных в отдельно стоящих гаражных комплексах и на придомовых участках.

Автозаправочная станция и станция технического обслуживания на территории посёлка. Хранение горюче-смазочных материалов осуществляется на территории СПК «ХАРП».

# Архитектурно-планировочное решение

Проектом максимально сохраняется сложившаяся застройка поселка. При проектировании учитывались данные кадастра, топографическая съёмка, ортофотосъёмка. В основной части поселка предусматривается упорядочение и уплотнение существующей селитебной территории, а именно: четкое разделение жилой застройки и территорий общего пользования. Планировочному объединению жилых кварталов, общественных зон способствует органичная структуризация улично-дорожной сети, формирование системы взаимосвязанных общественных пространств, вычленение территорий под зеленые насаждения общего пользования.

Проектом планировки вносится четкое обозначение общественного центра поселка Красное, выявляются его основные связи с рекреационными зонами, общественными и социальными объектами, проявляется логическая структура пешеходных направлений.

В северной части поселка в районе улицы Пролетарской формируются новые жилые кварталы за счет выноса коммунально-складских объектов. Также предлагается площадка под жилищное строительство в райне пересечения улиц Мира и Лесной. Уплотнение застройки возможно в районе Озёрной и Приозёрной улиц за счет строительства набережной и дороги-дамбы.

В районе Набережной улицы вдоль реки Красная и вдоль озера Захребетное формируются зоны отдыха с созданием благоустроенных набережных. Важное значение играет подключение их к структуре улично-дорожной сети, то есть устройство выходов к водным объектам. Помимо рекреационной функции набережные будут выполнять роль гидротехнических сооружений и защищать территории от затопления.

Для обеспечения досуга населения поселка и близлежащих населенных пунктов на Приозерной улице выделяется  земельный участок для строительства спа-центра с ней прилегающей благоустроенной территорией.

На улице Мира (автомобильная дорога Нарьян-Мар – Красное) выделяется территория для создания парковой зоны и размещения в ней детских и спортивных площадок.

В западной части поселка предлагается размещение рекреационной зоны с обустройством лыжной трассы. Для удобства сообщения зоны отдыха и центральной части поселка предусматривается строительство пешеходного моста через озеро Захребетное.

В плане обеспечения социальными объектами в районе улицы Красной предлагается строительство нового детского сада с оборудованными детскими площадками.

Данные мероприятия позволят улучшить условия проживания населения, создадут предпосылки для формирования современного облика поселка Красное.

Посредством упорядочения сложившейся застройки и образования новых рекреационных зон рассмотрены социально-экономические проблемы улучшения экологической обстановки и инженерно-транспортной инфраструктуры. Цель проекта планировки - обеспечение устойчивого развития территории, установление границ земельних участков, предназначенных для планируемого размещения обьектов капитального строительства.

# Развитие жилой застройки

Предлагаемая застройка предусматривается индивидуальной застройкой с участками.

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границе проекта планировки потребуется снос ветхого и аварийного фонда в объеме порядка 0,85 тыс. м² общей площади.

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 36,42 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей – 1,4 тыс. чел.

Характеристики предполагаемого жилищного фонда приводятся ниже в таблице.

Всего проектируется 6,55 тыс. м2 общей площади, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 43 тыс.м2.

Проектная численность населения – 1,6 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку – 27,0 кв.м./чел.

Зона индивидуальной жилой застройки

Индивидуальные жилые дома с участками – 6,55 тыс. кв. м.

Территории новой застройки – 5,5 га.

Территории новой застройки – 14,4 га.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 5.1, 5.2.

Таблица 5.1

Основные характеристики участков планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жилищная обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 600 | 25 817 | 28,1 | 919 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 1 200 | 8 176 | 21,1 | 387 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 1 400 | 3 279 | 20 | 164 |
| ИТОГО: |  | 37 272 | 25,4 | 1 470 |
| Снос ветхого и аварийного фонда |  | 850 | 12,7 | 67 |
| Проектная индивидуальная жилая застройка с участками | 1 200 | 6 552 | 35 | 187 |
| Новая жилая застройка всего |  | 6 552 | 35 | 187 |
| Жилая застройка всего |  | 42 974 | 27,0 | 1 590 |

Таблица 5.2

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 42,97 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 36,42 |  |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 6,6 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 409 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 50 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 359 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,14 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,13 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,15 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,11 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,12 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,11 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 27,0 |  |
| 5.1. | жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 35,1 |  |
| 5.2. | жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 25,4 |  |

Рис. 3 Чертёж планировки территории

# Перспективы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Расчёт потребностей в объектах социального и культурно-бытового обслуживания произведён на основе численности населения 1,6 тыс. жителей.

Дошкольные образовательные учреждения

Дополнительно проектируется один отдельно стоящий ДОУ общей вместимостью 20 мест на площадке 0,1 га.

С учётом фактической вместимости сохраняемых объектов (110 мест) и строительства нового учреждения (вместимостью 20 мест) общая вместимость ДОУ с соблюдением радиусов доступности составит 130 мест.

Медицинское обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается увеличение мощности Красновской амбулатории до 43 посещений в смену.

Культурно-досуговые объекты

Культурно-досуговый центр на 40 мест.

Предприятия коммерческого и коммунально-бытового обслуживания

Объекты спортивного и рекреационного назначения

Спортивные площадки – 2 шт.

СПА-комплекс с бассейном на 150 кв.м зеркала воды с территориями для размещения бань.

Объекты коммерческого обслуживания

Центр коммунально-бытового обслуживания, в т.ч.:

- прачечная на 190 кг белья в смену.

- химчистка на 20 кг вещей в смену.

Таблица 6.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требуется на 1,6 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировочное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 75 | 110 | 120 | 20 | 0,10 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | 300 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12% от N уч-ся 1-8 кл. в н.п. от 3 до 10 тыс. чел. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Школа-интернат | мест |  | 50 |  | 0 | 0 |  |
| Территории по категории образование |  |  |  |  | 0,10 |  |
| Здравоохранение |
| 5 | Амбулатория | пос. см. | 26,67 | 30 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Больница (стационар) | койка | 8,9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  | 0 |  |
| Физкультура и спорт |
| 8 | Спортивные площадки/плоскостные сооружения | кв.м | 1,95 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ед/проп. способность -чел | 1/190 | 1/300 | 1/300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 540 | 128 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | СПА-центр/Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 120 | 150 | 0,3 | 1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дом культуры/культурно-досуговый центр | зрит. мест | 150 | 200 | 240 | 40 | 0 | 0 |
| 13 | Кинотеатры | зрит. мест. | 25-35 | 0 | 56 | 0 | встр.пристр. | в составе ДК/культурно-досугового центра |
| 14 | Библиотека | ед./тыс. томов | 1/4,3 | 1/15,0 | 1/6,9 | 0 | встр.пристр. | -"- |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  | 0 |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание |
| 15 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 1200 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Баня | мест | 6 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Прачечная | кг белья в см. | 120 | 0 | 192 | 190 | встр.пристр. | 0 |
| 19 | Химчистка | кг вещей в см. | 11,4 | 0 | 18 | 20 | встр.пристр. | 0 |
| 20 | Отделение связи/почта | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  | 0 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  | 0,40 |  |

# Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Водный транспорт

На реке Красная и озере Захребетное необходимо устройство причальных сооружений, способных принимать пассажирские катера. Также требуется устройство эллингов для хранения катеров и моторных лодок. Организация водного маршрута Нарьян-Мар – Красное позволит улучшить пассажирское сообщение с административным центром Ненецкого автономного округа – Нарьян-Мар.

Внешние автомобильные дороги

Автомобильная дорога Нарьян-Мар – Красное требует реконструкции по техническим характеристикам категории IV с устройством капительного покрытия проезжей части. При условии реализации проекта автомобильной дороги возможна организация маршрутов общественного пассажирского транспорта – автобуса.

Улично-дорожная сеть населённого пункта

Проектом планировки предлагается упорядочивание и создание единой сети улиц села, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в прилегающей зоне.

Улично-дорожная сеть населенного пункта спроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Главными улицами посёлка Красное, обеспечивающими связь жилых территорий с общественным центром и внешними дорогами, являются улица Мира, Пролетарская улица и Улица № 1. В настоящее время разрабатывается проект реконструкции улицы Мира с возможностью пропуска общественного транспорта по маршруту Нарьян-Мар – Красное. На улице Мира планируется устройство пяти остановочных пунктов:

- два в районе Ненецкой улицы (с обеих сторон дороги);

- два около амбулатории (с обеих сторон дороги);

- конечная около школы.

Общая протяжённость главных улиц составит 4,3 км, из них реконструируемая часть – 3,4 км и проектируемая часть – 0,3 км.

Основными улицами, обеспечивающими связь внутри жилых территорий и с главной улицей, являются Лесная, Набережная, Новая, Оленная, Пионерская,  Полярная, Спортивная и Школьная улицы и Улицы №№ 2, 3 и 4. Улица №3 будет выполнят роль дамбы-дороги, а также упорядочит линию застройки на берегу озера Захребетное.

Особое значение для посёлка Красное имеет пешеходное сообщение. Всю застройку посёлка объединяет единая пешеходная сеть. Пешеходные дорожки предусматриваются между земельными участками усадебной застройки внутри кварталов. Одним из элементов пешеходной сети становятся благоустроенные набережные реки Красная и озера Захребетное, к которым обеспечивается выход от улично-дорожной сети посёлка. Благоустроенные рекреационные зоны включаются в единую пешеходную систему. Новую рекреационную зону на противоположном берегу озера Захребетное с основной застройкой посёлка предлагается связать новым пешеходным мостом.

Проектом планировки предлагается реконструкция улично-дорожной сети с устройством сборного железобетонного покрытия проезжих частей и сборного железобетонного или деревянного покрытия тротуаров, озеленением и устройством открытой системы сбора дождевых вод. Реконструкция и проектирование главных и основных улиц рекомендуется осуществлять по параметрам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проезжую часть второстепенных улиц и проездов, предназначенных для обслуживания прилегающей застройки, рекомендуется устраивать минимально допустимой ширины в виду низкой интенсивности движения автотранспорта и существующих узких коридоров красных линий.

Общая протяжённость улично-дорожной сети посёлка Красное составит 20,4 км, из них реконструируемая – 7,2 км и проектируемая часть – 5,6 км.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Около дороги Нарьян-Мар – Красное при въезде в посёлок возможно размещение комплекса сооружений по обслуживанию автотранспортных средств (станция технического обслуживания, автозаправочная колонка, мойка, хранение топлива).

# Разбивочный чертёж красных линий

Красные линии устанавливаются с целью определения границ территорий общего пользования, а также резервируемых территорий для развития улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций на территории разработки проекта планировки.

Определение красных линий согласно ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации: «красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты)». «Территории общего пользования – это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)».

Каталог координат поворотных точек красных линий на проектируемой территории приведён в Приложении к пояснительной записке «Координаты поворотных точек красных линий».

# Инженерное оборудование территории

## Водоснабжение

Водопотребление

Для гарантированного водообеспечения населения  предлагается строительство водозабора № 1 и № 2 из подземного источника.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования водозабора.

- Покупка автомобиля с цистерной для снабжения водой домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

## Водоотведение

Канализация сточных вод в жилом фонде – установка септиков.

Проектом предлагается строительство модульных сооружений биологической очистки со сливной станцией для обеспечения поселка хозяйственно-бытовой канализацией.

Количество сточных вод

Основные объекты водоотведения – жилая и общественно-деловая застройка, объекты соцкультбыта. Удельное водоотведение приняты равными нормам водоснабжения, без учета норм на полив территории (система канализации раздельная).

Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.03 – 85. Расчет расходов сточных вод от школ, ДОУ и объектов соцкультбыта произведен по СНиП 2.04.01 – 85* и объектам аналогам.

Расход сточных вод принимается равным расходу воды по системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (за исключением расхода на полив территории) и составляет 0,4 тыс. м3/сутки.

## Энергоснабжение

Для обеспечения поселка Красное электроэнергией в полном объеме необходимо провести работы по замене части высоковольтных опор и замене трансформаторов с учетом проектных предложений.

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения — жилая и общественная застройка района проектирования.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки жилой и общественной застройки приведены в обосновывающих материалах в т.1 кн.1 настоящего проекта. Удельная расчетная электрическая нагрузка принята согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99.

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 800 кВт.

Подключение нагрузок на стороне 0,4 кВ проектируемых кварталов застройки предусматривается со строительством новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и реконструкцией существующих ТП. Новые ТП  будут подключаться к существующим ВЛ-6 кВ.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 37(С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4(С;

- продолжительность отопительного периода 	- 290 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=7,25 Гкал/ч.

Проектные предложения

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок котельных не меняются в связи с постоянной нагрузкой.

Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Температурный график теплосети 90°-70°С. Прокладка теплосетей в значительной степени, как и в настоящее время, будет осуществляться по внутренним проездам. Для надежности теплоснабжения рекомендуется устройство перемычек между теплосетями.

С целью экономии тепла на отопление и горячее водоснабжение все дома необходимо оборудовать теплосчетчиками.

Теплоснабжение промышленных складов, баз и других потребителей будет осуществляться от собственных источников тепла.

Теплоснабжение сохраняемых и новых потребителей района проектирования предусматривается от существующих котельных.

Вся существующая многоквартирная застройка обеспечена централизованным теплоснабжением, поэтому основным мероприятием по развитию теплоснабжения на территории района проектирования будет подключение к сетям новой застройки. Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных непроходных каналах. Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты, установленные в каждом здании.

Индивидуальные и дачные территории не имеют централизованного отопления. На сегодняшний день застройка этих территорий представлена одноэтажными жилыми домами с печным или газовым отоплением.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения являются:

- Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных.

- Строительство новых участков сети ГВС.

- Перекладка существующих сетей ГВС.

- Перекладка существующих сетей отопления.

## Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС монтированной емкостью порядка 1000 номеров.

Устройство дополнительных базовых станций сотовой связи для устойчивого развития сети сотовой радиотелефонной связи.

## Инженерная подготовка и защита территории

Проектом планировки территории поселка Индига» предлагаются мероприятия по инженерной подготовке территории местного значения, включающие:

- укрепление береговой линии;

- устройство дорог-дамб;

- строительство набережных;

- устройство защитных дамб;

- организация поверхностного стока;

- рекультивация нарушенных территорий;

- благоустройство и озеленение.

Мероприятия по строительству на территориях многолетней мерзлоты отнесены к региональному уровню  и должны реализовываться на стадии строительства.

# Мероприятия по гражданской обороне и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным решениям:

-	организация жилых территорий в виде небольших компактных кварталов;

-	зонирование дворовых территорий по назначению (для детского отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий спортом детей и взрослых);

-	плотность населения, не превышающая нормативные параметры;

-	комплексность застройки, включающая школу, детские дошкольные учреждения, магазины, объекты культурно-бытового обслуживания населения;

-	планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как минимум с двух сторон для организации пожаротушения;

-	наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих противопожарные разрывы;

-	наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль;

-	организация маршрутов общественного транспорта с хорошей пешеходной доступностью;

-	оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в том числе централизованным водоснабжением и водоотведением.

Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный характер.

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать бури и ураганы, природные явления, возникающие при скорости ветра более 30 м/с, вызывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током и летящими предметами разрушенных строений.

Сильные ветры с температурой воздуха от (-40(С) и ниже продолжительностью более двух суток, вследствие чего резко увеличивается потребление тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы проводов линий связи.

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью, в результате чего происходит налипание мокрого снега на деревья, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс.

Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта, это может привести к человеческим жертвам, а именно лиц, застигнутых непогодой в пути.

Проектная документация на рабочей стадии подвергается государственной экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений.

Во избежание затопления территории ливневыми и грунтовыми водами проектом предусмотрен организованный отвод поверхностных стоков в водный объект и, при избытке, за пределы проектируемой территории.

Техногенными источниками возможных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются пожары.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества. Возникновение пожара вероятно вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного зажечь эту среду.

Обобщение статистических данных о пожарах показывает, что в жилых зданиях источниками возможных чрезвычайных ситуаций вследствие нарушения правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации основными причинами пожаров и загораний являются:

- курение в неустановленных местах;

- пожары на территории и непосредственно в помещениях;

- неосторожное обращение с электронагревательными приборами;

- неисправности в электропроводке или в электроприборах;

- аварии на внутренних сетях и на оборудовании.

В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной пожарной опасности распространение пожара происходит:

1	В помещении:

- по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде линейного распространения горения;

- по технологическому оборудованию и конструкциям;

- по распространяющим горение строительным конструкциям;

- при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину;

- в результате взрыва;

- вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между источником горения и другим пространством.

2	В здании:

- при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные и технологические проемы между помещениями;

- по коммуникациям, шахтам;

- в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и несущими конструкциями;

- по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них пустотам;

- по местам некачественной заделки стыков и трещинам;

- по проемам в наружных стенах и фасаду здания.

3	Между зданиями:

- в результате взрыва;

- в результате теплового излучения пламени горящего здания;

- в результате перебросанных на значительные расстояния искр и горящих конструктивных элементов.

Площадь и объем, на которые возможно распространение пожара, зависят от вида пожара в помещении, скорости линейного горения по сгораемым веществам, материалов и строительных конструкций, временем перехода линейного горения в объемный пожар, характеристик средств тушения.

Опасными факторами пожара является открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы.

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта планировки.

Планировочные решения, принятые с учетом противопожарных требований, указанных в СП 42.13330.2011 приложение 1 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89().

Планировочные мероприятия включают(

-	обеспечение противопожарных разрывов между зданиями(

-	обеспечение подъезда к каждому зданию и сооружению(

-	устройство проездов и тротуаров шириной и конструкцией покрытия, допускающих проезд пожарной техники(

-	устройство площадок различного назначения, озелененных участков, пешеходных путей, проездов, являющихся противопожарными разрывами.

Рабочая проектная документация на строительство сооружений по индивидуальным проектам подлежит экспертизе по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 11.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |
| 1 | Территория в границах проектирования | га | 368,39 |  |
| 1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 45,72 |  |
| 1.2 | Зона малоэтажной многоквартирной застройки | га | 1,70 |  |
| 1.3 | Зона делового, коммерческого и общественного назначения | га | 2,69 |  |
| 1.4 | Зона учреждений образования | га | 2,37 |  |
| 1.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 0,38 |  |
| 1.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 9,86 |  |
| 1.7 | Зона внутриквартальных зеленых насаждений общего пользования | га | 0,86 |  |
| 1.8 | Зона рекреации | га | 9,73 |  |
| 1.9 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 2,15 |  |
| 1.10 | Зона сложившегося природного ландшафта | га | 106,17 |  |
| 1.11 | Сельскохозяйственное производство | га | 6,13 |  |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 26,62 |  |
| 1.13 | Улично-дорожная сеть | га | 28,05 |  |
| 1.14 | Зона водного транспорта | га | 1,21 |  |
| 1.15 | Зона воздушного транспорта | га | 0,19 |  |
| 1.16 | Зона производственных объектов | га | 1,93 |  |
| 1.17 | Зона коммунально-складских объектов | га | 0,75 |  |
| 1.18 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,04 |  |
| 1.19 | Кладбище | га | 3,40 |  |
| 1.20 | Рекультивированный полигон ТБО | га | 2,00 |  |
| 1.21 | Водный фонд | га | 114,43 |  |
| II. Население |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 1,6 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 1,4 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 0,2 |  |
| 2.3 | Плотность населения | -//- | 30 |  |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 42,97 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 36,42 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 6,6 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 409 |  |
|  | в строящемся жилищном фонде | -//- | 50 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 359 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему району | м2/чел. | 27,0 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,14 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 130 |  |
| - | сохраняется | -//- | 110 |  |
| - | проектируется отдельно стоящий 1 ДОУ | -//- | 20 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 300 |  |
| - | Сохраняется 1 школа | -//- | 300 |  |
| 4.3 | Амбулатория | пос/см | 43 |  |
| 4.4 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 1200 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 30 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 20,4 |  |
| 5.2 | Плотность сети главных улиц | км/км2 | 1,17 |  |
| 5.3 | Пешеходный мост | ед. | 1 | проект. |
| 5.4 | Автодорожный мост | ед. | 1 | сущ. |
| 5.5 | Вертолётная площадка | ед. | 1 | сущ. |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,45 | проектир и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,4 | проектир и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 800 | проектир и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 7,25 | проектир и сущ |

# Приложения

## Координаты поворотных точек красных линий

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 1 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 90,022 |  |  | 1018895,53 | 5297647,22 |
|  |  | 142,269 | 63,522 |  |  |
| 2 | 95,281 |  |  | 1018845,29 | 5297686,09 |
|  |  | 57,55 | 7,276 |  |  |
| 3 | 179,997 |  |  | 1018849,19 | 5297692,23 |
|  |  | 57,547 | 14,33 |  |  |
| 4 | 285,563 |  |  | 1018856,88 | 5297704,32 |
|  |  | 163,109 | 60,473 |  |  |
| 5 | 159,16 |  |  | 1018799,02 | 5297721,89 |
|  |  | 142,269 | 40,052 |  |  |
| 6 | 89,998 |  |  | 1018767,34 | 5297746,40 |
|  |  | 52,267 | 16,196 |  |  |
| 7 | 270 |  |  | 1018777,25 | 5297759,21 |
|  |  | 142,268 | 15 |  |  |
| 8 | 121,255 |  |  | 1018765,39 | 5297768,39 |
|  |  | 83,522 | 64,441 |  |  |
| 9 | 203,48 |  |  | 1018772,66 | 5297832,42 |
|  |  | 107,002 | 13,558 |  |  |
| 10 | 180,002 |  |  | 1018768,69 | 5297845,39 |
|  |  | 107,004 | 10,689 |  |  |
| 11 | 211,146 |  |  | 1018765,57 | 5297855,61 |
|  |  | 138,15 | 31,353 |  |  |
| 12 | 262,383 |  |  | 1018742,21 | 5297876,53 |
|  |  | 220,533 | 0,078 |  |  |
| 13 | 89,952 |  |  | 1018742,15 | 5297876,48 |
|  |  | 130,485 | 28,526 |  |  |
| 14 | 180,007 |  |  | 1018723,63 | 5297898,17 |
|  |  | 130,492 | 2,351 |  |  |
| 15 | 192,255 |  |  | 1018722,11 | 5297899,96 |
|  |  | 142,747 | 5,019 |  |  |
| 16 | 180,014 |  |  | 1018718,11 | 5297903,00 |
|  |  | 142,761 | 10,315 |  |  |
| 17 | 179,532 |  |  | 1018709,90 | 5297909,24 |
|  |  | 142,294 | 0,104 |  |  |
| 18 | 180,464 |  |  | 1018709,82 | 5297909,31 |
|  |  | 142,758 | 25,358 |  |  |
| 19 | 89,681 |  |  | 1018689,63 | 5297924,65 |
|  |  | 52,439 | 20,199 |  |  |
| 20 | 197,221 |  |  | 1018701,94 | 5297940,66 |
|  |  | 69,66 | 11,521 |  |  |
| 21 | 179,999 |  |  | 1018705,95 | 5297951,47 |
|  |  | 69,66 | 13,562 |  |  |
| 22 | 171,638 |  |  | 1018710,66 | 5297964,18 |
|  |  | 61,298 | 19,568 |  |  |
| 23 | 187,761 |  |  | 1018720,06 | 5297981,35 |
|  |  | 69,059 | 25,964 |  |  |
| 24 | 178,426 |  |  | 1018729,34 | 5298005,59 |
|  |  | 67,485 | 25,858 |  |  |
| 25 | 183,616 |  |  | 1018739,24 | 5298029,48 |
|  |  | 71,101 | 50,906 |  |  |
| 26 | 198,899 |  |  | 1018755,73 | 5298077,64 |
|  |  | 90 | 42,966 |  |  |
| 27 | 180 |  |  | 1018755,73 | 5298120,61 |
|  |  | 90 | 22,703 |  |  |
| 28 | 180 |  |  | 1018755,73 | 5298143,31 |
|  |  | 90 | 21,855 |  |  |
| 29 | 115,023 |  |  | 1018755,73 | 5298165,17 |
|  |  | 25,023 | 53,131 |  |  |
| 30 | 270,019 |  |  | 1018803,87 | 5298187,64 |
|  |  | 115,043 | 111,654 |  |  |
| 31 | 99,749 |  |  | 1018756,61 | 5298288,80 |
|  |  | 34,792 | 53,737 |  |  |
| 32 | 183,716 |  |  | 1018800,74 | 5298319,46 |
|  |  | 38,508 | 21,394 |  |  |
| 33 | 187,437 |  |  | 1018817,48 | 5298332,78 |
|  |  | 45,945 | 21,394 |  |  |
| 34 | 187,434 |  |  | 1018832,36 | 5298348,16 |
|  |  | 53,378 | 21,395 |  |  |
| 35 | 187,431 |  |  | 1018845,12 | 5298365,33 |
|  |  | 60,81 | 21,393 |  |  |
| 36 | 183,721 |  |  | 1018855,56 | 5298384,00 |
|  |  | 64,531 | 71,52 |  |  |
| 37 | 242,19 |  |  | 1018886,31 | 5298448,57 |
|  |  | 126,721 | 0,658 |  |  |
| 38 | 192,57 |  |  | 1018885,92 | 5298449,10 |
|  |  | 139,291 | 2,253 |  |  |
| 39 | 214,487 |  |  | 1018884,21 | 5298450,57 |
|  |  | 173,779 | 1,238 |  |  |
| 40 | 179,996 |  |  | 1018882,98 | 5298450,71 |
|  |  | 173,774 | 2,811 |  |  |
| 41 | 192,167 |  |  | 1018880,18 | 5298451,01 |
|  |  | 185,941 | 0,674 |  |  |
| 42 | 179,859 |  |  | 1018879,51 | 5298450,94 |
|  |  | 185,8 | 0,677 |  |  |
| 43 | 191,13 |  |  | 1018878,84 | 5298450,87 |
|  |  | 196,93 | 2,486 |  |  |
| 44 | 200,643 |  |  | 1018876,46 | 5298450,15 |
|  |  | 217,574 | 0,938 |  |  |
| 45 | 206,955 |  |  | 1018875,72 | 5298449,58 |
|  |  | 244,529 | 61,312 |  |  |
| 46 | 180,008 |  |  | 1018849,35 | 5298394,22 |
|  |  | 244,537 | 6,232 |  |  |
| 47 | 176,273 |  |  | 1018846,67 | 5298388,60 |
|  |  | 240,81 | 20,42 |  |  |
| 48 | 172,567 |  |  | 1018836,71 | 5298370,77 |
|  |  | 233,377 | 20,095 |  |  |
| 49 | 172,567 |  |  | 1018824,72 | 5298354,64 |
|  |  | 225,944 | 20,094 |  |  |
| 50 | 172,566 |  |  | 1018810,75 | 5298340,20 |
|  |  | 218,51 | 20,42 |  |  |
| 51 | 176,281 |  |  | 1018794,77 | 5298327,49 |
|  |  | 214,791 | 95,445 |  |  |
| 52 | 80,616 |  |  | 1018716,39 | 5298273,03 |
|  |  | 115,407 | 111,785 |  |  |
| 53 | 186,109 |  |  | 1018668,43 | 5298374,00 |
|  |  | 121,516 | 112,276 |  |  |
| 54 | 96,935 |  |  | 1018609,73 | 5298469,71 |
|  |  | 38,452 | 79,983 |  |  |
| 55 | 90,001 |  |  | 1018672,37 | 5298519,45 |
|  |  | 308,453 | 22,719 |  |  |
| 56 | 259,363 |  |  | 1018686,50 | 5298501,66 |
|  |  | 27,816 | 12,64 |  |  |
| 57 | 270,005 |  |  | 1018697,68 | 5298507,56 |
|  |  | 117,821 | 29,997 |  |  |
| 58 | 190,677 |  |  | 1018683,68 | 5298534,09 |
|  |  | 128,497 | 4,545 |  |  |
| 59 | 270,001 |  |  | 1018680,85 | 5298537,65 |
|  |  | 218,498 | 18,322 |  |  |
| 60 | 179,948 |  |  | 1018666,51 | 5298526,24 |
|  |  | 218,447 | 40,016 |  |  |
| 61 | 179,964 |  |  | 1018635,17 | 5298501,36 |
|  |  | 218,41 | 40 |  |  |
| 62 | 89,999 |  |  | 1018603,83 | 5298476,51 |
|  |  | 128,409 | 30,004 |  |  |
| 63 | 90,008 |  |  | 1018585,19 | 5298500,02 |
|  |  | 38,417 | 7,804 |  |  |
| 64 | 184,179 |  |  | 1018591,30 | 5298504,87 |
|  |  | 42,596 | 32,32 |  |  |
| 65 | 180,049 |  |  | 1018615,09 | 5298526,74 |
|  |  | 42,645 | 100,997 |  |  |
| 66 | 180 |  |  | 1018689,38 | 5298595,17 |
|  |  | 42,645 | 14 |  |  |
| 67 | 269,998 |  |  | 1018699,68 | 5298604,65 |
|  |  | 132,643 | 14,751 |  |  |
| 68 | 220,507 |  |  | 1018689,69 | 5298615,50 |
|  |  | 173,15 | 21,555 |  |  |
| 69 | 319,495 |  |  | 1018668,29 | 5298618,07 |
|  |  | 312,645 | 22,14 |  |  |
| 70 | 89,999 |  |  | 1018683,29 | 5298601,79 |
|  |  | 222,644 | 48 |  |  |
| 71 | 90 |  |  | 1018647,98 | 5298569,27 |
|  |  | 132,644 | 30 |  |  |
| 72 | 180,004 |  |  | 1018627,66 | 5298591,34 |
|  |  | 132,648 | 4 |  |  |
| 73 | 179,996 |  |  | 1018624,95 | 5298594,28 |
|  |  | 132,644 | 26,71 |  |  |
| 74 | 180,005 |  |  | 1018606,85 | 5298613,93 |
|  |  | 132,649 | 1,924 |  |  |
| 75 | 210,491 |  |  | 1018605,55 | 5298615,34 |
|  |  | 163,14 | 3,294 |  |  |
| 76 | 180,006 |  |  | 1018602,40 | 5298616,30 |
|  |  | 163,146 | 19,165 |  |  |
| 77 | 179,998 |  |  | 1018584,05 | 5298621,85 |
|  |  | 163,144 | 64,654 |  |  |
| 78 | 180,042 |  |  | 1018522,18 | 5298640,60 |
|  |  | 163,186 | 0,472 |  |  |
| 79 | 179,963 |  |  | 1018521,73 | 5298640,74 |
|  |  | 163,149 | 12,936 |  |  |
| 80 | 164,581 |  |  | 1018509,35 | 5298644,49 |
|  |  | 147,73 | 66,162 |  |  |
| 81 | 180,014 |  |  | 1018453,40 | 5298679,81 |
|  |  | 147,744 | 4,312 |  |  |
| 82 | 211,783 |  |  | 1018449,76 | 5298682,11 |
|  |  | 179,527 | 17,85 |  |  |
| 83 | 211,789 |  |  | 1018431,91 | 5298682,26 |
|  |  | 211,316 | 64 |  |  |
| 84 | 180,004 |  |  | 1018377,23 | 5298649,00 |
|  |  | 211,32 | 11,486 |  |  |
| 85 | 119,158 |  |  | 1018367,42 | 5298643,02 |
|  |  | 150,478 | 14,13 |  |  |
| 86 | 178,213 |  |  | 1018355,12 | 5298649,99 |
|  |  | 148,691 | 14,258 |  |  |
| 87 | 180 |  |  | 1018342,94 | 5298657,40 |
|  |  | 148,691 | 33,931 |  |  |
| 88 | 175,914 |  |  | 1018313,95 | 5298675,03 |
|  |  | 144,605 | 58,382 |  |  |
| 89 | 173,23 |  |  | 1018266,36 | 5298708,84 |
|  |  | 137,835 | 23,557 |  |  |
| 90 | 171,576 |  |  | 1018248,90 | 5298724,66 |
|  |  | 129,411 | 22,627 |  |  |
| 91 | 171,568 |  |  | 1018234,53 | 5298742,14 |
|  |  | 120,979 | 13,991 |  |  |
| 92 | 175,326 |  |  | 1018227,33 | 5298754,13 |
|  |  | 116,305 | 52,581 |  |  |
| 93 | 180 |  |  | 1018204,03 | 5298801,27 |
|  |  | 116,305 | 53,869 |  |  |
| 94 | 180 |  |  | 1018180,16 | 5298849,56 |
|  |  | 116,305 | 25,93 |  |  |
| 95 | 187,175 |  |  | 1018168,67 | 5298872,81 |
|  |  | 123,479 | 18,492 |  |  |
| 96 | 185,873 |  |  | 1018158,47 | 5298888,23 |
|  |  | 129,352 | 187,239 |  |  |
| 97 | 178,008 |  |  | 1018039,74 | 5299033,02 |
|  |  | 127,36 | 54,448 |  |  |
| 98 | 177,655 |  |  | 1018006,70 | 5299076,29 |
|  |  | 125,015 | 70,179 |  |  |
| 99 | 179,997 |  |  | 1017966,43 | 5299133,77 |
|  |  | 125,012 | 10,626 |  |  |
| 100 | 177,664 |  |  | 1017960,34 | 5299142,47 |
|  |  | 122,676 | 30,639 |  |  |
| 101 | 180,001 |  |  | 1017943,80 | 5299168,26 |
|  |  | 122,677 | 388,654 |  |  |
| 102 | 180 |  |  | 1017733,96 | 5299495,41 |
|  |  | 122,677 | 50,002 |  |  |
| 103 | 180 |  |  | 1017706,97 | 5299537,49 |
|  |  | 122,677 | 100,237 |  |  |
| 104 | 311,148 |  |  | 1017652,85 | 5299621,87 |
|  |  | 253,825 | 26,559 |  |  |
| 105 | 228,852 |  |  | 1017645,45 | 5299596,36 |
|  |  | 302,677 | 552,058 |  |  |
| 106 | 182,339 |  |  | 1017943,50 | 5299131,67 |
|  |  | 305,015 | 82,437 |  |  |
| 107 | 182,339 |  |  | 1017990,80 | 5299064,16 |
|  |  | 307,354 | 207,805 |  |  |
| 108 | 177,352 |  |  | 1018116,89 | 5298898,97 |
|  |  | 304,706 | 26,968 |  |  |
| 109 | 170,12 |  |  | 1018132,24 | 5298876,81 |
|  |  | 294,826 | 62,723 |  |  |
| 110 | 137,733 |  |  | 1018158,58 | 5298819,88 |
|  |  | 252,559 | 103,881 |  |  |
| 111 | 44,339 |  |  | 1018127,44 | 5298720,77 |
|  |  | 116,898 | 44,445 |  |  |
| 112 | 185,511 |  |  | 1018107,33 | 5298760,41 |
|  |  | 122,41 | 12,211 |  |  |
| 113 | 191,027 |  |  | 1018100,79 | 5298770,72 |
|  |  | 133,437 | 12,886 |  |  |
| 114 | 191,03 |  |  | 1018091,93 | 5298780,08 |
|  |  | 144,467 | 12,889 |  |  |
| 115 | 191,028 |  |  | 1018081,44 | 5298787,57 |
|  |  | 155,495 | 12,21 |  |  |
| 116 | 185,512 |  |  | 1018070,33 | 5298792,63 |
|  |  | 161,007 | 88,907 |  |  |
| 117 | 236,058 |  |  | 1017986,26 | 5298821,57 |
|  |  | 217,065 | 1,816 |  |  |
| 118 | 181,831 |  |  | 1017984,82 | 5298820,47 |
|  |  | 218,896 | 8,126 |  |  |
| 119 | 179,141 |  |  | 1017978,49 | 5298815,37 |
|  |  | 218,037 | 6,686 |  |  |
| 120 | 302,969 |  |  | 1017973,23 | 5298811,25 |
|  |  | 341,006 | 97,206 |  |  |
| 121 | 174,485 |  |  | 1018065,14 | 5298779,61 |
|  |  | 335,492 | 10,184 |  |  |
| 122 | 168,976 |  |  | 1018074,40 | 5298775,39 |
|  |  | 324,468 | 10,184 |  |  |
| 123 | 168,969 |  |  | 1018082,69 | 5298769,47 |
|  |  | 313,437 | 10,185 |  |  |
| 124 | 168,978 |  |  | 1018089,70 | 5298762,07 |
|  |  | 302,415 | 10,185 |  |  |
| 125 | 174,483 |  |  | 1018095,15 | 5298753,48 |
|  |  | 296,898 | 59,353 |  |  |
| 126 | 94,556 |  |  | 1018122,01 | 5298700,54 |
|  |  | 211,454 | 158,208 |  |  |
| 127 | 89,998 |  |  | 1017987,05 | 5298617,99 |
|  |  | 121,452 | 6,25 |  |  |
| 128 | 270,002 |  |  | 1017983,78 | 5298623,32 |
|  |  | 211,454 | 9,07 |  |  |
| 129 | 179,999 |  |  | 1017976,05 | 5298618,59 |
|  |  | 211,453 | 10,001 |  |  |
| 130 | 270,359 |  |  | 1017967,52 | 5298613,37 |
|  |  | 301,812 | 93,354 |  |  |
| 131 | 179,664 |  |  | 1018016,73 | 5298534,04 |
|  |  | 301,477 | 87,303 |  |  |
| 132 | 148,938 |  |  | 1018062,31 | 5298459,58 |
|  |  | 270,415 | 341,336 |  |  |
| 133 | 195,75 |  |  | 1018064,78 | 5298118,25 |
|  |  | 286,165 | 346,426 |  |  |
| 134 | 218,257 |  |  | 1018161,23 | 5297785,52 |
|  |  | 324,422 | 32,115 |  |  |
| 135 | 89,997 |  |  | 1018187,35 | 5297766,84 |
|  |  | 234,42 | 52,204 |  |  |
| 136 | 223,102 |  |  | 1018156,97 | 5297724,38 |
|  |  | 277,521 | 116,742 |  |  |
| 137 | 185,127 |  |  | 1018172,25 | 5297608,64 |
|  |  | 282,648 | 9,405 |  |  |
| 138 | 190,25 |  |  | 1018174,31 | 5297599,47 |
|  |  | 292,898 | 9,562 |  |  |
| 139 | 190,252 |  |  | 1018178,03 | 5297590,66 |
|  |  | 303,151 | 9,562 |  |  |
| 140 | 190,256 |  |  | 1018183,26 | 5297582,65 |
|  |  | 313,407 | 9,406 |  |  |
| 141 | 185,121 |  |  | 1018189,73 | 5297575,82 |
|  |  | 318,527 | 79,086 |  |  |
| 142 | 180 |  |  | 1018248,98 | 5297523,44 |
|  |  | 318,527 | 43,315 |  |  |
| 143 | 179,999 |  |  | 1018281,44 | 5297494,76 |
|  |  | 318,526 | 38,785 |  |  |
| 144 | 90,001 |  |  | 1018310,50 | 5297469,07 |
|  |  | 228,527 | 27,8 |  |  |
| 145 | 270,006 |  |  | 1018292,09 | 5297448,24 |
|  |  | 318,533 | 6,5 |  |  |
| 146 | 269,994 |  |  | 1018296,96 | 5297443,94 |
|  |  | 48,527 | 40,135 |  |  |
| 147 | 180,391 |  |  | 1018323,54 | 5297474,01 |
|  |  | 48,919 | 20,807 |  |  |
| 148 | 89,14 |  |  | 1018337,21 | 5297489,69 |
|  |  | 318,059 | 39,688 |  |  |
| 149 | 179,999 |  |  | 1018366,73 | 5297463,17 |
|  |  | 318,058 | 13,112 |  |  |
| 150 | 179,984 |  |  | 1018376,48 | 5297454,40 |
|  |  | 318,042 | 13,545 |  |  |
| 151 | 90,485 |  |  | 1018386,56 | 5297445,35 |
|  |  | 228,528 | 29,313 |  |  |
| 152 | 180 |  |  | 1018367,14 | 5297423,39 |
|  |  | 228,528 | 31,082 |  |  |
| 153 | 179,992 |  |  | 1018346,56 | 5297400,10 |
|  |  | 228,52 | 7 |  |  |
| 154 | 270,006 |  |  | 1018341,92 | 5297394,85 |
|  |  | 318,525 | 12,801 |  |  |
| 155 | 270,004 |  |  | 1018351,51 | 5297386,37 |
|  |  | 48,529 | 10 |  |  |
| 156 | 269,999 |  |  | 1018358,14 | 5297393,87 |
|  |  | 138,528 | 7,305 |  |  |
| 157 | 134,99 |  |  | 1018352,66 | 5297398,71 |
|  |  | 93,519 | 1,831 |  |  |
| 158 | 135,01 |  |  | 1018352,55 | 5297400,53 |
|  |  | 48,528 | 54,084 |  |  |
| 159 | 92,647 |  |  | 1018388,37 | 5297441,06 |
|  |  | 321,176 | 32,66 |  |  |
| 160 | 179,984 |  |  | 1018413,81 | 5297420,58 |
|  |  | 321,159 | 4,009 |  |  |
| 161 | 180,016 |  |  | 1018416,93 | 5297418,07 |
|  |  | 321,175 | 18,914 |  |  |
| 162 | 175,57 |  |  | 1018431,67 | 5297406,21 |
|  |  | 316,745 | 16,647 |  |  |
| 163 | 93,728 |  |  | 1018443,79 | 5297394,80 |
|  |  | 230,473 | 40,485 |  |  |
| 164 | 179,996 |  |  | 1018418,03 | 5297363,57 |
|  |  | 230,469 | 26,624 |  |  |
| 165 | 180,002 |  |  | 1018401,08 | 5297343,04 |
|  |  | 230,47 | 3,978 |  |  |
| 166 | 270,219 |  |  | 1018398,55 | 5297339,97 |
|  |  | 320,689 | 14,501 |  |  |
| 167 | 269,784 |  |  | 1018409,77 | 5297330,78 |
|  |  | 50,472 | 11,563 |  |  |
| 168 | 269,459 |  |  | 1018417,13 | 5297339,70 |
|  |  | 139,931 | 7,001 |  |  |
| 169 | 90,539 |  |  | 1018411,77 | 5297344,21 |
|  |  | 50,47 | 18,918 |  |  |
| 170 | 180,001 |  |  | 1018423,81 | 5297358,80 |
|  |  | 50,471 | 24,964 |  |  |
| 171 | 270,683 |  |  | 1018439,70 | 5297378,06 |
|  |  | 141,155 | 0,762 |  |  |
| 172 | 179,996 |  |  | 1018439,11 | 5297378,53 |
|  |  | 141,151 | 1,152 |  |  |
| 173 | 86,738 |  |  | 1018438,21 | 5297379,26 |
|  |  | 47,889 | 15,152 |  |  |
| 174 | 88,857 |  |  | 1018448,37 | 5297390,50 |
|  |  | 316,747 | 37,485 |  |  |
| 175 | 281,771 |  |  | 1018475,67 | 5297364,81 |
|  |  | 58,518 | 2,371 |  |  |
| 176 | 89,994 |  |  | 1018476,91 | 5297366,83 |
|  |  | 328,512 | 4,156 |  |  |
| 177 | 180,015 |  |  | 1018480,45 | 5297364,66 |
|  |  | 328,527 | 31,414 |  |  |
| 178 | 85,547 |  |  | 1018507,24 | 5297348,26 |
|  |  | 234,073 | 73,178 |  |  |
| 179 | 268,541 |  |  | 1018464,31 | 5297289,00 |
|  |  | 322,615 | 33,016 |  |  |
| 180 | 269,996 |  |  | 1018490,54 | 5297268,96 |
|  |  | 52,611 | 10 |  |  |
| 181 | 270,003 |  |  | 1018496,61 | 5297276,90 |
|  |  | 142,614 | 20,908 |  |  |
| 182 | 89,997 |  |  | 1018480,00 | 5297289,60 |
|  |  | 52,61 | 7 |  |  |
| 183 | 270,002 |  |  | 1018484,25 | 5297295,16 |
|  |  | 142,612 | 7,04 |  |  |
| 184 | 91,461 |  |  | 1018478,66 | 5297299,43 |
|  |  | 54,073 | 43,82 |  |  |
| 185 | 181,545 |  |  | 1018504,37 | 5297334,92 |
|  |  | 55,618 | 9,248 |  |  |
| 186 | 179,998 |  |  | 1018509,59 | 5297342,55 |
|  |  | 55,616 | 11,937 |  |  |
| 187 | 148,966 |  |  | 1018516,33 | 5297352,40 |
|  |  | 24,582 | 2,992 |  |  |
| 188 | 143,322 |  |  | 1018519,05 | 5297353,65 |
|  |  | 347,904 | 20,637 |  |  |
| 189 | 180,003 |  |  | 1018539,23 | 5297349,32 |
|  |  | 347,907 | 10,829 |  |  |
| 190 | 245,997 |  |  | 1018549,82 | 5297347,05 |
|  |  | 53,904 | 26,666 |  |  |
| 191 | 180,006 |  |  | 1018565,53 | 5297368,60 |
|  |  | 53,91 | 6,004 |  |  |
| 192 | 179,995 |  |  | 1018569,07 | 5297373,45 |
|  |  | 53,905 | 23,407 |  |  |
| 193 | 144,876 |  |  | 1018582,86 | 5297392,36 |
|  |  | 18,78 | 6,657 |  |  |
| 194 | 125,235 |  |  | 1018589,16 | 5297394,51 |
|  |  | 324,015 | 21,93 |  |  |
| 195 | 184,574 |  |  | 1018606,90 | 5297381,62 |
|  |  | 328,589 | 5,209 |  |  |
| 196 | 175,117 |  |  | 1018611,35 | 5297378,91 |
|  |  | 323,707 | 16,552 |  |  |
| 197 | 134,995 |  |  | 1018624,69 | 5297369,11 |
|  |  | 278,701 | 6,354 |  |  |
| 198 | 135,003 |  |  | 1018625,65 | 5297362,83 |
|  |  | 233,704 | 21,979 |  |  |
| 199 | 180,001 |  |  | 1018612,64 | 5297345,12 |
|  |  | 233,705 | 4,501 |  |  |
| 200 | 271,609 |  |  | 1018609,98 | 5297341,49 |
|  |  | 325,313 | 5,554 |  |  |
| 201 | 91,146 |  |  | 1018614,54 | 5297338,33 |
|  |  | 236,46 | 12,134 |  |  |
| 202 | 176,213 |  |  | 1018607,84 | 5297328,21 |
|  |  | 232,672 | 3,893 |  |  |
| 203 | 180,647 |  |  | 1018605,48 | 5297325,12 |
|  |  | 233,319 | 11,459 |  |  |
| 204 | 179,188 |  |  | 1018598,63 | 5297315,93 |
|  |  | 232,507 | 25,781 |  |  |
| 205 | 178,918 |  |  | 1018582,94 | 5297295,47 |
|  |  | 231,425 | 24,777 |  |  |
| 206 | 183,132 |  |  | 1018567,49 | 5297276,10 |
|  |  | 234,557 | 13,133 |  |  |
| 207 | 178,056 |  |  | 1018559,88 | 5297265,40 |
|  |  | 232,614 | 21,973 |  |  |
| 208 | 180 |  |  | 1018546,53 | 5297247,94 |
|  |  | 232,614 | 31,802 |  |  |
| 209 | 180,001 |  |  | 1018527,23 | 5297222,67 |
|  |  | 232,614 | 16,067 |  |  |
| 210 | 269,999 |  |  | 1018517,47 | 5297209,91 |
|  |  | 322,613 | 69,812 |  |  |
| 211 | 191,862 |  |  | 1018572,94 | 5297167,52 |
|  |  | 334,475 | 28,997 |  |  |
| 212 | 90,005 |  |  | 1018599,11 | 5297155,02 |
|  |  | 244,481 | 8,995 |  |  |
| 213 | 179,994 |  |  | 1018595,23 | 5297146,91 |
|  |  | 244,475 | 54,195 |  |  |
| 214 | 176,94 |  |  | 1018571,88 | 5297098,00 |
|  |  | 241,415 | 31,395 |  |  |
| 215 | 173,878 |  |  | 1018556,86 | 5297070,43 |
|  |  | 235,293 | 35,869 |  |  |
| 216 | 176,888 |  |  | 1018536,43 | 5297040,94 |
|  |  | 232,181 | 4,929 |  |  |
| 217 | 183,529 |  |  | 1018533,41 | 5297037,05 |
|  |  | 235,71 | 0,047 |  |  |
| 218 | 169,792 |  |  | 1018533,38 | 5297037,01 |
|  |  | 225,503 | 0,02 |  |  |
| 219 | 186,683 |  |  | 1018533,37 | 5297037,00 |
|  |  | 232,185 | 280,44 |  |  |
| 220 | 186,681 |  |  | 1018361,43 | 5296815,45 |
|  |  | 238,866 | 28,193 |  |  |
| 221 | 302,883 |  |  | 1018346,85 | 5296791,32 |
|  |  | 1,749 | 6,926 |  |  |
| 222 | 199,125 |  |  | 1018353,78 | 5296791,53 |
|  |  | 20,875 | 0,031 |  |  |
| 223 | 182,927 |  |  | 1018353,81 | 5296791,54 |
|  |  | 23,801 | 10,592 |  |  |
| 224 | 215,065 |  |  | 1018363,50 | 5296795,82 |
|  |  | 58,866 | 14,352 |  |  |
| 225 | 173,367 |  |  | 1018370,92 | 5296808,10 |
|  |  | 52,233 | 290,223 |  |  |
| 226 | 183,06 |  |  | 1018548,66 | 5297037,53 |
|  |  | 55,293 | 32,357 |  |  |
| 227 | 186,122 |  |  | 1018567,09 | 5297064,13 |
|  |  | 61,416 | 32,357 |  |  |
| 228 | 182,936 |  |  | 1018582,57 | 5297092,54 |
|  |  | 64,351 | 0,133 |  |  |
| 229 | 180,124 |  |  | 1018582,63 | 5297092,66 |
|  |  | 64,476 | 144,571 |  |  |
| 230 | 180 |  |  | 1018644,92 | 5297223,12 |
|  |  | 64,475 | 14,414 |  |  |
| 231 | 189,918 |  |  | 1018651,13 | 5297236,13 |
|  |  | 74,393 | 8,71 |  |  |
| 232 | 192,414 |  |  | 1018653,47 | 5297244,52 |
|  |  | 86,807 | 7,847 |  |  |
| 233 | 180,009 |  |  | 1018653,91 | 5297252,35 |
|  |  | 86,816 | 2,502 |  |  |
| 234 | 202,33 |  |  | 1018654,05 | 5297254,85 |
|  |  | 109,146 | 10,978 |  |  |
| 235 | 180 |  |  | 1018650,45 | 5297265,22 |
|  |  | 109,145 | 18,695 |  |  |
| 236 | 171,88 |  |  | 1018644,32 | 5297282,88 |
|  |  | 101,025 | 0,921 |  |  |
| 237 | 180,003 |  |  | 1018644,14 | 5297283,79 |
|  |  | 101,028 | 17,821 |  |  |
| 238 | 132,094 |  |  | 1018640,73 | 5297301,28 |
|  |  | 53,122 | 19,056 |  |  |
| 239 | 179,999 |  |  | 1018652,17 | 5297316,52 |
|  |  | 53,121 | 11,95 |  |  |
| 240 | 181,372 |  |  | 1018659,34 | 5297326,08 |
|  |  | 54,493 | 10,159 |  |  |
| 241 | 177,207 |  |  | 1018665,24 | 5297334,35 |
|  |  | 51,701 | 4,628 |  |  |
| 242 | 92,054 |  |  | 1018668,11 | 5297337,98 |
|  |  | 323,754 | 18,218 |  |  |
| 243 | 177,042 |  |  | 1018682,80 | 5297327,21 |
|  |  | 320,797 | 5,665 |  |  |
| 244 | 94,464 |  |  | 1018687,19 | 5297323,63 |
|  |  | 235,26 | 3,577 |  |  |
| 245 | 180,586 |  |  | 1018685,15 | 5297320,69 |
|  |  | 235,847 | 9,076 |  |  |
| 246 | 269,998 |  |  | 1018680,06 | 5297313,18 |
|  |  | 325,845 | 11,098 |  |  |
| 247 | 270,004 |  |  | 1018689,24 | 5297306,95 |
|  |  | 55,849 | 11,325 |  |  |
| 248 | 178,36 |  |  | 1018695,60 | 5297316,32 |
|  |  | 54,209 | 7,546 |  |  |
| 249 | 270,465 |  |  | 1018700,01 | 5297322,44 |
|  |  | 144,675 | 1,278 |  |  |
| 250 | 180,004 |  |  | 1018698,97 | 5297323,18 |
|  |  | 144,679 | 10,716 |  |  |
| 251 | 179,981 |  |  | 1018690,23 | 5297329,38 |
|  |  | 144,66 | 24,595 |  |  |
| 252 | 89,317 |  |  | 1018670,16 | 5297343,60 |
|  |  | 53,977 | 11,514 |  |  |
| 253 | 178,475 |  |  | 1018676,93 | 5297352,92 |
|  |  | 52,452 | 8,821 |  |  |
| 254 | 182,831 |  |  | 1018682,31 | 5297359,91 |
|  |  | 55,283 | 8,35 |  |  |
| 255 | 88,6 |  |  | 1018687,07 | 5297366,77 |
|  |  | 323,882 | 1,926 |  |  |
| 256 | 270,236 |  |  | 1018688,62 | 5297365,64 |
|  |  | 54,118 | 5,973 |  |  |
| 257 | 179,997 |  |  | 1018692,12 | 5297370,48 |
|  |  | 54,115 | 4,54 |  |  |
| 258 | 178,505 |  |  | 1018694,78 | 5297374,16 |
|  |  | 52,62 | 8,568 |  |  |
| 259 | 179,367 |  |  | 1018699,99 | 5297380,96 |
|  |  | 51,987 | 10,289 |  |  |
| 260 | 181,877 |  |  | 1018706,32 | 5297389,07 |
|  |  | 53,863 | 4,103 |  |  |
| 261 | 180,787 |  |  | 1018708,74 | 5297392,38 |
|  |  | 54,65 | 24,489 |  |  |
| 262 | 89,211 |  |  | 1018722,91 | 5297412,36 |
|  |  | 323,861 | 4,632 |  |  |
| 263 | 179,787 |  |  | 1018726,65 | 5297409,63 |
|  |  | 323,648 | 20,253 |  |  |
| 264 | 182,782 |  |  | 1018742,96 | 5297397,62 |
|  |  | 326,431 | 25,005 |  |  |
| 265 | 267,49 |  |  | 1018763,80 | 5297383,80 |
|  |  | 53,921 | 18,202 |  |  |
| 266 | 269,997 |  |  | 1018774,52 | 5297398,51 |
|  |  | 143,918 | 15,95 |  |  |
| 267 | 269,998 |  |  | 1018761,63 | 5297407,90 |
|  |  | 233,916 | 11,001 |  |  |
| 268 | 90,003 |  |  | 1018755,15 | 5297399,01 |
|  |  | 143,919 | 33,999 |  |  |
| 269 | 90 |  |  | 1018727,67 | 5297419,03 |
|  |  | 53,92 | 85,8 |  |  |
| 270 | 179,998 |  |  | 1018778,20 | 5297488,38 |
|  |  | 53,918 | 4,8 |  |  |
| 271 | 180,003 |  |  | 1018781,03 | 5297492,26 |
|  |  | 53,921 | 29,875 |  |  |
| 272 | 179,386 |  |  | 1018798,62 | 5297516,40 |
|  |  | 53,306 | 30,694 |  |  |
| 273 | 89,672 |  |  | 1018816,96 | 5297541,01 |
|  |  | 322,979 | 7,593 |  |  |
| 274 | 269,268 |  |  | 1018823,02 | 5297536,44 |
|  |  | 52,246 | 30,764 |  |  |
| 275 | 180,003 |  |  | 1018841,86 | 5297560,76 |
|  |  | 52,249 | 31,166 |  |  |
| 276 | 179,992 |  |  | 1018860,94 | 5297585,41 |
|  |  | 52,241 | 5,949 |  |  |
| 277 | 180,008 |  |  | 1018864,58 | 5297590,11 |
|  |  | 52,248 | 19,936 |  |  |
| 278 | 180 |  |  | 1018876,79 | 5297605,87 |
|  |  | 52,248 | 84,859 |  |  |
| 279 | 300,789 |  |  | 1018928,74 | 5297672,97 |
|  |  | 173,036 | 6,137 |  |  |
| 280 | 173,598 |  |  | 1018922,65 | 5297673,71 |
|  |  | 166,635 | 5,74 |  |  |
| 281 | 245,613 |  |  | 1018917,07 | 5297675,04 |
|  |  | 232,248 | 35,185 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 2 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 181,686 |  |  | 1018597,82 | 5297938,99 |
|  |  | 231,282 | 8,981 |  |  |
| 2 | 181,4 |  |  | 1018592,21 | 5297931,98 |
|  |  | 232,682 | 23,836 |  |  |
| 3 | 189,813 |  |  | 1018577,76 | 5297913,03 |
|  |  | 242,495 | 5,555 |  |  |
| 4 | 169,413 |  |  | 1018575,19 | 5297908,10 |
|  |  | 231,908 | 27,954 |  |  |
| 5 | 178,842 |  |  | 1018557,95 | 5297886,10 |
|  |  | 230,75 | 26,132 |  |  |
| 6 | 273,182 |  |  | 1018541,41 | 5297865,86 |
|  |  | 323,932 | 22,081 |  |  |
| 7 | 180,002 |  |  | 1018559,26 | 5297852,86 |
|  |  | 323,934 | 8,652 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 1018566,25 | 5297847,77 |
|  |  | 323,934 | 6,483 |  |  |
| 9 | 89,384 |  |  | 1018571,49 | 5297843,95 |
|  |  | 233,318 | 3,607 |  |  |
| 10 | 270,945 |  |  | 1018569,34 | 5297841,06 |
|  |  | 324,263 | 19,921 |  |  |
| 11 | 179,999 |  |  | 1018585,51 | 5297829,42 |
|  |  | 324,262 | 3,243 |  |  |
| 12 | 200,031 |  |  | 1018588,14 | 5297827,53 |
|  |  | 344,293 | 5,069 |  |  |
| 13 | 248,26 |  |  | 1018593,02 | 5297826,16 |
|  |  | 52,553 | 98,567 |  |  |
| 14 | 177,004 |  |  | 1018652,95 | 5297904,41 |
|  |  | 49,556 | 23,241 |  |  |
| 15 | 226,874 |  |  | 1018668,03 | 5297922,10 |
|  |  | 96,43 | 10,186 |  |  |
| 16 | 221,373 |  |  | 1018666,89 | 5297932,22 |
|  |  | 137,803 | 15,425 |  |  |
| 17 | 179,975 |  |  | 1018655,46 | 5297942,58 |
|  |  | 137,778 | 2,319 |  |  |
| 18 | 192,754 |  |  | 1018653,74 | 5297944,14 |
|  |  | 150,533 | 8,26 |  |  |
| 19 | 163,517 |  |  | 1018646,55 | 5297948,20 |
|  |  | 134,05 | 32,172 |  |  |
| 20 | 277,961 |  |  | 1018624,18 | 5297971,33 |
|  |  | 232,011 | 21,031 |  |  |
| 21 | 177,586 |  |  | 1018611,24 | 5297954,75 |
|  |  | 229,597 | 20,698 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 3 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,004 |  |  | 1018560,79 | 5297840,77 |
|  |  | 143,384 | 29,496 |  |  |
| 2 | 227,602 |  |  | 1018537,12 | 5297858,37 |
|  |  | 190,986 | 2,497 |  |  |
| 3 | 220,525 |  |  | 1018534,67 | 5297857,89 |
|  |  | 231,511 | 22,845 |  |  |
| 4 | 181,449 |  |  | 1018520,45 | 5297840,01 |
|  |  | 232,961 | 22,682 |  |  |
| 5 | 189,36 |  |  | 1018506,79 | 5297821,91 |
|  |  | 242,32 | 0,867 |  |  |
| 6 | 170,874 |  |  | 1018506,38 | 5297821,14 |
|  |  | 233,194 | 13,146 |  |  |
| 7 | 179,583 |  |  | 1018498,51 | 5297810,61 |
|  |  | 232,777 | 3,627 |  |  |
| 8 | 178,996 |  |  | 1018496,31 | 5297807,72 |
|  |  | 231,773 | 17,991 |  |  |
| 9 | 181,899 |  |  | 1018485,18 | 5297793,59 |
|  |  | 233,672 | 5,903 |  |  |
| 10 | 178,987 |  |  | 1018481,68 | 5297788,83 |
|  |  | 232,659 | 27,638 |  |  |
| 11 | 182,225 |  |  | 1018464,92 | 5297766,86 |
|  |  | 234,885 | 5,508 |  |  |
| 12 | 177,239 |  |  | 1018461,75 | 5297762,36 |
|  |  | 232,124 | 21,381 |  |  |
| 13 | 227,012 |  |  | 1018448,63 | 5297745,48 |
|  |  | 279,136 | 4,546 |  |  |
| 14 | 219,101 |  |  | 1018449,35 | 5297740,99 |
|  |  | 318,237 | 19,268 |  |  |
| 15 | 183,243 |  |  | 1018463,72 | 5297728,16 |
|  |  | 321,48 | 5,385 |  |  |
| 16 | 176,752 |  |  | 1018467,93 | 5297724,80 |
|  |  | 318,232 | 10,101 |  |  |
| 17 | 184,741 |  |  | 1018475,47 | 5297718,08 |
|  |  | 322,973 | 19,946 |  |  |
| 18 | 209,35 |  |  | 1018491,39 | 5297706,06 |
|  |  | 352,323 | 8,48 |  |  |
| 19 | 180,043 |  |  | 1018499,79 | 5297704,93 |
|  |  | 352,367 | 0,346 |  |  |
| 20 | 239,444 |  |  | 1018500,14 | 5297704,89 |
|  |  | 51,811 | 19,491 |  |  |
| 21 | 180 |  |  | 1018512,19 | 5297720,21 |
|  |  | 51,811 | 35,703 |  |  |
| 22 | 182,669 |  |  | 1018534,26 | 5297748,27 |
|  |  | 54,481 | 1,68 |  |  |
| 23 | 176,803 |  |  | 1018535,24 | 5297749,63 |
|  |  | 51,284 | 12,671 |  |  |
| 24 | 181,601 |  |  | 1018543,16 | 5297759,52 |
|  |  | 52,885 | 4,039 |  |  |
| 25 | 178,202 |  |  | 1018545,60 | 5297762,74 |
|  |  | 51,087 | 13,225 |  |  |
| 26 | 180,011 |  |  | 1018553,91 | 5297773,03 |
|  |  | 51,098 | 1,857 |  |  |
| 27 | 182,346 |  |  | 1018555,07 | 5297774,48 |
|  |  | 53,445 | 3,003 |  |  |
| 28 | 179,108 |  |  | 1018556,86 | 5297776,89 |
|  |  | 52,552 | 44,438 |  |  |
| 29 | 230,759 |  |  | 1018583,88 | 5297812,17 |
|  |  | 103,311 | 5,682 |  |  |
| 30 | 218,767 |  |  | 1018582,57 | 5297817,70 |
|  |  | 142,079 | 4,891 |  |  |
| 31 | 270,205 |  |  | 1018578,72 | 5297820,70 |
|  |  | 232,284 | 0,041 |  |  |
| 32 | 90,268 |  |  | 1018578,69 | 5297820,67 |
|  |  | 142,552 | 21,606 |  |  |
| 33 | 179,472 |  |  | 1018561,54 | 5297833,81 |
|  |  | 142,023 | 2,25 |  |  |
| 34 | 90 |  |  | 1018559,76 | 5297835,19 |
|  |  | 52,023 | 5,094 |  |  |
| 35 | 271,357 |  |  | 1018562,90 | 5297839,21 |
|  |  | 143,38 | 2,625 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 4 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,001 |  |  | 1018559,76 | 5297835,19 |
|  |  | 232,024 | 52,969 |  |  |
| 2 | 176,231 |  |  | 1018527,17 | 5297793,44 |
|  |  | 228,255 | 24,473 |  |  |
| 3 | 147,871 |  |  | 1018510,88 | 5297775,18 |
|  |  | 196,126 | 3,394 |  |  |
| 4 | 180,001 |  |  | 1018507,62 | 5297774,24 |
|  |  | 196,127 | 4,585 |  |  |
| 5 | 215,772 |  |  | 1018503,21 | 5297772,96 |
|  |  | 231,899 | 28,43 |  |  |
| 6 | 90,001 |  |  | 1018485,67 | 5297750,59 |
|  |  | 141,9 | 26,366 |  |  |
| 7 | 272,985 |  |  | 1018464,92 | 5297766,86 |
|  |  | 234,885 | 5,508 |  |  |
| 8 | 267,015 |  |  | 1018461,75 | 5297762,36 |
|  |  | 321,9 | 24,384 |  |  |
| 9 | 89,781 |  |  | 1018480,94 | 5297747,31 |
|  |  | 231,68 | 21,837 |  |  |
| 10 | 157,108 |  |  | 1018467,40 | 5297730,18 |
|  |  | 208,788 | 4,198 |  |  |
| 11 | 292,69 |  |  | 1018463,72 | 5297728,16 |
|  |  | 321,478 | 5,382 |  |  |
| 12 | 270,041 |  |  | 1018467,93 | 5297724,80 |
|  |  | 51,52 | 18,666 |  |  |
| 13 | 179,038 |  |  | 1018479,55 | 5297739,42 |
|  |  | 50,557 | 0,016 |  |  |
| 14 | 179,927 |  |  | 1018479,56 | 5297739,43 |
|  |  | 50,484 | 6,941 |  |  |
| 15 | 181,416 |  |  | 1018483,97 | 5297744,78 |
|  |  | 51,9 | 33,321 |  |  |
| 16 | 144,231 |  |  | 1018504,53 | 5297771,00 |
|  |  | 16,131 | 7,901 |  |  |
| 17 | 212,123 |  |  | 1018512,12 | 5297773,20 |
|  |  | 48,254 | 26,205 |  |  |
| 18 | 122,832 |  |  | 1018529,57 | 5297792,75 |
|  |  | 351,086 | 3,574 |  |  |
| 19 | 150,033 |  |  | 1018533,10 | 5297792,20 |
|  |  | 321,119 | 28,23 |  |  |
| 20 | 272,326 |  |  | 1018555,07 | 5297774,48 |
|  |  | 53,445 | 3,003 |  |  |
| 21 | 267,597 |  |  | 1018556,86 | 5297776,89 |
|  |  | 141,041 | 7,524 |  |  |
| 22 | 179,995 |  |  | 1018551,01 | 5297781,62 |
|  |  | 141,036 | 12,374 |  |  |
| 23 | 178,656 |  |  | 1018541,39 | 5297789,40 |
|  |  | 139,692 | 7,962 |  |  |
| 24 | 149,374 |  |  | 1018535,32 | 5297794,55 |
|  |  | 109,066 | 4,158 |  |  |
| 25 | 122,958 |  |  | 1018533,96 | 5297798,48 |
|  |  | 52,025 | 22,554 |  |  |
| 26 | 179,999 |  |  | 1018547,84 | 5297816,26 |
|  |  | 52,024 | 22,263 |  |  |
| 27 | 270 |  |  | 1018561,54 | 5297833,81 |
|  |  | 142,023 | 2,25 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 5 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 90,757 |  |  | 1018598,85 | 5297888,77 |
|  |  | 231,509 | 52,38 |  |  |
| 2 | 272,426 |  |  | 1018566,25 | 5297847,77 |
|  |  | 323,934 | 6,483 |  |  |
| 3 | 269,387 |  |  | 1018571,49 | 5297843,95 |
|  |  | 53,322 | 5,188 |  |  |
| 4 | 177,182 |  |  | 1018574,59 | 5297848,11 |
|  |  | 50,503 | 124,039 |  |  |
| 5 | 179,895 |  |  | 1018653,49 | 5297943,83 |
|  |  | 50,398 | 0,404 |  |  |
| 6 | 280,135 |  |  | 1018653,74 | 5297944,14 |
|  |  | 150,533 | 8,26 |  |  |
| 7 | 260,918 |  |  | 1018646,55 | 5297948,20 |
|  |  | 231,451 | 16,725 |  |  |
| 8 | 179,721 |  |  | 1018636,13 | 5297935,12 |
|  |  | 231,171 | 55,029 |  |  |
| 9 | 87,81 |  |  | 1018601,63 | 5297892,25 |
|  |  | 138,982 | 3,326 |  |  |
| 10 | 179,987 |  |  | 1018599,12 | 5297894,44 |
|  |  | 138,969 | 28,318 |  |  |
| 11 | 283,526 |  |  | 1018577,76 | 5297913,03 |
|  |  | 242,495 | 5,555 |  |  |
| 12 | 258,256 |  |  | 1018575,19 | 5297908,10 |
|  |  | 320,751 | 15,374 |  |  |
| 13 | 180 |  |  | 1018587,10 | 5297898,37 |
|  |  | 320,751 | 15,183 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 6 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 247,765 |  |  | 1018849,35 | 5298394,22 |
|  |  | 132,302 | 158,745 |  |  |
| 2 | 165,519 |  |  | 1018742,51 | 5298511,63 |
|  |  | 117,821 | 17,318 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 1018734,42 | 5298526,95 |
|  |  | 207,821 | 11,548 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 1018724,21 | 5298521,56 |
|  |  | 207,82 | 29,999 |  |  |
| 5 | 179,996 |  |  | 1018697,68 | 5298507,56 |
|  |  | 207,816 | 12,64 |  |  |
| 6 | 100,637 |  |  | 1018686,50 | 5298501,66 |
|  |  | 128,453 | 22,719 |  |  |
| 7 | 269,999 |  |  | 1018672,37 | 5298519,45 |
|  |  | 218,452 | 79,983 |  |  |
| 8 | 263,065 |  |  | 1018609,73 | 5298469,71 |
|  |  | 301,516 | 112,276 |  |  |
| 9 | 173,891 |  |  | 1018668,43 | 5298374,00 |
|  |  | 295,407 | 111,785 |  |  |
| 10 | 279,384 |  |  | 1018716,39 | 5298273,03 |
|  |  | 34,791 | 95,445 |  |  |
| 11 | 183,719 |  |  | 1018794,77 | 5298327,49 |
|  |  | 38,51 | 20,42 |  |  |
| 12 | 187,434 |  |  | 1018810,75 | 5298340,20 |
|  |  | 45,944 | 20,094 |  |  |
| 13 | 187,433 |  |  | 1018824,72 | 5298354,64 |
|  |  | 53,377 | 20,095 |  |  |
| 14 | 187,433 |  |  | 1018836,71 | 5298370,77 |
|  |  | 60,81 | 20,42 |  |  |
| 15 | 183,726 |  |  | 1018846,67 | 5298388,60 |
|  |  | 64,536 | 6,232 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 7 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,002 |  |  | 1018726,26 | 5298230,86 |
|  |  | 295,072 | 29,994 |  |  |
| 2 | 179,998 |  |  | 1018738,97 | 5298203,69 |
|  |  | 295,07 | 29,997 |  |  |
| 3 | 269,954 |  |  | 1018751,68 | 5298176,52 |
|  |  | 25,024 | 19,997 |  |  |
| 4 | 180,008 |  |  | 1018769,80 | 5298184,98 |
|  |  | 25,032 | 19,998 |  |  |
| 5 | 270,018 |  |  | 1018787,92 | 5298193,44 |
|  |  | 115,05 | 30,001 |  |  |
| 6 | 179,993 |  |  | 1018775,22 | 5298220,62 |
|  |  | 115,043 | 30 |  |  |
| 7 | 180 |  |  | 1018762,52 | 5298247,80 |
|  |  | 115,043 | 37,584 |  |  |
| 8 | 279,748 |  |  | 1018746,61 | 5298281,85 |
|  |  | 214,791 | 20,318 |  |  |
| 9 | 180 |  |  | 1018729,93 | 5298270,26 |
|  |  | 214,792 | 20,304 |  |  |
| 10 | 260,254 |  |  | 1018713,25 | 5298258,67 |
|  |  | 295,046 | 0,708 |  |  |
| 11 | 180,024 |  |  | 1018713,55 | 5298258,03 |
|  |  | 295,07 | 29,997 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 8 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,017 |  |  | 1018462,64 | 5298289,98 |
|  |  | 22,098 | 0,602 |  |  |
| 2 | 270,022 |  |  | 1018463,19 | 5298290,21 |
|  |  | 112,12 | 0,599 |  |  |
| 3 | 269,975 |  |  | 1018462,97 | 5298290,76 |
|  |  | 202,095 | 0,601 |  |  |
| 4 | 269,986 |  |  | 1018462,41 | 5298290,54 |
|  |  | 292,081 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 9 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,045 |  |  | 1018506,57 | 5298230,22 |
|  |  | 292,123 | 0,599 |  |  |
| 2 | 270,01 |  |  | 1018506,79 | 5298229,67 |
|  |  | 22,133 | 0,601 |  |  |
| 3 | 269,993 |  |  | 1018507,35 | 5298229,89 |
|  |  | 112,127 | 0,599 |  |  |
| 4 | 269,951 |  |  | 1018507,13 | 5298230,45 |
|  |  | 202,078 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 10 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,029 |  |  | 1018506,79 | 5298229,67 |
|  |  | 22,11 | 0,601 |  |  |
| 2 | 359,975 |  |  | 1018507,35 | 5298229,89 |
|  |  | 202,086 | 0,6 |  |  |
| 3 | 90,034 |  |  | 1018506,79 | 5298229,67 |
|  |  | 112,12 | 0,599 |  |  |
| 4 | 89,981 |  |  | 1018506,57 | 5298230,22 |
|  |  | 22,101 | 0,601 |  |  |
| 5 | 90,01 |  |  | 1018507,13 | 5298230,45 |
|  |  | 292,11 | 0,599 |  |  |
| 6 | 360 |  |  | 1018507,35 | 5298229,89 |
|  |  | 112,11 | 0,599 |  |  |
| 7 | 269,968 |  |  | 1018507,13 | 5298230,45 |
|  |  | 202,078 | 0,601 |  |  |
| 8 | 270,004 |  |  | 1018506,57 | 5298230,22 |
|  |  | 292,082 | 0,6 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 11 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,976 |  |  | 1018506,21 | 5298232,81 |
|  |  | 292,073 | 0,602 |  |  |
| 2 | 270,033 |  |  | 1018506,44 | 5298232,25 |
|  |  | 22,107 | 0,609 |  |  |
| 3 | 269,989 |  |  | 1018507,00 | 5298232,48 |
|  |  | 112,096 | 0,602 |  |  |
| 4 | 270,001 |  |  | 1018506,77 | 5298233,04 |
|  |  | 202,097 | 0,608 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 12 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 360 |  |  | 1018506,44 | 5298232,25 |
|  |  | 112,118 | 0,602 |  |  |
| 2 | 360 |  |  | 1018506,21 | 5298232,81 |
|  |  | 292,118 | 0,602 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 13 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,012 |  |  | 1018476,45 | 5298268,13 |
|  |  | 125,52 | 20,004 |  |  |
| 2 | 270,001 |  |  | 1018464,83 | 5298284,41 |
|  |  | 215,521 | 20,001 |  |  |
| 3 | 269,995 |  |  | 1018448,55 | 5298272,79 |
|  |  | 305,516 | 20 |  |  |
| 4 | 269,993 |  |  | 1018460,17 | 5298256,51 |
|  |  | 35,508 | 20,002 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 14 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,987 |  |  | 1018484,57 | 5298259,74 |
|  |  | 22,091 | 0,609 |  |  |
| 2 | 269,991 |  |  | 1018485,14 | 5298259,96 |
|  |  | 112,082 | 0,611 |  |  |
| 3 | 270,019 |  |  | 1018484,91 | 5298260,53 |
|  |  | 202,101 | 0,609 |  |  |
| 4 | 270,004 |  |  | 1018484,34 | 5298260,30 |
|  |  | 292,104 | 0,611 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 15 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,228 |  |  | 1018512,19 | 5298238,01 |
|  |  | 116,515 | 92,072 |  |  |
| 2 | 290,037 |  |  | 1018471,09 | 5298320,40 |
|  |  | 226,551 | 22,874 |  |  |
| 3 | 197,923 |  |  | 1018455,36 | 5298303,79 |
|  |  | 244,474 | 17,479 |  |  |
| 4 | 162,429 |  |  | 1018447,83 | 5298288,02 |
|  |  | 226,903 | 26,406 |  |  |
| 5 | 89,967 |  |  | 1018429,79 | 5298268,74 |
|  |  | 136,87 | 6,919 |  |  |
| 6 | 267,224 |  |  | 1018424,74 | 5298273,47 |
|  |  | 224,094 | 15,713 |  |  |
| 7 | 179,874 |  |  | 1018413,45 | 5298262,53 |
|  |  | 223,967 | 20,482 |  |  |
| 8 | 307,864 |  |  | 1018398,71 | 5298248,31 |
|  |  | 351,831 | 12,572 |  |  |
| 9 | 179,999 |  |  | 1018411,15 | 5298246,53 |
|  |  | 351,83 | 57,856 |  |  |
| 10 | 173,056 |  |  | 1018468,42 | 5298238,30 |
|  |  | 344,886 | 26,265 |  |  |
| 11 | 166,118 |  |  | 1018493,78 | 5298231,46 |
|  |  | 331,004 | 10,773 |  |  |
| 12 | 330,012 |  |  | 1018503,20 | 5298226,23 |
|  |  | 121,017 | 3,421 |  |  |
| 13 | 90,098 |  |  | 1018501,44 | 5298229,17 |
|  |  | 31,114 | 2,996 |  |  |
| 14 | 90,04 |  |  | 1018504,00 | 5298230,71 |
|  |  | 301,154 | 4,011 |  |  |
| 15 | 89,711 |  |  | 1018506,08 | 5298227,28 |
|  |  | 210,865 | 3,006 |  |  |
| 16 | 302,374 |  |  | 1018503,50 | 5298225,74 |
|  |  | 333,24 | 7,368 |  |  |
| 17 | 163,876 |  |  | 1018510,08 | 5298222,42 |
|  |  | 317,115 | 18,635 |  |  |
| 18 | 166,114 |  |  | 1018523,73 | 5298209,74 |
|  |  | 303,229 | 17,99 |  |  |
| 19 | 353,058 |  |  | 1018533,59 | 5298194,69 |
|  |  | 116,287 | 48,312 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 16 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 197,096 |  |  | 1018341,96 | 5298430,69 |
|  |  | 199,488 | 7,056 |  |  |
| 2 | 162,049 |  |  | 1018335,31 | 5298428,34 |
|  |  | 181,537 | 3,043 |  |  |
| 3 | 152,289 |  |  | 1018332,27 | 5298428,26 |
|  |  | 153,825 | 17,459 |  |  |
| 4 | 211,281 |  |  | 1018316,60 | 5298435,96 |
|  |  | 185,106 | 10,099 |  |  |
| 5 | 179,724 |  |  | 1018306,54 | 5298435,06 |
|  |  | 184,83 | 6,983 |  |  |
| 6 | 288,347 |  |  | 1018299,58 | 5298434,47 |
|  |  | 293,177 | 17,614 |  |  |
| 7 | 269,94 |  |  | 1018306,51 | 5298418,28 |
|  |  | 23,117 | 15,003 |  |  |
| 8 | 89,953 |  |  | 1018320,31 | 5298424,17 |
|  |  | 293,07 | 15,009 |  |  |
| 9 | 90,012 |  |  | 1018326,19 | 5298410,36 |
|  |  | 203,082 | 15,003 |  |  |
| 10 | 268,01 |  |  | 1018312,39 | 5298404,48 |
|  |  | 291,092 | 26,234 |  |  |
| 11 | 298,91 |  |  | 1018321,83 | 5298380,00 |
|  |  | 50,003 | 11,214 |  |  |
| 12 | 183,777 |  |  | 1018329,04 | 5298388,59 |
|  |  | 53,779 | 57,178 |  |  |
| 13 | 229,787 |  |  | 1018362,82 | 5298434,72 |
|  |  | 103,566 | 16,252 |  |  |
| 14 | 310,213 |  |  | 1018359,01 | 5298450,52 |
|  |  | 233,779 | 24,442 |  |  |
| 15 | 128,613 |  |  | 1018344,57 | 5298430,80 |
|  |  | 182,392 | 2,612 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 17 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 275,567 |  |  | 1018273,45 | 5298457,20 |
|  |  | 212,047 | 22,298 |  |  |
| 2 | 179,999 |  |  | 1018254,55 | 5298445,37 |
|  |  | 212,046 | 5,202 |  |  |
| 3 | 270,001 |  |  | 1018250,14 | 5298442,61 |
|  |  | 302,047 | 18,556 |  |  |
| 4 | 267,422 |  |  | 1018259,99 | 5298426,88 |
|  |  | 29,469 | 15,59 |  |  |
| 5 | 267,009 |  |  | 1018273,56 | 5298434,55 |
|  |  | 116,478 | 10 |  |  |
| 6 | 89,999 |  |  | 1018269,10 | 5298443,50 |
|  |  | 26,477 | 10,001 |  |  |
| 7 | 270,003 |  |  | 1018278,05 | 5298447,96 |
|  |  | 116,48 | 10,324 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 18 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 173,711 |  |  | 1018224,51 | 5298464,95 |
|  |  | 121,48 | 25,195 |  |  |
| 2 | 306,83 |  |  | 1018211,35 | 5298486,43 |
|  |  | 248,309 | 47,514 |  |  |
| 3 | 326,648 |  |  | 1018193,79 | 5298442,28 |
|  |  | 34,958 | 12,368 |  |  |
| 4 | 173,617 |  |  | 1018203,93 | 5298449,37 |
|  |  | 28,574 | 26,145 |  |  |
| 5 | 279,195 |  |  | 1018226,89 | 5298461,88 |
|  |  | 127,769 | 3,885 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 19 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,002 |  |  | 1018226,25 | 5298351,08 |
|  |  | 204,292 | 29,322 |  |  |
| 2 | 246,42 |  |  | 1018199,52 | 5298339,01 |
|  |  | 270,712 | 34,677 |  |  |
| 3 | 269,998 |  |  | 1018199,95 | 5298304,34 |
|  |  | 0,709 | 20,787 |  |  |
| 4 | 157,943 |  |  | 1018220,74 | 5298304,60 |
|  |  | 338,652 | 10,23 |  |  |
| 5 | 157,937 |  |  | 1018230,27 | 5298300,87 |
|  |  | 316,589 | 10,342 |  |  |
| 6 | 270,004 |  |  | 1018237,78 | 5298293,76 |
|  |  | 46,593 | 7,725 |  |  |
| 7 | 239,102 |  |  | 1018243,09 | 5298299,38 |
|  |  | 105,695 | 39,588 |  |  |
| 8 | 188,595 |  |  | 1018232,38 | 5298337,49 |
|  |  | 114,29 | 14,907 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 20 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 267,879 |  |  | 1018281,71 | 5298357,57 |
|  |  | 202,173 | 6,299 |  |  |
| 2 | 267,45 |  |  | 1018275,88 | 5298355,20 |
|  |  | 289,623 | 18,084 |  |  |
| 3 | 179,681 |  |  | 1018281,95 | 5298338,16 |
|  |  | 289,303 | 22,577 |  |  |
| 4 | 176,321 |  |  | 1018289,42 | 5298316,86 |
|  |  | 285,624 | 32,575 |  |  |
| 5 | 92,807 |  |  | 1018298,19 | 5298285,48 |
|  |  | 198,431 | 12,503 |  |  |
| 6 | 278,803 |  |  | 1018286,33 | 5298281,53 |
|  |  | 297,234 | 10,831 |  |  |
| 7 | 264,155 |  |  | 1018291,28 | 5298271,90 |
|  |  | 21,389 | 8,217 |  |  |
| 8 | 90,192 |  |  | 1018298,94 | 5298274,90 |
|  |  | 291,58 | 20,779 |  |  |
| 9 | 104,743 |  |  | 1018306,58 | 5298255,58 |
|  |  | 216,324 | 16,879 |  |  |
| 10 | 188,928 |  |  | 1018292,98 | 5298245,58 |
|  |  | 225,252 | 2,925 |  |  |
| 11 | 271,34 |  |  | 1018290,92 | 5298243,50 |
|  |  | 316,591 | 23,656 |  |  |
| 12 | 299,093 |  |  | 1018308,11 | 5298227,24 |
|  |  | 75,685 | 61,639 |  |  |
| 13 | 160,954 |  |  | 1018323,35 | 5298286,97 |
|  |  | 56,639 | 24,068 |  |  |
| 14 | 327,258 |  |  | 1018336,58 | 5298307,07 |
|  |  | 203,896 | 29,992 |  |  |
| 15 | 90,015 |  |  | 1018309,16 | 5298294,92 |
|  |  | 113,911 | 39,993 |  |  |
| 16 | 90 |  |  | 1018292,95 | 5298331,48 |
|  |  | 23,911 | 29,996 |  |  |
| 17 | 268,372 |  |  | 1018320,37 | 5298343,64 |
|  |  | 112,283 | 14,208 |  |  |
| 18 | 272,01 |  |  | 1018314,98 | 5298356,79 |
|  |  | 204,293 | 30 |  |  |
| 19 | 90 |  |  | 1018287,64 | 5298344,44 |
|  |  | 114,293 | 14,405 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 21 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,991 |  |  | 1018300,86 | 5298301,46 |
|  |  | 105,654 | 5,992 |  |  |
| 2 | 270 |  |  | 1018299,24 | 5298307,23 |
|  |  | 195,654 | 6,005 |  |  |
| 3 | 270,037 |  |  | 1018293,46 | 5298305,61 |
|  |  | 285,692 | 5,993 |  |  |
| 4 | 269,971 |  |  | 1018295,08 | 5298299,84 |
|  |  | 15,663 | 6,001 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 22 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 261,739 |  |  | 1018316,47 | 5298260,03 |
|  |  | 111,62 | 19,329 |  |  |
| 2 | 269,971 |  |  | 1018309,35 | 5298278,00 |
|  |  | 201,59 | 9,999 |  |  |
| 3 | 269,991 |  |  | 1018300,05 | 5298274,32 |
|  |  | 291,582 | 20,788 |  |  |
| 4 | 278,299 |  |  | 1018307,70 | 5298254,99 |
|  |  | 29,881 | 10,118 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 23 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 271,787 |  |  | 1018088,09 | 5298244,67 |
|  |  | 180,411 | 11,225 |  |  |
| 2 | 270,005 |  |  | 1018076,87 | 5298244,59 |
|  |  | 270,415 | 40,538 |  |  |
| 3 | 269,999 |  |  | 1018077,16 | 5298204,05 |
|  |  | 0,414 | 36,2 |  |  |
| 4 | 239,12 |  |  | 1018113,36 | 5298204,31 |
|  |  | 59,535 | 22,369 |  |  |
| 5 | 300,194 |  |  | 1018124,70 | 5298223,59 |
|  |  | 179,729 | 37,112 |  |  |
| 6 | 88,895 |  |  | 1018087,59 | 5298223,77 |
|  |  | 88,624 | 20,905 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 24 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,002 |  |  | 1018109,31 | 5298197,28 |
|  |  | 180,415 | 32,102 |  |  |
| 2 | 269,999 |  |  | 1018077,21 | 5298197,05 |
|  |  | 270,414 | 23,899 |  |  |
| 3 | 180,005 |  |  | 1018077,38 | 5298173,15 |
|  |  | 270,419 | 8,859 |  |  |
| 4 | 179,993 |  |  | 1018077,45 | 5298164,30 |
|  |  | 270,412 | 13,37 |  |  |
| 5 | 277,611 |  |  | 1018077,55 | 5298150,93 |
|  |  | 8,024 | 6,051 |  |  |
| 6 | 264,801 |  |  | 1018083,54 | 5298151,77 |
|  |  | 92,824 | 21,452 |  |  |
| 7 | 135,523 |  |  | 1018082,48 | 5298173,20 |
|  |  | 48,348 | 8,318 |  |  |
| 8 | 210,32 |  |  | 1018088,01 | 5298179,41 |
|  |  | 78,667 | 0,965 |  |  |
| 9 | 165,837 |  |  | 1018088,20 | 5298180,36 |
|  |  | 64,504 | 1,928 |  |  |
| 10 | 167,444 |  |  | 1018089,03 | 5298182,10 |
|  |  | 51,948 | 1,752 |  |  |
| 11 | 169,246 |  |  | 1018090,11 | 5298183,48 |
|  |  | 41,194 | 2,764 |  |  |
| 12 | 176,8 |  |  | 1018092,19 | 5298185,30 |
|  |  | 37,994 | 1,624 |  |  |
| 13 | 167,871 |  |  | 1018093,47 | 5298186,30 |
|  |  | 25,866 | 1,834 |  |  |
| 14 | 173,755 |  |  | 1018095,12 | 5298187,10 |
|  |  | 19,62 | 6,582 |  |  |
| 15 | 186,327 |  |  | 1018101,32 | 5298189,31 |
|  |  | 25,947 | 2,514 |  |  |
| 16 | 186,06 |  |  | 1018103,58 | 5298190,41 |
|  |  | 32,008 | 4,339 |  |  |
| 17 | 184,055 |  |  | 1018107,26 | 5298192,71 |
|  |  | 36,063 | 3,551 |  |  |
| 18 | 187,995 |  |  | 1018110,13 | 5298194,80 |
|  |  | 44,058 | 1,711 |  |  |
| 19 | 183,07 |  |  | 1018111,36 | 5298195,99 |
|  |  | 47,128 | 1,798 |  |  |
| 20 | 313,286 |  |  | 1018112,58 | 5298197,31 |
|  |  | 180,414 | 3,271 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 25 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 278,152 |  |  | 1018113,46 | 5298190,94 |
|  |  | 188,592 | 3,404 |  |  |
| 2 | 183,097 |  |  | 1018110,09 | 5298190,43 |
|  |  | 191,689 | 0,888 |  |  |
| 3 | 194,351 |  |  | 1018109,22 | 5298190,25 |
|  |  | 206,04 | 0,935 |  |  |
| 4 | 200,072 |  |  | 1018108,38 | 5298189,84 |
|  |  | 226,112 | 1,457 |  |  |
| 5 | 190,893 |  |  | 1018107,37 | 5298188,79 |
|  |  | 237,005 | 0,882 |  |  |
| 6 | 197,785 |  |  | 1018106,89 | 5298188,05 |
|  |  | 254,79 | 1,182 |  |  |
| 7 | 193,256 |  |  | 1018106,58 | 5298186,91 |
|  |  | 268,046 | 1,461 |  |  |
| 8 | 184,886 |  |  | 1018106,53 | 5298185,45 |
|  |  | 272,932 | 6,178 |  |  |
| 9 | 180,012 |  |  | 1018106,85 | 5298179,28 |
|  |  | 272,944 | 1,052 |  |  |
| 10 | 175,917 |  |  | 1018106,90 | 5298178,23 |
|  |  | 268,861 | 1,52 |  |  |
| 11 | 160,063 |  |  | 1018106,87 | 5298176,71 |
|  |  | 248,924 | 1,028 |  |  |
| 12 | 167,004 |  |  | 1018106,50 | 5298175,75 |
|  |  | 235,928 | 0,821 |  |  |
| 13 | 150,077 |  |  | 1018106,04 | 5298175,07 |
|  |  | 206,005 | 1,369 |  |  |
| 14 | 170,013 |  |  | 1018104,81 | 5298174,47 |
|  |  | 196,018 | 1,197 |  |  |
| 15 | 172,898 |  |  | 1018103,66 | 5298174,14 |
|  |  | 188,915 | 2,257 |  |  |
| 16 | 167,846 |  |  | 1018101,43 | 5298173,79 |
|  |  | 176,761 | 1,335 |  |  |
| 17 | 314,184 |  |  | 1018100,10 | 5298173,87 |
|  |  | 310,946 | 6,756 |  |  |
| 18 | 154,41 |  |  | 1018104,52 | 5298168,76 |
|  |  | 285,355 | 7,231 |  |  |
| 19 | 189,14 |  |  | 1018106,44 | 5298161,79 |
|  |  | 294,495 | 16,712 |  |  |
| 20 | 245,931 |  |  | 1018113,37 | 5298146,58 |
|  |  | 0,426 | 0,41 |  |  |
| 21 | 269,991 |  |  | 1018113,78 | 5298146,59 |
|  |  | 90,417 | 17,972 |  |  |
| 22 | 179,999 |  |  | 1018113,65 | 5298164,56 |
|  |  | 90,416 | 26,351 |  |  |
| 23 | 180,024 |  |  | 1018113,46 | 5298190,91 |
|  |  | 90,44 | 0,032 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 26 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270 |  |  | 1018207,15 | 5298297,43 |
|  |  | 180,714 | 8,109 |  |  |
| 2 | 269,998 |  |  | 1018199,04 | 5298297,33 |
|  |  | 270,712 | 40,283 |  |  |
| 3 | 232,169 |  |  | 1018199,54 | 5298257,05 |
|  |  | 322,881 | 10,269 |  |  |
| 4 | 307,832 |  |  | 1018207,73 | 5298250,85 |
|  |  | 90,714 | 46,581 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 27 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 121,177 |  |  | 1018175,20 | 5298223,98 |
|  |  | 180,712 | 36,621 |  |  |
| 2 | 238,822 |  |  | 1018138,58 | 5298223,53 |
|  |  | 239,534 | 26,035 |  |  |
| 3 | 210,882 |  |  | 1018125,38 | 5298201,09 |
|  |  | 270,416 | 52,065 |  |  |
| 4 | 221,679 |  |  | 1018125,76 | 5298149,02 |
|  |  | 312,095 | 47,156 |  |  |
| 5 | 285,311 |  |  | 1018157,37 | 5298114,03 |
|  |  | 57,406 | 113,726 |  |  |
| 6 | 194,785 |  |  | 1018218,64 | 5298209,85 |
|  |  | 72,191 | 16,168 |  |  |
| 7 | 215,35 |  |  | 1018223,58 | 5298225,24 |
|  |  | 107,541 | 6,663 |  |  |
| 8 | 215,339 |  |  | 1018221,57 | 5298231,59 |
|  |  | 142,879 | 36,354 |  |  |
| 9 | 276,655 |  |  | 1018192,58 | 5298253,53 |
|  |  | 239,534 | 34,284 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 28 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 319,246 |  |  | 1018441,71 | 5298228,50 |
|  |  | 171,83 | 34,002 |  |  |
| 2 | 270,003 |  |  | 1018408,05 | 5298233,33 |
|  |  | 261,833 | 6,481 |  |  |
| 3 | 220,748 |  |  | 1018407,13 | 5298226,92 |
|  |  | 302,581 | 17,288 |  |  |
| 4 | 270,003 |  |  | 1018416,44 | 5298212,35 |
|  |  | 32,584 | 29,988 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 29 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,993 |  |  | 1018540,97 | 5298114,74 |
|  |  | 292,095 | 0,61 |  |  |
| 2 | 270,007 |  |  | 1018541,20 | 5298114,17 |
|  |  | 22,102 | 0,601 |  |  |
| 3 | 269,993 |  |  | 1018541,76 | 5298114,40 |
|  |  | 112,095 | 0,61 |  |  |
| 4 | 270,007 |  |  | 1018541,53 | 5298114,97 |
|  |  | 202,102 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 30 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 245,434 |  |  | 1018558,50 | 5298112,65 |
|  |  | 116,286 | 83,741 |  |  |
| 2 | 186,946 |  |  | 1018521,42 | 5298187,73 |
|  |  | 123,233 | 15,439 |  |  |
| 3 | 193,881 |  |  | 1018512,96 | 5298200,64 |
|  |  | 137,114 | 15,225 |  |  |
| 4 | 193,888 |  |  | 1018501,80 | 5298211,00 |
|  |  | 151,002 | 15,223 |  |  |
| 5 | 193,884 |  |  | 1018488,48 | 5298218,38 |
|  |  | 164,886 | 27,848 |  |  |
| 6 | 186,945 |  |  | 1018461,60 | 5298225,64 |
|  |  | 171,832 | 20,093 |  |  |
| 7 | 310,78 |  |  | 1018441,71 | 5298228,50 |
|  |  | 302,612 | 29,986 |  |  |
| 8 | 179,977 |  |  | 1018457,87 | 5298203,24 |
|  |  | 302,589 | 30,005 |  |  |
| 9 | 180,011 |  |  | 1018474,03 | 5298177,96 |
|  |  | 302,6 | 29,995 |  |  |
| 10 | 188,803 |  |  | 1018490,19 | 5298152,69 |
|  |  | 311,404 | 0,81 |  |  |
| 11 | 269,998 |  |  | 1018490,73 | 5298152,08 |
|  |  | 41,402 | 6,057 |  |  |
| 12 | 89,999 |  |  | 1018495,27 | 5298156,09 |
|  |  | 311,401 | 39,992 |  |  |
| 13 | 90,155 |  |  | 1018521,72 | 5298126,09 |
|  |  | 221,556 | 9,04 |  |  |
| 14 | 274,213 |  |  | 1018514,95 | 5298120,09 |
|  |  | 315,769 | 11,204 |  |  |
| 15 | 180 |  |  | 1018522,98 | 5298112,28 |
|  |  | 315,769 | 5,158 |  |  |
| 16 | 269,994 |  |  | 1018526,68 | 5298108,68 |
|  |  | 45,764 | 0,343 |  |  |
| 17 | 156,341 |  |  | 1018526,92 | 5298108,93 |
|  |  | 22,104 | 0,609 |  |  |
| 18 | 89,985 |  |  | 1018527,48 | 5298109,16 |
|  |  | 292,089 | 0,602 |  |  |
| 19 | 113,688 |  |  | 1018527,71 | 5298108,60 |
|  |  | 225,777 | 0,659 |  |  |
| 20 | 269,992 |  |  | 1018527,25 | 5298108,13 |
|  |  | 315,769 | 21,469 |  |  |
| 21 | 275,083 |  |  | 1018542,63 | 5298093,15 |
|  |  | 50,852 | 25,138 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 31 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 268,777 |  |  | 1018461,02 | 5297997,62 |
|  |  | 140,938 | 22,124 |  |  |
| 2 | 321,546 |  |  | 1018443,84 | 5298011,56 |
|  |  | 282,484 | 12,05 |  |  |
| 3 | 165,866 |  |  | 1018446,45 | 5297999,80 |
|  |  | 268,35 | 20,825 |  |  |
| 4 | 322,5 |  |  | 1018445,85 | 5297978,98 |
|  |  | 50,85 | 24,001 |  |  |
| 5 | 181,311 |  |  | 1018461,00 | 5297997,59 |
|  |  | 52,161 | 0,034 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 32 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,876 |  |  | 1018558,83 | 5298079,02 |
|  |  | 44,996 | 4,003 |  |  |
| 2 | 270,086 |  |  | 1018561,66 | 5298081,85 |
|  |  | 135,083 | 4,008 |  |  |
| 3 | 270,104 |  |  | 1018558,82 | 5298084,68 |
|  |  | 225,186 | 4,005 |  |  |
| 4 | 269,934 |  |  | 1018556,00 | 5298081,84 |
|  |  | 315,12 | 3,994 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 33 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,999 |  |  | 1018575,91 | 5298077,39 |
|  |  | 116,285 | 27,518 |  |  |
| 2 | 294,72 |  |  | 1018563,73 | 5298102,07 |
|  |  | 231,004 | 27,712 |  |  |
| 3 | 270,006 |  |  | 1018546,29 | 5298080,53 |
|  |  | 321,01 | 24,997 |  |  |
| 4 | 178,71 |  |  | 1018565,72 | 5298064,80 |
|  |  | 319,72 | 7,131 |  |  |
| 5 | 178,927 |  |  | 1018571,16 | 5298060,19 |
|  |  | 318,647 | 24,793 |  |  |
| 6 | 270,78 |  |  | 1018589,77 | 5298043,81 |
|  |  | 49,427 | 1,072 |  |  |
| 7 | 233,994 |  |  | 1018590,47 | 5298044,63 |
|  |  | 103,421 | 6,577 |  |  |
| 8 | 192,867 |  |  | 1018588,94 | 5298051,02 |
|  |  | 116,288 | 20,997 |  |  |
| 9 | 179,997 |  |  | 1018579,64 | 5298069,85 |
|  |  | 116,286 | 8,416 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 34 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,027 |  |  | 1018353,35 | 5297862,13 |
|  |  | 202,1 | 0,609 |  |  |
| 2 | 269,989 |  |  | 1018352,79 | 5297861,90 |
|  |  | 292,089 | 0,602 |  |  |
| 3 | 270,017 |  |  | 1018353,02 | 5297861,35 |
|  |  | 22,107 | 0,609 |  |  |
| 4 | 269,967 |  |  | 1018353,58 | 5297861,58 |
|  |  | 112,073 | 0,602 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 35 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,018 |  |  | 1018353,14 | 5297867,35 |
|  |  | 202,092 | 0,601 |  |  |
| 2 | 270,003 |  |  | 1018352,58 | 5297867,13 |
|  |  | 292,095 | 0,61 |  |  |
| 3 | 270,006 |  |  | 1018352,81 | 5297866,56 |
|  |  | 22,101 | 0,601 |  |  |
| 4 | 269,973 |  |  | 1018353,37 | 5297866,79 |
|  |  | 112,074 | 0,61 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 36 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,018 |  |  | 1018367,60 | 5297878,32 |
|  |  | 112,104 | 0,61 |  |  |
| 2 | 210,328 |  |  | 1018367,37 | 5297878,88 |
|  |  | 142,431 | 0,312 |  |  |
| 3 | 90,025 |  |  | 1018367,13 | 5297879,07 |
|  |  | 52,457 | 6,618 |  |  |
| 4 | 269,961 |  |  | 1018371,16 | 5297884,32 |
|  |  | 142,418 | 14,003 |  |  |
| 5 | 270,054 |  |  | 1018360,06 | 5297892,86 |
|  |  | 232,473 | 15,008 |  |  |
| 6 | 269,992 |  |  | 1018350,92 | 5297880,96 |
|  |  | 322,464 | 13,999 |  |  |
| 7 | 269,993 |  |  | 1018362,02 | 5297872,43 |
|  |  | 52,457 | 7,551 |  |  |
| 8 | 90,016 |  |  | 1018366,62 | 5297878,42 |
|  |  | 322,474 | 0,535 |  |  |
| 9 | 239,612 |  |  | 1018367,05 | 5297878,09 |
|  |  | 22,086 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 37 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 181,07 |  |  | 1018378,70 | 5297883,59 |
|  |  | 142,486 | 20,01 |  |  |
| 2 | 180,466 |  |  | 1018362,82 | 5297895,77 |
|  |  | 142,951 | 8,207 |  |  |
| 3 | 270,727 |  |  | 1018356,27 | 5297900,72 |
|  |  | 233,678 | 4,365 |  |  |
| 4 | 180,065 |  |  | 1018353,69 | 5297897,20 |
|  |  | 233,743 | 29,998 |  |  |
| 5 | 177,769 |  |  | 1018335,95 | 5297873,01 |
|  |  | 231,512 | 10,299 |  |  |
| 6 | 269,999 |  |  | 1018329,54 | 5297864,95 |
|  |  | 321,511 | 19,729 |  |  |
| 7 | 92,257 |  |  | 1018344,98 | 5297852,67 |
|  |  | 233,768 | 25,057 |  |  |
| 8 | 274,292 |  |  | 1018330,17 | 5297832,46 |
|  |  | 328,06 | 16,778 |  |  |
| 9 | 263,352 |  |  | 1018344,41 | 5297823,58 |
|  |  | 51,412 | 23,124 |  |  |
| 10 | 179,995 |  |  | 1018358,83 | 5297841,66 |
|  |  | 51,407 | 5 |  |  |
| 11 | 180,313 |  |  | 1018361,95 | 5297845,57 |
|  |  | 51,719 | 14,476 |  |  |
| 12 | 269,234 |  |  | 1018370,92 | 5297856,93 |
|  |  | 140,953 | 10,003 |  |  |
| 13 | 90,01 |  |  | 1018363,15 | 5297863,23 |
|  |  | 50,963 | 10,003 |  |  |
| 14 | 89,963 |  |  | 1018369,45 | 5297871,00 |
|  |  | 320,926 | 9,997 |  |  |
| 15 | 270,472 |  |  | 1018377,21 | 5297864,70 |
|  |  | 51,398 | 15,691 |  |  |
| 16 | 270,018 |  |  | 1018387,00 | 5297876,96 |
|  |  | 141,416 | 10,625 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 38 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 310,764 |  |  | 1018425,79 | 5298032,97 |
|  |  | 233,249 | 23,012 |  |  |
| 2 | 270,002 |  |  | 1018412,02 | 5298014,53 |
|  |  | 323,25 | 26,692 |  |  |
| 3 | 319,234 |  |  | 1018433,40 | 5297998,56 |
|  |  | 102,485 | 35,242 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 39 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,065 |  |  | 1018353,69 | 5297897,20 |
|  |  | 233,743 | 29,998 |  |  |
| 2 | 177,769 |  |  | 1018335,95 | 5297873,01 |
|  |  | 231,512 | 10,299 |  |  |
| 3 | 269,999 |  |  | 1018329,54 | 5297864,95 |
|  |  | 321,511 | 19,729 |  |  |
| 4 | 92,257 |  |  | 1018344,98 | 5297852,67 |
|  |  | 233,768 | 25,057 |  |  |
| 5 | 274,292 |  |  | 1018330,17 | 5297832,46 |
|  |  | 328,06 | 16,778 |  |  |
| 6 | 263,352 |  |  | 1018344,41 | 5297823,58 |
|  |  | 51,412 | 23,124 |  |  |
| 7 | 179,995 |  |  | 1018358,83 | 5297841,66 |
|  |  | 51,407 | 5 |  |  |
| 8 | 180,313 |  |  | 1018361,95 | 5297845,57 |
|  |  | 51,719 | 14,476 |  |  |
| 9 | 269,234 |  |  | 1018370,92 | 5297856,93 |
|  |  | 140,953 | 10,003 |  |  |
| 10 | 90,01 |  |  | 1018363,15 | 5297863,23 |
|  |  | 50,963 | 10,003 |  |  |
| 11 | 89,963 |  |  | 1018369,45 | 5297871,00 |
|  |  | 320,926 | 9,997 |  |  |
| 12 | 270,472 |  |  | 1018377,21 | 5297864,70 |
|  |  | 51,398 | 15,691 |  |  |
| 13 | 270,018 |  |  | 1018387,00 | 5297876,96 |
|  |  | 141,416 | 10,625 |  |  |
| 14 | 181,07 |  |  | 1018378,70 | 5297883,59 |
|  |  | 142,486 | 20,01 |  |  |
| 15 | 180,466 |  |  | 1018362,82 | 5297895,77 |
|  |  | 142,951 | 8,207 |  |  |
| 16 | 270,727 |  |  | 1018356,27 | 5297900,72 |
|  |  | 233,678 | 4,365 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 40 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,961 |  |  | 1018371,16 | 5297884,32 |
|  |  | 142,418 | 14,003 |  |  |
| 2 | 270,054 |  |  | 1018360,06 | 5297892,86 |
|  |  | 232,473 | 15,008 |  |  |
| 3 | 269,992 |  |  | 1018350,92 | 5297880,96 |
|  |  | 322,464 | 13,999 |  |  |
| 4 | 269,993 |  |  | 1018362,02 | 5297872,43 |
|  |  | 52,458 | 14,996 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 41 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,993 |  |  | 1018418,25 | 5298011,34 |
|  |  | 202,097 | 0,597 |  |  |
| 2 | 270,007 |  |  | 1018417,70 | 5298011,12 |
|  |  | 292,104 | 0,599 |  |  |
| 3 | 269,993 |  |  | 1018417,92 | 5298010,56 |
|  |  | 22,097 | 0,597 |  |  |
| 4 | 270,007 |  |  | 1018418,48 | 5298010,79 |
|  |  | 112,104 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 42 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,987 |  |  | 1018484,32 | 5297746,65 |
|  |  | 202,091 | 0,597 |  |  |
| 2 | 269,99 |  |  | 1018483,77 | 5297746,43 |
|  |  | 292,081 | 0,599 |  |  |
| 3 | 270,019 |  |  | 1018484,00 | 5297745,87 |
|  |  | 22,1 | 0,597 |  |  |
| 4 | 270,004 |  |  | 1018484,55 | 5297746,10 |
|  |  | 112,104 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 43 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018204,33 | 5297808,55 |
|  |  | 234,42 | 25,804 |  |  |
| 2 | 89,995 |  |  | 1018189,32 | 5297787,56 |
|  |  | 144,415 | 5,87 |  |  |
| 3 | 160,466 |  |  | 1018184,54 | 5297790,98 |
|  |  | 124,882 | 22,053 |  |  |
| 4 | 159,358 |  |  | 1018171,93 | 5297809,07 |
|  |  | 104,24 | 20,108 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 1018166,99 | 5297828,56 |
|  |  | 104,241 | 24,608 |  |  |
| 6 | 119,573 |  |  | 1018160,93 | 5297852,41 |
|  |  | 43,813 | 28,284 |  |  |
| 7 | 332,349 |  |  | 1018181,34 | 5297871,99 |
|  |  | 196,163 | 30,391 |  |  |
| 8 | 270,002 |  |  | 1018152,15 | 5297863,53 |
|  |  | 286,165 | 62,081 |  |  |
| 9 | 198,716 |  |  | 1018169,44 | 5297803,90 |
|  |  | 304,881 | 20,106 |  |  |
| 10 | 199,539 |  |  | 1018180,93 | 5297787,41 |
|  |  | 324,42 | 13,687 |  |  |
| 11 | 270 |  |  | 1018192,07 | 5297779,45 |
|  |  | 54,42 | 57,289 |  |  |
| 12 | 259,378 |  |  | 1018225,40 | 5297826,04 |
|  |  | 133,798 | 7,077 |  |  |
| 13 | 280,622 |  |  | 1018220,50 | 5297831,15 |
|  |  | 234,42 | 27,789 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 44 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,999 |  |  | 1018327,32 | 5297754,66 |
|  |  | 144,612 | 19,688 |  |  |
| 2 | 179,999 |  |  | 1018311,27 | 5297766,06 |
|  |  | 144,611 | 8,644 |  |  |
| 3 | 269,283 |  |  | 1018304,22 | 5297771,07 |
|  |  | 233,894 | 23,721 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 1018290,25 | 5297751,90 |
|  |  | 323,894 | 30,044 |  |  |
| 5 | 268,737 |  |  | 1018314,52 | 5297734,20 |
|  |  | 52,631 | 14,172 |  |  |
| 6 | 179,999 |  |  | 1018323,12 | 5297745,46 |
|  |  | 52,63 | 9,937 |  |  |
| 7 | 271,983 |  |  | 1018329,15 | 5297753,36 |
|  |  | 144,613 | 2,247 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 45 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270 |  |  | 1018364,24 | 5298670,35 |
|  |  | 211,317 | 24,927 |  |  |
| 2 | 297,374 |  |  | 1018342,94 | 5298657,40 |
|  |  | 328,691 | 14,258 |  |  |
| 3 | 181,787 |  |  | 1018355,12 | 5298649,99 |
|  |  | 330,478 | 14,13 |  |  |
| 4 | 240,842 |  |  | 1018367,42 | 5298643,02 |
|  |  | 31,32 | 11,486 |  |  |
| 5 | 269,996 |  |  | 1018377,23 | 5298649,00 |
|  |  | 121,317 | 25 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 46 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 325,99 |  |  | 1018759,49 | 5297831,64 |
|  |  | 229,512 | 16,484 |  |  |
| 2 | 179,999 |  |  | 1018748,78 | 5297819,11 |
|  |  | 229,511 | 15,376 |  |  |
| 3 | 180,006 |  |  | 1018738,80 | 5297807,41 |
|  |  | 229,516 | 20,412 |  |  |
| 4 | 269,978 |  |  | 1018725,55 | 5297791,89 |
|  |  | 319,494 | 32,085 |  |  |
| 5 | 270 |  |  | 1018749,94 | 5297771,05 |
|  |  | 49,494 | 4,728 |  |  |
| 6 | 214,028 |  |  | 1018753,01 | 5297774,64 |
|  |  | 83,522 | 57,367 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 47 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 166,157 |  |  | 1018698,14 | 5298005,04 |
|  |  | 226,214 | 32,47 |  |  |
| 2 | 180,054 |  |  | 1018675,67 | 5297981,60 |
|  |  | 226,268 | 32,26 |  |  |
| 3 | 270,903 |  |  | 1018653,37 | 5297958,29 |
|  |  | 317,171 | 7,189 |  |  |
| 4 | 270,98 |  |  | 1018658,64 | 5297953,40 |
|  |  | 48,152 | 29,756 |  |  |
| 5 | 90,224 |  |  | 1018678,50 | 5297975,57 |
|  |  | 318,376 | 20,275 |  |  |
| 6 | 269,357 |  |  | 1018693,65 | 5297962,10 |
|  |  | 47,733 | 3,283 |  |  |
| 7 | 201,928 |  |  | 1018695,86 | 5297964,53 |
|  |  | 69,661 | 91,882 |  |  |
| 8 | 190,623 |  |  | 1018727,80 | 5298050,68 |
|  |  | 80,284 | 34,541 |  |  |
| 9 | 182,482 |  |  | 1018733,62 | 5298084,73 |
|  |  | 82,766 | 10,202 |  |  |
| 10 | 350,227 |  |  | 1018734,91 | 5298094,85 |
|  |  | 252,993 | 30,735 |  |  |
| 11 | 178,435 |  |  | 1018725,92 | 5298065,46 |
|  |  | 251,428 | 30,866 |  |  |
| 12 | 168,629 |  |  | 1018716,09 | 5298036,20 |
|  |  | 240,057 | 35,96 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 48 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 281,707 |  |  | 1018454,69 | 5297671,63 |
|  |  | 329,519 | 31,834 |  |  |
| 2 | 92,168 |  |  | 1018482,12 | 5297655,48 |
|  |  | 241,687 | 0,818 |  |  |
| 3 | 285,168 |  |  | 1018481,73 | 5297654,76 |
|  |  | 346,855 | 0,01 |  |  |
| 4 | 215,253 |  |  | 1018481,74 | 5297654,76 |
|  |  | 22,108 | 0,601 |  |  |
| 5 | 89,987 |  |  | 1018482,30 | 5297654,99 |
|  |  | 292,095 | 0,599 |  |  |
| 6 | 89,943 |  |  | 1018482,52 | 5297654,43 |
|  |  | 202,038 | 0,601 |  |  |
| 7 | 298,205 |  |  | 1018481,96 | 5297654,20 |
|  |  | 320,244 | 11,199 |  |  |
| 8 | 206,421 |  |  | 1018490,57 | 5297647,04 |
|  |  | 346,665 | 17,258 |  |  |
| 9 | 315,004 |  |  | 1018507,36 | 5297643,06 |
|  |  | 121,669 | 60,607 |  |  |
| 10 | 286,144 |  |  | 1018475,54 | 5297694,64 |
|  |  | 227,812 | 31,058 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 49 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,883 |  |  | 1018396,72 | 5297580,64 |
|  |  | 152,564 | 38,606 |  |  |
| 2 | 336,399 |  |  | 1018362,45 | 5297598,43 |
|  |  | 308,963 | 6,4 |  |  |
| 3 | 179,996 |  |  | 1018366,48 | 5297593,45 |
|  |  | 308,959 | 10,554 |  |  |
| 4 | 157,881 |  |  | 1018373,11 | 5297585,25 |
|  |  | 286,84 | 11,354 |  |  |
| 5 | 207,766 |  |  | 1018376,40 | 5297574,38 |
|  |  | 314,606 | 15,963 |  |  |
| 6 | 288,075 |  |  | 1018387,61 | 5297563,02 |
|  |  | 62,681 | 19,84 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 50 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,987 |  |  | 1018474,59 | 5297261,06 |
|  |  | 22,091 | 0,597 |  |  |
| 2 | 270,007 |  |  | 1018475,14 | 5297261,29 |
|  |  | 112,097 | 0,599 |  |  |
| 3 | 270,01 |  |  | 1018474,92 | 5297261,84 |
|  |  | 202,107 | 0,597 |  |  |
| 4 | 269,997 |  |  | 1018474,37 | 5297261,62 |
|  |  | 292,104 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 51 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,003 |  |  | 1018497,17 | 5297244,16 |
|  |  | 22,092 | 0,601 |  |  |
| 2 | 270,003 |  |  | 1018497,73 | 5297244,38 |
|  |  | 112,095 | 0,602 |  |  |
| 3 | 269,999 |  |  | 1018497,51 | 5297244,94 |
|  |  | 202,094 | 0,601 |  |  |
| 4 | 269,995 |  |  | 1018496,95 | 5297244,71 |
|  |  | 292,089 | 0,602 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 52 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,999 |  |  | 1018527,23 | 5297222,67 |
|  |  | 142,613 | 35,899 |  |  |
| 2 | 90,004 |  |  | 1018498,70 | 5297244,47 |
|  |  | 52,617 | 14,5 |  |  |
| 3 | 269,996 |  |  | 1018507,50 | 5297255,99 |
|  |  | 142,612 | 21,351 |  |  |
| 4 | 180,002 |  |  | 1018490,54 | 5297268,96 |
|  |  | 142,615 | 33,016 |  |  |
| 5 | 180,862 |  |  | 1018464,31 | 5297289,00 |
|  |  | 143,477 | 42,242 |  |  |
| 6 | 179,98 |  |  | 1018430,36 | 5297314,14 |
|  |  | 143,457 | 3,032 |  |  |
| 7 | 180,069 |  |  | 1018427,92 | 5297315,95 |
|  |  | 143,526 | 0,504 |  |  |
| 8 | 177,24 |  |  | 1018427,52 | 5297316,25 |
|  |  | 140,766 | 0,461 |  |  |
| 9 | 179,921 |  |  | 1018427,16 | 5297316,54 |
|  |  | 140,687 | 13,227 |  |  |
| 10 | 179,995 |  |  | 1018416,93 | 5297324,92 |
|  |  | 140,683 | 9,272 |  |  |
| 11 | 180,007 |  |  | 1018409,76 | 5297330,80 |
|  |  | 140,689 | 14,484 |  |  |
| 12 | 89,781 |  |  | 1018398,55 | 5297339,97 |
|  |  | 50,47 | 3,978 |  |  |
| 13 | 268,787 |  |  | 1018401,08 | 5297343,04 |
|  |  | 139,258 | 1,231 |  |  |
| 14 | 179,99 |  |  | 1018400,15 | 5297343,84 |
|  |  | 139,248 | 14,611 |  |  |
| 15 | 180,002 |  |  | 1018389,08 | 5297353,38 |
|  |  | 139,25 | 12,479 |  |  |
| 16 | 179,277 |  |  | 1018379,63 | 5297361,53 |
|  |  | 138,527 | 10,81 |  |  |
| 17 | 179,996 |  |  | 1018371,53 | 5297368,69 |
|  |  | 138,523 | 4 |  |  |
| 18 | 180,004 |  |  | 1018368,53 | 5297371,34 |
|  |  | 138,528 | 22,709 |  |  |
| 19 | 179,998 |  |  | 1018351,51 | 5297386,37 |
|  |  | 138,525 | 12,801 |  |  |
| 20 | 89,994 |  |  | 1018341,92 | 5297394,85 |
|  |  | 48,52 | 7 |  |  |
| 21 | 270,008 |  |  | 1018346,56 | 5297400,10 |
|  |  | 138,528 | 66,201 |  |  |
| 22 | 180,005 |  |  | 1018296,96 | 5297443,94 |
|  |  | 138,533 | 6,5 |  |  |
| 23 | 179,994 |  |  | 1018292,09 | 5297448,24 |
|  |  | 138,527 | 38,171 |  |  |
| 24 | 180 |  |  | 1018263,49 | 5297473,52 |
|  |  | 138,527 | 43,929 |  |  |
| 25 | 89,999 |  |  | 1018230,57 | 5297502,62 |
|  |  | 48,526 | 27,8 |  |  |
| 26 | 270,002 |  |  | 1018248,98 | 5297523,44 |
|  |  | 138,527 | 79,086 |  |  |
| 27 | 174,879 |  |  | 1018189,73 | 5297575,82 |
|  |  | 133,407 | 9,406 |  |  |
| 28 | 169,744 |  |  | 1018183,26 | 5297582,65 |
|  |  | 123,151 | 9,562 |  |  |
| 29 | 169,748 |  |  | 1018178,03 | 5297590,66 |
|  |  | 112,898 | 9,562 |  |  |
| 30 | 169,75 |  |  | 1018174,31 | 5297599,47 |
|  |  | 102,648 | 9,405 |  |  |
| 31 | 174,873 |  |  | 1018172,25 | 5297608,64 |
|  |  | 97,521 | 116,742 |  |  |
| 32 | 136,898 |  |  | 1018156,97 | 5297724,38 |
|  |  | 54,42 | 52,204 |  |  |
| 33 | 270,003 |  |  | 1018187,35 | 5297766,84 |
|  |  | 144,422 | 32,115 |  |  |
| 34 | 294,233 |  |  | 1018161,23 | 5297785,52 |
|  |  | 258,655 | 60,414 |  |  |
| 35 | 206,114 |  |  | 1018149,34 | 5297726,29 |
|  |  | 284,769 | 1,529 |  |  |
| 36 | 171,474 |  |  | 1018149,73 | 5297724,81 |
|  |  | 276,243 | 3,673 |  |  |
| 37 | 177,475 |  |  | 1018150,13 | 5297721,16 |
|  |  | 273,718 | 0,78 |  |  |
| 38 | 179,932 |  |  | 1018150,18 | 5297720,38 |
|  |  | 273,65 | 18,351 |  |  |
| 39 | 182,733 |  |  | 1018151,35 | 5297702,07 |
|  |  | 276,383 | 6,377 |  |  |
| 40 | 187,787 |  |  | 1018152,06 | 5297695,73 |
|  |  | 284,17 | 10,202 |  |  |
| 41 | 180,142 |  |  | 1018154,56 | 5297685,84 |
|  |  | 284,313 | 22,507 |  |  |
| 42 | 175,048 |  |  | 1018160,12 | 5297664,03 |
|  |  | 279,361 | 7,987 |  |  |
| 43 | 172,512 |  |  | 1018161,42 | 5297656,15 |
|  |  | 271,873 | 8,274 |  |  |
| 44 | 169,816 |  |  | 1018161,69 | 5297647,88 |
|  |  | 261,688 | 11,27 |  |  |
| 45 | 171,031 |  |  | 1018160,06 | 5297636,73 |
|  |  | 252,719 | 16,545 |  |  |
| 46 | 173,855 |  |  | 1018155,15 | 5297620,93 |
|  |  | 246,574 | 0,82 |  |  |
| 47 | 276,148 |  |  | 1018154,82 | 5297620,18 |
|  |  | 342,722 | 12,969 |  |  |
| 48 | 114,799 |  |  | 1018167,21 | 5297616,33 |
|  |  | 277,521 | 38,687 |  |  |
| 49 | 116,243 |  |  | 1018172,27 | 5297577,97 |
|  |  | 213,764 | 42,768 |  |  |
| 50 | 180,001 |  |  | 1018136,72 | 5297554,20 |
|  |  | 213,765 | 54,317 |  |  |
| 51 | 290,002 |  |  | 1018091,56 | 5297524,01 |
|  |  | 323,767 | 0,364 |  |  |
| 52 | 181,017 |  |  | 1018091,86 | 5297523,80 |
|  |  | 324,785 | 4,145 |  |  |
| 53 | 187,91 |  |  | 1018095,24 | 5297521,41 |
|  |  | 332,694 | 0,017 |  |  |
| 54 | 176,685 |  |  | 1018095,26 | 5297521,40 |
|  |  | 329,38 | 0,858 |  |  |
| 55 | 244,385 |  |  | 1018096,00 | 5297520,96 |
|  |  | 33,765 | 92,629 |  |  |
| 56 | 63,755 |  |  | 1018173,00 | 5297572,45 |
|  |  | 277,52 | 42,97 |  |  |
| 57 | 221,009 |  |  | 1018178,62 | 5297529,84 |
|  |  | 318,529 | 56,957 |  |  |
| 58 | 89,999 |  |  | 1018221,30 | 5297492,13 |
|  |  | 228,528 | 13,484 |  |  |
| 59 | 285,186 |  |  | 1018212,37 | 5297482,02 |
|  |  | 333,714 | 6,714 |  |  |
| 60 | 171,825 |  |  | 1018218,39 | 5297479,05 |
|  |  | 325,539 | 8,638 |  |  |
| 61 | 178,744 |  |  | 1018225,51 | 5297474,16 |
|  |  | 324,283 | 12,181 |  |  |
| 62 | 178,16 |  |  | 1018235,40 | 5297467,05 |
|  |  | 322,442 | 14,731 |  |  |
| 63 | 177,98 |  |  | 1018247,08 | 5297458,07 |
|  |  | 320,423 | 14,943 |  |  |
| 64 | 178,353 |  |  | 1018258,60 | 5297448,55 |
|  |  | 318,776 | 7,783 |  |  |
| 65 | 173,912 |  |  | 1018264,45 | 5297443,42 |
|  |  | 312,687 | 5,717 |  |  |
| 66 | 177,854 |  |  | 1018268,33 | 5297439,22 |
|  |  | 310,542 | 12,985 |  |  |
| 67 | 181,199 |  |  | 1018276,77 | 5297429,35 |
|  |  | 311,74 | 6,017 |  |  |
| 68 | 179,957 |  |  | 1018280,77 | 5297424,86 |
|  |  | 311,697 | 33,91 |  |  |
| 69 | 176,145 |  |  | 1018303,33 | 5297399,54 |
|  |  | 307,842 | 9,281 |  |  |
| 70 | 178,083 |  |  | 1018309,02 | 5297392,21 |
|  |  | 305,926 | 18,275 |  |  |
| 71 | 270,003 |  |  | 1018319,75 | 5297377,41 |
|  |  | 35,928 | 21,265 |  |  |
| 72 | 102,6 |  |  | 1018336,97 | 5297389,89 |
|  |  | 318,529 | 24,543 |  |  |
| 73 | 156,786 |  |  | 1018355,36 | 5297373,64 |
|  |  | 295,315 | 81,006 |  |  |
| 74 | 204,704 |  |  | 1018389,99 | 5297300,41 |
|  |  | 320,019 | 28,672 |  |  |
| 75 | 180 |  |  | 1018411,96 | 5297281,99 |
|  |  | 320,019 | 212,52 |  |  |
| 76 | 224,096 |  |  | 1018574,81 | 5297145,44 |
|  |  | 4,115 | 20,475 |  |  |
| 77 | 240,366 |  |  | 1018595,23 | 5297146,91 |
|  |  | 64,482 | 8,994 |  |  |
| 78 | 269,994 |  |  | 1018599,11 | 5297155,02 |
|  |  | 154,475 | 28,997 |  |  |
| 79 | 168,138 |  |  | 1018572,94 | 5297167,52 |
|  |  | 142,613 | 69,812 |  |  |
| 80 | 90,001 |  |  | 1018517,47 | 5297209,91 |
|  |  | 52,614 | 16,067 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 53 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 181,516 |  |  | 1018172,93 | 5298086,01 |
|  |  | 235,65 | 13,06 |  |  |
| 2 | 221,39 |  |  | 1018165,56 | 5298075,23 |
|  |  | 277,04 | 15,396 |  |  |
| 3 | 105,981 |  |  | 1018167,45 | 5298059,95 |
|  |  | 203,02 | 8,56 |  |  |
| 4 | 179,989 |  |  | 1018159,57 | 5298056,60 |
|  |  | 203,009 | 0,951 |  |  |
| 5 | 157,329 |  |  | 1018158,69 | 5298056,23 |
|  |  | 180,338 | 3,256 |  |  |
| 6 | 173,689 |  |  | 1018155,44 | 5298056,21 |
|  |  | 174,028 | 4,625 |  |  |
| 7 | 186,306 |  |  | 1018150,84 | 5298056,69 |
|  |  | 180,334 | 15,48 |  |  |
| 8 | 194,08 |  |  | 1018135,36 | 5298056,60 |
|  |  | 194,414 | 2,087 |  |  |
| 9 | 180,006 |  |  | 1018133,34 | 5298056,08 |
|  |  | 194,42 | 20,432 |  |  |
| 10 | 270,001 |  |  | 1018113,55 | 5298050,99 |
|  |  | 284,421 | 2,5 |  |  |
| 11 | 269,998 |  |  | 1018114,17 | 5298048,57 |
|  |  | 14,42 | 21,691 |  |  |
| 12 | 179,999 |  |  | 1018135,18 | 5298053,97 |
|  |  | 14,418 | 2,541 |  |  |
| 13 | 165,917 |  |  | 1018137,64 | 5298054,61 |
|  |  | 0,335 | 8,518 |  |  |
| 14 | 149,114 |  |  | 1018146,16 | 5298054,66 |
|  |  | 329,449 | 4,635 |  |  |
| 15 | 180,002 |  |  | 1018150,15 | 5298052,30 |
|  |  | 329,451 | 10,311 |  |  |
| 16 | 169,227 |  |  | 1018159,03 | 5298047,06 |
|  |  | 318,678 | 10,344 |  |  |
| 17 | 269,993 |  |  | 1018166,80 | 5298040,23 |
|  |  | 48,671 | 0,119 |  |  |
| 18 | 185,623 |  |  | 1018166,88 | 5298040,32 |
|  |  | 54,294 | 23,76 |  |  |
| 19 | 274,037 |  |  | 1018180,74 | 5298059,61 |
|  |  | 148,331 | 0,356 |  |  |
| 20 | 235,509 |  |  | 1018180,44 | 5298059,80 |
|  |  | 203,84 | 9,995 |  |  |
| 21 | 90,049 |  |  | 1018171,30 | 5298055,76 |
|  |  | 113,888 | 9,996 |  |  |
| 22 | 90,02 |  |  | 1018167,25 | 5298064,90 |
|  |  | 23,908 | 8,146 |  |  |
| 23 | 294,814 |  |  | 1018174,70 | 5298068,20 |
|  |  | 138,722 | 3,349 |  |  |
| 24 | 95,204 |  |  | 1018172,18 | 5298070,41 |
|  |  | 53,926 | 14,078 |  |  |
| 25 | 270,209 |  |  | 1018180,47 | 5298081,79 |
|  |  | 144,135 | 8,584 |  |  |
| 26 | 270 |  |  | 1018173,51 | 5298086,82 |
|  |  | 234,135 | 0,996 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 54 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018128,17 | 5297994,12 |
|  |  | 104,42 | 56,221 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018114,17 | 5298048,57 |
|  |  | 104,421 | 2,5 |  |  |
| 3 | 179,998 |  |  | 1018113,55 | 5298050,99 |
|  |  | 104,419 | 61,917 |  |  |
| 4 | 288,04 |  |  | 1018098,13 | 5298110,96 |
|  |  | 212,46 | 17,711 |  |  |
| 5 | 253,705 |  |  | 1018083,19 | 5298101,46 |
|  |  | 286,165 | 240,717 |  |  |
| 6 | 269,999 |  |  | 1018150,20 | 5297870,25 |
|  |  | 16,164 | 28,694 |  |  |
| 7 | 300,319 |  |  | 1018177,76 | 5297878,24 |
|  |  | 136,483 | 14,113 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 1018167,53 | 5297887,96 |
|  |  | 136,483 | 28,377 |  |  |
| 9 | 144,613 |  |  | 1018146,95 | 5297907,50 |
|  |  | 101,096 | 58,361 |  |  |
| 10 | 183,323 |  |  | 1018135,72 | 5297964,77 |
|  |  | 104,419 | 30,307 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 55 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,997 |  |  | 1018312,84 | 5298294,52 |
|  |  | 22,092 | 0,601 |  |  |
| 2 | 270,003 |  |  | 1018313,39 | 5298294,74 |
|  |  | 112,095 | 0,599 |  |  |
| 3 | 269,997 |  |  | 1018313,17 | 5298295,30 |
|  |  | 202,092 | 0,601 |  |  |
| 4 | 270,003 |  |  | 1018312,61 | 5298295,07 |
|  |  | 292,095 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 56 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,99 |  |  | 1018646,71 | 5297576,51 |
|  |  | 143,702 | 9,998 |  |  |
| 2 | 270,022 |  |  | 1018638,65 | 5297582,43 |
|  |  | 233,723 | 10,011 |  |  |
| 3 | 270,031 |  |  | 1018632,73 | 5297574,36 |
|  |  | 323,754 | 9,996 |  |  |
| 4 | 269,958 |  |  | 1018640,79 | 5297568,45 |
|  |  | 53,712 | 10,002 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 57 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,014 |  |  | 1018625,06 | 5297575,35 |
|  |  | 22,095 | 0,601 |  |  |
| 2 | 270,009 |  |  | 1018625,61 | 5297575,58 |
|  |  | 112,104 | 0,599 |  |  |
| 3 | 269,982 |  |  | 1018625,39 | 5297576,13 |
|  |  | 202,086 | 0,601 |  |  |
| 4 | 269,996 |  |  | 1018624,83 | 5297575,91 |
|  |  | 292,081 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 58 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,083 |  |  | 1018639,84 | 5297553,82 |
|  |  | 141,626 | 29,708 |  |  |
| 2 | 268,869 |  |  | 1018616,55 | 5297572,26 |
|  |  | 230,496 | 9,993 |  |  |
| 3 | 178,117 |  |  | 1018610,19 | 5297564,55 |
|  |  | 228,612 | 3,918 |  |  |
| 4 | 182,709 |  |  | 1018607,60 | 5297561,61 |
|  |  | 231,321 | 10,915 |  |  |
| 5 | 273,189 |  |  | 1018600,78 | 5297553,09 |
|  |  | 324,51 | 15,573 |  |  |
| 6 | 180,89 |  |  | 1018613,46 | 5297544,05 |
|  |  | 325,4 | 14,614 |  |  |
| 7 | 266,143 |  |  | 1018625,49 | 5297535,75 |
|  |  | 51,543 | 23,073 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 59 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 240,4 |  |  | 1018586,84 | 5297492,16 |
|  |  | 22,096 | 0,554 |  |  |
| 2 | 89,987 |  |  | 1018587,36 | 5297492,37 |
|  |  | 292,082 | 0,599 |  |  |
| 3 | 90,059 |  |  | 1018587,58 | 5297491,82 |
|  |  | 202,142 | 0,17 |  |  |
| 4 | 211,187 |  |  | 1018587,42 | 5297491,75 |
|  |  | 233,329 | 24,315 |  |  |
| 5 | 261,152 |  |  | 1018572,90 | 5297472,25 |
|  |  | 314,482 | 7,612 |  |  |
| 6 | 148,42 |  |  | 1018578,24 | 5297466,82 |
|  |  | 282,902 | 0,706 |  |  |
| 7 | 314,782 |  |  | 1018578,39 | 5297466,13 |
|  |  | 57,683 | 10,041 |  |  |
| 8 | 176,996 |  |  | 1018583,76 | 5297474,62 |
|  |  | 54,679 | 8,984 |  |  |
| 9 | 90,001 |  |  | 1018588,96 | 5297481,95 |
|  |  | 324,68 | 4,153 |  |  |
| 10 | 181,359 |  |  | 1018592,34 | 5297479,55 |
|  |  | 326,039 | 1,488 |  |  |
| 11 | 268,642 |  |  | 1018593,58 | 5297478,71 |
|  |  | 54,68 | 26,52 |  |  |
| 12 | 90 |  |  | 1018608,91 | 5297500,35 |
|  |  | 324,68 | 28,001 |  |  |
| 13 | 270,013 |  |  | 1018631,76 | 5297484,16 |
|  |  | 54,693 | 4,5 |  |  |
| 14 | 269,988 |  |  | 1018634,36 | 5297487,84 |
|  |  | 144,681 | 28 |  |  |
| 15 | 90 |  |  | 1018611,51 | 5297504,02 |
|  |  | 54,681 | 26,8 |  |  |
| 16 | 90 |  |  | 1018627,01 | 5297525,89 |
|  |  | 324,681 | 28 |  |  |
| 17 | 269,994 |  |  | 1018649,85 | 5297509,70 |
|  |  | 54,674 | 6 |  |  |
| 18 | 270,05 |  |  | 1018653,32 | 5297514,60 |
|  |  | 144,725 | 22,177 |  |  |
| 19 | 90,178 |  |  | 1018635,22 | 5297527,41 |
|  |  | 54,903 | 22,017 |  |  |
| 20 | 89,782 |  |  | 1018647,88 | 5297545,42 |
|  |  | 324,685 | 4,3 |  |  |
| 21 | 270,219 |  |  | 1018651,38 | 5297542,93 |
|  |  | 54,904 | 20,919 |  |  |
| 22 | 269,99 |  |  | 1018663,41 | 5297560,05 |
|  |  | 144,894 | 9,998 |  |  |
| 23 | 90,01 |  |  | 1018655,23 | 5297565,80 |
|  |  | 54,904 | 9,998 |  |  |
| 24 | 89,989 |  |  | 1018660,98 | 5297573,98 |
|  |  | 324,893 | 9,998 |  |  |
| 25 | 90,017 |  |  | 1018669,16 | 5297568,23 |
|  |  | 234,909 | 0,366 |  |  |
| 26 | 269,772 |  |  | 1018668,95 | 5297567,93 |
|  |  | 324,681 | 18,082 |  |  |
| 27 | 269,998 |  |  | 1018683,70 | 5297557,48 |
|  |  | 54,679 | 5,5 |  |  |
| 28 | 270,001 |  |  | 1018686,88 | 5297561,96 |
|  |  | 144,681 | 21,721 |  |  |
| 29 | 90 |  |  | 1018669,16 | 5297574,52 |
|  |  | 54,68 | 22,124 |  |  |
| 30 | 262,869 |  |  | 1018681,95 | 5297592,57 |
|  |  | 137,549 | 10,885 |  |  |
| 31 | 277,136 |  |  | 1018673,92 | 5297599,92 |
|  |  | 234,686 | 14,179 |  |  |
| 32 | 133,883 |  |  | 1018665,72 | 5297588,35 |
|  |  | 188,569 | 9,586 |  |  |
| 33 | 179,303 |  |  | 1018656,24 | 5297586,92 |
|  |  | 187,872 | 13,017 |  |  |
| 34 | 179,621 |  |  | 1018643,35 | 5297585,14 |
|  |  | 187,492 | 13,723 |  |  |
| 35 | 136,542 |  |  | 1018629,74 | 5297583,35 |
|  |  | 144,035 | 14,035 |  |  |
| 36 | 269,988 |  |  | 1018618,38 | 5297591,59 |
|  |  | 234,022 | 57,48 |  |  |
| 37 | 268,856 |  |  | 1018584,62 | 5297545,08 |
|  |  | 322,878 | 40,7 |  |  |
| 38 | 91,802 |  |  | 1018617,07 | 5297520,51 |
|  |  | 234,68 | 37,234 |  |  |
| 39 | 88,195 |  |  | 1018595,54 | 5297490,13 |
|  |  | 142,876 | 41,127 |  |  |
| 40 | 271,155 |  |  | 1018562,75 | 5297514,96 |
|  |  | 234,031 | 2,978 |  |  |
| 41 | 267,702 |  |  | 1018561,00 | 5297512,55 |
|  |  | 321,733 | 0,995 |  |  |
| 42 | 180,008 |  |  | 1018561,78 | 5297511,93 |
|  |  | 321,741 | 26,308 |  |  |
| 43 | 179,954 |  |  | 1018582,44 | 5297495,64 |
|  |  | 321,695 | 5,61 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 60 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 341,821 |  |  | 1018440,60 | 5298575,13 |
|  |  | 188,104 | 9,536 |  |  |
| 2 | 198,179 |  |  | 1018431,16 | 5298573,79 |
|  |  | 206,283 | 8,57 |  |  |
| 3 | 175,561 |  |  | 1018423,47 | 5298570,00 |
|  |  | 201,844 | 16,298 |  |  |
| 4 | 273,635 |  |  | 1018408,35 | 5298563,93 |
|  |  | 295,479 | 4,181 |  |  |
| 5 | 269,999 |  |  | 1018410,14 | 5298560,16 |
|  |  | 25,478 | 3,938 |  |  |
| 6 | 180,805 |  |  | 1018413,70 | 5298561,85 |
|  |  | 26,283 | 29,999 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 61 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 244,883 |  |  | 1018401,19 | 5298593,36 |
|  |  | 211,739 | 4,993 |  |  |
| 2 | 180 |  |  | 1018396,95 | 5298590,73 |
|  |  | 211,739 | 41,433 |  |  |
| 3 | 283,706 |  |  | 1018361,71 | 5298568,94 |
|  |  | 315,446 | 3,964 |  |  |
| 4 | 256,295 |  |  | 1018364,53 | 5298566,15 |
|  |  | 31,741 | 41,878 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 1018400,15 | 5298588,19 |
|  |  | 31,742 | 5,414 |  |  |
| 6 | 295,113 |  |  | 1018404,75 | 5298591,03 |
|  |  | 146,856 | 4,252 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 62 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 261,563 |  |  | 1018145,23 | 5298664,33 |
|  |  | 211,769 | 41,706 |  |  |
| 2 | 179,998 |  |  | 1018109,77 | 5298642,37 |
|  |  | 211,768 | 40,004 |  |  |
| 3 | 178,582 |  |  | 1018075,76 | 5298621,31 |
|  |  | 210,35 | 40,685 |  |  |
| 4 | 181,457 |  |  | 1018040,65 | 5298600,75 |
|  |  | 211,806 | 39,999 |  |  |
| 5 | 269,996 |  |  | 1018006,66 | 5298579,67 |
|  |  | 301,803 | 15,227 |  |  |
| 6 | 270,003 |  |  | 1018014,68 | 5298566,73 |
|  |  | 31,805 | 40,003 |  |  |
| 7 | 180,005 |  |  | 1018048,68 | 5298587,81 |
|  |  | 31,811 | 39,999 |  |  |
| 8 | 179,996 |  |  | 1018082,67 | 5298608,90 |
|  |  | 31,806 | 40,003 |  |  |
| 9 | 180 |  |  | 1018116,67 | 5298629,98 |
|  |  | 31,806 | 44,464 |  |  |
| 10 | 278,401 |  |  | 1018154,45 | 5298653,42 |
|  |  | 130,207 | 14,291 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 63 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,364 |  |  | 1018196,47 | 5298593,24 |
|  |  | 212,17 | 93,179 |  |  |
| 2 | 180 |  |  | 1018117,59 | 5298543,63 |
|  |  | 212,169 | 27,27 |  |  |
| 3 | 179,307 |  |  | 1018094,51 | 5298529,11 |
|  |  | 211,476 | 17,915 |  |  |
| 4 | 180 |  |  | 1018079,23 | 5298519,76 |
|  |  | 211,476 | 30,353 |  |  |
| 5 | 269,999 |  |  | 1018053,34 | 5298503,91 |
|  |  | 301,475 | 4 |  |  |
| 6 | 270,002 |  |  | 1018055,43 | 5298500,50 |
|  |  | 31,476 | 34,164 |  |  |
| 7 | 178,319 |  |  | 1018084,57 | 5298518,34 |
|  |  | 29,795 | 0,457 |  |  |
| 8 | 96,513 |  |  | 1018084,97 | 5298518,57 |
|  |  | 306,308 | 0,457 |  |  |
| 9 | 274,068 |  |  | 1018085,24 | 5298518,20 |
|  |  | 40,376 | 2,484 |  |  |
| 10 | 169,465 |  |  | 1018087,13 | 5298519,81 |
|  |  | 29,841 | 37,823 |  |  |
| 11 | 180,023 |  |  | 1018119,94 | 5298538,63 |
|  |  | 29,864 | 29,603 |  |  |
| 12 | 180,768 |  |  | 1018145,61 | 5298553,37 |
|  |  | 30,632 | 39,247 |  |  |
| 13 | 181,972 |  |  | 1018179,38 | 5298573,37 |
|  |  | 32,604 | 24,998 |  |  |
| 14 | 269,198 |  |  | 1018200,44 | 5298586,84 |
|  |  | 121,802 | 5,501 |  |  |
| 15 | 180,004 |  |  | 1018197,54 | 5298591,51 |
|  |  | 121,806 | 2,039 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 64 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018365,69 | 5298096,70 |
|  |  | 125,116 | 24,058 |  |  |
| 2 | 279,733 |  |  | 1018351,85 | 5298116,38 |
|  |  | 224,849 | 8,048 |  |  |
| 3 | 172,536 |  |  | 1018346,14 | 5298110,70 |
|  |  | 217,386 | 16,221 |  |  |
| 4 | 269,471 |  |  | 1018333,25 | 5298100,86 |
|  |  | 306,857 | 16,006 |  |  |
| 5 | 178,921 |  |  | 1018342,85 | 5298088,05 |
|  |  | 305,777 | 29,011 |  |  |
| 6 | 93,801 |  |  | 1018359,81 | 5298064,51 |
|  |  | 219,579 | 36,577 |  |  |
| 7 | 103,121 |  |  | 1018331,62 | 5298041,21 |
|  |  | 142,699 | 20,246 |  |  |
| 8 | 269,999 |  |  | 1018315,52 | 5298053,48 |
|  |  | 232,698 | 5,488 |  |  |
| 9 | 269,075 |  |  | 1018312,19 | 5298049,11 |
|  |  | 321,773 | 26,795 |  |  |
| 10 | 177,901 |  |  | 1018333,24 | 5298032,53 |
|  |  | 319,674 | 8,708 |  |  |
| 11 | 270 |  |  | 1018339,88 | 5298026,90 |
|  |  | 49,674 | 63,296 |  |  |
| 12 | 255,442 |  |  | 1018380,84 | 5298075,15 |
|  |  | 125,117 | 26,345 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 65 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,109 |  |  | 1018504,62 | 5297989,79 |
|  |  | 230,665 | 31,949 |  |  |
| 2 | 180,018 |  |  | 1018484,37 | 5297965,07 |
|  |  | 230,683 | 32,536 |  |  |
| 3 | 180,009 |  |  | 1018463,75 | 5297939,90 |
|  |  | 230,692 | 2,984 |  |  |
| 4 | 264,994 |  |  | 1018461,86 | 5297937,59 |
|  |  | 315,686 | 6,629 |  |  |
| 5 | 275,36 |  |  | 1018466,60 | 5297932,96 |
|  |  | 51,046 | 3,315 |  |  |
| 6 | 179,991 |  |  | 1018468,69 | 5297935,54 |
|  |  | 51,037 | 24,691 |  |  |
| 7 | 179,947 |  |  | 1018484,21 | 5297954,74 |
|  |  | 50,984 | 25 |  |  |
| 8 | 179,923 |  |  | 1018499,95 | 5297974,16 |
|  |  | 50,907 | 25,003 |  |  |
| 9 | 180,18 |  |  | 1018515,72 | 5297993,57 |
|  |  | 51,087 | 25,047 |  |  |
| 10 | 179,917 |  |  | 1018531,45 | 5298013,06 |
|  |  | 51,004 | 31,645 |  |  |
| 11 | 177,703 |  |  | 1018551,36 | 5298037,65 |
|  |  | 48,707 | 29,998 |  |  |
| 12 | 271,013 |  |  | 1018571,16 | 5298060,19 |
|  |  | 139,72 | 7,131 |  |  |
| 13 | 271,285 |  |  | 1018565,72 | 5298064,80 |
|  |  | 231,005 | 30,005 |  |  |
| 14 | 180,006 |  |  | 1018546,84 | 5298041,48 |
|  |  | 231,01 | 30,003 |  |  |
| 15 | 179,546 |  |  | 1018527,96 | 5298018,16 |
|  |  | 230,556 | 36,744 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 66 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,98 |  |  | 1018440,26 | 5297896,92 |
|  |  | 202,086 | 0,601 |  |  |
| 2 | 270,004 |  |  | 1018439,70 | 5297896,70 |
|  |  | 292,089 | 0,602 |  |  |
| 3 | 269,99 |  |  | 1018439,93 | 5297896,14 |
|  |  | 22,079 | 0,601 |  |  |
| 4 | 270,027 |  |  | 1018440,48 | 5297896,37 |
|  |  | 112,106 | 0,602 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 67 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,985 |  |  | 1018443,25 | 5297907,50 |
|  |  | 112,095 | 0,599 |  |  |
| 2 | 270,015 |  |  | 1018443,02 | 5297908,05 |
|  |  | 202,11 | 0,601 |  |  |
| 3 | 269,985 |  |  | 1018442,47 | 5297907,82 |
|  |  | 292,095 | 0,599 |  |  |
| 4 | 270,015 |  |  | 1018442,69 | 5297907,27 |
|  |  | 22,11 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 68 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,003 |  |  | 1018443,41 | 5297906,11 |
|  |  | 112,097 | 0,599 |  |  |
| 2 | 269,992 |  |  | 1018443,19 | 5297906,66 |
|  |  | 202,089 | 0,601 |  |  |
| 3 | 270,006 |  |  | 1018442,63 | 5297906,43 |
|  |  | 292,095 | 0,599 |  |  |
| 4 | 269,999 |  |  | 1018442,86 | 5297905,88 |
|  |  | 22,094 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 69 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 90,063 |  |  | 1018446,10 | 5297906,83 |
|  |  | 138,72 | 3,455 |  |  |
| 2 | 183,011 |  |  | 1018443,50 | 5297909,11 |
|  |  | 141,731 | 0,149 |  |  |
| 3 | 270,033 |  |  | 1018443,39 | 5297909,20 |
|  |  | 231,764 | 2,564 |  |  |
| 4 | 195,942 |  |  | 1018441,80 | 5297907,19 |
|  |  | 247,705 | 9,278 |  |  |
| 5 | 180,021 |  |  | 1018438,28 | 5297898,60 |
|  |  | 247,726 | 1,998 |  |  |
| 6 | 165,663 |  |  | 1018437,52 | 5297896,75 |
|  |  | 233,389 | 17,736 |  |  |
| 7 | 269,998 |  |  | 1018426,94 | 5297882,52 |
|  |  | 323,387 | 4,001 |  |  |
| 8 | 270,009 |  |  | 1018430,15 | 5297880,13 |
|  |  | 53,396 | 7,182 |  |  |
| 9 | 179,994 |  |  | 1018434,44 | 5297885,90 |
|  |  | 53,39 | 13,917 |  |  |
| 10 | 178,374 |  |  | 1018442,74 | 5297897,07 |
|  |  | 51,764 | 29,523 |  |  |
| 11 | 269,997 |  |  | 1018461,01 | 5297920,26 |
|  |  | 141,761 | 7 |  |  |
| 12 | 270,002 |  |  | 1018455,51 | 5297924,59 |
|  |  | 231,763 | 16,132 |  |  |
| 13 | 269,978 |  |  | 1018445,53 | 5297911,92 |
|  |  | 321,742 | 0,338 |  |  |
| 14 | 176,979 |  |  | 1018445,79 | 5297911,71 |
|  |  | 318,72 | 3,455 |  |  |
| 15 | 89,936 |  |  | 1018448,39 | 5297909,43 |
|  |  | 228,657 | 3,466 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 70 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,993 |  |  | 1018327,91 | 5297919,29 |
|  |  | 141,669 | 13,094 |  |  |
| 2 | 189,744 |  |  | 1018317,64 | 5297927,41 |
|  |  | 151,413 | 1,263 |  |  |
| 3 | 171,407 |  |  | 1018316,53 | 5297928,02 |
|  |  | 142,819 | 20,297 |  |  |
| 4 | 271,108 |  |  | 1018300,36 | 5297940,28 |
|  |  | 233,927 | 8,001 |  |  |
| 5 | 268,892 |  |  | 1018295,65 | 5297933,81 |
|  |  | 322,819 | 33,668 |  |  |
| 6 | 90,916 |  |  | 1018322,47 | 5297913,47 |
|  |  | 233,734 | 27,644 |  |  |
| 7 | 180,601 |  |  | 1018306,12 | 5297891,18 |
|  |  | 234,336 | 5,962 |  |  |
| 8 | 267,173 |  |  | 1018302,64 | 5297886,34 |
|  |  | 321,509 | 7,751 |  |  |
| 9 | 180,003 |  |  | 1018308,71 | 5297881,51 |
|  |  | 321,512 | 26,609 |  |  |
| 10 | 270,001 |  |  | 1018329,54 | 5297864,95 |
|  |  | 51,512 | 10,299 |  |  |
| 11 | 272,229 |  |  | 1018335,95 | 5297873,01 |
|  |  | 143,741 | 30,002 |  |  |
| 12 | 89,993 |  |  | 1018311,76 | 5297890,76 |
|  |  | 53,735 | 30 |  |  |
| 13 | 179,999 |  |  | 1018329,50 | 5297914,94 |
|  |  | 53,734 | 2,424 |  |  |
| 14 | 267,942 |  |  | 1018330,94 | 5297916,90 |
|  |  | 141,676 | 3,855 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 71 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,003 |  |  | 1018645,80 | 5298042,84 |
|  |  | 112,095 | 0,599 |  |  |
| 2 | 270,019 |  |  | 1018645,58 | 5298043,39 |
|  |  | 202,114 | 0,601 |  |  |
| 3 | 269,99 |  |  | 1018645,02 | 5298043,17 |
|  |  | 292,104 | 0,599 |  |  |
| 4 | 269,988 |  |  | 1018645,25 | 5298042,61 |
|  |  | 22,092 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 72 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,001 |  |  | 1018666,42 | 5298037,27 |
|  |  | 131,364 | 20,774 |  |  |
| 2 | 254,577 |  |  | 1018652,69 | 5298052,86 |
|  |  | 205,941 | 12,069 |  |  |
| 3 | 180,009 |  |  | 1018641,84 | 5298047,58 |
|  |  | 205,951 | 31,994 |  |  |
| 4 | 180,001 |  |  | 1018613,07 | 5298033,58 |
|  |  | 205,952 | 5,556 |  |  |
| 5 | 257,458 |  |  | 1018608,08 | 5298031,15 |
|  |  | 283,41 | 7,17 |  |  |
| 6 | 282,541 |  |  | 1018609,74 | 5298024,17 |
|  |  | 25,951 | 43,769 |  |  |
| 7 | 105,414 |  |  | 1018649,10 | 5298043,33 |
|  |  | 311,364 | 23,306 |  |  |
| 8 | 101,869 |  |  | 1018664,50 | 5298025,83 |
|  |  | 233,233 | 53,705 |  |  |
| 9 | 242,763 |  |  | 1018632,35 | 5297982,81 |
|  |  | 295,996 | 10,126 |  |  |
| 10 | 297,243 |  |  | 1018636,79 | 5297973,71 |
|  |  | 53,239 | 29,644 |  |  |
| 11 | 179,995 |  |  | 1018654,53 | 5297997,46 |
|  |  | 53,234 | 36 |  |  |
| 12 | 258,129 |  |  | 1018676,08 | 5298026,30 |
|  |  | 131,363 | 14,614 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 73 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 215,038 |  |  | 1018488,28 | 5297870,21 |
|  |  | 232,123 | 27,806 |  |  |
| 2 | 89,999 |  |  | 1018471,21 | 5297848,26 |
|  |  | 142,122 | 21,5 |  |  |
| 3 | 259,105 |  |  | 1018454,24 | 5297861,46 |
|  |  | 221,227 | 4,328 |  |  |
| 4 | 280,896 |  |  | 1018450,98 | 5297858,61 |
|  |  | 322,123 | 27,3 |  |  |
| 5 | 90 |  |  | 1018472,53 | 5297841,85 |
|  |  | 232,123 | 34,857 |  |  |
| 6 | 89,825 |  |  | 1018451,13 | 5297814,34 |
|  |  | 141,948 | 0,943 |  |  |
| 7 | 180,009 |  |  | 1018450,39 | 5297814,92 |
|  |  | 141,958 | 1,567 |  |  |
| 8 | 269,945 |  |  | 1018449,15 | 5297815,88 |
|  |  | 231,902 | 19,33 |  |  |
| 9 | 178,173 |  |  | 1018437,23 | 5297800,67 |
|  |  | 230,075 | 8,439 |  |  |
| 10 | 181,252 |  |  | 1018431,81 | 5297794,20 |
|  |  | 231,327 | 25,448 |  |  |
| 11 | 269,372 |  |  | 1018415,91 | 5297774,33 |
|  |  | 320,699 | 6,129 |  |  |
| 12 | 269,153 |  |  | 1018420,65 | 5297770,45 |
|  |  | 49,851 | 2,294 |  |  |
| 13 | 274,386 |  |  | 1018422,13 | 5297772,20 |
|  |  | 144,238 | 2,538 |  |  |
| 14 | 88,088 |  |  | 1018420,07 | 5297773,69 |
|  |  | 52,326 | 7,313 |  |  |
| 15 | 91,944 |  |  | 1018424,54 | 5297779,48 |
|  |  | 324,27 | 2,2 |  |  |
| 16 | 267,662 |  |  | 1018426,33 | 5297778,19 |
|  |  | 51,932 | 13,003 |  |  |
| 17 | 178,384 |  |  | 1018434,34 | 5297788,43 |
|  |  | 50,317 | 32,06 |  |  |
| 18 | 182,107 |  |  | 1018454,82 | 5297813,10 |
|  |  | 52,423 | 32,171 |  |  |
| 19 | 89,7 |  |  | 1018474,43 | 5297838,60 |
|  |  | 322,123 | 26,749 |  |  |
| 20 | 272,03 |  |  | 1018495,55 | 5297822,17 |
|  |  | 54,153 | 5,654 |  |  |
| 21 | 267,97 |  |  | 1018498,86 | 5297826,76 |
|  |  | 142,123 | 31,681 |  |  |
| 22 | 90 |  |  | 1018473,85 | 5297846,21 |
|  |  | 52,123 | 25,513 |  |  |
| 23 | 89,748 |  |  | 1018489,52 | 5297866,35 |
|  |  | 321,871 | 3,027 |  |  |
| 24 | 180,009 |  |  | 1018491,90 | 5297864,48 |
|  |  | 321,88 | 28,27 |  |  |
| 25 | 279,449 |  |  | 1018514,14 | 5297847,03 |
|  |  | 61,329 | 4,992 |  |  |
| 26 | 259,474 |  |  | 1018516,53 | 5297851,40 |
|  |  | 140,804 | 20,067 |  |  |
| 27 | 180,002 |  |  | 1018500,98 | 5297864,09 |
|  |  | 140,805 | 1,849 |  |  |
| 28 | 89,997 |  |  | 1018499,55 | 5297865,26 |
|  |  | 50,803 | 1,993 |  |  |
| 29 | 179,831 |  |  | 1018500,81 | 5297866,80 |
|  |  | 50,634 | 12,475 |  |  |
| 30 | 180,786 |  |  | 1018508,72 | 5297876,45 |
|  |  | 51,42 | 3,443 |  |  |
| 31 | 275,042 |  |  | 1018510,87 | 5297879,14 |
|  |  | 146,462 | 8,039 |  |  |
| 32 | 264,342 |  |  | 1018504,17 | 5297883,58 |
|  |  | 230,804 | 14,612 |  |  |
| 33 | 146,251 |  |  | 1018494,93 | 5297872,25 |
|  |  | 197,055 | 1,791 |  |  |
| 34 | 180 |  |  | 1018493,22 | 5297871,73 |
|  |  | 197,055 | 4,869 |  |  |
| 35 | 180,031 |  |  | 1018488,57 | 5297870,30 |
|  |  | 197,085 | 0,297 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 74 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018511,66 | 5298627,65 |
|  |  | 237,474 | 8,087 |  |  |
| 2 | 180,269 |  |  | 1018507,31 | 5298620,83 |
|  |  | 237,743 | 16,899 |  |  |
| 3 | 180,198 |  |  | 1018498,29 | 5298606,54 |
|  |  | 237,941 | 3,434 |  |  |
| 4 | 179,705 |  |  | 1018496,47 | 5298603,63 |
|  |  | 237,645 | 24,992 |  |  |
| 5 | 270,429 |  |  | 1018483,09 | 5298582,52 |
|  |  | 328,074 | 0,028 |  |  |
| 6 | 199,655 |  |  | 1018483,12 | 5298582,50 |
|  |  | 347,729 | 14,504 |  |  |
| 7 | 251,779 |  |  | 1018497,29 | 5298579,42 |
|  |  | 59,508 | 29,697 |  |  |
| 8 | 180,956 |  |  | 1018512,36 | 5298605,01 |
|  |  | 60,464 | 24,503 |  |  |
| 9 | 282,679 |  |  | 1018524,44 | 5298626,33 |
|  |  | 163,143 | 11,928 |  |  |
| 10 | 254,331 |  |  | 1018513,02 | 5298629,79 |
|  |  | 237,474 | 2,537 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 75 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 266,157 |  |  | 1018594,32 | 5298605,16 |
|  |  | 234,053 | 38,598 |  |  |
| 2 | 90,102 |  |  | 1018571,66 | 5298573,91 |
|  |  | 144,156 | 25,709 |  |  |
| 3 | 186,308 |  |  | 1018550,82 | 5298588,97 |
|  |  | 150,464 | 41,373 |  |  |
| 4 | 269,999 |  |  | 1018514,83 | 5298609,36 |
|  |  | 240,463 | 5 |  |  |
| 5 | 270 |  |  | 1018512,36 | 5298605,01 |
|  |  | 330,463 | 41,872 |  |  |
| 6 | 173,231 |  |  | 1018548,79 | 5298584,37 |
|  |  | 323,695 | 39,994 |  |  |
| 7 | 182,017 |  |  | 1018581,02 | 5298560,69 |
|  |  | 325,712 | 9,283 |  |  |
| 8 | 256,945 |  |  | 1018588,69 | 5298555,46 |
|  |  | 42,656 | 39,966 |  |  |
| 9 | 270,044 |  |  | 1018618,08 | 5298582,54 |
|  |  | 132,7 | 24,914 |  |  |
| 10 | 195,196 |  |  | 1018601,19 | 5298600,85 |
|  |  | 147,896 | 8,106 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 76 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 92,512 |  |  | 1018664,61 | 5297729,71 |
|  |  | 141,392 | 27,828 |  |  |
| 2 | 269,504 |  |  | 1018642,86 | 5297747,08 |
|  |  | 230,896 | 5 |  |  |
| 3 | 270,497 |  |  | 1018639,71 | 5297743,20 |
|  |  | 321,393 | 27,652 |  |  |
| 4 | 87,488 |  |  | 1018661,31 | 5297725,94 |
|  |  | 228,88 | 25,063 |  |  |
| 5 | 91,393 |  |  | 1018644,83 | 5297707,06 |
|  |  | 140,273 | 26,429 |  |  |
| 6 | 267,964 |  |  | 1018624,51 | 5297723,95 |
|  |  | 228,237 | 4,753 |  |  |
| 7 | 274,121 |  |  | 1018621,34 | 5297720,41 |
|  |  | 322,358 | 0,498 |  |  |
| 8 | 180,01 |  |  | 1018621,73 | 5297720,10 |
|  |  | 322,368 | 17,914 |  |  |
| 9 | 180,628 |  |  | 1018635,92 | 5297709,16 |
|  |  | 322,996 | 6,874 |  |  |
| 10 | 179,988 |  |  | 1018641,41 | 5297705,03 |
|  |  | 322,984 | 7,225 |  |  |
| 11 | 88,522 |  |  | 1018647,18 | 5297700,68 |
|  |  | 231,506 | 14,21 |  |  |
| 12 | 179,666 |  |  | 1018638,33 | 5297689,56 |
|  |  | 231,173 | 15,308 |  |  |
| 13 | 179,857 |  |  | 1018628,74 | 5297677,63 |
|  |  | 231,029 | 30,589 |  |  |
| 14 | 90 |  |  | 1018609,50 | 5297653,85 |
|  |  | 141,03 | 7,24 |  |  |
| 15 | 180 |  |  | 1018603,87 | 5297658,40 |
|  |  | 141,029 | 19,573 |  |  |
| 16 | 179,996 |  |  | 1018588,65 | 5297670,71 |
|  |  | 141,025 | 4,36 |  |  |
| 17 | 273,073 |  |  | 1018585,26 | 5297673,45 |
|  |  | 234,098 | 6,963 |  |  |
| 18 | 268,814 |  |  | 1018581,18 | 5297667,81 |
|  |  | 322,911 | 30,449 |  |  |
| 19 | 90 |  |  | 1018605,47 | 5297649,45 |
|  |  | 232,911 | 32,7 |  |  |
| 20 | 89,999 |  |  | 1018585,75 | 5297623,37 |
|  |  | 142,909 | 30,45 |  |  |
| 21 | 270,001 |  |  | 1018561,46 | 5297641,73 |
|  |  | 232,911 | 7,001 |  |  |
| 22 | 270,001 |  |  | 1018557,24 | 5297636,14 |
|  |  | 322,911 | 25,45 |  |  |
| 23 | 90 |  |  | 1018577,54 | 5297620,80 |
|  |  | 232,911 | 51,1 |  |  |
| 24 | 90 |  |  | 1018546,72 | 5297580,03 |
|  |  | 142,911 | 25,45 |  |  |
| 25 | 256,858 |  |  | 1018526,42 | 5297595,38 |
|  |  | 219,768 | 8,935 |  |  |
| 26 | 283,143 |  |  | 1018519,55 | 5297589,67 |
|  |  | 322,911 | 27,912 |  |  |
| 27 | 87,584 |  |  | 1018541,82 | 5297572,84 |
|  |  | 230,496 | 58,521 |  |  |
| 28 | 275,576 |  |  | 1018504,59 | 5297527,68 |
|  |  | 326,071 | 5,598 |  |  |
| 29 | 264,5 |  |  | 1018509,24 | 5297524,56 |
|  |  | 50,571 | 54,707 |  |  |
| 30 | 92,339 |  |  | 1018543,98 | 5297566,81 |
|  |  | 322,91 | 32,685 |  |  |
| 31 | 271,135 |  |  | 1018570,05 | 5297547,10 |
|  |  | 54,046 | 12,203 |  |  |
| 32 | 268,866 |  |  | 1018577,22 | 5297556,98 |
|  |  | 142,911 | 32,231 |  |  |
| 33 | 90 |  |  | 1018551,51 | 5297576,42 |
|  |  | 52,911 | 47,849 |  |  |
| 34 | 135,033 |  |  | 1018580,36 | 5297614,59 |
|  |  | 7,944 | 8,146 |  |  |
| 35 | 135,038 |  |  | 1018588,43 | 5297615,71 |
|  |  | 322,982 | 25,413 |  |  |
| 36 | 271,068 |  |  | 1018608,72 | 5297600,41 |
|  |  | 54,05 | 5,694 |  |  |
| 37 | 267,754 |  |  | 1018612,07 | 5297605,02 |
|  |  | 141,804 | 24,616 |  |  |
| 38 | 90,043 |  |  | 1018592,72 | 5297620,24 |
|  |  | 51,847 | 32,291 |  |  |
| 39 | 87,524 |  |  | 1018612,67 | 5297645,63 |
|  |  | 319,371 | 25,229 |  |  |
| 40 | 273,528 |  |  | 1018631,82 | 5297629,21 |
|  |  | 52,899 | 2,423 |  |  |
| 41 | 239,172 |  |  | 1018633,28 | 5297631,14 |
|  |  | 112,071 | 0,439 |  |  |
| 42 | 90,021 |  |  | 1018633,11 | 5297631,54 |
|  |  | 22,092 | 0,601 |  |  |
| 43 | 89,984 |  |  | 1018633,67 | 5297631,77 |
|  |  | 292,077 | 0,071 |  |  |
| 44 | 300,528 |  |  | 1018633,70 | 5297631,71 |
|  |  | 52,605 | 1,583 |  |  |
| 45 | 267,496 |  |  | 1018634,66 | 5297632,96 |
|  |  | 140,1 | 2,442 |  |  |
| 46 | 179,982 |  |  | 1018632,78 | 5297634,53 |
|  |  | 140,082 | 9,524 |  |  |
| 47 | 181,524 |  |  | 1018625,48 | 5297640,64 |
|  |  | 141,606 | 13,353 |  |  |
| 48 | 90,511 |  |  | 1018615,01 | 5297648,93 |
|  |  | 52,117 | 18,765 |  |  |
| 49 | 180,311 |  |  | 1018626,54 | 5297663,74 |
|  |  | 52,428 | 9,084 |  |  |
| 50 | 89,501 |  |  | 1018632,08 | 5297670,94 |
|  |  | 321,928 | 13,404 |  |  |
| 51 | 179,187 |  |  | 1018642,63 | 5297662,68 |
|  |  | 321,116 | 11,576 |  |  |
| 52 | 271,77 |  |  | 1018651,64 | 5297655,41 |
|  |  | 52,886 | 3,267 |  |  |
| 53 | 268,543 |  |  | 1018653,61 | 5297658,02 |
|  |  | 141,429 | 24,661 |  |  |
| 54 | 89,489 |  |  | 1018634,33 | 5297673,39 |
|  |  | 50,917 | 26,908 |  |  |
| 55 | 89,351 |  |  | 1018651,29 | 5297694,28 |
|  |  | 320,268 | 24,96 |  |  |
| 56 | 269,995 |  |  | 1018670,49 | 5297678,32 |
|  |  | 50,263 | 8,5 |  |  |
| 57 | 270,004 |  |  | 1018675,92 | 5297684,86 |
|  |  | 140,267 | 25,529 |  |  |
| 58 | 88,613 |  |  | 1018656,29 | 5297701,18 |
|  |  | 48,88 | 104,962 |  |  |
| 59 | 270,609 |  |  | 1018725,32 | 5297780,25 |
|  |  | 139,489 | 12,501 |  |  |
| 60 | 269,391 |  |  | 1018715,81 | 5297788,37 |
|  |  | 228,88 | 77,864 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 77 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 251,471 |  |  | 1018224,29 | 5297739,60 |
|  |  | 228,806 | 82,152 |  |  |
| 2 | 228,719 |  |  | 1018170,19 | 5297677,78 |
|  |  | 277,525 | 10,646 |  |  |
| 3 | 311,281 |  |  | 1018171,58 | 5297667,23 |
|  |  | 48,806 | 14,314 |  |  |
| 4 | 182,726 |  |  | 1018181,01 | 5297678,00 |
|  |  | 51,532 | 0,017 |  |  |
| 5 | 176,595 |  |  | 1018181,02 | 5297678,01 |
|  |  | 48,127 | 0,059 |  |  |
| 6 | 180,679 |  |  | 1018181,06 | 5297678,06 |
|  |  | 48,806 | 77,467 |  |  |
| 7 | 288,529 |  |  | 1018232,08 | 5297736,35 |
|  |  | 157,335 | 8,438 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 78 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,028 |  |  | 1018424,05 | 5297549,56 |
|  |  | 22,107 | 0,601 |  |  |
| 2 | 269,974 |  |  | 1018424,61 | 5297549,79 |
|  |  | 112,081 | 0,61 |  |  |
| 3 | 270,02 |  |  | 1018424,38 | 5297550,35 |
|  |  | 202,102 | 0,601 |  |  |
| 4 | 269,977 |  |  | 1018423,82 | 5297550,12 |
|  |  | 292,079 | 0,61 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 79 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 177,686 |  |  | 1018419,96 | 5297511,49 |
|  |  | 141,938 | 6,146 |  |  |
| 2 | 180,958 |  |  | 1018415,12 | 5297515,28 |
|  |  | 142,896 | 11,224 |  |  |
| 3 | 88,097 |  |  | 1018406,17 | 5297522,05 |
|  |  | 50,993 | 7,501 |  |  |
| 4 | 179,998 |  |  | 1018410,89 | 5297527,88 |
|  |  | 50,991 | 29,483 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 1018429,45 | 5297550,79 |
|  |  | 50,992 | 7,706 |  |  |
| 6 | 269,604 |  |  | 1018434,30 | 5297556,78 |
|  |  | 140,595 | 6 |  |  |
| 7 | 179,998 |  |  | 1018429,66 | 5297560,59 |
|  |  | 140,594 | 2,572 |  |  |
| 8 | 277,786 |  |  | 1018427,68 | 5297562,22 |
|  |  | 238,38 | 19,183 |  |  |
| 9 | 180,396 |  |  | 1018417,62 | 5297545,88 |
|  |  | 238,776 | 0,776 |  |  |
| 10 | 172,216 |  |  | 1018417,22 | 5297545,22 |
|  |  | 230,992 | 32,097 |  |  |
| 11 | 272,102 |  |  | 1018397,01 | 5297520,28 |
|  |  | 323,094 | 6,17 |  |  |
| 12 | 180,002 |  |  | 1018401,95 | 5297516,57 |
|  |  | 323,096 | 14,114 |  |  |
| 13 | 179,522 |  |  | 1018413,23 | 5297508,10 |
|  |  | 322,618 | 22,717 |  |  |
| 14 | 267,513 |  |  | 1018431,28 | 5297494,31 |
|  |  | 50,131 | 6,965 |  |  |
| 15 | 272,424 |  |  | 1018435,75 | 5297499,65 |
|  |  | 142,554 | 13,01 |  |  |
| 16 | 181,697 |  |  | 1018425,42 | 5297507,56 |
|  |  | 144,252 | 6,727 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 80 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 266,243 |  |  | 1018413,81 | 5297420,58 |
|  |  | 227,4 | 23,853 |  |  |
| 2 | 180,001 |  |  | 1018397,67 | 5297403,02 |
|  |  | 227,401 | 43,047 |  |  |
| 3 | 271,122 |  |  | 1018368,53 | 5297371,34 |
|  |  | 318,522 | 4 |  |  |
| 4 | 268,878 |  |  | 1018371,53 | 5297368,69 |
|  |  | 47,4 | 67,085 |  |  |
| 5 | 273,757 |  |  | 1018416,93 | 5297418,07 |
|  |  | 141,157 | 4,008 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 81 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 166,726 |  |  | 1018475,67 | 5297364,81 |
|  |  | 225,244 | 68,387 |  |  |
| 2 | 278,281 |  |  | 1018427,52 | 5297316,25 |
|  |  | 323,526 | 0,504 |  |  |
| 3 | 179,931 |  |  | 1018427,92 | 5297315,95 |
|  |  | 323,457 | 3,032 |  |  |
| 4 | 261,786 |  |  | 1018430,36 | 5297314,14 |
|  |  | 45,243 | 71,142 |  |  |
| 5 | 283,268 |  |  | 1018480,45 | 5297364,66 |
|  |  | 148,512 | 4,156 |  |  |
| 6 | 270,006 |  |  | 1018476,91 | 5297366,83 |
|  |  | 238,518 | 2,371 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 82 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018514,60 | 5297478,87 |
|  |  | 231,799 | 38,964 |  |  |
| 2 | 266,099 |  |  | 1018490,51 | 5297448,25 |
|  |  | 317,898 | 1,978 |  |  |
| 3 | 95,127 |  |  | 1018491,97 | 5297446,92 |
|  |  | 233,025 | 11,459 |  |  |
| 4 | 179,959 |  |  | 1018485,08 | 5297437,76 |
|  |  | 232,984 | 12,7 |  |  |
| 5 | 90,802 |  |  | 1018477,44 | 5297427,62 |
|  |  | 143,786 | 31,108 |  |  |
| 6 | 181,977 |  |  | 1018452,34 | 5297446,00 |
|  |  | 145,763 | 4,076 |  |  |
| 7 | 263,665 |  |  | 1018448,97 | 5297448,30 |
|  |  | 229,429 | 10,179 |  |  |
| 8 | 276,024 |  |  | 1018442,35 | 5297440,56 |
|  |  | 325,453 | 1,066 |  |  |
| 9 | 180,027 |  |  | 1018443,23 | 5297439,96 |
|  |  | 325,48 | 4,777 |  |  |
| 10 | 179,98 |  |  | 1018447,16 | 5297437,25 |
|  |  | 325,46 | 13,384 |  |  |
| 11 | 178,901 |  |  | 1018458,19 | 5297429,66 |
|  |  | 324,361 | 20,67 |  |  |
| 12 | 180,002 |  |  | 1018474,98 | 5297417,62 |
|  |  | 324,364 | 6,888 |  |  |
| 13 | 269,624 |  |  | 1018480,58 | 5297413,61 |
|  |  | 53,987 | 11,02 |  |  |
| 14 | 180 |  |  | 1018487,06 | 5297422,52 |
|  |  | 53,987 | 22,765 |  |  |
| 15 | 179,31 |  |  | 1018500,45 | 5297440,94 |
|  |  | 53,298 | 23,683 |  |  |
| 16 | 180 |  |  | 1018514,60 | 5297459,92 |
|  |  | 53,298 | 8,907 |  |  |
| 17 | 264,716 |  |  | 1018519,93 | 5297467,07 |
|  |  | 138,014 | 2,375 |  |  |
| 18 | 89,941 |  |  | 1018518,16 | 5297468,65 |
|  |  | 47,954 | 3,001 |  |  |
| 19 | 179,686 |  |  | 1018520,17 | 5297470,88 |
|  |  | 47,641 | 0,289 |  |  |
| 20 | 182,469 |  |  | 1018520,36 | 5297471,10 |
|  |  | 50,11 | 1,925 |  |  |
| 21 | 179,99 |  |  | 1018521,60 | 5297472,57 |
|  |  | 50,1 | 21,086 |  |  |
| 22 | 261,523 |  |  | 1018535,12 | 5297488,75 |
|  |  | 131,622 | 10,174 |  |  |
| 23 | 280,176 |  |  | 1018528,37 | 5297496,35 |
|  |  | 231,798 | 20,742 |  |  |
| 24 | 180,001 |  |  | 1018515,54 | 5297480,06 |
|  |  | 231,8 | 1,514 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 83 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,996 |  |  | 1018556,73 | 5297309,17 |
|  |  | 202,091 | 0,609 |  |  |
| 2 | 270,006 |  |  | 1018556,17 | 5297308,94 |
|  |  | 292,097 | 0,599 |  |  |
| 3 | 269,989 |  |  | 1018556,39 | 5297308,38 |
|  |  | 22,086 | 0,609 |  |  |
| 4 | 270,009 |  |  | 1018556,96 | 5297308,61 |
|  |  | 112,095 | 0,599 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 84 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,996 |  |  | 1018597,96 | 5297364,28 |
|  |  | 22,092 | 0,601 |  |  |
| 2 | 270,004 |  |  | 1018598,52 | 5297364,51 |
|  |  | 112,096 | 0,602 |  |  |
| 3 | 269,996 |  |  | 1018598,29 | 5297365,07 |
|  |  | 202,092 | 0,601 |  |  |
| 4 | 270,004 |  |  | 1018597,74 | 5297364,84 |
|  |  | 292,096 | 0,602 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 85 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 90,913 |  |  | 1018591,07 | 5297358,74 |
|  |  | 146,236 | 26,471 |  |  |
| 2 | 267,675 |  |  | 1018569,07 | 5297373,45 |
|  |  | 233,911 | 6,004 |  |  |
| 3 | 272,324 |  |  | 1018565,53 | 5297368,60 |
|  |  | 326,235 | 24,013 |  |  |
| 4 | 87,467 |  |  | 1018585,49 | 5297355,25 |
|  |  | 233,702 | 26,892 |  |  |
| 5 | 179,995 |  |  | 1018569,57 | 5297333,58 |
|  |  | 233,697 | 1,411 |  |  |
| 6 | 178,736 |  |  | 1018568,74 | 5297332,44 |
|  |  | 232,433 | 2,177 |  |  |
| 7 | 179,416 |  |  | 1018567,41 | 5297330,72 |
|  |  | 231,849 | 46,521 |  |  |
| 8 | 180,001 |  |  | 1018538,67 | 5297294,13 |
|  |  | 231,85 | 11,829 |  |  |
| 9 | 90,763 |  |  | 1018531,36 | 5297284,83 |
|  |  | 142,612 | 6,448 |  |  |
| 10 | 270,002 |  |  | 1018526,24 | 5297288,75 |
|  |  | 232,614 | 27,399 |  |  |
| 11 | 90,003 |  |  | 1018509,60 | 5297266,98 |
|  |  | 142,617 | 16,351 |  |  |
| 12 | 269,993 |  |  | 1018496,61 | 5297276,90 |
|  |  | 232,61 | 9,999 |  |  |
| 13 | 270,002 |  |  | 1018490,54 | 5297268,96 |
|  |  | 322,612 | 21,351 |  |  |
| 14 | 180,003 |  |  | 1018507,50 | 5297255,99 |
|  |  | 322,616 | 3,501 |  |  |
| 15 | 269,998 |  |  | 1018510,29 | 5297253,87 |
|  |  | 52,613 | 10,001 |  |  |
| 16 | 180,002 |  |  | 1018516,36 | 5297261,81 |
|  |  | 52,615 | 8,699 |  |  |
| 17 | 89,992 |  |  | 1018521,64 | 5297268,73 |
|  |  | 322,607 | 2,3 |  |  |
| 18 | 269,94 |  |  | 1018523,47 | 5297267,33 |
|  |  | 52,547 | 26,435 |  |  |
| 19 | 125,626 |  |  | 1018539,54 | 5297288,32 |
|  |  | 358,173 | 1,435 |  |  |
| 20 | 203,898 |  |  | 1018540,98 | 5297288,27 |
|  |  | 22,07 | 0,609 |  |  |
| 21 | 176,151 |  |  | 1018541,54 | 5297288,50 |
|  |  | 18,221 | 0,746 |  |  |
| 22 | 214,254 |  |  | 1018542,25 | 5297288,73 |
|  |  | 52,476 | 58,552 |  |  |
| 23 | 247,689 |  |  | 1018577,91 | 5297335,17 |
|  |  | 120,165 | 1,702 |  |  |
| 24 | 113,18 |  |  | 1018577,06 | 5297336,64 |
|  |  | 53,345 | 10,025 |  |  |
| 25 | 89,247 |  |  | 1018583,04 | 5297344,68 |
|  |  | 322,591 | 1,949 |  |  |
| 26 | 269,373 |  |  | 1018584,59 | 5297343,50 |
|  |  | 51,964 | 12,809 |  |  |
| 27 | 93,359 |  |  | 1018592,48 | 5297353,59 |
|  |  | 325,323 | 21,27 |  |  |
| 28 | 268,381 |  |  | 1018609,98 | 5297341,49 |
|  |  | 53,704 | 4,502 |  |  |
| 29 | 271,619 |  |  | 1018612,64 | 5297345,12 |
|  |  | 145,324 | 20,289 |  |  |
| 30 | 89,998 |  |  | 1018595,96 | 5297356,66 |
|  |  | 55,322 | 27,055 |  |  |
| 31 | 273,267 |  |  | 1018611,35 | 5297378,91 |
|  |  | 148,589 | 5,209 |  |  |
| 32 | 266,733 |  |  | 1018606,90 | 5297381,62 |
|  |  | 235,323 | 27,825 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 86 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 249,261 |  |  | 1018770,76 | 5297496,59 |
|  |  | 142,923 | 27,103 |  |  |
| 2 | 271,879 |  |  | 1018749,13 | 5297512,93 |
|  |  | 234,802 | 5,173 |  |  |
| 3 | 179,992 |  |  | 1018746,15 | 5297508,70 |
|  |  | 234,794 | 0,173 |  |  |
| 4 | 269,14 |  |  | 1018746,05 | 5297508,56 |
|  |  | 323,934 | 28,763 |  |  |
| 5 | 289,729 |  |  | 1018769,30 | 5297491,63 |
|  |  | 73,662 | 5,17 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 87 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 267,613 |  |  | 1018720,14 | 5297539,89 |
|  |  | 234,68 | 32,457 |  |  |
| 2 | 180 |  |  | 1018701,38 | 5297513,41 |
|  |  | 234,68 | 28,524 |  |  |
| 3 | 89,999 |  |  | 1018684,89 | 5297490,14 |
|  |  | 144,679 | 28,899 |  |  |
| 4 | 240,257 |  |  | 1018661,31 | 5297506,84 |
|  |  | 204,937 | 5,125 |  |  |
| 5 | 299,254 |  |  | 1018656,66 | 5297504,68 |
|  |  | 324,19 | 28,3 |  |  |
| 6 | 89,999 |  |  | 1018679,61 | 5297488,12 |
|  |  | 234,189 | 86,5 |  |  |
| 7 | 89,999 |  |  | 1018629,00 | 5297417,98 |
|  |  | 144,189 | 28,301 |  |  |
| 8 | 275,145 |  |  | 1018606,05 | 5297434,54 |
|  |  | 239,333 | 7,028 |  |  |
| 9 | 264,856 |  |  | 1018602,46 | 5297428,49 |
|  |  | 324,189 | 32,671 |  |  |
| 10 | 270,001 |  |  | 1018628,96 | 5297409,37 |
|  |  | 54,19 | 90 |  |  |
| 11 | 89,998 |  |  | 1018681,62 | 5297482,36 |
|  |  | 324,188 | 24,434 |  |  |
| 12 | 180 |  |  | 1018701,43 | 5297468,06 |
|  |  | 324,188 | 1,887 |  |  |
| 13 | 269,076 |  |  | 1018702,96 | 5297466,96 |
|  |  | 53,264 | 6,833 |  |  |
| 14 | 268,784 |  |  | 1018707,05 | 5297472,44 |
|  |  | 142,048 | 1,888 |  |  |
| 15 | 180,004 |  |  | 1018705,56 | 5297473,60 |
|  |  | 142,052 | 15,038 |  |  |
| 16 | 180,735 |  |  | 1018693,70 | 5297482,84 |
|  |  | 142,787 | 7,036 |  |  |
| 17 | 89,346 |  |  | 1018688,10 | 5297487,10 |
|  |  | 52,133 | 6,113 |  |  |
| 18 | 175,612 |  |  | 1018691,85 | 5297491,93 |
|  |  | 47,745 | 3,139 |  |  |
| 19 | 183,257 |  |  | 1018693,96 | 5297494,25 |
|  |  | 51,002 | 31,11 |  |  |
| 20 | 183,709 |  |  | 1018713,54 | 5297518,43 |
|  |  | 54,711 | 12,673 |  |  |
| 21 | 89,316 |  |  | 1018720,86 | 5297528,77 |
|  |  | 324,027 | 21,441 |  |  |
| 22 | 271,184 |  |  | 1018738,21 | 5297516,18 |
|  |  | 55,211 | 5,722 |  |  |
| 23 | 269,502 |  |  | 1018741,48 | 5297520,88 |
|  |  | 144,713 | 21,391 |  |  |
| 24 | 90,002 |  |  | 1018724,02 | 5297533,23 |
|  |  | 54,715 | 24,216 |  |  |
| 25 | 262,628 |  |  | 1018738,01 | 5297553,00 |
|  |  | 137,343 | 4,548 |  |  |
| 26 | 276,06 |  |  | 1018734,66 | 5297556,08 |
|  |  | 233,403 | 14,562 |  |  |
| 27 | 183,922 |  |  | 1018725,98 | 5297544,39 |
|  |  | 237,325 | 6,948 |  |  |
| 28 | 89,742 |  |  | 1018722,23 | 5297538,54 |
|  |  | 147,067 | 2,485 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 88 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,331 |  |  | 1018810,04 | 5297588,10 |
|  |  | 229,661 | 32,434 |  |  |
| 2 | 274,265 |  |  | 1018789,04 | 5297563,38 |
|  |  | 323,926 | 5,637 |  |  |
| 3 | 267,086 |  |  | 1018793,60 | 5297560,06 |
|  |  | 51,012 | 20,223 |  |  |
| 4 | 185,281 |  |  | 1018806,32 | 5297575,78 |
|  |  | 56,293 | 11,855 |  |  |
| 5 | 263,037 |  |  | 1018812,90 | 5297585,64 |
|  |  | 139,329 | 3,775 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 89 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,001 |  |  | 1018870,82 | 5297628,38 |
|  |  | 232,251 | 19,997 |  |  |
| 2 | 179,993 |  |  | 1018858,58 | 5297612,57 |
|  |  | 232,244 | 20,006 |  |  |
| 3 | 180,001 |  |  | 1018846,33 | 5297596,75 |
|  |  | 232,245 | 30,004 |  |  |
| 4 | 236,662 |  |  | 1018827,96 | 5297573,03 |
|  |  | 288,907 | 9,575 |  |  |
| 5 | 303,341 |  |  | 1018831,06 | 5297563,97 |
|  |  | 52,247 | 93,289 |  |  |
| 6 | 270,021 |  |  | 1018888,18 | 5297637,73 |
|  |  | 142,268 | 8 |  |  |
| 7 | 269,983 |  |  | 1018881,85 | 5297642,63 |
|  |  | 232,251 | 18,016 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 90 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,001 |  |  | 1018808,51 | 5297472,23 |
|  |  | 143,92 | 33,999 |  |  |
| 2 | 269,999 |  |  | 1018781,03 | 5297492,26 |
|  |  | 233,919 | 4,8 |  |  |
| 3 | 270 |  |  | 1018778,20 | 5297488,38 |
|  |  | 323,919 | 34 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 1018805,68 | 5297468,35 |
|  |  | 53,919 | 4,8 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 91 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,394 |  |  | 1018609,91 | 5297197,70 |
|  |  | 142,575 | 46,569 |  |  |
| 2 | 269,81 |  |  | 1018572,92 | 5297226,00 |
|  |  | 232,385 | 0,313 |  |  |
| 3 | 182,346 |  |  | 1018572,73 | 5297225,75 |
|  |  | 234,731 | 2,634 |  |  |
| 4 | 181,569 |  |  | 1018571,21 | 5297223,60 |
|  |  | 236,3 | 1,936 |  |  |
| 5 | 85,79 |  |  | 1018570,14 | 5297221,99 |
|  |  | 142,09 | 0,105 |  |  |
| 6 | 271,26 |  |  | 1018570,06 | 5297222,05 |
|  |  | 233,35 | 27,92 |  |  |
| 7 | 281,231 |  |  | 1018553,39 | 5297199,65 |
|  |  | 334,581 | 6,546 |  |  |
| 8 | 259,372 |  |  | 1018559,30 | 5297196,84 |
|  |  | 53,953 | 25,439 |  |  |
| 9 | 88,622 |  |  | 1018574,27 | 5297217,41 |
|  |  | 322,575 | 40,345 |  |  |
| 10 | 270,606 |  |  | 1018606,31 | 5297192,89 |
|  |  | 53,181 | 6 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 92 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 271,054 |  |  | 1018481,31 | 5297503,60 |
|  |  | 140,486 | 18,547 |  |  |
| 2 | 270,052 |  |  | 1018467,00 | 5297515,40 |
|  |  | 230,538 | 5,999 |  |  |
| 3 | 268,894 |  |  | 1018463,19 | 5297510,77 |
|  |  | 319,432 | 18,428 |  |  |
| 4 | 269,986 |  |  | 1018477,19 | 5297498,79 |
|  |  | 49,418 | 0,338 |  |  |
| 5 | 180,014 |  |  | 1018477,41 | 5297499,04 |
|  |  | 49,432 | 6,001 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 93 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,999 |  |  | 1018265,25 | 5297775,82 |
|  |  | 143,628 | 48,64 |  |  |
| 2 | 272,471 |  |  | 1018226,09 | 5297804,66 |
|  |  | 236,099 | 5,351 |  |  |
| 3 | 267,679 |  |  | 1018223,10 | 5297800,22 |
|  |  | 323,779 | 10,002 |  |  |
| 4 | 89,902 |  |  | 1018231,17 | 5297794,31 |
|  |  | 233,68 | 0,011 |  |  |
| 5 | 270,011 |  |  | 1018231,16 | 5297794,30 |
|  |  | 323,691 | 20,002 |  |  |
| 6 | 90,009 |  |  | 1018247,28 | 5297782,46 |
|  |  | 233,7 | 29,997 |  |  |
| 7 | 269,991 |  |  | 1018229,52 | 5297758,28 |
|  |  | 323,691 | 5,999 |  |  |
| 8 | 270,009 |  |  | 1018234,36 | 5297754,73 |
|  |  | 53,699 | 30,006 |  |  |
| 9 | 89,997 |  |  | 1018252,12 | 5297778,91 |
|  |  | 323,696 | 39,795 |  |  |
| 10 | 259,15 |  |  | 1018284,19 | 5297755,35 |
|  |  | 42,845 | 5,342 |  |  |
| 11 | 280,784 |  |  | 1018288,11 | 5297758,98 |
|  |  | 143,629 | 28,388 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 94 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,977 |  |  | 1018465,72 | 5297425,79 |
|  |  | 202,118 | 0,601 |  |  |
| 2 | 269,976 |  |  | 1018465,16 | 5297425,56 |
|  |  | 292,094 | 0,608 |  |  |
| 3 | 269,986 |  |  | 1018465,39 | 5297425,00 |
|  |  | 22,08 | 0,602 |  |  |
| 4 | 270,061 |  |  | 1018465,95 | 5297425,23 |
|  |  | 112,141 | 0,608 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 95 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,053 |  |  | 1018498,86 | 5297441,53 |
|  |  | 202,117 | 0,601 |  |  |
| 2 | 269,972 |  |  | 1018498,30 | 5297441,31 |
|  |  | 292,089 | 0,611 |  |  |
| 3 | 270,013 |  |  | 1018498,53 | 5297440,74 |
|  |  | 22,102 | 0,601 |  |  |
| 4 | 269,962 |  |  | 1018499,08 | 5297440,97 |
|  |  | 112,064 | 0,611 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 96 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,997 |  |  | 1018403,01 | 5297714,05 |
|  |  | 231,963 | 9,998 |  |  |
| 2 | 270,004 |  |  | 1018396,85 | 5297706,18 |
|  |  | 321,967 | 9,998 |  |  |
| 3 | 269,996 |  |  | 1018404,72 | 5297700,02 |
|  |  | 51,963 | 9,998 |  |  |
| 4 | 270,004 |  |  | 1018410,88 | 5297707,89 |
|  |  | 141,966 | 9,998 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 97 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,986 |  |  | 1018429,57 | 5297738,33 |
|  |  | 112,081 | 0,602 |  |  |
| 2 | 270,034 |  |  | 1018429,34 | 5297738,89 |
|  |  | 202,114 | 0,602 |  |  |
| 3 | 269,98 |  |  | 1018428,78 | 5297738,67 |
|  |  | 292,095 | 0,602 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 1018429,01 | 5297738,11 |
|  |  | 22,095 | 0,601 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 98 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 290,17 |  |  | 1018431,56 | 5297742,62 |
|  |  | 233,163 | 34,326 |  |  |
| 2 | 97,934 |  |  | 1018410,98 | 5297715,15 |
|  |  | 151,096 | 22,266 |  |  |
| 3 | 115,594 |  |  | 1018391,49 | 5297725,91 |
|  |  | 86,69 | 4,026 |  |  |
| 4 | 148,133 |  |  | 1018391,72 | 5297729,93 |
|  |  | 54,824 | 36,763 |  |  |
| 5 | 265,225 |  |  | 1018412,90 | 5297759,98 |
|  |  | 140,049 | 8,027 |  |  |
| 6 | 274,774 |  |  | 1018406,75 | 5297765,13 |
|  |  | 234,822 | 39,699 |  |  |
| 7 | 211,837 |  |  | 1018383,88 | 5297732,69 |
|  |  | 266,659 | 12,267 |  |  |
| 8 | 140,37 |  |  | 1018383,16 | 5297720,44 |
|  |  | 227,029 | 63,849 |  |  |
| 9 | 181,964 |  |  | 1018339,64 | 5297673,72 |
|  |  | 228,993 | 21,151 |  |  |
| 10 | 179,998 |  |  | 1018325,76 | 5297657,76 |
|  |  | 228,991 | 4,271 |  |  |
| 11 | 268,907 |  |  | 1018322,96 | 5297654,54 |
|  |  | 317,898 | 15,596 |  |  |
| 12 | 270,006 |  |  | 1018334,53 | 5297644,08 |
|  |  | 47,905 | 19,675 |  |  |
| 13 | 179,096 |  |  | 1018347,72 | 5297658,68 |
|  |  | 47,001 | 65,483 |  |  |
| 14 | 104,097 |  |  | 1018392,38 | 5297706,57 |
|  |  | 331,098 | 20,132 |  |  |
| 15 | 258,976 |  |  | 1018410,00 | 5297696,84 |
|  |  | 50,073 | 9,935 |  |  |
| 16 | 179,996 |  |  | 1018416,38 | 5297704,46 |
|  |  | 50,07 | 35,067 |  |  |
| 17 | 252,957 |  |  | 1018438,89 | 5297731,35 |
|  |  | 123,027 | 11,505 |  |  |
| 18 | 179,966 |  |  | 1018432,62 | 5297741,00 |
|  |  | 122,993 | 1,937 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 99 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 178,377 |  |  | 1018320,37 | 5298343,64 |
|  |  | 112,283 | 14,208 |  |  |
| 2 | 182,009 |  |  | 1018314,98 | 5298356,79 |
|  |  | 114,293 | 76,437 |  |  |
| 3 | 276,721 |  |  | 1018283,54 | 5298426,46 |
|  |  | 211,014 | 35,719 |  |  |
| 4 | 174,656 |  |  | 1018252,93 | 5298408,05 |
|  |  | 205,67 | 86,896 |  |  |
| 5 | 186,161 |  |  | 1018174,61 | 5298370,41 |
|  |  | 211,831 | 7,983 |  |  |
| 6 | 190,547 |  |  | 1018167,82 | 5298366,20 |
|  |  | 222,378 | 7,901 |  |  |
| 7 | 190,509 |  |  | 1018161,99 | 5298360,87 |
|  |  | 232,886 | 7,577 |  |  |
| 8 | 190,313 |  |  | 1018157,42 | 5298354,83 |
|  |  | 243,199 | 7,577 |  |  |
| 9 | 190,4 |  |  | 1018154,00 | 5298348,07 |
|  |  | 253,599 | 23,948 |  |  |
| 10 | 196,816 |  |  | 1018147,24 | 5298325,09 |
|  |  | 270,415 | 21,41 |  |  |
| 11 | 270,297 |  |  | 1018147,39 | 5298303,69 |
|  |  | 0,712 | 18,209 |  |  |
| 12 | 180 |  |  | 1018165,60 | 5298303,91 |
|  |  | 0,712 | 26,357 |  |  |
| 13 | 270,001 |  |  | 1018191,96 | 5298304,24 |
|  |  | 90,713 | 39,915 |  |  |
| 14 | 113,58 |  |  | 1018191,46 | 5298344,15 |
|  |  | 24,292 | 87,786 |  |  |
| 15 | 90 |  |  | 1018271,47 | 5298380,27 |
|  |  | 294,292 | 24,895 |  |  |
| 16 | 87,88 |  |  | 1018281,71 | 5298357,57 |
|  |  | 202,173 | 6,299 |  |  |
| 17 | 179,994 |  |  | 1018275,88 | 5298355,20 |
|  |  | 202,167 | 31,239 |  |  |
| 18 | 179,969 |  |  | 1018246,95 | 5298343,41 |
|  |  | 202,136 | 15,726 |  |  |
| 19 | 92,154 |  |  | 1018232,38 | 5298337,48 |
|  |  | 114,29 | 14,911 |  |  |
| 20 | 270,002 |  |  | 1018226,25 | 5298351,08 |
|  |  | 204,292 | 29,322 |  |  |
| 21 | 246,42 |  |  | 1018199,52 | 5298339,01 |
|  |  | 270,712 | 34,677 |  |  |
| 22 | 269,998 |  |  | 1018199,95 | 5298304,34 |
|  |  | 0,709 | 20,787 |  |  |
| 23 | 157,943 |  |  | 1018220,74 | 5298304,60 |
|  |  | 338,652 | 10,23 |  |  |
| 24 | 157,937 |  |  | 1018230,27 | 5298300,87 |
|  |  | 316,589 | 10,342 |  |  |
| 25 | 180,002 |  |  | 1018237,78 | 5298293,76 |
|  |  | 316,591 | 11,027 |  |  |
| 26 | 180 |  |  | 1018245,79 | 5298286,19 |
|  |  | 316,592 | 62,119 |  |  |
| 27 | 180 |  |  | 1018290,92 | 5298243,50 |
|  |  | 316,591 | 23,656 |  |  |
| 28 | 299,093 |  |  | 1018308,11 | 5298227,24 |
|  |  | 75,685 | 61,639 |  |  |
| 29 | 160,954 |  |  | 1018323,35 | 5298286,97 |
|  |  | 56,639 | 24,068 |  |  |
| 30 | 237,268 |  |  | 1018336,58 | 5298307,07 |
|  |  | 113,906 | 40,001 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 100 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,533 |  |  | 1018358,58 | 5298369,53 |
|  |  | 50,166 | 31,877 |  |  |
| 2 | 183,093 |  |  | 1018379,00 | 5298394,01 |
|  |  | 53,26 | 24,55 |  |  |
| 3 | 272,457 |  |  | 1018393,68 | 5298413,69 |
|  |  | 145,716 | 37,344 |  |  |
| 4 | 137,85 |  |  | 1018362,82 | 5298434,72 |
|  |  | 103,566 | 16,252 |  |  |
| 5 | 196,729 |  |  | 1018359,01 | 5298450,52 |
|  |  | 120,295 | 42,06 |  |  |
| 6 | 225,452 |  |  | 1018337,80 | 5298486,84 |
|  |  | 165,746 | 12,785 |  |  |
| 7 | 179,927 |  |  | 1018325,40 | 5298489,99 |
|  |  | 165,673 | 0,228 |  |  |
| 8 | 142,073 |  |  | 1018325,18 | 5298490,04 |
|  |  | 127,746 | 35,272 |  |  |
| 9 | 261,129 |  |  | 1018303,59 | 5298517,93 |
|  |  | 208,875 | 36,716 |  |  |
| 10 | 264,302 |  |  | 1018271,44 | 5298500,20 |
|  |  | 293,177 | 35,171 |  |  |
| 11 | 180 |  |  | 1018285,28 | 5298467,87 |
|  |  | 293,177 | 36,328 |  |  |
| 12 | 180 |  |  | 1018299,58 | 5298434,47 |
|  |  | 293,177 | 17,615 |  |  |
| 13 | 179,892 |  |  | 1018306,51 | 5298418,28 |
|  |  | 293,07 | 15 |  |  |
| 14 | 178,023 |  |  | 1018312,39 | 5298404,48 |
|  |  | 291,092 | 26,234 |  |  |
| 15 | 180,702 |  |  | 1018321,83 | 5298380,00 |
|  |  | 291,795 | 40,01 |  |  |
| 16 | 298,839 |  |  | 1018336,69 | 5298342,85 |
|  |  | 50,634 | 34,512 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 101 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 216,953 |  |  | 1018211,35 | 5298486,43 |
|  |  | 248,309 | 47,514 |  |  |
| 2 | 146,648 |  |  | 1018193,79 | 5298442,28 |
|  |  | 214,958 | 18,801 |  |  |
| 3 | 179,011 |  |  | 1018178,38 | 5298431,51 |
|  |  | 213,969 | 47,188 |  |  |
| 4 | 180 |  |  | 1018139,25 | 5298405,15 |
|  |  | 213,969 | 42,317 |  |  |
| 5 | 146,446 |  |  | 1018104,15 | 5298381,50 |
|  |  | 180,415 | 28,275 |  |  |
| 6 | 270 |  |  | 1018075,88 | 5298381,30 |
|  |  | 270,415 | 70,25 |  |  |
| 7 | 270,001 |  |  | 1018076,39 | 5298311,05 |
|  |  | 0,417 | 31,729 |  |  |
| 8 | 179,996 |  |  | 1018108,12 | 5298311,28 |
|  |  | 0,413 | 31,52 |  |  |
| 9 | 270,002 |  |  | 1018139,63 | 5298311,51 |
|  |  | 90,415 | 31,201 |  |  |
| 10 | 163,291 |  |  | 1018139,41 | 5298342,71 |
|  |  | 73,706 | 10,388 |  |  |
| 11 | 169,5 |  |  | 1018142,32 | 5298352,68 |
|  |  | 63,207 | 9,855 |  |  |
| 12 | 169,678 |  |  | 1018146,77 | 5298361,48 |
|  |  | 52,885 | 9,855 |  |  |
| 13 | 169,487 |  |  | 1018152,71 | 5298369,33 |
|  |  | 42,372 | 10,204 |  |  |
| 14 | 169,457 |  |  | 1018160,25 | 5298376,21 |
|  |  | 31,828 | 9,809 |  |  |
| 15 | 173,841 |  |  | 1018168,58 | 5298381,38 |
|  |  | 25,67 | 86,986 |  |  |
| 16 | 185,347 |  |  | 1018246,99 | 5298419,07 |
|  |  | 31,016 | 15,169 |  |  |
| 17 | 178,452 |  |  | 1018259,99 | 5298426,88 |
|  |  | 29,469 | 15,59 |  |  |
| 18 | 177,008 |  |  | 1018273,56 | 5298434,55 |
|  |  | 26,477 | 10,001 |  |  |
| 19 | 270,001 |  |  | 1018282,51 | 5298439,01 |
|  |  | 116,478 | 10 |  |  |
| 20 | 180,002 |  |  | 1018278,05 | 5298447,96 |
|  |  | 116,48 | 10,324 |  |  |
| 21 | 173,187 |  |  | 1018273,45 | 5298457,20 |
|  |  | 109,666 | 14,218 |  |  |
| 22 | 191,033 |  |  | 1018268,66 | 5298470,59 |
|  |  | 120,7 | 40,019 |  |  |
| 23 | 223,314 |  |  | 1018248,23 | 5298505,00 |
|  |  | 164,013 | 4,538 |  |  |
| 24 | 227,343 |  |  | 1018243,87 | 5298506,25 |
|  |  | 211,356 | 38,081 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 102 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,001 |  |  | 1018206,96 | 5298528,43 |
|  |  | 211,316 | 38,172 |  |  |
| 2 | 179,904 |  |  | 1018174,35 | 5298508,59 |
|  |  | 211,22 | 40,437 |  |  |
| 3 | 180,256 |  |  | 1018139,77 | 5298487,63 |
|  |  | 211,476 | 39,932 |  |  |
| 4 | 179,787 |  |  | 1018105,71 | 5298466,78 |
|  |  | 211,263 | 35,471 |  |  |
| 5 | 239,152 |  |  | 1018075,39 | 5298448,37 |
|  |  | 270,415 | 23,89 |  |  |
| 6 | 179,999 |  |  | 1018075,57 | 5298424,48 |
|  |  | 270,414 | 31,184 |  |  |
| 7 | 269,999 |  |  | 1018075,79 | 5298393,30 |
|  |  | 0,414 | 24,658 |  |  |
| 8 | 213,555 |  |  | 1018100,45 | 5298393,48 |
|  |  | 33,969 | 8,269 |  |  |
| 9 | 180 |  |  | 1018107,31 | 5298398,10 |
|  |  | 33,969 | 92,232 |  |  |
| 10 | 214,341 |  |  | 1018183,80 | 5298449,63 |
|  |  | 68,309 | 28,591 |  |  |
| 11 | 180 |  |  | 1018194,36 | 5298476,20 |
|  |  | 68,309 | 18,507 |  |  |
| 12 | 143,376 |  |  | 1018201,20 | 5298493,39 |
|  |  | 31,686 | 22,157 |  |  |
| 13 | 180 |  |  | 1018220,06 | 5298505,03 |
|  |  | 31,686 | 26,494 |  |  |
| 14 | 269,628 |  |  | 1018242,60 | 5298518,95 |
|  |  | 121,314 | 26,626 |  |  |
| 15 | 270,001 |  |  | 1018228,77 | 5298541,70 |
|  |  | 211,315 | 25,523 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 103 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018162,51 | 5298616,69 |
|  |  | 211,802 | 107,992 |  |  |
| 2 | 180,02 |  |  | 1018070,73 | 5298559,78 |
|  |  | 211,822 | 14,956 |  |  |
| 3 | 180,004 |  |  | 1018058,02 | 5298551,90 |
|  |  | 211,825 | 29,044 |  |  |
| 4 | 269,651 |  |  | 1018033,34 | 5298536,58 |
|  |  | 301,476 | 38,305 |  |  |
| 5 | 179,999 |  |  | 1018053,34 | 5298503,91 |
|  |  | 301,475 | 4 |  |  |
| 6 | 180,001 |  |  | 1018055,43 | 5298500,50 |
|  |  | 301,476 | 40,967 |  |  |
| 7 | 270 |  |  | 1018076,82 | 5298465,56 |
|  |  | 31,476 | 38,502 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 1018109,66 | 5298485,67 |
|  |  | 31,476 | 42,315 |  |  |
| 9 | 180,668 |  |  | 1018145,75 | 5298507,76 |
|  |  | 32,144 | 23,813 |  |  |
| 10 | 179,172 |  |  | 1018165,91 | 5298520,43 |
|  |  | 31,316 | 64,75 |  |  |
| 11 | 270,009 |  |  | 1018221,23 | 5298554,08 |
|  |  | 121,325 | 6,799 |  |  |
| 12 | 181,306 |  |  | 1018217,69 | 5298559,89 |
|  |  | 122,631 | 31,995 |  |  |
| 13 | 179,172 |  |  | 1018200,44 | 5298586,84 |
|  |  | 121,802 | 5,501 |  |  |
| 14 | 180,006 |  |  | 1018197,54 | 5298591,51 |
|  |  | 121,808 | 39,862 |  |  |
| 15 | 269,994 |  |  | 1018176,53 | 5298625,39 |
|  |  | 211,802 | 16,5 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 104 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 187,43 |  |  | 1018170,40 | 5298634,54 |
|  |  | 130,205 | 24,709 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018154,45 | 5298653,42 |
|  |  | 130,207 | 14,29 |  |  |
| 3 | 179,997 |  |  | 1018145,23 | 5298664,33 |
|  |  | 130,204 | 30,322 |  |  |
| 4 | 261,564 |  |  | 1018125,66 | 5298687,49 |
|  |  | 211,768 | 37,258 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 1018093,98 | 5298667,87 |
|  |  | 211,768 | 40,004 |  |  |
| 6 | 178,576 |  |  | 1018059,97 | 5298646,81 |
|  |  | 210,344 | 40,703 |  |  |
| 7 | 181,466 |  |  | 1018024,84 | 5298626,25 |
|  |  | 211,81 | 40,003 |  |  |
| 8 | 270,002 |  |  | 1017990,85 | 5298605,16 |
|  |  | 301,812 | 29,996 |  |  |
| 9 | 179,991 |  |  | 1018006,66 | 5298579,67 |
|  |  | 301,803 | 15,227 |  |  |
| 10 | 180,001 |  |  | 1018014,68 | 5298566,73 |
|  |  | 301,804 | 29,999 |  |  |
| 11 | 270,002 |  |  | 1018030,49 | 5298541,24 |
|  |  | 31,806 | 40,003 |  |  |
| 12 | 180,005 |  |  | 1018064,49 | 5298562,32 |
|  |  | 31,811 | 39,999 |  |  |
| 13 | 179,995 |  |  | 1018098,48 | 5298583,40 |
|  |  | 31,805 | 40,003 |  |  |
| 14 | 180,001 |  |  | 1018132,48 | 5298604,49 |
|  |  | 31,807 | 48,168 |  |  |
| 15 | 270,968 |  |  | 1018173,41 | 5298629,87 |
|  |  | 122,775 | 5,555 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 105 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 294,952 |  |  | 1018258,28 | 5298683,14 |
|  |  | 146,268 | 10,385 |  |  |
| 2 | 171,567 |  |  | 1018249,64 | 5298688,91 |
|  |  | 137,835 | 26,46 |  |  |
| 3 | 171,576 |  |  | 1018230,03 | 5298706,67 |
|  |  | 129,411 | 26,458 |  |  |
| 4 | 172,92 |  |  | 1018213,23 | 5298727,11 |
|  |  | 122,331 | 81,133 |  |  |
| 5 | 310,228 |  |  | 1018169,84 | 5298795,67 |
|  |  | 252,559 | 101,896 |  |  |
| 6 | 237,648 |  |  | 1018139,30 | 5298698,46 |
|  |  | 310,207 | 8,097 |  |  |
| 7 | 179,997 |  |  | 1018144,53 | 5298692,27 |
|  |  | 310,204 | 19,076 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 1018156,84 | 5298677,70 |
|  |  | 310,204 | 48,661 |  |  |
| 9 | 261,112 |  |  | 1018188,25 | 5298640,54 |
|  |  | 31,316 | 81,968 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 106 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 297,375 |  |  | 1018341,50 | 5298627,84 |
|  |  | 148,691 | 48,985 |  |  |
| 2 | 175,914 |  |  | 1018299,65 | 5298653,30 |
|  |  | 144,605 | 43,548 |  |  |
| 3 | 246,711 |  |  | 1018264,15 | 5298678,52 |
|  |  | 211,316 | 84,655 |  |  |
| 4 | 271,459 |  |  | 1018191,83 | 5298634,52 |
|  |  | 302,775 | 40,013 |  |  |
| 5 | 180,005 |  |  | 1018213,49 | 5298600,88 |
|  |  | 302,781 | 5,501 |  |  |
| 6 | 179,995 |  |  | 1018216,47 | 5298596,25 |
|  |  | 302,775 | 38,014 |  |  |
| 7 | 268,541 |  |  | 1018237,04 | 5298564,29 |
|  |  | 31,316 | 122,269 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 107 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 201,056 |  |  | 1018517,78 | 5298528,74 |
|  |  | 145,369 | 46,258 |  |  |
| 2 | 239,867 |  |  | 1018479,72 | 5298555,03 |
|  |  | 205,236 | 16,251 |  |  |
| 3 | 90,275 |  |  | 1018465,02 | 5298548,10 |
|  |  | 115,511 | 5,062 |  |  |
| 4 | 199,202 |  |  | 1018462,84 | 5298552,67 |
|  |  | 134,713 | 31,613 |  |  |
| 5 | 233,39 |  |  | 1018440,60 | 5298575,13 |
|  |  | 188,104 | 9,536 |  |  |
| 6 | 138,751 |  |  | 1018431,16 | 5298573,79 |
|  |  | 146,855 | 31,537 |  |  |
| 7 | 180,001 |  |  | 1018404,75 | 5298591,03 |
|  |  | 146,856 | 4,252 |  |  |
| 8 | 179,999 |  |  | 1018401,19 | 5298593,36 |
|  |  | 146,855 | 50,964 |  |  |
| 9 | 244,461 |  |  | 1018358,52 | 5298621,22 |
|  |  | 211,316 | 94,295 |  |  |
| 10 | 180,001 |  |  | 1018277,96 | 5298572,21 |
|  |  | 211,317 | 38,706 |  |  |
| 11 | 266,03 |  |  | 1018244,90 | 5298552,09 |
|  |  | 297,347 | 29,766 |  |  |
| 12 | 180,002 |  |  | 1018258,57 | 5298525,66 |
|  |  | 297,349 | 23,513 |  |  |
| 13 | 271,53 |  |  | 1018269,37 | 5298504,77 |
|  |  | 28,879 | 14,772 |  |  |
| 14 | 179,994 |  |  | 1018282,31 | 5298511,90 |
|  |  | 28,873 | 14,822 |  |  |
| 15 | 182,554 |  |  | 1018295,29 | 5298519,06 |
|  |  | 31,428 | 17,067 |  |  |
| 16 | 196,618 |  |  | 1018309,85 | 5298527,96 |
|  |  | 48,045 | 41,234 |  |  |
| 17 | 154,953 |  |  | 1018337,42 | 5298558,62 |
|  |  | 22,998 | 26,391 |  |  |
| 18 | 112,445 |  |  | 1018361,71 | 5298568,94 |
|  |  | 315,444 | 3,964 |  |  |
| 19 | 179,489 |  |  | 1018364,53 | 5298566,15 |
|  |  | 314,933 | 19,964 |  |  |
| 20 | 246,911 |  |  | 1018378,63 | 5298552,02 |
|  |  | 21,844 | 32,011 |  |  |
| 21 | 93,634 |  |  | 1018408,35 | 5298563,93 |
|  |  | 295,478 | 4,237 |  |  |
| 22 | 180,496 |  |  | 1018410,17 | 5298560,11 |
|  |  | 295,973 | 29,985 |  |  |
| 23 | 180,001 |  |  | 1018423,30 | 5298533,15 |
|  |  | 295,974 | 28,422 |  |  |
| 24 | 180,002 |  |  | 1018435,75 | 5298507,60 |
|  |  | 295,976 | 14,605 |  |  |
| 25 | 90,314 |  |  | 1018442,15 | 5298494,47 |
|  |  | 206,29 | 15 |  |  |
| 26 | 89,684 |  |  | 1018428,70 | 5298487,83 |
|  |  | 115,974 | 72,485 |  |  |
| 27 | 265,868 |  |  | 1018396,95 | 5298552,99 |
|  |  | 201,842 | 8,036 |  |  |
| 28 | 184,756 |  |  | 1018389,49 | 5298550,00 |
|  |  | 206,597 | 16,613 |  |  |
| 29 | 112,218 |  |  | 1018374,64 | 5298542,56 |
|  |  | 138,815 | 20,299 |  |  |
| 30 | 179,611 |  |  | 1018359,36 | 5298555,93 |
|  |  | 138,427 | 4,038 |  |  |
| 31 | 245,008 |  |  | 1018356,34 | 5298558,61 |
|  |  | 203,435 | 21,754 |  |  |
| 32 | 204,611 |  |  | 1018336,38 | 5298549,96 |
|  |  | 228,046 | 36,13 |  |  |
| 33 | 258,88 |  |  | 1018312,23 | 5298523,09 |
|  |  | 306,926 | 17,18 |  |  |
| 34 | 181,706 |  |  | 1018322,55 | 5298509,35 |
|  |  | 308,632 | 11,88 |  |  |
| 35 | 236,683 |  |  | 1018329,96 | 5298500,07 |
|  |  | 5,315 | 3,644 |  |  |
| 36 | 119,676 |  |  | 1018333,59 | 5298500,41 |
|  |  | 304,992 | 12,013 |  |  |
| 37 | 180,001 |  |  | 1018340,48 | 5298490,57 |
|  |  | 304,992 | 12,492 |  |  |
| 38 | 193,343 |  |  | 1018347,64 | 5298480,34 |
|  |  | 318,335 | 14,69 |  |  |
| 39 | 156,519 |  |  | 1018358,62 | 5298470,57 |
|  |  | 294,854 | 39,475 |  |  |
| 40 | 210,863 |  |  | 1018375,21 | 5298434,75 |
|  |  | 325,717 | 27,426 |  |  |
| 41 | 267,538 |  |  | 1018397,87 | 5298419,30 |
|  |  | 53,255 | 17,194 |  |  |
| 42 | 153,021 |  |  | 1018408,16 | 5298433,08 |
|  |  | 26,276 | 32,756 |  |  |
| 43 | 179,999 |  |  | 1018437,53 | 5298447,58 |
|  |  | 26,275 | 30 |  |  |
| 44 | 179,937 |  |  | 1018464,43 | 5298460,86 |
|  |  | 26,212 | 29,996 |  |  |
| 45 | 182,053 |  |  | 1018491,34 | 5298474,11 |
|  |  | 28,265 | 28,192 |  |  |
| 46 | 182,422 |  |  | 1018516,17 | 5298487,46 |
|  |  | 30,687 | 24,65 |  |  |
| 47 | 273,627 |  |  | 1018537,37 | 5298500,04 |
|  |  | 124,313 | 34,749 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 108 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,025 |  |  | 1018112,58 | 5298197,31 |
|  |  | 180,414 | 3,271 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018109,31 | 5298197,28 |
|  |  | 180,415 | 32,102 |  |  |
| 3 | 269,999 |  |  | 1018077,21 | 5298197,05 |
|  |  | 270,414 | 23,899 |  |  |
| 4 | 180,005 |  |  | 1018077,38 | 5298173,15 |
|  |  | 270,419 | 8,859 |  |  |
| 5 | 179,993 |  |  | 1018077,45 | 5298164,30 |
|  |  | 270,412 | 13,37 |  |  |
| 6 | 186,635 |  |  | 1018077,55 | 5298150,93 |
|  |  | 277,047 | 11,4 |  |  |
| 7 | 180,001 |  |  | 1018078,94 | 5298139,61 |
|  |  | 277,048 | 21,922 |  |  |
| 8 | 269,989 |  |  | 1018081,63 | 5298117,86 |
|  |  | 7,037 | 2,465 |  |  |
| 9 | 194,666 |  |  | 1018084,08 | 5298118,16 |
|  |  | 21,704 | 0,02 |  |  |
| 10 | 180,075 |  |  | 1018084,10 | 5298118,17 |
|  |  | 21,779 | 8,688 |  |  |
| 11 | 190,683 |  |  | 1018092,17 | 5298121,39 |
|  |  | 32,462 | 25,617 |  |  |
| 12 | 180,006 |  |  | 1018113,78 | 5298135,14 |
|  |  | 32,468 | 0,095 |  |  |
| 13 | 237,948 |  |  | 1018113,86 | 5298135,19 |
|  |  | 90,417 | 29,369 |  |  |
| 14 | 179,999 |  |  | 1018113,65 | 5298164,56 |
|  |  | 90,416 | 26,351 |  |  |
| 15 | 180,024 |  |  | 1018113,46 | 5298190,91 |
|  |  | 90,44 | 0,032 |  |  |
| 16 | 179,975 |  |  | 1018113,46 | 5298190,94 |
|  |  | 90,415 | 6,375 |  |  |
| 17 | 269,974 |  |  | 1018113,41 | 5298197,31 |
|  |  | 180,389 | 0,827 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 109 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,676 |  |  | 1018138,44 | 5298304,28 |
|  |  | 180,09 | 12,944 |  |  |
| 2 | 179,997 |  |  | 1018125,49 | 5298304,26 |
|  |  | 180,087 | 21,882 |  |  |
| 3 | 179,998 |  |  | 1018103,61 | 5298304,23 |
|  |  | 180,085 | 3,125 |  |  |
| 4 | 180,33 |  |  | 1018100,49 | 5298304,22 |
|  |  | 180,415 | 24,05 |  |  |
| 5 | 269,999 |  |  | 1018076,44 | 5298304,05 |
|  |  | 270,414 | 59,462 |  |  |
| 6 | 180,001 |  |  | 1018076,87 | 5298244,59 |
|  |  | 270,415 | 40,538 |  |  |
| 7 | 269,999 |  |  | 1018077,16 | 5298204,05 |
|  |  | 0,414 | 36,2 |  |  |
| 8 | 239,12 |  |  | 1018113,36 | 5298204,31 |
|  |  | 59,535 | 22,369 |  |  |
| 9 | 180,001 |  |  | 1018124,70 | 5298223,59 |
|  |  | 59,535 | 4,811 |  |  |
| 10 | 179,998 |  |  | 1018127,14 | 5298227,74 |
|  |  | 59,533 | 23,087 |  |  |
| 11 | 210,881 |  |  | 1018138,85 | 5298247,64 |
|  |  | 90,414 | 56,642 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 110 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,006 |  |  | 1018177,84 | 5298133,05 |
|  |  | 237,411 | 30,005 |  |  |
| 2 | 254,684 |  |  | 1018161,68 | 5298107,77 |
|  |  | 312,095 | 23,479 |  |  |
| 3 | 192,042 |  |  | 1018177,42 | 5298090,35 |
|  |  | 324,137 | 28,027 |  |  |
| 4 | 269,848 |  |  | 1018200,14 | 5298073,93 |
|  |  | 53,985 | 32,819 |  |  |
| 5 | 178,208 |  |  | 1018219,43 | 5298100,47 |
|  |  | 52,193 | 5,861 |  |  |
| 6 | 186,778 |  |  | 1018223,03 | 5298105,11 |
|  |  | 58,972 | 2,601 |  |  |
| 7 | 175,492 |  |  | 1018224,37 | 5298107,33 |
|  |  | 54,464 | 14,549 |  |  |
| 8 | 180,376 |  |  | 1018232,82 | 5298119,17 |
|  |  | 54,839 | 18,429 |  |  |
| 9 | 179,968 |  |  | 1018243,44 | 5298134,24 |
|  |  | 54,807 | 25,608 |  |  |
| 10 | 178,693 |  |  | 1018258,19 | 5298155,17 |
|  |  | 53,5 | 21,3 |  |  |
| 11 | 179,416 |  |  | 1018270,86 | 5298172,29 |
|  |  | 52,915 | 25,803 |  |  |
| 12 | 183,307 |  |  | 1018286,42 | 5298192,87 |
|  |  | 56,222 | 3,635 |  |  |
| 13 | 177,263 |  |  | 1018288,44 | 5298195,90 |
|  |  | 53,485 | 29,906 |  |  |
| 14 | 259,822 |  |  | 1018306,24 | 5298219,93 |
|  |  | 133,307 | 20,638 |  |  |
| 15 | 186,322 |  |  | 1018292,08 | 5298234,95 |
|  |  | 139,63 | 15,404 |  |  |
| 16 | 176,961 |  |  | 1018280,35 | 5298244,93 |
|  |  | 136,59 | 51,908 |  |  |
| 17 | 180,002 |  |  | 1018242,64 | 5298280,60 |
|  |  | 136,592 | 19,651 |  |  |
| 18 | 202,063 |  |  | 1018228,36 | 5298294,10 |
|  |  | 158,656 | 9,556 |  |  |
| 19 | 202,057 |  |  | 1018219,46 | 5298297,58 |
|  |  | 180,713 | 12,312 |  |  |
| 20 | 180,001 |  |  | 1018207,15 | 5298297,43 |
|  |  | 180,714 | 8,11 |  |  |
| 21 | 269,998 |  |  | 1018199,04 | 5298297,33 |
|  |  | 270,712 | 40,283 |  |  |
| 22 | 232,169 |  |  | 1018199,54 | 5298257,05 |
|  |  | 322,881 | 10,269 |  |  |
| 23 | 179,996 |  |  | 1018207,73 | 5298250,85 |
|  |  | 322,877 | 11,178 |  |  |
| 24 | 180,002 |  |  | 1018216,64 | 5298244,10 |
|  |  | 322,879 | 7,62 |  |  |
| 25 | 180,001 |  |  | 1018222,72 | 5298239,50 |
|  |  | 322,879 | 12,908 |  |  |
| 26 | 109,314 |  |  | 1018233,01 | 5298231,71 |
|  |  | 252,194 | 26,128 |  |  |
| 27 | 165,211 |  |  | 1018225,02 | 5298206,84 |
|  |  | 237,405 | 87,58 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 111 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 267,353 |  |  | 1018371,18 | 5297810,39 |
|  |  | 319,987 | 3,977 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018374,22 | 5297807,84 |
|  |  | 319,988 | 20,003 |  |  |
| 3 | 212,481 |  |  | 1018389,54 | 5297794,98 |
|  |  | 352,47 | 3,278 |  |  |
| 4 | 236,708 |  |  | 1018392,79 | 5297794,55 |
|  |  | 49,178 | 12,412 |  |  |
| 5 | 184,856 |  |  | 1018400,91 | 5297803,94 |
|  |  | 54,034 | 14,457 |  |  |
| 6 | 178,642 |  |  | 1018409,40 | 5297815,64 |
|  |  | 52,676 | 28,677 |  |  |
| 7 | 179,712 |  |  | 1018426,78 | 5297838,44 |
|  |  | 52,389 | 26,659 |  |  |
| 8 | 270,551 |  |  | 1018443,05 | 5297859,56 |
|  |  | 142,94 | 19,15 |  |  |
| 9 | 179,989 |  |  | 1018427,77 | 5297871,10 |
|  |  | 142,928 | 2,066 |  |  |
| 10 | 180,464 |  |  | 1018426,12 | 5297872,35 |
|  |  | 143,392 | 24,022 |  |  |
| 11 | 268,021 |  |  | 1018406,84 | 5297886,67 |
|  |  | 231,413 | 11,737 |  |  |
| 12 | 179,999 |  |  | 1018399,52 | 5297877,50 |
|  |  | 231,412 | 34,005 |  |  |
| 13 | 270,031 |  |  | 1018378,31 | 5297850,92 |
|  |  | 321,444 | 12,673 |  |  |
| 14 | 173,106 |  |  | 1018388,22 | 5297843,02 |
|  |  | 314,55 | 1,654 |  |  |
| 15 | 186,772 |  |  | 1018389,38 | 5297841,84 |
|  |  | 321,322 | 4,618 |  |  |
| 16 | 91,312 |  |  | 1018392,99 | 5297838,96 |
|  |  | 232,634 | 35,938 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 112 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 206,763 |  |  | 1018354,49 | 5297825,90 |
|  |  | 256,965 | 2,986 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018353,82 | 5297822,99 |
|  |  | 256,966 | 3,434 |  |  |
| 3 | 251,373 |  |  | 1018353,04 | 5297819,65 |
|  |  | 328,34 | 12,835 |  |  |
| 4 | 178,71 |  |  | 1018363,97 | 5297812,91 |
|  |  | 327,05 | 3,515 |  |  |
| 5 | 265,582 |  |  | 1018366,92 | 5297811,00 |
|  |  | 52,632 | 8,848 |  |  |
| 6 | 180,003 |  |  | 1018372,29 | 5297818,03 |
|  |  | 52,635 | 18,373 |  |  |
| 7 | 179,999 |  |  | 1018383,44 | 5297832,63 |
|  |  | 52,634 | 4,153 |  |  |
| 8 | 267,838 |  |  | 1018385,96 | 5297835,93 |
|  |  | 140,472 | 6,548 |  |  |
| 9 | 179,994 |  |  | 1018380,91 | 5297840,10 |
|  |  | 140,465 | 12,82 |  |  |
| 10 | 268,886 |  |  | 1018371,02 | 5297848,26 |
|  |  | 229,351 | 4,164 |  |  |
| 11 | 269,987 |  |  | 1018368,31 | 5297845,10 |
|  |  | 319,338 | 1,675 |  |  |
| 12 | 90,863 |  |  | 1018369,58 | 5297844,01 |
|  |  | 230,202 | 23,572 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 113 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,997 |  |  | 1018443,84 | 5298011,56 |
|  |  | 282,484 | 12,05 |  |  |
| 2 | 165,866 |  |  | 1018446,45 | 5297999,80 |
|  |  | 268,35 | 20,825 |  |  |
| 3 | 322,5 |  |  | 1018445,85 | 5297978,98 |
|  |  | 50,85 | 24,001 |  |  |
| 4 | 181,311 |  |  | 1018461,00 | 5297997,59 |
|  |  | 52,161 | 0,034 |  |  |
| 5 | 177,552 |  |  | 1018461,02 | 5297997,62 |
|  |  | 49,713 | 32,075 |  |  |
| 6 | 178,95 |  |  | 1018481,76 | 5298022,09 |
|  |  | 48,664 | 26,583 |  |  |
| 7 | 179,99 |  |  | 1018499,32 | 5298042,05 |
|  |  | 48,654 | 28,107 |  |  |
| 8 | 263,76 |  |  | 1018517,89 | 5298063,15 |
|  |  | 132,414 | 27,595 |  |  |
| 9 | 179,644 |  |  | 1018499,27 | 5298083,52 |
|  |  | 132,057 | 28,257 |  |  |
| 10 | 272,163 |  |  | 1018480,35 | 5298104,50 |
|  |  | 224,221 | 27,744 |  |  |
| 11 | 180,067 |  |  | 1018460,46 | 5298085,15 |
|  |  | 224,287 | 3,172 |  |  |
| 12 | 177,815 |  |  | 1018458,19 | 5298082,94 |
|  |  | 222,103 | 22,797 |  |  |
| 13 | 180 |  |  | 1018441,28 | 5298067,65 |
|  |  | 222,103 | 11,071 |  |  |
| 14 | 240,384 |  |  | 1018433,06 | 5298060,23 |
|  |  | 282,486 | 49,848 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 114 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 268,732 |  |  | 1018448,27 | 5297866,67 |
|  |  | 52,123 | 26,772 |  |  |
| 2 | 179,997 |  |  | 1018464,71 | 5297887,80 |
|  |  | 52,12 | 20,77 |  |  |
| 3 | 263,571 |  |  | 1018477,46 | 5297904,20 |
|  |  | 135,691 | 22,993 |  |  |
| 4 | 186,07 |  |  | 1018461,01 | 5297920,26 |
|  |  | 141,761 | 7 |  |  |
| 5 | 90,005 |  |  | 1018455,51 | 5297924,59 |
|  |  | 51,766 | 3,762 |  |  |
| 6 | 270,097 |  |  | 1018457,84 | 5297927,54 |
|  |  | 141,863 | 32,919 |  |  |
| 7 | 126,489 |  |  | 1018431,95 | 5297947,87 |
|  |  | 88,352 | 36,996 |  |  |
| 8 | 180,003 |  |  | 1018433,01 | 5297984,85 |
|  |  | 88,355 | 13,714 |  |  |
| 9 | 194,13 |  |  | 1018433,40 | 5297998,56 |
|  |  | 102,485 | 35,242 |  |  |
| 10 | 310,764 |  |  | 1018425,79 | 5298032,97 |
|  |  | 233,249 | 23,012 |  |  |
| 11 | 180,001 |  |  | 1018412,02 | 5298014,53 |
|  |  | 233,249 | 41,826 |  |  |
| 12 | 180,001 |  |  | 1018386,99 | 5297981,02 |
|  |  | 233,25 | 32,904 |  |  |
| 13 | 179,999 |  |  | 1018367,30 | 5297954,65 |
|  |  | 233,249 | 11,994 |  |  |
| 14 | 90,465 |  |  | 1018360,13 | 5297945,04 |
|  |  | 143,714 | 6,869 |  |  |
| 15 | 179,875 |  |  | 1018354,59 | 5297949,11 |
|  |  | 143,59 | 37,689 |  |  |
| 16 | 268,067 |  |  | 1018324,26 | 5297971,48 |
|  |  | 231,657 | 10,496 |  |  |
| 17 | 181,326 |  |  | 1018317,75 | 5297963,25 |
|  |  | 232,983 | 9,079 |  |  |
| 18 | 179,834 |  |  | 1018312,28 | 5297956,00 |
|  |  | 232,817 | 19,727 |  |  |
| 19 | 181,11 |  |  | 1018300,36 | 5297940,28 |
|  |  | 233,927 | 8,001 |  |  |
| 20 | 178,892 |  |  | 1018295,65 | 5297933,81 |
|  |  | 232,82 | 43,602 |  |  |
| 21 | 238,291 |  |  | 1018269,30 | 5297899,08 |
|  |  | 291,111 | 14,145 |  |  |
| 22 | 196,033 |  |  | 1018274,39 | 5297885,88 |
|  |  | 307,144 | 15,743 |  |  |
| 23 | 180,001 |  |  | 1018283,90 | 5297873,33 |
|  |  | 307,145 | 5,897 |  |  |
| 24 | 180,001 |  |  | 1018287,46 | 5297868,63 |
|  |  | 307,146 | 7,319 |  |  |
| 25 | 194,464 |  |  | 1018291,88 | 5297862,80 |
|  |  | 321,61 | 4,326 |  |  |
| 26 | 180,003 |  |  | 1018295,27 | 5297860,11 |
|  |  | 321,613 | 44,526 |  |  |
| 27 | 186,447 |  |  | 1018330,17 | 5297832,46 |
|  |  | 328,06 | 16,778 |  |  |
| 28 | 263,352 |  |  | 1018344,41 | 5297823,58 |
|  |  | 51,412 | 23,124 |  |  |
| 29 | 179,995 |  |  | 1018358,83 | 5297841,66 |
|  |  | 51,407 | 5 |  |  |
| 30 | 180,313 |  |  | 1018361,95 | 5297845,57 |
|  |  | 51,719 | 14,476 |  |  |
| 31 | 179,277 |  |  | 1018370,92 | 5297856,93 |
|  |  | 50,997 | 9,998 |  |  |
| 32 | 180,401 |  |  | 1018377,21 | 5297864,70 |
|  |  | 51,398 | 15,691 |  |  |
| 33 | 270,018 |  |  | 1018387,00 | 5297876,96 |
|  |  | 141,416 | 10,625 |  |  |
| 34 | 91,1 |  |  | 1018378,70 | 5297883,59 |
|  |  | 52,516 | 27,915 |  |  |
| 35 | 90,756 |  |  | 1018395,68 | 5297905,74 |
|  |  | 323,272 | 30,313 |  |  |
| 36 | 180,535 |  |  | 1018419,98 | 5297887,61 |
|  |  | 323,807 | 8,631 |  |  |
| 37 | 179,581 |  |  | 1018426,94 | 5297882,52 |
|  |  | 323,388 | 5,474 |  |  |
| 38 | 180,003 |  |  | 1018431,34 | 5297879,25 |
|  |  | 323,392 | 21,098 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 115 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,999 |  |  | 1018277,98 | 5298167,94 |
|  |  | 234,703 | 12,074 |  |  |
| 2 | 182,616 |  |  | 1018271,00 | 5298158,08 |
|  |  | 237,32 | 32,964 |  |  |
| 3 | 176,583 |  |  | 1018253,20 | 5298130,34 |
|  |  | 233,903 | 30,504 |  |  |
| 4 | 162,967 |  |  | 1018235,23 | 5298105,69 |
|  |  | 216,87 | 0,011 |  |  |
| 5 | 197,622 |  |  | 1018235,22 | 5298105,69 |
|  |  | 234,492 | 26,181 |  |  |
| 6 | 179,44 |  |  | 1018220,02 | 5298084,37 |
|  |  | 233,933 | 30,404 |  |  |
| 7 | 180,541 |  |  | 1018202,12 | 5298059,80 |
|  |  | 234,474 | 29,765 |  |  |
| 8 | 265,84 |  |  | 1018184,82 | 5298035,57 |
|  |  | 320,313 | 17,169 |  |  |
| 9 | 180,092 |  |  | 1018198,03 | 5298024,61 |
|  |  | 320,406 | 23,023 |  |  |
| 10 | 183,623 |  |  | 1018215,77 | 5298009,94 |
|  |  | 324,029 | 2,062 |  |  |
| 11 | 180,049 |  |  | 1018217,44 | 5298008,72 |
|  |  | 324,078 | 31,995 |  |  |
| 12 | 270,001 |  |  | 1018243,35 | 5297989,95 |
|  |  | 54,079 | 24,995 |  |  |
| 13 | 179,958 |  |  | 1018258,02 | 5298010,19 |
|  |  | 54,037 | 4,232 |  |  |
| 14 | 180,048 |  |  | 1018260,50 | 5298013,62 |
|  |  | 54,085 | 24,991 |  |  |
| 15 | 180 |  |  | 1018275,16 | 5298033,86 |
|  |  | 54,085 | 40,158 |  |  |
| 16 | 88,376 |  |  | 1018298,72 | 5298066,38 |
|  |  | 322,461 | 6,799 |  |  |
| 17 | 179,583 |  |  | 1018304,11 | 5298062,24 |
|  |  | 322,044 | 5,091 |  |  |
| 18 | 180,656 |  |  | 1018308,12 | 5298059,11 |
|  |  | 322,699 | 9,298 |  |  |
| 19 | 89,999 |  |  | 1018315,52 | 5298053,48 |
|  |  | 232,698 | 5,488 |  |  |
| 20 | 182,242 |  |  | 1018312,19 | 5298049,11 |
|  |  | 234,94 | 8,636 |  |  |
| 21 | 85,573 |  |  | 1018307,23 | 5298042,04 |
|  |  | 140,513 | 5,171 |  |  |
| 22 | 183,563 |  |  | 1018303,24 | 5298045,33 |
|  |  | 144,076 | 3,013 |  |  |
| 23 | 270,008 |  |  | 1018300,80 | 5298047,10 |
|  |  | 234,084 | 76,577 |  |  |
| 24 | 224,779 |  |  | 1018255,88 | 5297985,08 |
|  |  | 278,864 | 7,623 |  |  |
| 25 | 180,005 |  |  | 1018257,06 | 5297977,55 |
|  |  | 278,868 | 38,673 |  |  |
| 26 | 222,837 |  |  | 1018263,02 | 5297939,34 |
|  |  | 321,705 | 15,883 |  |  |
| 27 | 269,358 |  |  | 1018275,48 | 5297929,49 |
|  |  | 51,063 | 14,984 |  |  |
| 28 | 177,718 |  |  | 1018284,90 | 5297941,15 |
|  |  | 48,781 | 8,217 |  |  |
| 29 | 183,036 |  |  | 1018290,31 | 5297947,33 |
|  |  | 51,817 | 32,545 |  |  |
| 30 | 181,643 |  |  | 1018310,43 | 5297972,91 |
|  |  | 53,46 | 18,554 |  |  |
| 31 | 90,002 |  |  | 1018321,48 | 5297987,82 |
|  |  | 323,461 | 9,755 |  |  |
| 32 | 179,96 |  |  | 1018329,32 | 5297982,01 |
|  |  | 323,421 | 2,603 |  |  |
| 33 | 180,035 |  |  | 1018331,41 | 5297980,46 |
|  |  | 323,456 | 20,693 |  |  |
| 34 | 176,863 |  |  | 1018348,03 | 5297968,14 |
|  |  | 320,319 | 15,685 |  |  |
| 35 | 270,008 |  |  | 1018360,10 | 5297958,12 |
|  |  | 50,327 | 16,572 |  |  |
| 36 | 182,922 |  |  | 1018370,68 | 5297970,88 |
|  |  | 53,249 | 25,954 |  |  |
| 37 | 180 |  |  | 1018386,21 | 5297991,67 |
|  |  | 53,249 | 62,802 |  |  |
| 38 | 229,241 |  |  | 1018423,79 | 5298041,99 |
|  |  | 102,49 | 15,064 |  |  |
| 39 | 185,493 |  |  | 1018420,53 | 5298056,70 |
|  |  | 107,983 | 34,089 |  |  |
| 40 | 180 |  |  | 1018410,01 | 5298089,12 |
|  |  | 107,984 | 30,148 |  |  |
| 41 | 191,158 |  |  | 1018400,70 | 5298117,80 |
|  |  | 119,142 | 20,373 |  |  |
| 42 | 205,114 |  |  | 1018390,78 | 5298135,59 |
|  |  | 144,255 | 3,981 |  |  |
| 43 | 212,592 |  |  | 1018387,55 | 5298137,92 |
|  |  | 176,848 | 4,412 |  |  |
| 44 | 195,642 |  |  | 1018383,14 | 5298138,16 |
|  |  | 192,489 | 3,052 |  |  |
| 45 | 204,23 |  |  | 1018380,16 | 5298137,50 |
|  |  | 216,72 | 35,324 |  |  |
| 46 | 188,13 |  |  | 1018351,85 | 5298116,38 |
|  |  | 224,849 | 8,048 |  |  |
| 47 | 172,536 |  |  | 1018346,14 | 5298110,70 |
|  |  | 217,386 | 16,221 |  |  |
| 48 | 89,47 |  |  | 1018333,25 | 5298100,86 |
|  |  | 126,855 | 2,357 |  |  |
| 49 | 180,531 |  |  | 1018331,84 | 5298102,74 |
|  |  | 127,386 | 2,986 |  |  |
| 50 | 177,48 |  |  | 1018330,03 | 5298105,11 |
|  |  | 124,866 | 3,888 |  |  |
| 51 | 183,014 |  |  | 1018327,80 | 5298108,30 |
|  |  | 127,881 | 8,936 |  |  |
| 52 | 94,158 |  |  | 1018322,32 | 5298115,36 |
|  |  | 42,039 | 16,648 |  |  |
| 53 | 267,017 |  |  | 1018334,68 | 5298126,51 |
|  |  | 129,056 | 3,911 |  |  |
| 54 | 195,65 |  |  | 1018332,22 | 5298129,54 |
|  |  | 144,706 | 23,195 |  |  |
| 55 | 179,999 |  |  | 1018313,28 | 5298142,94 |
|  |  | 144,705 | 43,259 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 116 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 205,777 |  |  | 1018359,03 | 5298286,18 |
|  |  | 316,341 | 10,555 |  |  |
| 2 | 266,014 |  |  | 1018366,67 | 5298278,89 |
|  |  | 42,356 | 35,949 |  |  |
| 3 | 182,989 |  |  | 1018393,23 | 5298303,11 |
|  |  | 45,345 | 23,707 |  |  |
| 4 | 196,688 |  |  | 1018409,89 | 5298319,97 |
|  |  | 62,032 | 29,813 |  |  |
| 5 | 180,132 |  |  | 1018423,88 | 5298346,30 |
|  |  | 62,164 | 24,49 |  |  |
| 6 | 234,189 |  |  | 1018435,31 | 5298367,96 |
|  |  | 116,353 | 1,438 |  |  |
| 7 | 179,964 |  |  | 1018434,67 | 5298369,25 |
|  |  | 116,317 | 15,566 |  |  |
| 8 | 182,92 |  |  | 1018427,77 | 5298383,20 |
|  |  | 119,237 | 21,863 |  |  |
| 9 | 285,31 |  |  | 1018417,09 | 5298402,28 |
|  |  | 224,547 | 41,183 |  |  |
| 10 | 181,396 |  |  | 1018387,74 | 5298373,39 |
|  |  | 225,943 | 39,987 |  |  |
| 11 | 183,191 |  |  | 1018359,94 | 5298344,65 |
|  |  | 229,134 | 24,353 |  |  |
| 12 | 241,428 |  |  | 1018344,00 | 5298326,24 |
|  |  | 290,562 | 34 |  |  |
| 13 | 180,002 |  |  | 1018355,94 | 5298294,40 |
|  |  | 290,564 | 8,787 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 117 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 266,207 |  |  | 1018387,66 | 5298240,20 |
|  |  | 136,341 | 56,878 |  |  |
| 2 | 209,348 |  |  | 1018346,51 | 5298279,47 |
|  |  | 165,689 | 15,097 |  |  |
| 3 | 269,995 |  |  | 1018331,88 | 5298283,20 |
|  |  | 255,685 | 58,822 |  |  |
| 4 | 169,858 |  |  | 1018317,33 | 5298226,20 |
|  |  | 245,542 | 6,872 |  |  |
| 5 | 167,984 |  |  | 1018314,49 | 5298219,95 |
|  |  | 233,526 | 36,166 |  |  |
| 6 | 181,65 |  |  | 1018292,99 | 5298190,86 |
|  |  | 235,176 | 21,633 |  |  |
| 7 | 269,795 |  |  | 1018280,64 | 5298173,11 |
|  |  | 324,971 | 33,777 |  |  |
| 8 | 180,001 |  |  | 1018308,30 | 5298153,72 |
|  |  | 324,973 | 51,618 |  |  |
| 9 | 248,488 |  |  | 1018350,56 | 5298124,09 |
|  |  | 33,461 | 6,045 |  |  |
| 10 | 180,008 |  |  | 1018355,61 | 5298127,42 |
|  |  | 33,469 | 11,724 |  |  |
| 11 | 182,582 |  |  | 1018365,39 | 5298133,89 |
|  |  | 36,052 | 23,333 |  |  |
| 12 | 263,324 |  |  | 1018384,25 | 5298147,62 |
|  |  | 119,376 | 31,876 |  |  |
| 13 | 179,998 |  |  | 1018368,62 | 5298175,40 |
|  |  | 119,374 | 28,795 |  |  |
| 14 | 110,294 |  |  | 1018354,49 | 5298200,49 |
|  |  | 49,669 | 0,507 |  |  |
| 15 | 180,465 |  |  | 1018354,82 | 5298200,88 |
|  |  | 50,134 | 14,546 |  |  |
| 16 | 180 |  |  | 1018364,14 | 5298212,04 |
|  |  | 50,134 | 36,682 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 118 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 181,583 |  |  | 1018462,16 | 5298128,58 |
|  |  | 128,107 | 21,021 |  |  |
| 2 | 180 |  |  | 1018449,19 | 5298145,12 |
|  |  | 128,107 | 9,75 |  |  |
| 3 | 174,493 |  |  | 1018443,17 | 5298152,79 |
|  |  | 122,6 | 21,877 |  |  |
| 4 | 180,004 |  |  | 1018431,39 | 5298171,22 |
|  |  | 122,604 | 29,99 |  |  |
| 5 | 179,975 |  |  | 1018415,23 | 5298196,49 |
|  |  | 122,579 | 29,999 |  |  |
| 6 | 197,553 |  |  | 1018399,07 | 5298221,77 |
|  |  | 140,132 | 9,078 |  |  |
| 7 | 270,059 |  |  | 1018392,11 | 5298227,59 |
|  |  | 230,192 | 28,605 |  |  |
| 8 | 231,79 |  |  | 1018373,79 | 5298205,61 |
|  |  | 281,981 | 21,176 |  |  |
| 9 | 197,395 |  |  | 1018378,19 | 5298184,90 |
|  |  | 299,376 | 69,332 |  |  |
| 10 | 168,609 |  |  | 1018412,20 | 5298124,48 |
|  |  | 287,985 | 15,238 |  |  |
| 11 | 179,999 |  |  | 1018416,90 | 5298109,99 |
|  |  | 287,983 | 22,286 |  |  |
| 12 | 179,999 |  |  | 1018423,78 | 5298088,79 |
|  |  | 287,983 | 19,972 |  |  |
| 13 | 296,003 |  |  | 1018429,95 | 5298069,79 |
|  |  | 43,986 | 10,696 |  |  |
| 14 | 179,999 |  |  | 1018437,65 | 5298077,22 |
|  |  | 43,985 | 19,6 |  |  |
| 15 | 179,88 |  |  | 1018451,75 | 5298090,83 |
|  |  | 43,865 | 4,748 |  |  |
| 16 | 180,022 |  |  | 1018455,17 | 5298094,12 |
|  |  | 43,887 | 26,343 |  |  |
| 17 | 262,636 |  |  | 1018474,16 | 5298112,39 |
|  |  | 126,524 | 20,154 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 119 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,984 |  |  | 1018523,51 | 5298073,56 |
|  |  | 45,694 | 27,374 |  |  |
| 2 | 185,158 |  |  | 1018542,63 | 5298093,15 |
|  |  | 50,852 | 25,138 |  |  |
| 3 | 245,434 |  |  | 1018558,50 | 5298112,65 |
|  |  | 116,286 | 83,741 |  |  |
| 4 | 186,946 |  |  | 1018521,42 | 5298187,73 |
|  |  | 123,233 | 15,439 |  |  |
| 5 | 193,881 |  |  | 1018512,96 | 5298200,64 |
|  |  | 137,114 | 15,225 |  |  |
| 6 | 193,888 |  |  | 1018501,80 | 5298211,00 |
|  |  | 151,002 | 15,223 |  |  |
| 7 | 193,884 |  |  | 1018488,48 | 5298218,38 |
|  |  | 164,886 | 27,848 |  |  |
| 8 | 186,945 |  |  | 1018461,60 | 5298225,64 |
|  |  | 171,832 | 20,093 |  |  |
| 9 | 179,998 |  |  | 1018441,71 | 5298228,50 |
|  |  | 171,83 | 34,002 |  |  |
| 10 | 270,003 |  |  | 1018408,05 | 5298233,33 |
|  |  | 261,833 | 6,481 |  |  |
| 11 | 220,748 |  |  | 1018407,13 | 5298226,92 |
|  |  | 302,581 | 17,288 |  |  |
| 12 | 180,001 |  |  | 1018416,44 | 5298212,35 |
|  |  | 302,582 | 29,989 |  |  |
| 13 | 180,006 |  |  | 1018432,59 | 5298187,08 |
|  |  | 302,589 | 30,005 |  |  |
| 14 | 180,006 |  |  | 1018448,75 | 5298161,80 |
|  |  | 302,594 | 29,993 |  |  |
| 15 | 189,058 |  |  | 1018464,91 | 5298136,53 |
|  |  | 311,652 | 45,497 |  |  |
| 16 | 179,998 |  |  | 1018495,15 | 5298102,54 |
|  |  | 311,65 | 13,188 |  |  |
| 17 | 184,06 |  |  | 1018503,91 | 5298092,68 |
|  |  | 315,71 | 27,381 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 120 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,518 |  |  | 1018503,44 | 5297939,20 |
|  |  | 51,044 | 24,992 |  |  |
| 2 | 180,042 |  |  | 1018519,15 | 5297958,64 |
|  |  | 51,086 | 25,025 |  |  |
| 3 | 180,025 |  |  | 1018534,87 | 5297978,11 |
|  |  | 51,111 | 24,987 |  |  |
| 4 | 179,803 |  |  | 1018550,56 | 5297997,56 |
|  |  | 50,914 | 25,348 |  |  |
| 5 | 173,145 |  |  | 1018566,54 | 5298017,23 |
|  |  | 44,059 | 4,023 |  |  |
| 6 | 185,398 |  |  | 1018569,43 | 5298020,03 |
|  |  | 49,457 | 31,294 |  |  |
| 7 | 179,969 |  |  | 1018589,77 | 5298043,81 |
|  |  | 49,427 | 1,072 |  |  |
| 8 | 233,994 |  |  | 1018590,47 | 5298044,63 |
|  |  | 103,421 | 6,577 |  |  |
| 9 | 192,867 |  |  | 1018588,94 | 5298051,02 |
|  |  | 116,288 | 20,997 |  |  |
| 10 | 179,997 |  |  | 1018579,64 | 5298069,85 |
|  |  | 116,286 | 8,416 |  |  |
| 11 | 179,999 |  |  | 1018575,91 | 5298077,39 |
|  |  | 116,285 | 27,518 |  |  |
| 12 | 294,72 |  |  | 1018563,73 | 5298102,07 |
|  |  | 231,004 | 27,712 |  |  |
| 13 | 180,001 |  |  | 1018546,29 | 5298080,53 |
|  |  | 231,005 | 30,005 |  |  |
| 14 | 180 |  |  | 1018527,41 | 5298057,21 |
|  |  | 231,005 | 30,005 |  |  |
| 15 | 179,88 |  |  | 1018508,53 | 5298033,89 |
|  |  | 230,884 | 36,573 |  |  |
| 16 | 179,655 |  |  | 1018485,46 | 5298005,51 |
|  |  | 230,539 | 32,309 |  |  |
| 17 | 180,309 |  |  | 1018464,92 | 5297980,57 |
|  |  | 230,848 | 31,242 |  |  |
| 18 | 217,504 |  |  | 1018445,20 | 5297956,34 |
|  |  | 268,352 | 2,413 |  |  |
| 19 | 227,337 |  |  | 1018445,13 | 5297953,93 |
|  |  | 315,69 | 23,385 |  |  |
| 20 | 179,996 |  |  | 1018461,86 | 5297937,59 |
|  |  | 315,686 | 6,629 |  |  |
| 21 | 180,002 |  |  | 1018466,60 | 5297932,96 |
|  |  | 315,688 | 24,554 |  |  |
| 22 | 274,836 |  |  | 1018484,17 | 5297915,81 |
|  |  | 50,524 | 4,992 |  |  |
| 23 | 180,002 |  |  | 1018487,35 | 5297919,66 |
|  |  | 50,526 | 25,312 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 121 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 271,295 |  |  | 1018436,69 | 5298370,56 |
|  |  | 27,568 | 30,488 |  |  |
| 2 | 179,173 |  |  | 1018463,72 | 5298384,67 |
|  |  | 26,741 | 60,506 |  |  |
| 3 | 179,867 |  |  | 1018517,75 | 5298411,90 |
|  |  | 26,608 | 70,268 |  |  |
| 4 | 217,045 |  |  | 1018580,58 | 5298443,37 |
|  |  | 63,653 | 4,778 |  |  |
| 5 | 244,798 |  |  | 1018582,70 | 5298447,65 |
|  |  | 128,451 | 32,817 |  |  |
| 6 | 258,217 |  |  | 1018562,29 | 5298473,35 |
|  |  | 206,668 | 42,272 |  |  |
| 7 | 161,085 |  |  | 1018524,51 | 5298454,38 |
|  |  | 187,754 | 18,525 |  |  |
| 8 | 186,708 |  |  | 1018506,16 | 5298451,88 |
|  |  | 194,461 | 5,092 |  |  |
| 9 | 192,534 |  |  | 1018501,23 | 5298450,61 |
|  |  | 206,996 | 10,02 |  |  |
| 10 | 180,935 |  |  | 1018492,30 | 5298446,06 |
|  |  | 207,931 | 20,163 |  |  |
| 11 | 179,7 |  |  | 1018474,49 | 5298436,62 |
|  |  | 207,631 | 12,857 |  |  |
| 12 | 179,612 |  |  | 1018463,09 | 5298430,65 |
|  |  | 207,243 | 20,03 |  |  |
| 13 | 185,995 |  |  | 1018445,29 | 5298421,49 |
|  |  | 213,238 | 30,475 |  |  |
| 14 | 263,035 |  |  | 1018419,80 | 5298404,78 |
|  |  | 296,273 | 38,159 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 122 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,53 |  |  | 1018673,37 | 5297939,77 |
|  |  | 47,752 | 30,162 |  |  |
| 2 | 179,981 |  |  | 1018693,65 | 5297962,10 |
|  |  | 47,733 | 3,283 |  |  |
| 3 | 201,928 |  |  | 1018695,86 | 5297964,53 |
|  |  | 69,661 | 91,882 |  |  |
| 4 | 190,623 |  |  | 1018727,80 | 5298050,68 |
|  |  | 80,285 | 34,549 |  |  |
| 5 | 182,481 |  |  | 1018733,63 | 5298084,74 |
|  |  | 82,766 | 10,195 |  |  |
| 6 | 261,498 |  |  | 1018734,91 | 5298094,85 |
|  |  | 164,263 | 20,059 |  |  |
| 7 | 266,892 |  |  | 1018715,60 | 5298100,29 |
|  |  | 251,155 | 29,786 |  |  |
| 8 | 150,21 |  |  | 1018705,98 | 5298072,10 |
|  |  | 221,365 | 52,709 |  |  |
| 9 | 89,999 |  |  | 1018666,42 | 5298037,27 |
|  |  | 131,364 | 20,774 |  |  |
| 10 | 74,578 |  |  | 1018652,69 | 5298052,86 |
|  |  | 25,941 | 19,935 |  |  |
| 11 | 180,02 |  |  | 1018670,62 | 5298061,58 |
|  |  | 25,961 | 32,001 |  |  |
| 12 | 180,06 |  |  | 1018699,39 | 5298075,59 |
|  |  | 26,021 | 0,511 |  |  |
| 13 | 225,134 |  |  | 1018699,85 | 5298075,81 |
|  |  | 71,155 | 27,872 |  |  |
| 14 | 273,114 |  |  | 1018708,85 | 5298102,19 |
|  |  | 164,269 | 1,403 |  |  |
| 15 | 200,704 |  |  | 1018707,50 | 5298102,57 |
|  |  | 184,973 | 11,954 |  |  |
| 16 | 200,975 |  |  | 1018695,59 | 5298101,54 |
|  |  | 205,948 | 7,945 |  |  |
| 17 | 180 |  |  | 1018688,45 | 5298098,06 |
|  |  | 205,947 | 31,998 |  |  |
| 18 | 180,003 |  |  | 1018659,68 | 5298084,06 |
|  |  | 205,95 | 31,994 |  |  |
| 19 | 179,987 |  |  | 1018630,91 | 5298070,06 |
|  |  | 205,937 | 32,003 |  |  |
| 20 | 257,486 |  |  | 1018602,13 | 5298056,06 |
|  |  | 283,423 | 25,613 |  |  |
| 21 | 179,988 |  |  | 1018608,08 | 5298031,15 |
|  |  | 283,411 | 7,17 |  |  |
| 22 | 180,008 |  |  | 1018609,74 | 5298024,17 |
|  |  | 283,419 | 13,057 |  |  |
| 23 | 200,924 |  |  | 1018612,77 | 5298011,47 |
|  |  | 304,343 | 34,711 |  |  |
| 24 | 171,653 |  |  | 1018632,35 | 5297982,81 |
|  |  | 295,996 | 10,126 |  |  |
| 25 | 200,22 |  |  | 1018636,79 | 5297973,71 |
|  |  | 316,216 | 2,973 |  |  |
| 26 | 180,99 |  |  | 1018638,94 | 5297971,65 |
|  |  | 317,206 | 19,671 |  |  |
| 27 | 179,965 |  |  | 1018653,37 | 5297958,29 |
|  |  | 317,171 | 7,189 |  |  |
| 28 | 180,05 |  |  | 1018658,64 | 5297953,40 |
|  |  | 317,221 | 20,067 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 123 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,234 |  |  | 1018530,48 | 5297871,59 |
|  |  | 48,759 | 27,716 |  |  |
| 2 | 182,674 |  |  | 1018548,75 | 5297892,43 |
|  |  | 51,433 | 28,675 |  |  |
| 3 | 179,55 |  |  | 1018566,62 | 5297914,85 |
|  |  | 50,983 | 6,248 |  |  |
| 4 | 180,914 |  |  | 1018570,56 | 5297919,71 |
|  |  | 51,897 | 19,842 |  |  |
| 5 | 183,42 |  |  | 1018582,80 | 5297935,32 |
|  |  | 55,317 | 6,73 |  |  |
| 6 | 176,106 |  |  | 1018586,63 | 5297940,85 |
|  |  | 51,424 | 15,987 |  |  |
| 7 | 179,985 |  |  | 1018596,60 | 5297953,35 |
|  |  | 51,409 | 24,75 |  |  |
| 8 | 178,841 |  |  | 1018612,04 | 5297972,70 |
|  |  | 50,249 | 11,636 |  |  |
| 9 | 260,251 |  |  | 1018619,48 | 5297981,64 |
|  |  | 130,5 | 27,192 |  |  |
| 10 | 180,714 |  |  | 1018601,82 | 5298002,32 |
|  |  | 131,214 | 2,625 |  |  |
| 11 | 152,206 |  |  | 1018600,09 | 5298004,30 |
|  |  | 103,42 | 34,229 |  |  |
| 12 | 306,038 |  |  | 1018592,14 | 5298037,59 |
|  |  | 229,457 | 16,128 |  |  |
| 13 | 180 |  |  | 1018581,66 | 5298025,34 |
|  |  | 229,457 | 33,658 |  |  |
| 14 | 181,88 |  |  | 1018559,78 | 5297999,76 |
|  |  | 231,337 | 29,371 |  |  |
| 15 | 180,026 |  |  | 1018541,43 | 5297976,82 |
|  |  | 231,364 | 28,921 |  |  |
| 16 | 179,945 |  |  | 1018523,38 | 5297954,23 |
|  |  | 231,308 | 29,969 |  |  |
| 17 | 179,999 |  |  | 1018504,64 | 5297930,84 |
|  |  | 231,307 | 19,853 |  |  |
| 18 | 221,416 |  |  | 1018492,23 | 5297915,35 |
|  |  | 272,723 | 7,568 |  |  |
| 19 | 173,336 |  |  | 1018492,59 | 5297907,79 |
|  |  | 266,059 | 0,823 |  |  |
| 20 | 188,98 |  |  | 1018492,53 | 5297906,97 |
|  |  | 275,039 | 2,366 |  |  |
| 21 | 224,276 |  |  | 1018492,74 | 5297904,61 |
|  |  | 319,315 | 3,463 |  |  |
| 22 | 180,001 |  |  | 1018495,37 | 5297902,35 |
|  |  | 319,316 | 14,886 |  |  |
| 23 | 179,209 |  |  | 1018506,66 | 5297892,65 |
|  |  | 318,526 | 31,792 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 124 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 214,462 |  |  | 1018437,35 | 5297753,78 |
|  |  | 353,793 | 2,303 |  |  |
| 2 | 180,007 |  |  | 1018439,64 | 5297753,53 |
|  |  | 353,8 | 2,063 |  |  |
| 3 | 236,747 |  |  | 1018441,69 | 5297753,31 |
|  |  | 50,546 | 21,761 |  |  |
| 4 | 180 |  |  | 1018455,52 | 5297770,11 |
|  |  | 50,546 | 31,126 |  |  |
| 5 | 183,609 |  |  | 1018475,30 | 5297794,14 |
|  |  | 54,155 | 34,583 |  |  |
| 6 | 179,999 |  |  | 1018495,55 | 5297822,17 |
|  |  | 54,155 | 5,654 |  |  |
| 7 | 178,834 |  |  | 1018498,86 | 5297826,76 |
|  |  | 52,989 | 25,379 |  |  |
| 8 | 188,342 |  |  | 1018514,14 | 5297847,02 |
|  |  | 61,331 | 4,992 |  |  |
| 9 | 173,032 |  |  | 1018516,53 | 5297851,40 |
|  |  | 54,363 | 12,287 |  |  |
| 10 | 179,993 |  |  | 1018523,69 | 5297861,39 |
|  |  | 54,356 | 5,117 |  |  |
| 11 | 264,961 |  |  | 1018526,67 | 5297865,55 |
|  |  | 139,317 | 20,844 |  |  |
| 12 | 187,146 |  |  | 1018510,87 | 5297879,14 |
|  |  | 146,463 | 8,039 |  |  |
| 13 | 172,854 |  |  | 1018504,17 | 5297883,58 |
|  |  | 139,317 | 20,392 |  |  |
| 14 | 226,582 |  |  | 1018488,70 | 5297896,87 |
|  |  | 185,898 | 1,722 |  |  |
| 15 | 179,995 |  |  | 1018486,99 | 5297896,69 |
|  |  | 185,893 | 5,162 |  |  |
| 16 | 224,534 |  |  | 1018481,86 | 5297896,16 |
|  |  | 230,427 | 16,726 |  |  |
| 17 | 181,697 |  |  | 1018471,20 | 5297883,27 |
|  |  | 232,124 | 27,626 |  |  |
| 18 | 169,102 |  |  | 1018454,24 | 5297861,47 |
|  |  | 221,226 | 4,33 |  |  |
| 19 | 190,897 |  |  | 1018450,98 | 5297858,61 |
|  |  | 232,123 | 12,739 |  |  |
| 20 | 180,341 |  |  | 1018443,16 | 5297848,56 |
|  |  | 232,464 | 17,209 |  |  |
| 21 | 179,907 |  |  | 1018432,68 | 5297834,91 |
|  |  | 232,371 | 32,753 |  |  |
| 22 | 174,559 |  |  | 1018412,68 | 5297808,97 |
|  |  | 226,93 | 4,451 |  |  |
| 23 | 156,275 |  |  | 1018409,64 | 5297805,72 |
|  |  | 203,204 | 0,237 |  |  |
| 24 | 268,881 |  |  | 1018409,42 | 5297805,63 |
|  |  | 292,086 | 0,103 |  |  |
| 25 | 115,71 |  |  | 1018409,46 | 5297805,53 |
|  |  | 227,796 | 0,623 |  |  |
| 26 | 183,837 |  |  | 1018409,04 | 5297805,07 |
|  |  | 231,632 | 19,435 |  |  |
| 27 | 269,058 |  |  | 1018396,98 | 5297789,83 |
|  |  | 320,69 | 24,466 |  |  |
| 28 | 180,008 |  |  | 1018415,91 | 5297774,33 |
|  |  | 320,699 | 6,129 |  |  |
| 29 | 89,148 |  |  | 1018420,65 | 5297770,45 |
|  |  | 229,847 | 1,764 |  |  |
| 30 | 269,484 |  |  | 1018419,51 | 5297769,10 |
|  |  | 319,331 | 23,515 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 125 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 242,37 |  |  | 1018181,34 | 5297871,99 |
|  |  | 196,163 | 30,391 |  |  |
| 2 | 270,002 |  |  | 1018152,15 | 5297863,53 |
|  |  | 286,165 | 62,081 |  |  |
| 3 | 198,716 |  |  | 1018169,44 | 5297803,90 |
|  |  | 304,881 | 20,106 |  |  |
| 4 | 199,539 |  |  | 1018180,93 | 5297787,41 |
|  |  | 324,42 | 13,687 |  |  |
| 5 | 270 |  |  | 1018192,07 | 5297779,45 |
|  |  | 54,42 | 57,289 |  |  |
| 6 | 259,378 |  |  | 1018225,40 | 5297826,04 |
|  |  | 133,798 | 7,077 |  |  |
| 7 | 179,997 |  |  | 1018220,50 | 5297831,15 |
|  |  | 133,794 | 28,293 |  |  |
| 8 | 179,999 |  |  | 1018200,92 | 5297851,57 |
|  |  | 133,793 | 28,288 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 126 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,779 |  |  | 1018250,61 | 5297838,94 |
|  |  | 234,421 | 25,233 |  |  |
| 2 | 179,998 |  |  | 1018235,93 | 5297818,42 |
|  |  | 234,419 | 16,918 |  |  |
| 3 | 181,681 |  |  | 1018226,09 | 5297804,66 |
|  |  | 236,099 | 5,351 |  |  |
| 4 | 177,648 |  |  | 1018223,10 | 5297800,22 |
|  |  | 233,747 | 29,986 |  |  |
| 5 | 269,928 |  |  | 1018205,37 | 5297776,04 |
|  |  | 323,675 | 9,987 |  |  |
| 6 | 180,002 |  |  | 1018213,42 | 5297770,12 |
|  |  | 323,676 | 19,99 |  |  |
| 7 | 180,014 |  |  | 1018229,52 | 5297758,28 |
|  |  | 323,691 | 5,999 |  |  |
| 8 | 90,009 |  |  | 1018234,36 | 5297754,73 |
|  |  | 233,699 | 8,152 |  |  |
| 9 | 269,899 |  |  | 1018229,53 | 5297748,16 |
|  |  | 323,598 | 8,272 |  |  |
| 10 | 180,346 |  |  | 1018236,19 | 5297743,25 |
|  |  | 323,944 | 9,515 |  |  |
| 11 | 179,664 |  |  | 1018243,88 | 5297737,65 |
|  |  | 323,607 | 22,014 |  |  |
| 12 | 270,1 |  |  | 1018261,60 | 5297724,59 |
|  |  | 53,707 | 38,164 |  |  |
| 13 | 169,138 |  |  | 1018284,19 | 5297755,35 |
|  |  | 42,845 | 5,342 |  |  |
| 14 | 189,337 |  |  | 1018288,11 | 5297758,98 |
|  |  | 52,182 | 22,915 |  |  |
| 15 | 203,014 |  |  | 1018302,16 | 5297777,08 |
|  |  | 75,196 | 34,487 |  |  |
| 16 | 161,152 |  |  | 1018310,97 | 5297810,43 |
|  |  | 56,348 | 15,208 |  |  |
| 17 | 267,974 |  |  | 1018319,40 | 5297823,09 |
|  |  | 144,322 | 25,334 |  |  |
| 18 | 179,999 |  |  | 1018298,82 | 5297837,86 |
|  |  | 144,321 | 39,467 |  |  |
| 19 | 269,321 |  |  | 1018266,76 | 5297860,88 |
|  |  | 233,642 | 27,241 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 127 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 198,841 |  |  | 1018319,29 | 5297806,68 |
|  |  | 255,194 | 24,262 |  |  |
| 2 | 158,701 |  |  | 1018313,09 | 5297783,22 |
|  |  | 233,895 | 15,047 |  |  |
| 3 | 179,999 |  |  | 1018304,22 | 5297771,07 |
|  |  | 233,894 | 23,721 |  |  |
| 4 | 179,998 |  |  | 1018290,25 | 5297751,90 |
|  |  | 233,892 | 7,491 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 1018285,83 | 5297745,85 |
|  |  | 233,894 | 19,318 |  |  |
| 6 | 179,186 |  |  | 1018274,45 | 5297730,24 |
|  |  | 233,079 | 11,479 |  |  |
| 7 | 268,763 |  |  | 1018267,55 | 5297721,07 |
|  |  | 321,842 | 3,028 |  |  |
| 8 | 172,233 |  |  | 1018269,93 | 5297719,20 |
|  |  | 314,075 | 48,177 |  |  |
| 9 | 269,992 |  |  | 1018303,45 | 5297684,58 |
|  |  | 44,067 | 10,391 |  |  |
| 10 | 186,439 |  |  | 1018310,91 | 5297691,81 |
|  |  | 50,506 | 68,698 |  |  |
| 11 | 179,955 |  |  | 1018354,60 | 5297744,82 |
|  |  | 50,461 | 3,83 |  |  |
| 12 | 182,946 |  |  | 1018357,04 | 5297747,78 |
|  |  | 53,407 | 25,763 |  |  |
| 13 | 179,99 |  |  | 1018372,40 | 5297768,46 |
|  |  | 53,397 | 18,57 |  |  |
| 14 | 227,782 |  |  | 1018383,47 | 5297783,37 |
|  |  | 101,179 | 4,5 |  |  |
| 15 | 221,12 |  |  | 1018382,60 | 5297787,79 |
|  |  | 142,299 | 29,898 |  |  |
| 16 | 185,761 |  |  | 1018358,94 | 5297806,07 |
|  |  | 148,06 | 33,363 |  |  |
| 17 | 268,294 |  |  | 1018330,63 | 5297823,72 |
|  |  | 236,354 | 20,467 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 128 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,039 |  |  | 1018579,55 | 5298506,29 |
|  |  | 42,598 | 40,006 |  |  |
| 2 | 180,047 |  |  | 1018609,00 | 5298533,37 |
|  |  | 42,645 | 40,02 |  |  |
| 3 | 270,056 |  |  | 1018638,44 | 5298560,48 |
|  |  | 132,701 | 30,017 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 1018618,08 | 5298582,54 |
|  |  | 132,7 | 24,914 |  |  |
| 5 | 195,204 |  |  | 1018601,19 | 5298600,85 |
|  |  | 147,904 | 0,2 |  |  |
| 6 | 179,992 |  |  | 1018601,02 | 5298600,96 |
|  |  | 147,896 | 7,906 |  |  |
| 7 | 195,249 |  |  | 1018594,32 | 5298605,16 |
|  |  | 163,145 | 72,597 |  |  |
| 8 | 179,997 |  |  | 1018524,84 | 5298626,21 |
|  |  | 163,142 | 12,354 |  |  |
| 9 | 180,006 |  |  | 1018513,02 | 5298629,79 |
|  |  | 163,148 | 9,536 |  |  |
| 10 | 164,584 |  |  | 1018503,89 | 5298632,56 |
|  |  | 147,732 | 20,841 |  |  |
| 11 | 180,01 |  |  | 1018486,27 | 5298643,68 |
|  |  | 147,742 | 5,038 |  |  |
| 12 | 179,934 |  |  | 1018482,01 | 5298646,37 |
|  |  | 147,675 | 29,997 |  |  |
| 13 | 179,998 |  |  | 1018456,66 | 5298662,41 |
|  |  | 147,673 | 12,587 |  |  |
| 14 | 211,852 |  |  | 1018446,02 | 5298669,14 |
|  |  | 179,525 | 10,523 |  |  |
| 15 | 211,79 |  |  | 1018435,50 | 5298669,23 |
|  |  | 211,315 | 53,377 |  |  |
| 16 | 296,357 |  |  | 1018389,90 | 5298641,49 |
|  |  | 327,672 | 45,753 |  |  |
| 17 | 180,001 |  |  | 1018428,56 | 5298617,02 |
|  |  | 327,673 | 30,011 |  |  |
| 18 | 180,118 |  |  | 1018453,92 | 5298600,97 |
|  |  | 327,791 | 4,523 |  |  |
| 19 | 179,859 |  |  | 1018457,75 | 5298598,56 |
|  |  | 327,649 | 29,996 |  |  |
| 20 | 270,382 |  |  | 1018483,09 | 5298582,51 |
|  |  | 58,031 | 0,01 |  |  |
| 21 | 90,043 |  |  | 1018483,09 | 5298582,52 |
|  |  | 328,074 | 0,028 |  |  |
| 22 | 199,655 |  |  | 1018483,12 | 5298582,50 |
|  |  | 347,729 | 14,504 |  |  |
| 23 | 162,591 |  |  | 1018497,29 | 5298579,42 |
|  |  | 330,32 | 36,49 |  |  |
| 24 | 162,238 |  |  | 1018528,99 | 5298561,35 |
|  |  | 312,558 | 44,75 |  |  |
| 25 | 180,002 |  |  | 1018559,26 | 5298528,39 |
|  |  | 312,559 | 30,002 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 129 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,027 |  |  | 1018759,49 | 5297831,64 |
|  |  | 83,548 | 0,812 |  |  |
| 2 | 203,455 |  |  | 1018759,58 | 5297832,45 |
|  |  | 107,003 | 14,636 |  |  |
| 3 | 203,483 |  |  | 1018755,30 | 5297846,45 |
|  |  | 130,486 | 29,628 |  |  |
| 4 | 179,999 |  |  | 1018736,06 | 5297868,98 |
|  |  | 130,486 | 32,344 |  |  |
| 5 | 190,542 |  |  | 1018715,06 | 5297893,58 |
|  |  | 141,028 | 31,403 |  |  |
| 6 | 207,505 |  |  | 1018690,65 | 5297913,33 |
|  |  | 168,533 | 7,418 |  |  |
| 7 | 241,582 |  |  | 1018683,38 | 5297914,81 |
|  |  | 230,115 | 18,267 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 1018671,66 | 5297900,79 |
|  |  | 230,115 | 18,959 |  |  |
| 9 | 182,437 |  |  | 1018659,51 | 5297886,24 |
|  |  | 232,553 | 93,061 |  |  |
| 10 | 155,748 |  |  | 1018602,92 | 5297812,36 |
|  |  | 208,3 | 2,961 |  |  |
| 11 | 204,252 |  |  | 1018600,31 | 5297810,96 |
|  |  | 232,552 | 24,904 |  |  |
| 12 | 180 |  |  | 1018585,17 | 5297791,19 |
|  |  | 232,552 | 28,327 |  |  |
| 13 | 180 |  |  | 1018567,95 | 5297768,70 |
|  |  | 232,552 | 18,384 |  |  |
| 14 | 149,559 |  |  | 1018556,77 | 5297754,10 |
|  |  | 202,111 | 0,42 |  |  |
| 15 | 269,975 |  |  | 1018556,38 | 5297753,94 |
|  |  | 292,086 | 0,247 |  |  |
| 16 | 120,467 |  |  | 1018556,47 | 5297753,71 |
|  |  | 232,552 | 4,259 |  |  |
| 17 | 270 |  |  | 1018553,88 | 5297750,33 |
|  |  | 322,552 | 33,341 |  |  |
| 18 | 114,998 |  |  | 1018580,35 | 5297730,06 |
|  |  | 257,551 | 6,624 |  |  |
| 19 | 245,157 |  |  | 1018578,93 | 5297723,59 |
|  |  | 322,708 | 1,365 |  |  |
| 20 | 180,036 |  |  | 1018580,01 | 5297722,77 |
|  |  | 322,744 | 8,985 |  |  |
| 21 | 180,022 |  |  | 1018587,16 | 5297717,33 |
|  |  | 322,766 | 17,696 |  |  |
| 22 | 270,131 |  |  | 1018601,25 | 5297706,62 |
|  |  | 52,897 | 21,4 |  |  |
| 23 | 180,001 |  |  | 1018614,16 | 5297723,69 |
|  |  | 52,898 | 33,407 |  |  |
| 24 | 182,979 |  |  | 1018634,31 | 5297750,33 |
|  |  | 55,877 | 3,551 |  |  |
| 25 | 174,284 |  |  | 1018636,31 | 5297753,27 |
|  |  | 50,161 | 78,086 |  |  |
| 26 | 179,999 |  |  | 1018686,33 | 5297813,23 |
|  |  | 50,16 | 3,676 |  |  |
| 27 | 180,006 |  |  | 1018688,69 | 5297816,05 |
|  |  | 50,166 | 5,572 |  |  |
| 28 | 89,326 |  |  | 1018692,26 | 5297820,33 |
|  |  | 319,492 | 14,392 |  |  |
| 29 | 180,002 |  |  | 1018703,20 | 5297810,98 |
|  |  | 319,494 | 29,395 |  |  |
| 30 | 180 |  |  | 1018725,55 | 5297791,89 |
|  |  | 319,494 | 32,085 |  |  |
| 31 | 270 |  |  | 1018749,94 | 5297771,05 |
|  |  | 49,494 | 4,728 |  |  |
| 32 | 214,028 |  |  | 1018753,01 | 5297774,64 |
|  |  | 83,522 | 57,367 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 130 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,348 |  |  | 1018552,19 | 5297692,69 |
|  |  | 232,258 | 58,978 |  |  |
| 2 | 249,412 |  |  | 1018516,09 | 5297646,05 |
|  |  | 301,67 | 29,491 |  |  |
| 3 | 270,002 |  |  | 1018531,58 | 5297620,95 |
|  |  | 31,671 | 9,126 |  |  |
| 4 | 201,239 |  |  | 1018539,34 | 5297625,74 |
|  |  | 52,911 | 61,152 |  |  |
| 5 | 269,999 |  |  | 1018576,22 | 5297674,52 |
|  |  | 142,91 | 30,121 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 131 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 178,954 |  |  | 1018363,57 | 5297745,73 |
|  |  | 231,628 | 25,692 |  |  |
| 2 | 177,362 |  |  | 1018347,62 | 5297725,59 |
|  |  | 228,99 | 12,604 |  |  |
| 3 | 181,438 |  |  | 1018339,35 | 5297716,08 |
|  |  | 230,428 | 31,304 |  |  |
| 4 | 180,705 |  |  | 1018319,41 | 5297691,95 |
|  |  | 231,133 | 18,133 |  |  |
| 5 | 238,745 |  |  | 1018308,03 | 5297677,83 |
|  |  | 289,878 | 3,233 |  |  |
| 6 | 190,954 |  |  | 1018309,13 | 5297674,79 |
|  |  | 300,832 | 19,608 |  |  |
| 7 | 197,061 |  |  | 1018319,18 | 5297657,95 |
|  |  | 317,894 | 5,095 |  |  |
| 8 | 180,004 |  |  | 1018322,96 | 5297654,54 |
|  |  | 317,898 | 15,596 |  |  |
| 9 | 180 |  |  | 1018334,53 | 5297644,08 |
|  |  | 317,898 | 34,933 |  |  |
| 10 | 194,635 |  |  | 1018360,45 | 5297620,66 |
|  |  | 332,533 | 42,277 |  |  |
| 11 | 180,148 |  |  | 1018397,96 | 5297601,16 |
|  |  | 332,681 | 55,232 |  |  |
| 12 | 165,033 |  |  | 1018447,03 | 5297575,81 |
|  |  | 317,714 | 8,41 |  |  |
| 13 | 179,997 |  |  | 1018453,25 | 5297570,15 |
|  |  | 317,711 | 6,01 |  |  |
| 14 | 183,409 |  |  | 1018457,70 | 5297566,11 |
|  |  | 321,12 | 13,937 |  |  |
| 15 | 180,011 |  |  | 1018468,55 | 5297557,36 |
|  |  | 321,131 | 3,946 |  |  |
| 16 | 269,508 |  |  | 1018471,62 | 5297554,88 |
|  |  | 50,639 | 26,69 |  |  |
| 17 | 182,107 |  |  | 1018488,55 | 5297575,52 |
|  |  | 52,746 | 0,893 |  |  |
| 18 | 180,795 |  |  | 1018489,09 | 5297576,23 |
|  |  | 53,541 | 26,888 |  |  |
| 19 | 214,811 |  |  | 1018505,07 | 5297597,86 |
|  |  | 88,353 | 12,588 |  |  |
| 20 | 167,616 |  |  | 1018505,43 | 5297610,44 |
|  |  | 75,969 | 26,409 |  |  |
| 21 | 226,597 |  |  | 1018511,83 | 5297636,06 |
|  |  | 122,566 | 8,305 |  |  |
| 22 | 179,103 |  |  | 1018507,36 | 5297643,06 |
|  |  | 121,669 | 60,607 |  |  |
| 23 | 179,997 |  |  | 1018475,54 | 5297694,64 |
|  |  | 121,666 | 13,394 |  |  |
| 24 | 180,013 |  |  | 1018468,51 | 5297706,04 |
|  |  | 121,679 | 1,6 |  |  |
| 25 | 196,561 |  |  | 1018467,67 | 5297707,40 |
|  |  | 138,24 | 16,107 |  |  |
| 26 | 183,254 |  |  | 1018455,65 | 5297718,13 |
|  |  | 141,495 | 0,683 |  |  |
| 27 | 179,987 |  |  | 1018455,12 | 5297718,56 |
|  |  | 141,482 | 10,512 |  |  |
| 28 | 180,562 |  |  | 1018446,90 | 5297725,10 |
|  |  | 142,044 | 10,157 |  |  |
| 29 | 160,983 |  |  | 1018438,89 | 5297731,35 |
|  |  | 123,027 | 11,505 |  |  |
| 30 | 179,966 |  |  | 1018432,62 | 5297741,00 |
|  |  | 122,993 | 1,937 |  |  |
| 31 | 159,044 |  |  | 1018431,56 | 5297742,62 |
|  |  | 102,037 | 2,148 |  |  |
| 32 | 218,009 |  |  | 1018431,11 | 5297744,72 |
|  |  | 140,046 | 23,759 |  |  |
| 33 | 180,003 |  |  | 1018412,90 | 5297759,98 |
|  |  | 140,049 | 8,027 |  |  |
| 34 | 94,774 |  |  | 1018406,75 | 5297765,13 |
|  |  | 54,822 | 2,006 |  |  |
| 35 | 265,226 |  |  | 1018407,90 | 5297766,77 |
|  |  | 140,048 | 22,519 |  |  |
| 36 | 272,626 |  |  | 1018390,64 | 5297781,23 |
|  |  | 232,675 | 23,984 |  |  |
| 37 | 180 |  |  | 1018376,10 | 5297762,16 |
|  |  | 232,675 | 20,662 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 132 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,822 |  |  | 1018195,00 | 5297761,20 |
|  |  | 234,42 | 48,682 |  |  |
| 2 | 212,321 |  |  | 1018166,67 | 5297721,61 |
|  |  | 266,742 | 12,033 |  |  |
| 3 | 190,78 |  |  | 1018165,99 | 5297709,59 |
|  |  | 277,521 | 32,088 |  |  |
| 4 | 180,003 |  |  | 1018170,19 | 5297677,78 |
|  |  | 277,525 | 10,646 |  |  |
| 5 | 179,996 |  |  | 1018171,58 | 5297667,23 |
|  |  | 277,52 | 42,425 |  |  |
| 6 | 270,001 |  |  | 1018177,13 | 5297625,17 |
|  |  | 7,521 | 25,396 |  |  |
| 7 | 215,254 |  |  | 1018202,31 | 5297628,49 |
|  |  | 42,775 | 20,748 |  |  |
| 8 | 177,929 |  |  | 1018217,54 | 5297642,58 |
|  |  | 40,704 | 11,621 |  |  |
| 9 | 89,15 |  |  | 1018226,35 | 5297650,16 |
|  |  | 309,854 | 9,915 |  |  |
| 10 | 90 |  |  | 1018232,71 | 5297642,55 |
|  |  | 219,853 | 9,585 |  |  |
| 11 | 271,77 |  |  | 1018225,35 | 5297636,41 |
|  |  | 311,623 | 19,134 |  |  |
| 12 | 91,792 |  |  | 1018238,06 | 5297622,10 |
|  |  | 223,415 | 4,948 |  |  |
| 13 | 180,001 |  |  | 1018234,46 | 5297618,70 |
|  |  | 223,416 | 20,006 |  |  |
| 14 | 89,996 |  |  | 1018219,93 | 5297604,95 |
|  |  | 133,412 | 16,84 |  |  |
| 15 | 234,107 |  |  | 1018208,36 | 5297617,18 |
|  |  | 187,52 | 29,909 |  |  |
| 16 | 270,002 |  |  | 1018178,70 | 5297613,27 |
|  |  | 277,522 | 3,428 |  |  |
| 17 | 185,123 |  |  | 1018179,15 | 5297609,87 |
|  |  | 282,645 | 8,464 |  |  |
| 18 | 190,254 |  |  | 1018181,01 | 5297601,61 |
|  |  | 292,898 | 8,306 |  |  |
| 19 | 190,255 |  |  | 1018184,24 | 5297593,96 |
|  |  | 303,153 | 8,306 |  |  |
| 20 | 190,248 |  |  | 1018188,78 | 5297587,01 |
|  |  | 313,401 | 8,463 |  |  |
| 21 | 185,126 |  |  | 1018194,60 | 5297580,86 |
|  |  | 318,527 | 74,273 |  |  |
| 22 | 270 |  |  | 1018250,25 | 5297531,67 |
|  |  | 48,527 | 36,835 |  |  |
| 23 | 173,796 |  |  | 1018274,64 | 5297559,27 |
|  |  | 42,324 | 3,043 |  |  |
| 24 | 179,997 |  |  | 1018276,89 | 5297561,32 |
|  |  | 42,321 | 22,707 |  |  |
| 25 | 270,486 |  |  | 1018293,68 | 5297576,61 |
|  |  | 132,807 | 19,081 |  |  |
| 26 | 179,833 |  |  | 1018280,71 | 5297590,60 |
|  |  | 132,64 | 13,175 |  |  |
| 27 | 90,03 |  |  | 1018271,79 | 5297600,30 |
|  |  | 42,67 | 1,622 |  |  |
| 28 | 179,975 |  |  | 1018272,98 | 5297601,39 |
|  |  | 42,645 | 2,452 |  |  |
| 29 | 180,001 |  |  | 1018274,79 | 5297603,06 |
|  |  | 42,646 | 56,752 |  |  |
| 30 | 258,185 |  |  | 1018316,53 | 5297641,50 |
|  |  | 120,83 | 54,848 |  |  |
| 31 | 193,244 |  |  | 1018288,42 | 5297688,60 |
|  |  | 134,075 | 30,546 |  |  |
| 32 | 189,534 |  |  | 1018267,17 | 5297710,55 |
|  |  | 143,609 | 34,807 |  |  |
| 33 | 180,336 |  |  | 1018239,15 | 5297731,20 |
|  |  | 143,944 | 8,751 |  |  |
| 34 | 193,391 |  |  | 1018232,08 | 5297736,35 |
|  |  | 157,335 | 8,438 |  |  |
| 35 | 166,264 |  |  | 1018224,29 | 5297739,60 |
|  |  | 143,598 | 36,4 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 133 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 185,23 |  |  | 1018284,85 | 5297562,74 |
|  |  | 226,358 | 16,791 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018273,26 | 5297550,58 |
|  |  | 226,36 | 5,743 |  |  |
| 3 | 182,168 |  |  | 1018269,30 | 5297546,43 |
|  |  | 228,527 | 23,676 |  |  |
| 4 | 270 |  |  | 1018253,62 | 5297528,69 |
|  |  | 318,527 | 78,936 |  |  |
| 5 | 270,393 |  |  | 1018312,76 | 5297476,41 |
|  |  | 48,92 | 42,608 |  |  |
| 6 | 183,004 |  |  | 1018340,76 | 5297508,53 |
|  |  | 51,923 | 8,239 |  |  |
| 7 | 213,438 |  |  | 1018345,84 | 5297515,02 |
|  |  | 85,361 | 3,494 |  |  |
| 8 | 225,558 |  |  | 1018346,13 | 5297518,50 |
|  |  | 130,919 | 26,147 |  |  |
| 9 | 181,404 |  |  | 1018329,00 | 5297538,26 |
|  |  | 132,323 | 25,076 |  |  |
| 10 | 181,038 |  |  | 1018312,12 | 5297556,80 |
|  |  | 133,361 | 22,424 |  |  |
| 11 | 267,767 |  |  | 1018296,72 | 5297573,10 |
|  |  | 221,128 | 15,758 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 134 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,968 |  |  | 1018362,45 | 5297598,43 |
|  |  | 152,532 | 9,761 |  |  |
| 2 | 163,12 |  |  | 1018353,79 | 5297602,93 |
|  |  | 135,652 | 18,594 |  |  |
| 3 | 180 |  |  | 1018340,49 | 5297615,93 |
|  |  | 135,651 | 28,084 |  |  |
| 4 | 266,994 |  |  | 1018320,41 | 5297635,56 |
|  |  | 222,645 | 24,779 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 1018302,19 | 5297618,78 |
|  |  | 222,645 | 2,354 |  |  |
| 6 | 180 |  |  | 1018300,45 | 5297617,18 |
|  |  | 222,646 | 26,322 |  |  |
| 7 | 269,389 |  |  | 1018281,09 | 5297599,35 |
|  |  | 312,034 | 23,369 |  |  |
| 8 | 179,81 |  |  | 1018296,74 | 5297581,99 |
|  |  | 311,844 | 28,494 |  |  |
| 9 | 178,227 |  |  | 1018315,75 | 5297560,76 |
|  |  | 310,071 | 3,303 |  |  |
| 10 | 182,358 |  |  | 1018317,87 | 5297558,24 |
|  |  | 312,429 | 24,719 |  |  |
| 11 | 180,002 |  |  | 1018334,55 | 5297539,99 |
|  |  | 312,431 | 22,073 |  |  |
| 12 | 269,995 |  |  | 1018349,44 | 5297523,70 |
|  |  | 42,427 | 30,281 |  |  |
| 13 | 186,495 |  |  | 1018371,80 | 5297544,13 |
|  |  | 48,922 | 22,627 |  |  |
| 14 | 193,755 |  |  | 1018386,66 | 5297561,19 |
|  |  | 62,677 | 2,061 |  |  |
| 15 | 180,004 |  |  | 1018387,61 | 5297563,02 |
|  |  | 62,681 | 19,84 |  |  |
| 16 | 269,883 |  |  | 1018396,72 | 5297580,64 |
|  |  | 152,564 | 38,606 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 135 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 230,815 |  |  | 1018342,46 | 5297496,72 |
|  |  | 282,16 | 5,623 |  |  |
| 2 | 215,677 |  |  | 1018343,64 | 5297491,23 |
|  |  | 317,837 | 17,675 |  |  |
| 3 | 179,852 |  |  | 1018356,75 | 5297479,36 |
|  |  | 317,689 | 9,678 |  |  |
| 4 | 180,014 |  |  | 1018363,90 | 5297472,85 |
|  |  | 317,703 | 3,634 |  |  |
| 5 | 186,519 |  |  | 1018366,59 | 5297470,40 |
|  |  | 324,222 | 0,358 |  |  |
| 6 | 180,155 |  |  | 1018366,88 | 5297470,19 |
|  |  | 324,377 | 25,513 |  |  |
| 7 | 179,939 |  |  | 1018387,62 | 5297455,33 |
|  |  | 324,316 | 4,501 |  |  |
| 8 | 226,343 |  |  | 1018391,28 | 5297452,71 |
|  |  | 10,659 | 5,348 |  |  |
| 9 | 220,252 |  |  | 1018396,53 | 5297453,69 |
|  |  | 50,911 | 15,313 |  |  |
| 10 | 179,305 |  |  | 1018406,19 | 5297465,58 |
|  |  | 50,216 | 5,556 |  |  |
| 11 | 177,648 |  |  | 1018409,74 | 5297469,85 |
|  |  | 47,864 | 19,41 |  |  |
| 12 | 180,498 |  |  | 1018422,77 | 5297484,24 |
|  |  | 48,361 | 3,279 |  |  |
| 13 | 181,852 |  |  | 1018424,94 | 5297486,69 |
|  |  | 50,213 | 9,907 |  |  |
| 14 | 179,917 |  |  | 1018431,28 | 5297494,31 |
|  |  | 50,131 | 6,965 |  |  |
| 15 | 181,039 |  |  | 1018435,75 | 5297499,65 |
|  |  | 51,17 | 16,43 |  |  |
| 16 | 180,77 |  |  | 1018446,05 | 5297512,45 |
|  |  | 51,94 | 19,303 |  |  |
| 17 | 180 |  |  | 1018457,95 | 5297527,65 |
|  |  | 51,94 | 7,496 |  |  |
| 18 | 268,656 |  |  | 1018462,57 | 5297533,55 |
|  |  | 140,596 | 8,27 |  |  |
| 19 | 179,998 |  |  | 1018456,18 | 5297538,80 |
|  |  | 140,594 | 27,049 |  |  |
| 20 | 180,046 |  |  | 1018435,28 | 5297555,97 |
|  |  | 140,64 | 1,271 |  |  |
| 21 | 179,955 |  |  | 1018434,30 | 5297556,78 |
|  |  | 140,595 | 6 |  |  |
| 22 | 179,997 |  |  | 1018429,66 | 5297560,59 |
|  |  | 140,593 | 2,572 |  |  |
| 23 | 180,69 |  |  | 1018427,68 | 5297562,22 |
|  |  | 141,282 | 0,019 |  |  |
| 24 | 179,313 |  |  | 1018427,66 | 5297562,23 |
|  |  | 140,596 | 9,126 |  |  |
| 25 | 180,015 |  |  | 1018420,61 | 5297568,02 |
|  |  | 140,61 | 1,172 |  |  |
| 26 | 192,067 |  |  | 1018419,70 | 5297568,77 |
|  |  | 152,677 | 1,413 |  |  |
| 27 | 180,004 |  |  | 1018418,45 | 5297569,42 |
|  |  | 152,681 | 14,664 |  |  |
| 28 | 265,701 |  |  | 1018405,42 | 5297576,15 |
|  |  | 238,382 | 0,899 |  |  |
| 29 | 179,998 |  |  | 1018404,95 | 5297575,38 |
|  |  | 238,38 | 14,396 |  |  |
| 30 | 179,999 |  |  | 1018397,40 | 5297563,12 |
|  |  | 238,379 | 3,984 |  |  |
| 31 | 180,011 |  |  | 1018395,31 | 5297559,73 |
|  |  | 238,391 | 3,19 |  |  |
| 32 | 170,528 |  |  | 1018393,64 | 5297557,01 |
|  |  | 228,918 | 53,522 |  |  |
| 33 | 179,997 |  |  | 1018358,47 | 5297516,67 |
|  |  | 228,916 | 0,998 |  |  |
| 34 | 182,433 |  |  | 1018357,81 | 5297515,92 |
|  |  | 231,349 | 7,758 |  |  |
| 35 | 179,996 |  |  | 1018352,97 | 5297509,86 |
|  |  | 231,344 | 16,821 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 136 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 178,456 |  |  | 1018414,35 | 5297460,95 |
|  |  | 229,252 | 10,248 |  |  |
| 2 | 180,063 |  |  | 1018407,66 | 5297453,18 |
|  |  | 229,315 | 12,551 |  |  |
| 3 | 271,86 |  |  | 1018399,48 | 5297443,67 |
|  |  | 321,174 | 22,244 |  |  |
| 4 | 264,757 |  |  | 1018416,81 | 5297429,72 |
|  |  | 45,931 | 10,767 |  |  |
| 5 | 181,51 |  |  | 1018424,30 | 5297437,46 |
|  |  | 47,441 | 8,41 |  |  |
| 6 | 181,992 |  |  | 1018429,98 | 5297443,65 |
|  |  | 49,433 | 10,873 |  |  |
| 7 | 179,999 |  |  | 1018437,06 | 5297451,91 |
|  |  | 49,432 | 62,044 |  |  |
| 8 | 180 |  |  | 1018477,41 | 5297499,04 |
|  |  | 49,432 | 6,001 |  |  |
| 9 | 181,078 |  |  | 1018481,31 | 5297503,60 |
|  |  | 50,509 | 19,436 |  |  |
| 10 | 200,256 |  |  | 1018493,67 | 5297518,60 |
|  |  | 70,765 | 4,862 |  |  |
| 11 | 249,475 |  |  | 1018495,27 | 5297523,19 |
|  |  | 140,241 | 12,852 |  |  |
| 12 | 229,25 |  |  | 1018485,39 | 5297531,41 |
|  |  | 189,491 | 6,125 |  |  |
| 13 | 221,044 |  |  | 1018479,35 | 5297530,40 |
|  |  | 230,535 | 19,428 |  |  |
| 14 | 180,002 |  |  | 1018467,00 | 5297515,40 |
|  |  | 230,538 | 5,999 |  |  |
| 15 | 89,951 |  |  | 1018463,19 | 5297510,77 |
|  |  | 140,489 | 6,122 |  |  |
| 16 | 270,075 |  |  | 1018458,47 | 5297514,67 |
|  |  | 230,564 | 45,185 |  |  |
| 17 | 180,001 |  |  | 1018429,76 | 5297479,77 |
|  |  | 230,565 | 12,061 |  |  |
| 18 | 180,231 |  |  | 1018422,10 | 5297470,45 |
|  |  | 230,796 | 12,265 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 137 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 178,893 |  |  | 1018566,51 | 5297477,50 |
|  |  | 320,588 | 8,272 |  |  |
| 2 | 173,894 |  |  | 1018572,90 | 5297472,25 |
|  |  | 314,482 | 7,612 |  |  |
| 3 | 148,416 |  |  | 1018578,24 | 5297466,82 |
|  |  | 282,897 | 16,115 |  |  |
| 4 | 221,374 |  |  | 1018581,83 | 5297451,11 |
|  |  | 324,271 | 1,871 |  |  |
| 5 | 180,007 |  |  | 1018583,35 | 5297450,02 |
|  |  | 324,278 | 19,755 |  |  |
| 6 | 270,402 |  |  | 1018599,39 | 5297438,48 |
|  |  | 54,68 | 29,307 |  |  |
| 7 | 180 |  |  | 1018616,33 | 5297462,40 |
|  |  | 54,68 | 26,679 |  |  |
| 8 | 180,013 |  |  | 1018631,76 | 5297484,16 |
|  |  | 54,693 | 4,5 |  |  |
| 9 | 179,987 |  |  | 1018634,36 | 5297487,84 |
|  |  | 54,68 | 26,8 |  |  |
| 10 | 179,994 |  |  | 1018649,85 | 5297509,70 |
|  |  | 54,674 | 6 |  |  |
| 11 | 180,007 |  |  | 1018653,32 | 5297514,60 |
|  |  | 54,681 | 52,55 |  |  |
| 12 | 179,998 |  |  | 1018683,70 | 5297557,48 |
|  |  | 54,679 | 5,5 |  |  |
| 13 | 177,702 |  |  | 1018686,88 | 5297561,97 |
|  |  | 52,381 | 21,233 |  |  |
| 14 | 269,998 |  |  | 1018699,84 | 5297578,78 |
|  |  | 142,379 | 22,591 |  |  |
| 15 | 175,17 |  |  | 1018681,95 | 5297592,57 |
|  |  | 137,549 | 10,885 |  |  |
| 16 | 140,844 |  |  | 1018673,92 | 5297599,92 |
|  |  | 98,393 | 9,169 |  |  |
| 17 | 180,011 |  |  | 1018672,58 | 5297608,99 |
|  |  | 98,405 | 22,051 |  |  |
| 18 | 220,871 |  |  | 1018669,36 | 5297630,81 |
|  |  | 139,275 | 0,098 |  |  |
| 19 | 180,167 |  |  | 1018669,28 | 5297630,87 |
|  |  | 139,443 | 16,004 |  |  |
| 20 | 179,981 |  |  | 1018657,12 | 5297641,28 |
|  |  | 139,424 | 0,09 |  |  |
| 21 | 272,483 |  |  | 1018657,06 | 5297641,33 |
|  |  | 231,907 | 8,127 |  |  |
| 22 | 180 |  |  | 1018652,04 | 5297634,94 |
|  |  | 231,907 | 13,351 |  |  |
| 23 | 180,002 |  |  | 1018643,80 | 5297624,43 |
|  |  | 231,909 | 11,08 |  |  |
| 24 | 179,997 |  |  | 1018636,97 | 5297615,71 |
|  |  | 231,906 | 23,663 |  |  |
| 25 | 182,129 |  |  | 1018622,37 | 5297597,09 |
|  |  | 234,035 | 6,785 |  |  |
| 26 | 179,988 |  |  | 1018618,39 | 5297591,60 |
|  |  | 234,023 | 57,484 |  |  |
| 27 | 180 |  |  | 1018584,62 | 5297545,08 |
|  |  | 234,023 | 37,22 |  |  |
| 28 | 180,009 |  |  | 1018562,75 | 5297514,96 |
|  |  | 234,032 | 2,978 |  |  |
| 29 | 146,101 |  |  | 1018561,00 | 5297512,55 |
|  |  | 200,133 | 6,988 |  |  |
| 30 | 210,505 |  |  | 1018554,44 | 5297510,14 |
|  |  | 230,638 | 18,133 |  |  |
| 31 | 271,056 |  |  | 1018542,94 | 5297496,12 |
|  |  | 321,695 | 30,038 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 138 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 170,116 |  |  | 1018535,12 | 5297488,75 |
|  |  | 131,622 | 10,174 |  |  |
| 2 | 173,793 |  |  | 1018528,37 | 5297496,35 |
|  |  | 125,416 | 4,079 |  |  |
| 3 | 196,561 |  |  | 1018526,00 | 5297499,68 |
|  |  | 141,977 | 20,646 |  |  |
| 4 | 213,041 |  |  | 1018509,74 | 5297512,40 |
|  |  | 175,017 | 5,504 |  |  |
| 5 | 234,415 |  |  | 1018504,26 | 5297512,87 |
|  |  | 229,432 | 84,871 |  |  |
| 6 | 179,997 |  |  | 1018449,06 | 5297448,40 |
|  |  | 229,429 | 10,321 |  |  |
| 7 | 180,001 |  |  | 1018442,35 | 5297440,56 |
|  |  | 229,43 | 21,113 |  |  |
| 8 | 270 |  |  | 1018428,62 | 5297424,53 |
|  |  | 319,43 | 18,295 |  |  |
| 9 | 175,49 |  |  | 1018442,51 | 5297412,63 |
|  |  | 314,92 | 20,417 |  |  |
| 10 | 180,289 |  |  | 1018456,93 | 5297398,17 |
|  |  | 315,209 | 19,506 |  |  |
| 11 | 180,014 |  |  | 1018470,77 | 5297384,43 |
|  |  | 315,223 | 3,494 |  |  |
| 12 | 193,301 |  |  | 1018473,25 | 5297381,97 |
|  |  | 328,524 | 12,812 |  |  |
| 13 | 180,002 |  |  | 1018484,18 | 5297375,28 |
|  |  | 328,526 | 17,616 |  |  |
| 14 | 199,38 |  |  | 1018499,21 | 5297366,08 |
|  |  | 347,906 | 28,862 |  |  |
| 15 | 179,999 |  |  | 1018527,43 | 5297360,03 |
|  |  | 347,905 | 17,334 |  |  |
| 16 | 245,998 |  |  | 1018544,38 | 5297356,40 |
|  |  | 53,903 | 21,866 |  |  |
| 17 | 180,001 |  |  | 1018557,26 | 5297374,07 |
|  |  | 53,904 | 24,531 |  |  |
| 18 | 180 |  |  | 1018571,71 | 5297393,89 |
|  |  | 53,904 | 14,915 |  |  |
| 19 | 228,991 |  |  | 1018580,50 | 5297405,94 |
|  |  | 102,895 | 31,918 |  |  |
| 20 | 179,999 |  |  | 1018573,37 | 5297437,06 |
|  |  | 102,894 | 21,754 |  |  |
| 21 | 180,003 |  |  | 1018568,52 | 5297458,26 |
|  |  | 102,896 | 4,93 |  |  |
| 22 | 218,604 |  |  | 1018567,42 | 5297463,07 |
|  |  | 141,501 | 12,09 |  |  |
| 23 | 180,016 |  |  | 1018557,96 | 5297470,59 |
|  |  | 141,517 | 5,469 |  |  |
| 24 | 179,989 |  |  | 1018553,68 | 5297474,00 |
|  |  | 141,506 | 23,704 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 139 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,132 |  |  | 1018720,59 | 5297424,78 |
|  |  | 53,921 | 27,63 |  |  |
| 2 | 179,998 |  |  | 1018736,86 | 5297447,11 |
|  |  | 53,919 | 16,718 |  |  |
| 3 | 180,518 |  |  | 1018746,71 | 5297460,62 |
|  |  | 54,438 | 12,795 |  |  |
| 4 | 180,004 |  |  | 1018754,15 | 5297471,03 |
|  |  | 54,442 | 9,782 |  |  |
| 5 | 178,75 |  |  | 1018759,84 | 5297478,99 |
|  |  | 53,192 | 15,791 |  |  |
| 6 | 200,47 |  |  | 1018769,30 | 5297491,63 |
|  |  | 73,662 | 5,17 |  |  |
| 7 | 160,257 |  |  | 1018770,76 | 5297496,59 |
|  |  | 53,92 | 54,673 |  |  |
| 8 | 270 |  |  | 1018802,95 | 5297540,78 |
|  |  | 143,92 | 27,032 |  |  |
| 9 | 269,422 |  |  | 1018781,11 | 5297556,70 |
|  |  | 233,341 | 31,028 |  |  |
| 10 | 181,188 |  |  | 1018762,58 | 5297531,81 |
|  |  | 234,529 | 23,176 |  |  |
| 11 | 180,272 |  |  | 1018749,13 | 5297512,93 |
|  |  | 234,802 | 5,173 |  |  |
| 12 | 180,016 |  |  | 1018746,15 | 5297508,70 |
|  |  | 234,818 | 0,84 |  |  |
| 13 | 179,512 |  |  | 1018745,67 | 5297508,02 |
|  |  | 234,33 | 23,134 |  |  |
| 14 | 184,912 |  |  | 1018732,18 | 5297489,22 |
|  |  | 239,242 | 2,668 |  |  |
| 15 | 175,565 |  |  | 1018730,81 | 5297486,93 |
|  |  | 234,807 | 12,409 |  |  |
| 16 | 178,794 |  |  | 1018723,66 | 5297476,79 |
|  |  | 233,601 | 15,548 |  |  |
| 17 | 180,001 |  |  | 1018714,43 | 5297464,28 |
|  |  | 233,602 | 17,823 |  |  |
| 18 | 179,2 |  |  | 1018703,86 | 5297449,93 |
|  |  | 232,802 | 10,906 |  |  |
| 19 | 271,987 |  |  | 1018697,26 | 5297441,24 |
|  |  | 324,789 | 28,553 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 140 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 268,357 |  |  | 1018666,91 | 5297350,52 |
|  |  | 52,555 | 42,207 |  |  |
| 2 | 180,008 |  |  | 1018692,57 | 5297384,03 |
|  |  | 52,563 | 13,374 |  |  |
| 3 | 182,81 |  |  | 1018700,70 | 5297394,65 |
|  |  | 55,373 | 26,982 |  |  |
| 4 | 269,04 |  |  | 1018716,03 | 5297416,85 |
|  |  | 144,413 | 16,885 |  |  |
| 5 | 179,999 |  |  | 1018702,30 | 5297426,68 |
|  |  | 144,412 | 14,277 |  |  |
| 6 | 268,593 |  |  | 1018690,69 | 5297434,99 |
|  |  | 233,005 | 25,977 |  |  |
| 7 | 179,998 |  |  | 1018675,06 | 5297414,24 |
|  |  | 233,003 | 13,624 |  |  |
| 8 | 181,315 |  |  | 1018666,86 | 5297403,36 |
|  |  | 234,318 | 13,579 |  |  |
| 9 | 179,88 |  |  | 1018658,94 | 5297392,33 |
|  |  | 234,198 | 29,247 |  |  |
| 10 | 270 |  |  | 1018641,83 | 5297368,61 |
|  |  | 324,198 | 30,92 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 141 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 268,477 |  |  | 1018635,65 | 5297362,00 |
|  |  | 234,618 | 18,216 |  |  |
| 2 | 213,433 |  |  | 1018625,10 | 5297347,15 |
|  |  | 268,05 | 7,9 |  |  |
| 3 | 214,342 |  |  | 1018624,83 | 5297339,25 |
|  |  | 302,392 | 28,272 |  |  |
| 4 | 291,068 |  |  | 1018639,98 | 5297315,38 |
|  |  | 53,46 | 7,356 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 1018644,36 | 5297321,29 |
|  |  | 53,461 | 28,454 |  |  |
| 6 | 272,147 |  |  | 1018661,30 | 5297344,15 |
|  |  | 145,607 | 6,141 |  |  |
| 7 | 178,599 |  |  | 1018656,23 | 5297347,62 |
|  |  | 144,206 | 3,799 |  |  |
| 8 | 180,022 |  |  | 1018653,15 | 5297349,84 |
|  |  | 144,228 | 10,367 |  |  |
| 9 | 181,913 |  |  | 1018644,74 | 5297355,90 |
|  |  | 146,141 | 10,945 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 142 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018692,99 | 5297551,56 |
|  |  | 234,68 | 26,213 |  |  |
| 2 | 180,002 |  |  | 1018677,84 | 5297530,17 |
|  |  | 234,682 | 28,592 |  |  |
| 3 | 150,255 |  |  | 1018661,31 | 5297506,84 |
|  |  | 204,937 | 5,125 |  |  |
| 4 | 209,253 |  |  | 1018656,66 | 5297504,68 |
|  |  | 234,189 | 86,499 |  |  |
| 5 | 185,144 |  |  | 1018606,05 | 5297434,54 |
|  |  | 239,333 | 7,028 |  |  |
| 6 | 174,311 |  |  | 1018602,46 | 5297428,49 |
|  |  | 233,644 | 3,091 |  |  |
| 7 | 89,979 |  |  | 1018600,63 | 5297426,00 |
|  |  | 143,624 | 9,998 |  |  |
| 8 | 270,027 |  |  | 1018592,58 | 5297431,93 |
|  |  | 233,651 | 10,006 |  |  |
| 9 | 269,972 |  |  | 1018586,65 | 5297423,87 |
|  |  | 323,622 | 9,998 |  |  |
| 10 | 90,026 |  |  | 1018594,70 | 5297417,94 |
|  |  | 233,648 | 6,788 |  |  |
| 11 | 229,243 |  |  | 1018590,68 | 5297412,47 |
|  |  | 282,891 | 6,605 |  |  |
| 12 | 220,814 |  |  | 1018592,15 | 5297406,04 |
|  |  | 323,705 | 49,253 |  |  |
| 13 | 224,999 |  |  | 1018631,85 | 5297376,88 |
|  |  | 8,704 | 5,761 |  |  |
| 14 | 225,001 |  |  | 1018637,54 | 5297377,75 |
|  |  | 53,705 | 24,947 |  |  |
| 15 | 180,496 |  |  | 1018652,31 | 5297397,86 |
|  |  | 54,201 | 12,774 |  |  |
| 16 | 180 |  |  | 1018659,78 | 5297408,22 |
|  |  | 54,201 | 32,319 |  |  |
| 17 | 179,061 |  |  | 1018678,69 | 5297434,43 |
|  |  | 53,262 | 10,448 |  |  |
| 18 | 180,004 |  |  | 1018684,94 | 5297442,81 |
|  |  | 53,266 | 10,006 |  |  |
| 19 | 179,998 |  |  | 1018690,92 | 5297450,82 |
|  |  | 53,264 | 20,134 |  |  |
| 20 | 180 |  |  | 1018702,96 | 5297466,96 |
|  |  | 53,264 | 6,833 |  |  |
| 21 | 180 |  |  | 1018707,05 | 5297472,44 |
|  |  | 53,264 | 3,295 |  |  |
| 22 | 179,344 |  |  | 1018709,02 | 5297475,08 |
|  |  | 52,608 | 6,243 |  |  |
| 23 | 181,771 |  |  | 1018712,81 | 5297480,04 |
|  |  | 54,379 | 16,794 |  |  |
| 24 | 180,836 |  |  | 1018722,59 | 5297493,69 |
|  |  | 55,215 | 27,381 |  |  |
| 25 | 179,996 |  |  | 1018738,21 | 5297516,18 |
|  |  | 55,211 | 5,722 |  |  |
| 26 | 180,001 |  |  | 1018741,48 | 5297520,88 |
|  |  | 55,212 | 13,291 |  |  |
| 27 | 179,433 |  |  | 1018749,06 | 5297531,79 |
|  |  | 54,645 | 9,244 |  |  |
| 28 | 220,581 |  |  | 1018754,41 | 5297539,33 |
|  |  | 95,226 | 1,627 |  |  |
| 29 | 228,227 |  |  | 1018754,26 | 5297540,95 |
|  |  | 143,454 | 17,602 |  |  |
| 30 | 179,984 |  |  | 1018740,12 | 5297551,43 |
|  |  | 143,438 | 2,633 |  |  |
| 31 | 173,905 |  |  | 1018738,01 | 5297553,00 |
|  |  | 137,343 | 4,548 |  |  |
| 32 | 179,319 |  |  | 1018734,66 | 5297556,08 |
|  |  | 136,662 | 4,472 |  |  |
| 33 | 187,148 |  |  | 1018731,41 | 5297559,15 |
|  |  | 143,811 | 23,154 |  |  |
| 34 | 224,114 |  |  | 1018712,72 | 5297572,82 |
|  |  | 187,925 | 3,918 |  |  |
| 35 | 179,987 |  |  | 1018708,84 | 5297572,28 |
|  |  | 187,911 | 1,309 |  |  |
| 36 | 226,769 |  |  | 1018707,54 | 5297572,10 |
|  |  | 234,681 | 25,172 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 143 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 225,006 |  |  | 1018809,60 | 5297548,40 |
|  |  | 8,924 | 10,832 |  |  |
| 2 | 223,325 |  |  | 1018820,30 | 5297550,08 |
|  |  | 52,249 | 17,571 |  |  |
| 3 | 179,998 |  |  | 1018831,06 | 5297563,97 |
|  |  | 52,247 | 93,289 |  |  |
| 4 | 270,021 |  |  | 1018888,18 | 5297637,73 |
|  |  | 142,268 | 8 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 1018881,85 | 5297642,63 |
|  |  | 142,268 | 29,998 |  |  |
| 6 | 269,975 |  |  | 1018858,13 | 5297660,98 |
|  |  | 232,242 | 18,004 |  |  |
| 7 | 179,998 |  |  | 1018847,10 | 5297646,75 |
|  |  | 232,24 | 20,011 |  |  |
| 8 | 179,99 |  |  | 1018834,85 | 5297630,93 |
|  |  | 232,23 | 20 |  |  |
| 9 | 180,263 |  |  | 1018822,60 | 5297615,12 |
|  |  | 232,492 | 9,957 |  |  |
| 10 | 89,999 |  |  | 1018816,54 | 5297607,22 |
|  |  | 142,491 | 35,074 |  |  |
| 11 | 179,997 |  |  | 1018788,71 | 5297628,58 |
|  |  | 142,488 | 5,526 |  |  |
| 12 | 177,779 |  |  | 1018784,33 | 5297631,94 |
|  |  | 140,267 | 104,196 |  |  |
| 13 | 270 |  |  | 1018704,20 | 5297698,54 |
|  |  | 230,268 | 58,456 |  |  |
| 14 | 270,464 |  |  | 1018666,83 | 5297653,59 |
|  |  | 320,732 | 29,374 |  |  |
| 15 | 224,68 |  |  | 1018689,58 | 5297635,00 |
|  |  | 5,412 | 12,44 |  |  |
| 16 | 134,856 |  |  | 1018701,96 | 5297636,17 |
|  |  | 320,267 | 71,324 |  |  |
| 17 | 179,572 |  |  | 1018756,81 | 5297590,58 |
|  |  | 319,839 | 42,173 |  |  |
| 18 | 184,087 |  |  | 1018789,04 | 5297563,38 |
|  |  | 323,926 | 5,637 |  |  |
| 19 | 179,992 |  |  | 1018793,60 | 5297560,06 |
|  |  | 323,918 | 19,805 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 144 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 181,891 |  |  | 1018787,33 | 5297642,45 |
|  |  | 322,158 | 7,148 |  |  |
| 2 | 180,1 |  |  | 1018792,97 | 5297638,07 |
|  |  | 322,259 | 30,01 |  |  |
| 3 | 269,996 |  |  | 1018816,70 | 5297619,70 |
|  |  | 52,255 | 19,993 |  |  |
| 4 | 180,014 |  |  | 1018828,94 | 5297635,51 |
|  |  | 52,269 | 20,017 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 1018841,19 | 5297651,34 |
|  |  | 52,269 | 17,99 |  |  |
| 6 | 270 |  |  | 1018852,20 | 5297665,57 |
|  |  | 142,269 | 133,694 |  |  |
| 7 | 265,716 |  |  | 1018746,46 | 5297747,38 |
|  |  | 227,985 | 32,193 |  |  |
| 8 | 182,284 |  |  | 1018724,91 | 5297723,47 |
|  |  | 230,269 | 22,407 |  |  |
| 9 | 269,999 |  |  | 1018710,59 | 5297706,23 |
|  |  | 320,267 | 99,78 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 145 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 171,885 |  |  | 1018635,61 | 5297280,53 |
|  |  | 101,028 | 36,675 |  |  |
| 2 | 201,364 |  |  | 1018628,59 | 5297316,53 |
|  |  | 122,392 | 13,428 |  |  |
| 3 | 200,739 |  |  | 1018621,40 | 5297327,87 |
|  |  | 143,131 | 6,761 |  |  |
| 4 | 269,991 |  |  | 1018615,99 | 5297331,93 |
|  |  | 233,123 | 28,318 |  |  |
| 5 | 180 |  |  | 1018599,00 | 5297309,27 |
|  |  | 233,123 | 19,688 |  |  |
| 6 | 180 |  |  | 1018587,18 | 5297293,52 |
|  |  | 233,123 | 23,377 |  |  |
| 7 | 178,734 |  |  | 1018573,15 | 5297274,82 |
|  |  | 231,857 | 38,309 |  |  |
| 8 | 182,783 |  |  | 1018549,49 | 5297244,70 |
|  |  | 234,64 | 3,774 |  |  |
| 9 | 178,664 |  |  | 1018547,31 | 5297241,62 |
|  |  | 233,304 | 30,03 |  |  |
| 10 | 270,03 |  |  | 1018529,36 | 5297217,54 |
|  |  | 323,334 | 29,956 |  |  |
| 11 | 191,246 |  |  | 1018553,39 | 5297199,65 |
|  |  | 334,58 | 6,546 |  |  |
| 12 | 168,618 |  |  | 1018559,30 | 5297196,84 |
|  |  | 323,198 | 39,999 |  |  |
| 13 | 269,982 |  |  | 1018591,33 | 5297172,88 |
|  |  | 53,18 | 24,998 |  |  |
| 14 | 180,001 |  |  | 1018606,31 | 5297192,89 |
|  |  | 53,181 | 6 |  |  |
| 15 | 179,999 |  |  | 1018609,91 | 5297197,70 |
|  |  | 53,18 | 44,622 |  |  |
| 16 | 191,299 |  |  | 1018636,65 | 5297233,42 |
|  |  | 64,479 | 16,265 |  |  |
| 17 | 202,331 |  |  | 1018643,66 | 5297248,09 |
|  |  | 86,81 | 7,979 |  |  |
| 18 | 202,333 |  |  | 1018644,10 | 5297256,06 |
|  |  | 109,143 | 25,904 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 146 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 269,999 |  |  | 1018254,27 | 5297924,07 |
|  |  | 188,867 | 10,636 |  |  |
| 2 | 214,934 |  |  | 1018243,76 | 5297922,43 |
|  |  | 223,801 | 9,991 |  |  |
| 3 | 179,999 |  |  | 1018236,55 | 5297915,51 |
|  |  | 223,801 | 59,991 |  |  |
| 4 | 270,003 |  |  | 1018193,25 | 5297873,99 |
|  |  | 313,803 | 40,006 |  |  |
| 5 | 180,001 |  |  | 1018220,94 | 5297845,11 |
|  |  | 313,804 | 14,979 |  |  |
| 6 | 280,616 |  |  | 1018231,31 | 5297834,30 |
|  |  | 54,42 | 52,153 |  |  |
| 7 | 224,442 |  |  | 1018261,65 | 5297876,72 |
|  |  | 98,862 | 6,56 |  |  |
| 8 | 180,01 |  |  | 1018260,64 | 5297883,20 |
|  |  | 98,872 | 8,693 |  |  |
| 9 | 179,996 |  |  | 1018259,30 | 5297891,79 |
|  |  | 98,868 | 32,666 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 147 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,767 |  |  | 1018759,67 | 5297550,38 |
|  |  | 52,596 | 22,801 |  |  |
| 2 | 269,811 |  |  | 1018773,52 | 5297568,49 |
|  |  | 142,407 | 19,589 |  |  |
| 3 | 270,706 |  |  | 1018758,00 | 5297580,44 |
|  |  | 233,113 | 2,355 |  |  |
| 4 | 88,718 |  |  | 1018756,59 | 5297578,56 |
|  |  | 141,831 | 33,126 |  |  |
| 5 | 178,206 |  |  | 1018730,54 | 5297599,03 |
|  |  | 140,037 | 30,908 |  |  |
| 6 | 270,129 |  |  | 1018706,85 | 5297618,88 |
|  |  | 230,166 | 22,075 |  |  |
| 7 | 269,865 |  |  | 1018692,71 | 5297601,93 |
|  |  | 320,031 | 30,886 |  |  |
| 8 | 270,082 |  |  | 1018716,38 | 5297582,09 |
|  |  | 50,113 | 1,824 |  |  |
| 9 | 91,716 |  |  | 1018717,55 | 5297583,49 |
|  |  | 321,829 | 53,575 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 148 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 158,353 |  |  | 1018274,98 | 5296743,38 |
|  |  | 104,804 | 10,515 |  |  |
| 2 | 158,355 |  |  | 1018272,29 | 5296753,54 |
|  |  | 83,16 | 10,515 |  |  |
| 3 | 169,177 |  |  | 1018273,54 | 5296763,98 |
|  |  | 72,336 | 17,415 |  |  |
| 4 | 185,839 |  |  | 1018278,83 | 5296780,58 |
|  |  | 78,175 | 14,858 |  |  |
| 5 | 191,675 |  |  | 1018281,87 | 5296795,12 |
|  |  | 89,85 | 14,858 |  |  |
| 6 | 185,838 |  |  | 1018281,91 | 5296809,98 |
|  |  | 95,689 | 21,848 |  |  |
| 7 | 185,469 |  |  | 1018279,74 | 5296831,72 |
|  |  | 101,158 | 13,959 |  |  |
| 8 | 191,276 |  |  | 1018277,04 | 5296845,41 |
|  |  | 112,434 | 15,338 |  |  |
| 9 | 191,446 |  |  | 1018271,19 | 5296859,59 |
|  |  | 123,88 | 14,963 |  |  |
| 10 | 191,276 |  |  | 1018262,85 | 5296872,01 |
|  |  | 135,156 | 14,351 |  |  |
| 11 | 185,639 |  |  | 1018252,67 | 5296882,13 |
|  |  | 140,795 | 68,212 |  |  |
| 12 | 174,863 |  |  | 1018199,82 | 5296925,25 |
|  |  | 135,657 | 13,252 |  |  |
| 13 | 169,726 |  |  | 1018190,34 | 5296934,51 |
|  |  | 125,384 | 13,251 |  |  |
| 14 | 174,863 |  |  | 1018182,67 | 5296945,31 |
|  |  | 120,247 | 135,563 |  |  |
| 15 | 175,811 |  |  | 1018114,38 | 5297062,42 |
|  |  | 116,057 | 21,037 |  |  |
| 16 | 171,622 |  |  | 1018105,14 | 5297081,32 |
|  |  | 107,68 | 21,037 |  |  |
| 17 | 175,811 |  |  | 1018098,75 | 5297101,37 |
|  |  | 103,491 | 21,775 |  |  |
| 18 | 187,786 |  |  | 1018093,67 | 5297122,54 |
|  |  | 111,277 | 17,091 |  |  |
| 19 | 195,575 |  |  | 1018087,47 | 5297138,46 |
|  |  | 126,852 | 17,09 |  |  |
| 20 | 187,786 |  |  | 1018077,22 | 5297152,14 |
|  |  | 134,638 | 46,869 |  |  |
| 21 | 185,084 |  |  | 1018044,29 | 5297185,49 |
|  |  | 139,722 | 21,805 |  |  |
| 22 | 190,169 |  |  | 1018027,65 | 5297199,59 |
|  |  | 149,891 | 22,34 |  |  |
| 23 | 190,168 |  |  | 1018008,33 | 5297210,79 |
|  |  | 160,059 | 22,34 |  |  |
| 24 | 190,168 |  |  | 1017987,33 | 5297218,41 |
|  |  | 170,227 | 21,805 |  |  |
| 25 | 185,084 |  |  | 1017965,84 | 5297222,11 |
|  |  | 175,311 | 38,064 |  |  |
| 26 | 172,704 |  |  | 1017927,90 | 5297225,23 |
|  |  | 168,015 | 13,715 |  |  |
| 27 | 165,409 |  |  | 1017914,48 | 5297228,07 |
|  |  | 153,424 | 13,715 |  |  |
| 28 | 172,704 |  |  | 1017902,22 | 5297234,21 |
|  |  | 146,128 | 12,767 |  |  |
| 29 | 183,824 |  |  | 1017891,62 | 5297241,33 |
|  |  | 149,952 | 19,568 |  |  |
| 30 | 187,649 |  |  | 1017874,68 | 5297251,12 |
|  |  | 157,601 | 34,868 |  |  |
| 31 | 187,698 |  |  | 1017842,44 | 5297264,41 |
|  |  | 165,299 | 27,687 |  |  |
| 32 | 187,649 |  |  | 1017815,66 | 5297271,44 |
|  |  | 172,948 | 26,644 |  |  |
| 33 | 183,775 |  |  | 1017789,22 | 5297274,71 |
|  |  | 176,723 | 133,234 |  |  |
| 34 | 169,541 |  |  | 1017656,20 | 5297282,32 |
|  |  | 166,263 | 16,774 |  |  |
| 35 | 159,08 |  |  | 1017639,91 | 5297286,31 |
|  |  | 145,343 | 16,774 |  |  |
| 36 | 169,54 |  |  | 1017626,11 | 5297295,85 |
|  |  | 134,883 | 31,416 |  |  |
| 37 | 318,116 |  |  | 1017603,94 | 5297318,11 |
|  |  | 273 | 14,978 |  |  |
| 38 | 221,883 |  |  | 1017604,73 | 5297303,15 |
|  |  | 314,882 | 14,308 |  |  |
| 39 | 180,001 |  |  | 1017614,82 | 5297293,01 |
|  |  | 314,883 | 12,448 |  |  |
| 40 | 180 |  |  | 1017623,61 | 5297284,19 |
|  |  | 314,883 | 7,82 |  |  |
| 41 | 211,381 |  |  | 1017629,12 | 5297278,65 |
|  |  | 346,264 | 26,343 |  |  |
| 42 | 190,459 |  |  | 1017654,72 | 5297272,39 |
|  |  | 356,723 | 133,82 |  |  |
| 43 | 176,224 |  |  | 1017788,32 | 5297264,74 |
|  |  | 352,947 | 25,646 |  |  |
| 44 | 172,352 |  |  | 1017813,77 | 5297261,59 |
|  |  | 345,299 | 26,345 |  |  |
| 45 | 172,303 |  |  | 1017839,25 | 5297254,91 |
|  |  | 337,602 | 18,5 |  |  |
| 46 | 172,35 |  |  | 1017856,36 | 5297247,86 |
|  |  | 329,952 | 33,392 |  |  |
| 47 | 176,175 |  |  | 1017885,26 | 5297231,14 |
|  |  | 326,128 | 13,132 |  |  |
| 48 | 187,297 |  |  | 1017896,16 | 5297223,82 |
|  |  | 333,424 | 16,016 |  |  |
| 49 | 194,591 |  |  | 1017910,49 | 5297216,65 |
|  |  | 348,015 | 16,016 |  |  |
| 50 | 187,296 |  |  | 1017926,16 | 5297213,33 |
|  |  | 355,311 | 38,297 |  |  |
| 51 | 174,916 |  |  | 1017964,32 | 5297210,20 |
|  |  | 350,227 | 20,205 |  |  |
| 52 | 169,832 |  |  | 1017984,24 | 5297206,77 |
|  |  | 340,059 | 20,205 |  |  |
| 53 | 169,832 |  |  | 1018003,23 | 5297199,88 |
|  |  | 329,891 | 20,205 |  |  |
| 54 | 169,832 |  |  | 1018020,71 | 5297189,74 |
|  |  | 319,723 | 20,205 |  |  |
| 55 | 174,915 |  |  | 1018036,12 | 5297176,68 |
|  |  | 314,638 | 45,52 |  |  |
| 56 | 172,214 |  |  | 1018068,11 | 5297144,29 |
|  |  | 306,852 | 14,633 |  |  |
| 57 | 164,428 |  |  | 1018076,88 | 5297132,58 |
|  |  | 291,28 | 7,88 |  |  |
| 58 | 179,996 |  |  | 1018079,74 | 5297125,24 |
|  |  | 291,276 | 6,752 |  |  |
| 59 | 172,215 |  |  | 1018082,19 | 5297118,95 |
|  |  | 283,491 | 21,397 |  |  |
| 60 | 184,189 |  |  | 1018087,18 | 5297098,14 |
|  |  | 287,68 | 22,355 |  |  |
| 61 | 188,377 |  |  | 1018093,97 | 5297076,84 |
|  |  | 296,057 | 22,355 |  |  |
| 62 | 184,189 |  |  | 1018103,79 | 5297056,76 |
|  |  | 300,247 | 33,415 |  |  |
| 63 | 180,025 |  |  | 1018120,63 | 5297027,89 |
|  |  | 300,271 | 0,151 |  |  |
| 64 | 179,975 |  |  | 1018120,70 | 5297027,76 |
|  |  | 300,247 | 37,656 |  |  |
| 65 | 180 |  |  | 1018139,67 | 5296995,23 |
|  |  | 300,247 | 6,923 |  |  |
| 66 | 90,01 |  |  | 1018143,16 | 5296989,25 |
|  |  | 210,257 | 1,429 |  |  |
| 67 | 127,053 |  |  | 1018141,92 | 5296988,53 |
|  |  | 157,31 | 41,608 |  |  |
| 68 | 135 |  |  | 1018103,54 | 5297004,58 |
|  |  | 112,311 | 8,132 |  |  |
| 69 | 224,999 |  |  | 1018100,45 | 5297012,10 |
|  |  | 157,31 | 33,024 |  |  |
| 70 | 285,748 |  |  | 1018069,98 | 5297024,84 |
|  |  | 263,058 | 16,364 |  |  |
| 71 | 254,252 |  |  | 1018068,00 | 5297008,60 |
|  |  | 337,311 | 91,55 |  |  |
| 72 | 142,936 |  |  | 1018152,47 | 5296973,28 |
|  |  | 300,246 | 39,912 |  |  |
| 73 | 185,138 |  |  | 1018172,57 | 5296938,80 |
|  |  | 305,384 | 14,869 |  |  |
| 74 | 190,274 |  |  | 1018181,18 | 5296926,68 |
|  |  | 315,658 | 14,868 |  |  |
| 75 | 185,137 |  |  | 1018191,82 | 5296916,29 |
|  |  | 320,794 | 68,159 |  |  |
| 76 | 177,756 |  |  | 1018244,63 | 5296873,21 |
|  |  | 318,551 | 14,314 |  |  |
| 77 | 159,31 |  |  | 1018255,36 | 5296863,73 |
|  |  | 297,861 | 11,123 |  |  |
| 78 | 174,573 |  |  | 1018260,56 | 5296853,90 |
|  |  | 292,434 | 12,951 |  |  |
| 79 | 168,724 |  |  | 1018265,50 | 5296841,93 |
|  |  | 281,158 | 12,201 |  |  |
| 80 | 174,53 |  |  | 1018267,86 | 5296829,96 |
|  |  | 275,688 | 20,663 |  |  |
| 81 | 174,162 |  |  | 1018269,91 | 5296809,40 |
|  |  | 269,85 | 13,02 |  |  |
| 82 | 168,325 |  |  | 1018269,87 | 5296796,38 |
|  |  | 258,175 | 13,02 |  |  |
| 83 | 174,161 |  |  | 1018267,21 | 5296783,63 |
|  |  | 252,336 | 17,94 |  |  |
| 84 | 190,823 |  |  | 1018261,76 | 5296766,54 |
|  |  | 263,159 | 24,012 |  |  |
| 85 | 187,762 |  |  | 1018258,90 | 5296742,70 |
|  |  | 270,921 | 14,269 |  |  |
| 86 | 180 |  |  | 1018259,13 | 5296728,43 |
|  |  | 270,921 | 2,753 |  |  |
| 87 | 180,003 |  |  | 1018259,18 | 5296725,68 |
|  |  | 270,923 | 2,753 |  |  |
| 88 | 179,997 |  |  | 1018259,22 | 5296722,92 |
|  |  | 270,921 | 2,253 |  |  |
| 89 | 179,998 |  |  | 1018259,26 | 5296720,67 |
|  |  | 270,919 | 1,972 |  |  |
| 90 | 144,431 |  |  | 1018259,29 | 5296718,70 |
|  |  | 235,349 | 1,86 |  |  |
| 91 | 213,47 |  |  | 1018258,23 | 5296717,17 |
|  |  | 268,819 | 16,983 |  |  |
| 92 | 180,002 |  |  | 1018257,88 | 5296700,19 |
|  |  | 268,821 | 2,489 |  |  |
| 93 | 141,572 |  |  | 1018257,83 | 5296697,70 |
|  |  | 230,393 | 10,106 |  |  |
| 94 | 182,61 |  |  | 1018251,39 | 5296689,92 |
|  |  | 233,003 | 27,755 |  |  |
| 95 | 185,22 |  |  | 1018234,69 | 5296667,75 |
|  |  | 238,224 | 25,929 |  |  |
| 96 | 180,003 |  |  | 1018221,03 | 5296645,71 |
|  |  | 238,227 | 1,826 |  |  |
| 97 | 182,605 |  |  | 1018220,07 | 5296644,15 |
|  |  | 240,832 | 31,702 |  |  |
| 98 | 263,232 |  |  | 1018204,62 | 5296616,47 |
|  |  | 324,064 | 10,072 |  |  |
| 99 | 276,77 |  |  | 1018212,77 | 5296610,56 |
|  |  | 60,834 | 32,661 |  |  |
| 100 | 177,391 |  |  | 1018228,69 | 5296639,08 |
|  |  | 58,225 | 5,955 |  |  |
| 101 | 179,999 |  |  | 1018231,83 | 5296644,14 |
|  |  | 58,224 | 21,117 |  |  |
| 102 | 174,78 |  |  | 1018242,95 | 5296662,10 |
|  |  | 53,003 | 24,715 |  |  |
| 103 | 180,001 |  |  | 1018257,82 | 5296681,83 |
|  |  | 53,004 | 2,357 |  |  |
| 104 | 177,389 |  |  | 1018259,24 | 5296683,72 |
|  |  | 50,394 | 44,075 |  |  |
| 105 | 119,355 |  |  | 1018287,34 | 5296717,67 |
|  |  | 349,748 | 0,915 |  |  |
| 106 | 179,993 |  |  | 1018288,24 | 5296717,51 |
|  |  | 349,741 | 12,584 |  |  |
| 107 | 201,646 |  |  | 1018300,62 | 5296715,27 |
|  |  | 11,387 | 15,103 |  |  |
| 108 | 201,644 |  |  | 1018315,42 | 5296718,25 |
|  |  | 33,031 | 15,103 |  |  |
| 109 | 201,648 |  |  | 1018328,09 | 5296726,48 |
|  |  | 54,679 | 6,669 |  |  |
| 110 | 239,936 |  |  | 1018331,94 | 5296731,93 |
|  |  | 114,615 | 8,43 |  |  |
| 111 | 205,382 |  |  | 1018328,43 | 5296739,59 |
|  |  | 139,997 | 4,719 |  |  |
| 112 | 274,68 |  |  | 1018324,82 | 5296742,62 |
|  |  | 234,677 | 8,983 |  |  |
| 113 | 158,354 |  |  | 1018319,62 | 5296735,29 |
|  |  | 213,031 | 10,515 |  |  |
| 114 | 158,355 |  |  | 1018310,81 | 5296729,56 |
|  |  | 191,387 | 10,515 |  |  |
| 115 | 158,354 |  |  | 1018300,50 | 5296727,49 |
|  |  | 169,741 | 10,515 |  |  |
| 116 | 158,355 |  |  | 1018290,15 | 5296729,36 |
|  |  | 148,095 | 10,515 |  |  |
| 117 | 158,356 |  |  | 1018281,22 | 5296734,92 |
|  |  | 126,451 | 10,515 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 149 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 188,574 |  |  | 1018730,08 | 5297337,09 |
|  |  | 241,948 | 3,851 |  |  |
| 2 | 177,437 |  |  | 1018728,27 | 5297333,69 |
|  |  | 239,385 | 27,274 |  |  |
| 3 | 149,968 |  |  | 1018714,38 | 5297310,22 |
|  |  | 209,353 | 3,099 |  |  |
| 4 | 148,437 |  |  | 1018711,68 | 5297308,70 |
|  |  | 177,79 | 5,182 |  |  |
| 5 | 147,971 |  |  | 1018706,50 | 5297308,90 |
|  |  | 145,761 | 13,189 |  |  |
| 6 | 270,088 |  |  | 1018695,60 | 5297316,32 |
|  |  | 235,849 | 11,325 |  |  |
| 7 | 270,002 |  |  | 1018689,24 | 5297306,95 |
|  |  | 325,851 | 20,65 |  |  |
| 8 | 90,001 |  |  | 1018706,33 | 5297295,36 |
|  |  | 235,851 | 24,477 |  |  |
| 9 | 91,217 |  |  | 1018692,59 | 5297275,10 |
|  |  | 147,068 | 4,23 |  |  |
| 10 | 269,273 |  |  | 1018689,04 | 5297277,40 |
|  |  | 236,341 | 10,14 |  |  |
| 11 | 84,563 |  |  | 1018683,42 | 5297268,96 |
|  |  | 140,904 | 18,902 |  |  |
| 12 | 219,323 |  |  | 1018668,75 | 5297280,88 |
|  |  | 180,227 | 6,927 |  |  |
| 13 | 207,247 |  |  | 1018661,82 | 5297280,85 |
|  |  | 207,473 | 8,555 |  |  |
| 14 | 122,811 |  |  | 1018654,23 | 5297276,91 |
|  |  | 150,284 | 8,042 |  |  |
| 15 | 169,117 |  |  | 1018647,25 | 5297280,89 |
|  |  | 139,402 | 3,748 |  |  |
| 16 | 160,751 |  |  | 1018644,40 | 5297283,33 |
|  |  | 120,153 | 0,516 |  |  |
| 17 | 340,846 |  |  | 1018644,14 | 5297283,78 |
|  |  | 280,999 | 0,914 |  |  |
| 18 | 188,147 |  |  | 1018644,32 | 5297282,88 |
|  |  | 289,146 | 18,695 |  |  |
| 19 | 269,999 |  |  | 1018650,45 | 5297265,22 |
|  |  | 19,145 | 17,429 |  |  |
| 20 | 126,707 |  |  | 1018666,91 | 5297270,94 |
|  |  | 325,852 | 18,911 |  |  |
| 21 | 89,998 |  |  | 1018682,57 | 5297260,32 |
|  |  | 235,85 | 21,997 |  |  |
| 22 | 92,037 |  |  | 1018670,22 | 5297242,12 |
|  |  | 147,888 | 2,924 |  |  |
| 23 | 179,998 |  |  | 1018667,74 | 5297243,67 |
|  |  | 147,886 | 16,328 |  |  |
| 24 | 298,921 |  |  | 1018653,91 | 5297252,35 |
|  |  | 266,807 | 7,847 |  |  |
| 25 | 167,586 |  |  | 1018653,47 | 5297244,52 |
|  |  | 254,393 | 8,71 |  |  |
| 26 | 170,082 |  |  | 1018651,13 | 5297236,13 |
|  |  | 244,475 | 14,414 |  |  |
| 27 | 270,002 |  |  | 1018644,92 | 5297223,12 |
|  |  | 334,477 | 15,777 |  |  |
| 28 | 166,397 |  |  | 1018659,16 | 5297216,32 |
|  |  | 320,874 | 10,218 |  |  |
| 29 | 270,002 |  |  | 1018667,08 | 5297209,87 |
|  |  | 50,876 | 7,77 |  |  |
| 30 | 183,318 |  |  | 1018671,99 | 5297215,90 |
|  |  | 54,194 | 9,135 |  |  |
| 31 | 182,389 |  |  | 1018677,33 | 5297223,31 |
|  |  | 56,583 | 1,846 |  |  |
| 32 | 181,041 |  |  | 1018678,35 | 5297224,85 |
|  |  | 57,624 | 0,65 |  |  |
| 33 | 179,229 |  |  | 1018678,70 | 5297225,40 |
|  |  | 56,854 | 32,38 |  |  |
| 34 | 180,549 |  |  | 1018696,40 | 5297252,51 |
|  |  | 57,403 | 2,799 |  |  |
| 35 | 179,254 |  |  | 1018697,91 | 5297254,87 |
|  |  | 56,657 | 8,142 |  |  |
| 36 | 182,756 |  |  | 1018702,38 | 5297261,67 |
|  |  | 59,413 | 17,942 |  |  |
| 37 | 178,189 |  |  | 1018711,51 | 5297277,12 |
|  |  | 57,602 | 235,451 |  |  |
| 38 | 178,769 |  |  | 1018837,67 | 5297475,92 |
|  |  | 56,371 | 10,051 |  |  |
| 39 | 182,469 |  |  | 1018843,23 | 5297484,29 |
|  |  | 58,84 | 1,602 |  |  |
| 40 | 187,379 |  |  | 1018844,06 | 5297485,66 |
|  |  | 66,219 | 1,19 |  |  |
| 41 | 191,137 |  |  | 1018844,54 | 5297486,75 |
|  |  | 77,355 | 1,415 |  |  |
| 42 | 182,773 |  |  | 1018844,85 | 5297488,13 |
|  |  | 80,128 | 4,011 |  |  |
| 43 | 157,68 |  |  | 1018845,54 | 5297492,08 |
|  |  | 57,808 | 17,255 |  |  |
| 44 | 177,884 |  |  | 1018854,73 | 5297506,68 |
|  |  | 55,692 | 2,639 |  |  |
| 45 | 183,078 |  |  | 1018856,22 | 5297508,86 |
|  |  | 58,77 | 2,043 |  |  |
| 46 | 185,513 |  |  | 1018857,28 | 5297510,61 |
|  |  | 64,283 | 0,561 |  |  |
| 47 | 173,523 |  |  | 1018857,52 | 5297511,11 |
|  |  | 57,806 | 0,441 |  |  |
| 48 | 193,779 |  |  | 1018857,76 | 5297511,49 |
|  |  | 71,585 | 0,396 |  |  |
| 49 | 172,856 |  |  | 1018857,88 | 5297511,86 |
|  |  | 64,441 | 0,361 |  |  |
| 50 | 183,664 |  |  | 1018858,04 | 5297512,19 |
|  |  | 68,105 | 2,706 |  |  |
| 51 | 186,689 |  |  | 1018859,05 | 5297514,70 |
|  |  | 74,794 | 3,771 |  |  |
| 52 | 176,81 |  |  | 1018860,04 | 5297518,34 |
|  |  | 71,604 | 10,179 |  |  |
| 53 | 168,466 |  |  | 1018863,25 | 5297528,00 |
|  |  | 60,071 | 0,151 |  |  |
| 54 | 178,827 |  |  | 1018863,32 | 5297528,13 |
|  |  | 58,898 | 10,502 |  |  |
| 55 | 258,378 |  |  | 1018868,75 | 5297537,12 |
|  |  | 137,276 | 10,546 |  |  |
| 56 | 276,644 |  |  | 1018861,00 | 5297544,28 |
|  |  | 233,92 | 89,141 |  |  |
| 57 | 180,001 |  |  | 1018808,51 | 5297472,23 |
|  |  | 233,921 | 4,8 |  |  |
| 58 | 179,999 |  |  | 1018805,68 | 5297468,35 |
|  |  | 233,92 | 74,8 |  |  |
| 59 | 269,999 |  |  | 1018761,63 | 5297407,90 |
|  |  | 323,919 | 15,951 |  |  |
| 60 | 90,002 |  |  | 1018774,52 | 5297398,51 |
|  |  | 233,921 | 18,206 |  |  |
| 61 | 181,354 |  |  | 1018763,80 | 5297383,79 |
|  |  | 235,275 | 24,244 |  |  |
| 62 | 178,099 |  |  | 1018749,99 | 5297363,87 |
|  |  | 233,374 | 33,365 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 150 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,001 |  |  | 1018570,05 | 5297547,10 |
|  |  | 54,046 | 12,203 |  |  |
| 2 | 179,999 |  |  | 1018577,22 | 5297556,98 |
|  |  | 54,045 | 53,655 |  |  |
| 3 | 180,005 |  |  | 1018608,72 | 5297600,41 |
|  |  | 54,05 | 5,693 |  |  |
| 4 | 176,715 |  |  | 1018612,07 | 5297605,02 |
|  |  | 50,765 | 31,225 |  |  |
| 5 | 182,134 |  |  | 1018631,82 | 5297629,21 |
|  |  | 52,899 | 2,423 |  |  |
| 6 | 239,172 |  |  | 1018633,28 | 5297631,14 |
|  |  | 112,071 | 0,439 |  |  |
| 7 | 90,021 |  |  | 1018633,11 | 5297631,54 |
|  |  | 22,092 | 0,601 |  |  |
| 8 | 89,984 |  |  | 1018633,67 | 5297631,77 |
|  |  | 292,077 | 0,071 |  |  |
| 9 | 300,527 |  |  | 1018633,70 | 5297631,71 |
|  |  | 52,603 | 1,583 |  |  |
| 10 | 180,291 |  |  | 1018634,66 | 5297632,96 |
|  |  | 52,894 | 28,148 |  |  |
| 11 | 179,992 |  |  | 1018651,64 | 5297655,41 |
|  |  | 52,886 | 3,267 |  |  |
| 12 | 177,381 |  |  | 1018653,61 | 5297658,02 |
|  |  | 50,267 | 23,592 |  |  |
| 13 | 180,011 |  |  | 1018668,69 | 5297676,16 |
|  |  | 50,278 | 2,815 |  |  |
| 14 | 179,985 |  |  | 1018670,49 | 5297678,32 |
|  |  | 50,263 | 8,5 |  |  |
| 15 | 180,005 |  |  | 1018675,92 | 5297684,86 |
|  |  | 50,268 | 61,201 |  |  |
| 16 | 178,251 |  |  | 1018715,04 | 5297731,93 |
|  |  | 48,518 | 5,462 |  |  |
| 17 | 179,416 |  |  | 1018718,66 | 5297736,02 |
|  |  | 47,935 | 18,399 |  |  |
| 18 | 180,001 |  |  | 1018730,99 | 5297749,68 |
|  |  | 47,936 | 19,57 |  |  |
| 19 | 271,558 |  |  | 1018744,10 | 5297764,21 |
|  |  | 139,494 | 24,701 |  |  |
| 20 | 179,995 |  |  | 1018725,32 | 5297780,25 |
|  |  | 139,489 | 12,501 |  |  |
| 21 | 180,007 |  |  | 1018715,81 | 5297788,37 |
|  |  | 139,496 | 29,564 |  |  |
| 22 | 270,665 |  |  | 1018693,33 | 5297807,57 |
|  |  | 230,161 | 78,786 |  |  |
| 23 | 180,734 |  |  | 1018642,86 | 5297747,08 |
|  |  | 230,896 | 5 |  |  |
| 24 | 180,797 |  |  | 1018639,71 | 5297743,20 |
|  |  | 231,693 | 21,481 |  |  |
| 25 | 180,014 |  |  | 1018626,39 | 5297726,34 |
|  |  | 231,706 | 3,042 |  |  |
| 26 | 176,531 |  |  | 1018624,51 | 5297723,95 |
|  |  | 228,237 | 4,754 |  |  |
| 27 | 185,922 |  |  | 1018621,34 | 5297720,41 |
|  |  | 234,16 | 6,525 |  |  |
| 28 | 179,575 |  |  | 1018617,52 | 5297715,12 |
|  |  | 233,734 | 7,772 |  |  |
| 29 | 180,005 |  |  | 1018612,92 | 5297708,85 |
|  |  | 233,739 | 16,046 |  |  |
| 30 | 177,289 |  |  | 1018603,43 | 5297695,91 |
|  |  | 231,028 | 28,887 |  |  |
| 31 | 183,069 |  |  | 1018585,26 | 5297673,45 |
|  |  | 234,098 | 6,964 |  |  |
| 32 | 178,812 |  |  | 1018581,18 | 5297667,81 |
|  |  | 232,91 | 32,701 |  |  |
| 33 | 180,001 |  |  | 1018561,46 | 5297641,73 |
|  |  | 232,911 | 7 |  |  |
| 34 | 180 |  |  | 1018557,24 | 5297636,14 |
|  |  | 232,911 | 51,1 |  |  |
| 35 | 166,857 |  |  | 1018526,42 | 5297595,38 |
|  |  | 219,768 | 8,934 |  |  |
| 36 | 190,871 |  |  | 1018519,55 | 5297589,67 |
|  |  | 230,64 | 2,597 |  |  |
| 37 | 179,998 |  |  | 1018517,91 | 5297587,66 |
|  |  | 230,638 | 28,88 |  |  |
| 38 | 183,348 |  |  | 1018499,59 | 5297565,33 |
|  |  | 233,986 | 13,742 |  |  |
| 39 | 179,453 |  |  | 1018491,51 | 5297554,22 |
|  |  | 233,439 | 9,804 |  |  |
| 40 | 180,008 |  |  | 1018485,67 | 5297546,34 |
|  |  | 233,447 | 2,545 |  |  |
| 41 | 267,436 |  |  | 1018484,15 | 5297544,30 |
|  |  | 320,883 | 1,706 |  |  |
| 42 | 180,005 |  |  | 1018485,48 | 5297543,22 |
|  |  | 320,888 | 19,656 |  |  |
| 43 | 180,005 |  |  | 1018500,73 | 5297530,82 |
|  |  | 320,894 | 4,976 |  |  |
| 44 | 185,178 |  |  | 1018504,59 | 5297527,68 |
|  |  | 326,071 | 5,598 |  |  |
| 45 | 174,426 |  |  | 1018509,24 | 5297524,56 |
|  |  | 320,498 | 34,646 |  |  |
| 46 | 270,563 |  |  | 1018535,97 | 5297502,52 |
|  |  | 51,061 | 27,167 |  |  |
| 47 | 182,984 |  |  | 1018553,04 | 5297523,65 |
|  |  | 54,045 | 28,972 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 151 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180 |  |  | 1018138,58 | 5298223,53 |
|  |  | 239,534 | 26,035 |  |  |
| 2 | 210,882 |  |  | 1018125,38 | 5298201,09 |
|  |  | 270,416 | 52,065 |  |  |
| 3 | 221,679 |  |  | 1018125,76 | 5298149,02 |
|  |  | 312,095 | 47,156 |  |  |
| 4 | 285,311 |  |  | 1018157,37 | 5298114,03 |
|  |  | 57,406 | 113,726 |  |  |
| 5 | 194,785 |  |  | 1018218,64 | 5298209,85 |
|  |  | 72,191 | 16,168 |  |  |
| 6 | 215,35 |  |  | 1018223,58 | 5298225,24 |
|  |  | 107,541 | 6,663 |  |  |
| 7 | 215,339 |  |  | 1018221,57 | 5298231,59 |
|  |  | 142,879 | 36,354 |  |  |
| 8 | 127,833 |  |  | 1018192,58 | 5298253,53 |
|  |  | 90,712 | 43,71 |  |  |
| 9 | 270 |  |  | 1018192,04 | 5298297,24 |
|  |  | 180,712 | 42,552 |  |  |
| 10 | 269,702 |  |  | 1018149,49 | 5298296,71 |
|  |  | 270,414 | 53,977 |  |  |
| 11 | 149,121 |  |  | 1018149,88 | 5298242,73 |
|  |  | 239,535 | 22,284 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 152 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,999 |  |  | 1018098,13 | 5298110,96 |
|  |  | 212,46 | 17,712 |  |  |
| 2 | 253,705 |  |  | 1018083,19 | 5298101,46 |
|  |  | 286,165 | 240,717 |  |  |
| 3 | 269,999 |  |  | 1018150,20 | 5297870,25 |
|  |  | 16,164 | 28,694 |  |  |
| 4 | 180,004 |  |  | 1018177,76 | 5297878,24 |
|  |  | 16,168 | 6,012 |  |  |
| 5 | 207,632 |  |  | 1018183,54 | 5297879,92 |
|  |  | 43,8 | 65,707 |  |  |
| 6 | 272,166 |  |  | 1018230,96 | 5297925,40 |
|  |  | 135,966 | 33,858 |  |  |
| 7 | 183,87 |  |  | 1018206,62 | 5297948,93 |
|  |  | 139,835 | 43,226 |  |  |
| 8 | 179,981 |  |  | 1018173,59 | 5297976,81 |
|  |  | 139,816 | 1,219 |  |  |
| 9 | 88,827 |  |  | 1018172,66 | 5297977,60 |
|  |  | 48,643 | 7,174 |  |  |
| 10 | 90 |  |  | 1018177,40 | 5297982,98 |
|  |  | 318,643 | 41,723 |  |  |
| 11 | 177,32 |  |  | 1018208,71 | 5297955,41 |
|  |  | 315,963 | 3,559 |  |  |
| 12 | 180,002 |  |  | 1018211,27 | 5297952,94 |
|  |  | 315,965 | 13,067 |  |  |
| 13 | 180,697 |  |  | 1018220,67 | 5297943,86 |
|  |  | 316,662 | 6,378 |  |  |
| 14 | 182,751 |  |  | 1018225,31 | 5297939,48 |
|  |  | 319,413 | 19,04 |  |  |
| 15 | 256,61 |  |  | 1018239,77 | 5297927,09 |
|  |  | 36,023 | 14,455 |  |  |
| 16 | 241,271 |  |  | 1018251,46 | 5297935,59 |
|  |  | 97,294 | 29,35 |  |  |
| 17 | 218,338 |  |  | 1018247,73 | 5297964,71 |
|  |  | 135,632 | 20,004 |  |  |
| 18 | 181,679 |  |  | 1018233,43 | 5297978,69 |
|  |  | 137,311 | 44,243 |  |  |
| 19 | 179,786 |  |  | 1018200,91 | 5298008,69 |
|  |  | 137,097 | 42,248 |  |  |
| 20 | 179,994 |  |  | 1018169,96 | 5298037,45 |
|  |  | 137,092 | 4,212 |  |  |
| 21 | 97,202 |  |  | 1018166,88 | 5298040,32 |
|  |  | 54,294 | 26,304 |  |  |
| 22 | 89,999 |  |  | 1018182,23 | 5298061,68 |
|  |  | 324,293 | 7,538 |  |  |
| 23 | 270,118 |  |  | 1018188,35 | 5298057,28 |
|  |  | 54,41 | 15,002 |  |  |
| 24 | 269,047 |  |  | 1018197,08 | 5298069,48 |
|  |  | 143,457 | 20,674 |  |  |
| 25 | 180,678 |  |  | 1018180,47 | 5298081,79 |
|  |  | 144,135 | 8,611 |  |  |
| 26 | 180,004 |  |  | 1018173,49 | 5298086,83 |
|  |  | 144,14 | 5,412 |  |  |
| 27 | 167,955 |  |  | 1018169,11 | 5298090,00 |
|  |  | 132,095 | 43,941 |  |  |
| 28 | 213,779 |  |  | 1018139,65 | 5298122,61 |
|  |  | 165,874 | 17,146 |  |  |
| 29 | 226,587 |  |  | 1018123,02 | 5298126,79 |
|  |  | 212,461 | 29,5 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 153 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 268,284 |  |  | 1018578,65 | 5297677,78 |
|  |  | 51,513 | 27,505 |  |  |
| 2 | 267,483 |  |  | 1018595,76 | 5297699,31 |
|  |  | 138,996 | 23,256 |  |  |
| 3 | 182,312 |  |  | 1018578,21 | 5297714,57 |
|  |  | 141,308 | 7,171 |  |  |
| 4 | 270,012 |  |  | 1018572,62 | 5297719,05 |
|  |  | 231,32 | 4,137 |  |  |
| 5 | 183,177 |  |  | 1018570,03 | 5297715,82 |
|  |  | 234,497 | 25,322 |  |  |
| 6 | 268,732 |  |  | 1018555,33 | 5297695,21 |
|  |  | 323,229 | 29,113 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 154 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 179,993 |  |  | 1018712,26 | 5298113,70 |
|  |  | 344,263 | 23,273 |  |  |
| 2 | 287,06 |  |  | 1018734,66 | 5298107,39 |
|  |  | 91,322 | 20,393 |  |  |
| 3 | 183,932 |  |  | 1018734,19 | 5298127,78 |
|  |  | 95,254 | 25,73 |  |  |
| 4 | 187,7 |  |  | 1018731,84 | 5298153,40 |
|  |  | 102,954 | 24,915 |  |  |
| 5 | 192,453 |  |  | 1018726,25 | 5298177,68 |
|  |  | 115,407 | 82,75 |  |  |
| 6 | 166,718 |  |  | 1018690,75 | 5298252,42 |
|  |  | 102,125 | 21,763 |  |  |
| 7 | 193,283 |  |  | 1018686,18 | 5298273,70 |
|  |  | 115,407 | 56,09 |  |  |
| 8 | 180,593 |  |  | 1018662,11 | 5298324,37 |
|  |  | 116 | 9,442 |  |  |
| 9 | 190,51 |  |  | 1018657,97 | 5298332,85 |
|  |  | 126,511 | 58,055 |  |  |
| 10 | 170,107 |  |  | 1018623,43 | 5298379,51 |
|  |  | 116,617 | 39,871 |  |  |
| 11 | 180,005 |  |  | 1018605,57 | 5298415,16 |
|  |  | 116,622 | 20 |  |  |
| 12 | 269,975 |  |  | 1018596,60 | 5298433,04 |
|  |  | 206,597 | 16,912 |  |  |
| 13 | 179,577 |  |  | 1018581,48 | 5298425,47 |
|  |  | 206,174 | 15,617 |  |  |
| 14 | 179,929 |  |  | 1018567,47 | 5298418,58 |
|  |  | 206,104 | 4,141 |  |  |
| 15 | 180,164 |  |  | 1018563,75 | 5298416,76 |
|  |  | 206,268 | 5,103 |  |  |
| 16 | 180,06 |  |  | 1018559,17 | 5298414,50 |
|  |  | 206,327 | 23,284 |  |  |
| 17 | 180,019 |  |  | 1018538,30 | 5298404,17 |
|  |  | 206,347 | 14,98 |  |  |
| 18 | 181,175 |  |  | 1018524,88 | 5298397,52 |
|  |  | 207,521 | 17,547 |  |  |
| 19 | 180,02 |  |  | 1018509,32 | 5298389,42 |
|  |  | 207,541 | 9,04 |  |  |
| 20 | 179,711 |  |  | 1018501,30 | 5298385,24 |
|  |  | 207,253 | 23,491 |  |  |
| 21 | 180,053 |  |  | 1018480,42 | 5298374,48 |
|  |  | 207,306 | 2,723 |  |  |
| 22 | 178,979 |  |  | 1018478,00 | 5298373,23 |
|  |  | 206,285 | 20,131 |  |  |
| 23 | 179,089 |  |  | 1018459,95 | 5298364,31 |
|  |  | 205,374 | 9,637 |  |  |
| 24 | 180,002 |  |  | 1018451,24 | 5298360,19 |
|  |  | 205,375 | 2,873 |  |  |
| 25 | 216,717 |  |  | 1018448,65 | 5298358,95 |
|  |  | 242,092 | 49,736 |  |  |
| 26 | 163,25 |  |  | 1018425,37 | 5298315,00 |
|  |  | 225,342 | 34,606 |  |  |
| 27 | 176,732 |  |  | 1018401,04 | 5298290,39 |
|  |  | 222,074 | 7,561 |  |  |
| 28 | 179,997 |  |  | 1018395,43 | 5298285,32 |
|  |  | 222,071 | 22,267 |  |  |
| 29 | 200,092 |  |  | 1018378,90 | 5298270,40 |
|  |  | 242,163 | 2,396 |  |  |
| 30 | 254,179 |  |  | 1018377,78 | 5298268,28 |
|  |  | 316,342 | 28,927 |  |  |
| 31 | 215,489 |  |  | 1018398,71 | 5298248,31 |
|  |  | 351,831 | 12,572 |  |  |
| 32 | 179,999 |  |  | 1018411,15 | 5298246,53 |
|  |  | 351,83 | 57,856 |  |  |
| 33 | 173,056 |  |  | 1018468,42 | 5298238,30 |
|  |  | 344,886 | 26,265 |  |  |
| 34 | 166,118 |  |  | 1018493,78 | 5298231,46 |
|  |  | 331,004 | 10,773 |  |  |
| 35 | 149,998 |  |  | 1018503,20 | 5298226,23 |
|  |  | 301,002 | 0,576 |  |  |
| 36 | 212,237 |  |  | 1018503,50 | 5298225,74 |
|  |  | 333,24 | 7,368 |  |  |
| 37 | 163,876 |  |  | 1018510,08 | 5298222,42 |
|  |  | 317,115 | 18,635 |  |  |
| 38 | 166,114 |  |  | 1018523,73 | 5298209,74 |
|  |  | 303,229 | 17,99 |  |  |
| 39 | 173,058 |  |  | 1018533,59 | 5298194,69 |
|  |  | 296,287 | 104,648 |  |  |
| 40 | 180 |  |  | 1018579,93 | 5298100,87 |
|  |  | 296,287 | 12,932 |  |  |
| 41 | 180,092 |  |  | 1018585,66 | 5298089,27 |
|  |  | 296,379 | 25,067 |  |  |
| 42 | 269,566 |  |  | 1018596,80 | 5298066,81 |
|  |  | 25,944 | 106,25 |  |  |
| 43 | 159,029 |  |  | 1018692,34 | 5298113,30 |
|  |  | 4,973 | 16,368 |  |  |
| 44 | 159,296 |  |  | 1018708,65 | 5298114,72 |
|  |  | 344,269 | 3,755 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 155 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 270,108 |  |  | 1018763,36 | 5297757,56 |
|  |  | 140,537 | 5,001 |  |  |
| 2 | 269,897 |  |  | 1018759,50 | 5297760,74 |
|  |  | 230,434 | 9,998 |  |  |
| 3 | 270,051 |  |  | 1018753,13 | 5297753,03 |
|  |  | 320,485 | 5 |  |  |
| 4 | 269,943 |  |  | 1018756,99 | 5297749,85 |
|  |  | 50,428 | 10,003 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 156 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 180,61 |  |  | 1018679,11 | 5297824,05 |
|  |  | 140,753 | 15,601 |  |  |
| 2 | 91,348 |  |  | 1018667,02 | 5297833,92 |
|  |  | 52,102 | 11,294 |  |  |
| 3 | 253,715 |  |  | 1018673,96 | 5297842,83 |
|  |  | 125,816 | 2,534 |  |  |
| 4 | 179,985 |  |  | 1018672,48 | 5297844,89 |
|  |  | 125,801 | 2,195 |  |  |
| 5 | 230,622 |  |  | 1018671,19 | 5297846,67 |
|  |  | 176,423 | 8,097 |  |  |
| 6 | 235,668 |  |  | 1018663,11 | 5297847,17 |
|  |  | 232,09 | 11,437 |  |  |
| 7 | 270,462 |  |  | 1018656,09 | 5297838,15 |
|  |  | 322,553 | 7,396 |  |  |
| 8 | 90 |  |  | 1018661,96 | 5297833,65 |
|  |  | 232,553 | 52,8 |  |  |
| 9 | 90 |  |  | 1018629,85 | 5297791,73 |
|  |  | 142,552 | 33,925 |  |  |
| 10 | 245,748 |  |  | 1018602,92 | 5297812,36 |
|  |  | 208,3 | 2,961 |  |  |
| 11 | 294,252 |  |  | 1018600,31 | 5297810,96 |
|  |  | 322,552 | 33,342 |  |  |
| 12 | 90 |  |  | 1018626,78 | 5297790,68 |
|  |  | 232,552 | 76,36 |  |  |
| 13 | 204,999 |  |  | 1018580,35 | 5297730,06 |
|  |  | 257,551 | 6,624 |  |  |
| 14 | 335,001 |  |  | 1018578,93 | 5297723,59 |
|  |  | 52,552 | 55,066 |  |  |
| 15 | 89,669 |  |  | 1018612,41 | 5297767,31 |
|  |  | 322,221 | 27,715 |  |  |
| 16 | 273,656 |  |  | 1018634,31 | 5297750,33 |
|  |  | 55,877 | 3,551 |  |  |
| 17 | 266,675 |  |  | 1018636,31 | 5297753,27 |
|  |  | 142,552 | 25,508 |  |  |
| 18 | 90,001 |  |  | 1018616,06 | 5297768,78 |
|  |  | 52,553 | 79,813 |  |  |
| 19 | 86,428 |  |  | 1018664,58 | 5297832,15 |
|  |  | 318,981 | 28,823 |  |  |
| 20 | 271,179 |  |  | 1018686,33 | 5297813,23 |
|  |  | 50,16 | 3,676 |  |  |
| 21 | 269,983 |  |  | 1018688,69 | 5297816,05 |
|  |  | 140,143 | 12,48 |  |  |

| Каталог координат поворотных точек границ участка КЛ № 157 |
| --- |
| Номер | Угол | Дирекционный | Расстояние | X | Y |
| точки | поворота | угол |  |  |  |
| 1 | 247,049 |  |  | 1018555,37 | 5297701,68 |
|  |  | 54,031 | 25,286 |  |  |
| 2 | 268,521 |  |  | 1018570,22 | 5297722,14 |
|  |  | 142,552 | 29,518 |  |  |
| 3 | 270,169 |  |  | 1018546,78 | 5297740,09 |
|  |  | 232,721 | 17,867 |  |  |
| 4 | 180,487 |  |  | 1018535,96 | 5297725,87 |
|  |  | 233,208 | 2,515 |  |  |
| 5 | 179,33 |  |  | 1018534,46 | 5297723,86 |
|  |  | 232,538 | 16,838 |  |  |
| 6 | 180,181 |  |  | 1018524,21 | 5297710,49 |
|  |  | 232,719 | 18,349 |  |  |
| 7 | 179,227 |  |  | 1018513,10 | 5297695,89 |
|  |  | 231,946 | 8,199 |  |  |
| 8 | 180,004 |  |  | 1018508,05 | 5297689,44 |
|  |  | 231,95 | 16,985 |  |  |
| 9 | 249,719 |  |  | 1018497,58 | 5297676,06 |
|  |  | 301,669 | 31,192 |  |  |
| 10 | 291,142 |  |  | 1018513,95 | 5297649,52 |
|  |  | 52,811 | 27,791 |  |  |
| 11 | 180,001 |  |  | 1018530,75 | 5297671,65 |
|  |  | 52,813 | 7,886 |  |  |
| 12 | 179,009 |  |  | 1018535,52 | 5297677,94 |
|  |  | 51,822 | 19,563 |  |  |
| 13 | 180,071 |  |  | 1018547,61 | 5297693,32 |
|  |  | 51,893 | 10,924 |  |  |
| 14 | 115,088 |  |  | 1018554,35 | 5297701,91 |
|  |  | 346,982 | 1,042 |  |  |

## Сведения кадастра