ООО «ДЖИ ДИНАМИКА» Заказчик: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Договор № от .2016 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

посёлка Красное

муниципального образования

«Приморско-Куйский сельсовет»

муниципального образования

«Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 1

Основная часть проекта планировки

Генеральный директор

ООО «Джи Динамика»							А.С. Ложкин

Руководитель проекта							Н. П. Кулеш

Главный архитектор

ООО «Джи Динамика»							К. А. Алексеев

Главный архитектор проекта						В.В. Бобров

Красное - Санкт-Петербург

2016

Проект планировки и межевания посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Содержание

1 Положения о размещении объектов капитального строительства	5

2 Характеристика планируемого развития территории	9

2.1 Развитие территории	9

2.2 Численность населения	10

2.3 Развитие жилой застройки	10

2.4 Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	14

2.5 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	16

2.6 Инженерное оборудование территории	18

2.6.1 Водоснабжение	18

2.6.2 Водоотведение	18

2.6.3 Энергоснабжение	18

2.6.4 Связь	19

2.6.5 Инженерная подготовка и защита территории	20

3 Основные технико-экономические показатели	21

Положения

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план посёлка Красное административного центра муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утверждённый Решением Совета депутатов МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 24.04.2008 № 257.

- Правила землепользования и застройки посёлка Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана  посёлка Красное, определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития посёлка, как комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом посёлка Красное:

- упорядочивание современной застройки.

- повышение интенсивности использования территорий при условии реконструкции посёлка, благоустройства территорий.

- создание целостного архитектурного облика посёлка.

- реконструкция улиц и дорог.

- развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посёлок Красное расположен на правом берегу реки Красная и протоки Куйский Шар, относящихся к акватории реки Печоры к северо-востоку от Нарьян-Мара на расстоянии 41 км по автодороге и 33 км по р. Печора.

Площадь территории в границах проектирования составляет 368,4 га (Площадь муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет – 537,7 га). Участок проектирования имеет сложную конфигурацию и совпадает с границами п. Красное.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Положения о размещении объектов капитального строительства

Таблица 1.1

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к размещению на территории посёлка Красное

| № | Вид объекта | Назначение | Наименование | Местоположе-ние | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры | Водоснабже-ние | Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования водозабора | В границах проекта |  |
|  |  |  | Покупка автомобиля с цистерной для снабжения водой домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением | -//- | Количество – 1 шт. |
|  |  |  | Организация на территории п. Красное павильонов по продаже артезианской воды | -//- | Количество – 3 шт. |
|  |  | Водоотведе-ние | Завершение работ по организации централизованной системы водоотведения | -//- |  |
|  |  |  | Строительство сетей водоотведения | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  | Электроснабжение | Реконструкция электросетей/кабельных линий п. Красное | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  |  | Обеспечение наружного уличного электроснабжения жилых улиц, не оборудованных наружным электроснабжением | -//- | Сети 0,4 кВ |
|  |  | Теплоснабже-ние | Установка на автоматических систем дозирования реагентов (котельные №1,№2, №3) | -//- | 3 шт. |
|  |  |  | Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных №1, №2, №3 | -//- |  |
|  |  |  | Строительство новых участков сети ГВС | -//- | 13,3 км |
|  |  |  | Перекладка существующих сетей ГВС | -//- | 0,2 км |
|  |  |  | Перекладка существующих сетей отопления | -//- | 3,6 км |
|  |  | Связь | Реконструкция существующей телефонной распределительной сети | -//- | Мощность – 3 000 номеров |
|  |  | Объекты транспортной инфраструктуры | Строительство причальных сооружений | На реке Красная и озере Захребетное |  |
|  |  |  | Реконструкция улично-дорожной сети: устройство капитального покрытия проезжей части, устройство тротуаров и открытой системы водоотведения | Центральная ул. Школьная ул. Набережная ул. Озёрная ул. Пионерская ул. Приозёрная ул. Пролетарская ул. Северная ул. ул. Мира Улица №1 Улица №2 Улица №4 Улица №5 Улица №6 Улица №8 Улица №10 |  |
|  |  |  | Строительство улично-дорожной сети | Боровая ул. Лесная ул. Набережная ул. Оленная ул. Приозёрная ул. Южная ул. Улица №1 Улица №3 Улица №5 Улица №6 Улица №7 Улица №8 Улица №9 Улица №11 Улица №12 |  |
|  |  |  | Реконструкция автодорожного моста | Через Захребетную Курью | С возможностью пропуска маломерных судов |
|  |  |  | Строительство пешеходного моста | Через Озеро Захребетное к рекреационной зоне |  |
|  |  | Обществен-ный пассажирский транспорт | Организация автобусного сообщения Нарьян-Мар – Красное | По улице Мира с конечным пунктом около школы |  |
|  |  |  | Организация водного маршрута Нарьян-Мар – Красное |  |  |
|  |  | Сооружения по обслужива-нию автотранспортных средств | Устройство комплекса по обслуживанию автотранспортных средств | На выезде из посёлка |  |
|  |  | Инженерная подготовка и защита территории | Устройство дамб обвалования | Территория существующей и проектируемой капитальной и усадебной застройки | Дороги-дамбы IV класса капитальности Расчётный уровень 1%-го паводка – 6,9 м Ширина гребня дамбы – 10,5 м Протяженность – 3,6 км. Объём – 80 тыс. куб.м |
|  |  |  | Подсыпка территории | локально | Площадь – 8,6 га Объём подсыпки – 13,4 тыс. куб.м |
|  |  |  | Проведение инженерно-геологических изысканий для определения запасов и физико-механических свойств грунтов используемых для подсыпки территории | В границах проекта | - |
| 3 | Объекты образования | Дошколь ное образова ние | Дошкольные образовательные учреждения | Новый детский сад | Вместимость – 20 мест, площадь земельного участка – 0,1 га. |
| 4 | Объекты здравоохранения | Лечебно-профилактическое назначение | Увеличение мощности Амбулатории | В границах проекта | Увеличение мощности до 45 пос/смену. |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслужива-ния | Обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания | Центр коммунально-бытового обслуживания Прачечная-Химчистка | В границах проекта | Мощность прачечной - 190 кг белья в смену Мощность химчистки - 20 кг вещей в смену Поиск и содействие инвестору |
|  |  |  | Культурно-досуговый центр | Центральная часть посёлка | Вместимость 40 мест (танцевальные залы) |

# Характеристика планируемого развития территории

## Развитие территории

В границах территории проектирования предусматривается следующий перечень функциональных зон:

- Зона индивидуальной жилой застройки

- Зона малоэтажной многоквартирной застройки

- Зона делового, коммерческого и общественного назначения

- Зона учреждений образования

- Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

- Зона зеленых насаждений общего пользования

- Зона внутриквартальных зеленых насаждений общего пользования

- Зона рекреации

- Зона зеленых насаждений специального назначения

- Зона сложившегося природного ландшафта

- Сельскохозяйственное производство

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Улично-дорожная сеть

- Зона водного транспорта

- Зона воздушного транспорта

- Зона производственных объектов

- Зона коммунально-складских объектов

- Зона инженерной инфраструктуры

- Кладбище

- Рекультивированный полигон  ТБО

- Водный фонд

Площадь территории проектирования составляет – 368,39 га.

Площадь улиц городского и местного значения в красных линиях – 28,05 га.

Площадь микрорайонов и кварталов – 52,86 га, в том числе жилая застройка  – 47,42 га.

Таблица 2.1.1

Баланс территории в границах проектирования

| № п.п. | Название зоны | Обозначение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | Ж1 | 45,72 |
| 2 | Зона малоэтажной многоквартирной застройки | Ж2 | 1,70 |
| 3 | Зона делового, коммерческого и общественного назначения | О1 | 2,69 |
| 4 | Зона учреждений образования | О2 | 2,37 |
| 5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | О3 | 0,38 |
| 6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | Р1 | 9,86 |
| 7 | Зона внутриквартальных зеленых насаждений общего пользования |  | 0,86 |
| 8 | Зона рекреации | Р2 | 9,73 |
| 9 | Зона зеленых насаждений специального назначения | Р3 | 2,15 |
| 10 | Зона сложившегося природного ландшафта | Р4 | 106,17 |
| 11 | Сельскохозяйственное производство | Сх1 | 6,13 |
| 12 | Зона сельскохозяйственных угодий | Сх2 | 26,62 |
| 13 | Улично-дорожная сеть | Т1 | 28,05 |
| 14 | Зона водного транспорта | Т2 | 1,21 |
| 15 | Зона воздушного транспорта | Т3 | 0,19 |
| 16 | Зона производственных объектов | П1 | 1,93 |
| 17 | Зона коммунально-складских объектов | П2 | 0,75 |
| 18 | Зона инженерной инфраструктуры | И1 | 2,04 |
| 19 | Кладбище | Сп1 | 3,40 |
| 20 | Рекультивированный полигон ТБО | Сп2 | 2,00 |
| 21 | Водный фонд |  | 114,43 |
|  | ИТОГО: |  | 368,39 |

## Численность населения

Таблица 2.2.1

Расчетная численность населения по проекту планировки в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное население – всего в том числе: | тыс.чел. | 1,6 |
| 1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде (весь многоэтажный) | тыс.чел. | 1,4 |
| 1.2 | - в планируемом жилищном фонде | тыс.чел. | 0,2 |
| 2. | Плотность населения | чел./га | 30 |

## Развитие жилой застройки

Предлагаемая застройка предусматривается индивидуальной застройкой с участками.

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границе проекта планировки потребуется снос ветхого и аварийного фонда в объеме порядка 0,85 тыс. м² общей площади.

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 36,42 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей – 1,4 тыс. чел.

Характеристики предполагаемого жилищного фонда приводятся ниже в таблице.

Всего проектируется 6,55 тыс. м2 общей площади, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 43 тыс.м2.

Проектная численность населения – 1,6 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку – 27,0 кв.м./чел.

Зона индивидуальной жилой застройки

Индивидуальные жилые дома с участками – 6,55 тыс. кв. м.

Территории новой застройки – 5,5 га.

Территории новой застройки – 14,4 га.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 2.3.1, 2.3.2.

Таблица 2.3.1

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Территория, га | Плот-ность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспеченность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 25,8 | 1 000 | 25 817 | 28,1 | 919 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 6,8 | 1 200 | 8 176 | 21,1 | 387 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,3 | 1 400 | 3 279 | 20 | 164 |
| ИТОГО: | 35,0 |  | 37 272 | 25,4 | 1 470 |
| Снос ветхого и аварийного фонда | 0,8 |  | 850 | 12,7 | 67 |
| Проектная индивидуальная жилая застройка с участками | 5,5 | 1 200 | 6 552 | 35 | 187 |
| Новая жилая застройка всего | 5,5 |  | 6 552 | 35 | 187 |
| Жилая застройка всего | 39,7 |  | 42 974 | 27,0 | 1 590 |

Таблица 2.3.2

Общие показатели по жилищному фонду

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 42,97 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 36,42 |  |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 6,6 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 409 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 50 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 359 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,14 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,13 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,15 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,11 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,12 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,11 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 27,0 |  |
| 5.1. | жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 35,1 |  |
| 5.2. | жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 25,4 |  |

Рис. 1 Чертёж планировки территории

## Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Расчёт потребностей в объектах социального и культурно-бытового обслуживания произведён на основе численности населения 1,6 тыс. жителей.

Дошкольные образовательные учреждения

Дополнительно проектируется один отдельно стоящий ДОУ общей вместимостью 20 мест на площадке 0,1 га.

С учётом фактической вместимости сохраняемых объектов (110 мест) и строительства нового учреждения (вместимостью 20 мест) общая вместимость ДОУ с соблюдением радиусов доступности составит 130 мест.

Медицинское обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается увеличение мощности ФАПа до 43 посещений в смену.

Культурно-досуговые объекты

Культурно-досуговый центр на 40 мест.

Предприятия коммерческого и коммунально-бытового обслуживания

Объекты спортивного и рекреационного назначения

Спортивные площадки – 2 шт.

СПА-комплекс с бассейном на 150 кв.м зеркала воды с территориями для размещения бань.

Объекты коммерческого обслуживания

Центр коммунально-бытового обслуживания, в т.ч.:

- прачечная на 190 кг белья в смену.

- химчистка на 20 кг вещей в смену.

Таблица 2.4.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требуется на 1,6 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировочное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 75 | 110 | 120 | 20 | 0,10 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | 300 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12% от N уч-ся 1-8 кл. в н.п. от 3 до 10 тыс. чел. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Школа-интернат | мест |  | 50 |  | 0 | 0 |  |
| Территории по категории образование |  |  |  |  | 0,10 |  |
| Здравоохранение |
| 5 | Амбулатория | пос. см. | 26,67 | 30 | 43 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Больница (стационар) | койка | 8,9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  | 0 |  |
| Физкультура и спорт |
| 8 | Спортивные площадки/плоскостные сооружения | кв.м | 1,95 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ед/проп. способность -чел | 1/190 | 1/300 | 1/300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 540 | 128 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | СПА-центр/Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 120 | 150 | 0,3 | 1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дом культуры/культурно-досуговый центр | зрит. мест | 150 | 200 | 240 | 40 | 0 | 0 |
| 13 | Кинотеатры | зрит. мест. | 25-35 | 0 | 56 | 0 | встр.пристр. | в составе ДК/культурно-досугового центра |
| 14 | Библиотека | ед./тыс. томов | 1/4,3 | 1/15,0 | 1/6,9 | 0 | встр.пристр. | -"- |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  | 0 |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание |
| 15 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 1200 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Баня | мест | 6 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Прачечная | кг белья в см. | 120 | 0 | 192 | 190 | встр.пристр. | 0 |
| 19 | Химчистка | кг вещей в см. | 11,4 | 0 | 18 | 20 | встр.пристр. | 0 |
| 20 | Отделение связи/почта | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  | 0 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  | 0,40 |  |

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Водный транспорт

На реке Красная и озере Захребетное необходимо устройство причальных сооружений, способных принимать пассажирские катера. Также требуется устройство эллингов для хранения катеров и моторных лодок. Организация водного маршрута Нарьян-Мар – Красное позволит улучшить пассажирское сообщение с административным центром Ненецкого автономного округа – Нарьян-Мар.

Внешние автомобильные дороги

Автомобильная дорога Нарьян-Мар – Красное требует реконструкции по техническим характеристикам категории IV с устройством капительного покрытия проезжей части. При условии реализации проекта автомобильной дороги возможна организация маршрутов общественного пассажирского транспорта – автобуса.

Улично-дорожная сеть населённого пункта

Проектом планировки предлагается упорядочивание и создание единой сети улиц села, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в прилегающей зоне.

Улично-дорожная сеть населенного пункта спроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Главными улицами посёлка Красное, обеспечивающими связь жилых территорий с общественным центром и внешними дорогами, являются улица Мира, Пролетарская улица и Улица № 1. В настоящее время разрабатывается проект реконструкции улицы Мира с возможностью пропуска общественного транспорта по маршруту Нарьян-Мар – Красное. На улице Мира планируется устройство пяти остановочных пунктов:

- два в районе Ненецкой улицы (с обеих сторон дороги);

- два около амбулатории (с обеих сторон дороги);

- конечная около школы.

Общая протяжённость главных улиц составит 4,3 км, из них реконструируемая часть – 3,4 км и проектируемая часть – 0,3 км.

Основными улицами, обеспечивающими связь внутри жилых территорий и с главной улицей, являются Лесная, Набережная, Новая, Оленная, Пионерская,  Полярная, Спортивная и Школьная улицы и Улицы №№ 2, 3 и 4. Улица №3 будет выполнят роль дамбы-дороги, а также упорядочит линию застройки на берегу озера Захребетное.

Особое значение для посёлка Красное имеет пешеходное сообщение. Всю застройку посёлка объединяет единая пешеходная сеть. Пешеходные дорожки предусматриваются между земельными участками усадебной застройки внутри кварталов. Одним из элементов пешеходной сети становятся благоустроенные набережные реки Красная и озера Захребетное, к которым обеспечивается выход от улично-дорожной сети посёлка. Благоустроенные рекреационные зоны включаются в единую пешеходную систему. Новую рекреационную зону на противоположном берегу озера Захребетное с основной застройкой посёлка предлагается связать новым пешеходным мостом.

Проектом планировки предлагается реконструкция улично-дорожной сети с устройством сборного железобетонного покрытия проезжих частей и сборного железобетонного или деревянного покрытия тротуаров, озеленением и устройством открытой системы сбора дождевых вод. Реконструкция и проектирование главных и основных улиц рекомендуется осуществлять по параметрам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проезжую часть второстепенных улиц и проездов, предназначенных для обслуживания прилегающей застройки, рекомендуется устраивать минимально допустимой ширины в виду низкой интенсивности движения автотранспорта и существующих узких коридоров красных линий.

Общая протяжённость улично-дорожной сети посёлка Красное составит 20,4 км, из них реконструируемая – 7,2 км и проектируемая часть – 5,6 км.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Около дороги Нарьян-Мар – Красное при въезде в посёлок возможно размещение комплекса сооружений по обслуживанию автотранспортных средств (станция технического обслуживания, автозаправочная колонка, мойка, хранение топлива).

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Водопотребление

Для гарантированного водообеспечения населения  предлагается строительство водозабора № 1 и № 2 из подземного источника.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования водозабора.

- Покупка автомобиля с цистерной для снабжения водой домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

### Водоотведение

Канализация сточных вод в жилом фонде – установка септиков.

Проектом предлагается строительство модульных сооружений биологической очистки со сливной станцией для обеспечения поселка хозяйственно-бытовой канализацией.

Расход сточных вод принимается равным расходу воды по системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (за исключением расхода на полив территории) и составляет 0,4 тыс. м3/сутки.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения — жилая и общественная застройка района проектирования.

Электрические нагрузки

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 800 кВт.

Подключение нагрузок на стороне 0,4 кВ проектируемых кварталов застройки предусматривается со строительством новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и реконструкцией существующих ТП. Новые ТП  будут подключаться к существующим ВЛ-6 кВ.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 37(С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4(С;

- продолжительность отопительного периода 	- 290 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=7,25 Гкал/ч.

Проектные предложения

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок котельных не меняются в связи с постоянной нагрузкой.

Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Температурный график теплосети 90°-70°С. Прокладка теплосетей в значительной степени, как и в настоящее время, будет осуществляться по внутренним проездам. Для надежности теплоснабжения рекомендуется устройство перемычек между теплосетями.

С целью экономии тепла на отопление и горячее водоснабжение все дома необходимо оборудовать теплосчетчиками.

Теплоснабжение промышленных складов, баз и других потребителей будет осуществляться от собственных источников тепла.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения являются:

- Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных.

- Строительство новых участков сети ГВС.

- Перекладка существующих сетей ГВС.

- Перекладка существующих сетей отопления.

### Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС монтированной емкостью порядка 1000 номеров.

### Инженерная подготовка и защита территории

Проектом планировки территории поселка Индига» предлагаются мероприятия по инженерной подготовке территории местного значения, включающие:

- укрепление береговой линии;

- устройство дорог-дамб;

- строительство набережных;

- устройство защитных дамб;

- организация поверхностного стока;

- рекультивация нарушенных территорий;

- благоустройство и озеленение.

Мероприятия по строительству на территориях многолетней мерзлоты отнесены к региональному уровню  и должны реализовываться на стадии строительства.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 3.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |
| 1 | Территория в границах проектирования | га | 368,39 |  |
| 1.1 | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 45,72 |  |
| 1.2 | Зона малоэтажной многоквартирной застройки | га | 1,70 |  |
| 1.3 | Зона делового, коммерческого и общественного назначения | га | 2,69 |  |
| 1.4 | Зона учреждений образования | га | 2,37 |  |
| 1.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 0,38 |  |
| 1.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 9,86 |  |
| 1.7 | Зона внутриквартальных зеленых насаждений общего пользования | га | 0,86 |  |
| 1.8 | Зона рекреации | га | 9,73 |  |
| 1.9 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 2,15 |  |
| 1.10 | Зона сложившегося природного ландшафта | га | 106,17 |  |
| 1.11 | Сельскохозяйственное производство | га | 6,13 |  |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 26,62 |  |
| 1.13 | Улично-дорожная сеть | га | 28,05 |  |
| 1.14 | Зона водного транспорта | га | 1,21 |  |
| 1.15 | Зона воздушного транспорта | га | 0,19 |  |
| 1.16 | Зона производственных объектов | га | 1,93 |  |
| 1.17 | Зона коммунально-складских объектов | га | 0,75 |  |
| 1.18 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,04 |  |
| 1.19 | Кладбище | га | 3,40 |  |
| 1.20 | Рекультивированный полигон ТБО | га | 2,00 |  |
| 1.21 | Водный фонд | га | 114,43 |  |
| II. Население |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 1,6 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 1,4 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 0,2 |  |
| 2.3 | Плотность населения | -//- | 30 |  |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 42,97 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 36,42 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 6,6 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 409 |  |
|  | в строящемся жилищном фонде | -//- | 50 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 359 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему району | м2/чел. | 27,0 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,14 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 130 |  |
| - | сохраняется | -//- | 110 |  |
| - | проектируется отдельно стоящий 1 ДОУ | -//- | 20 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 300 |  |
| - | Сохраняется 1 школа | -//- | 300 |  |
| 4.3 | Поликлиника/ФАП | пос/см | 43 |  |
| 4.4 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 1200 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 30 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 20,4 |  |
| 5.2 | Плотность сети главных улиц | км/км2 | 1,17 |  |
| 5.3 | Пешеходный мост | ед. | 1 | проект. |
| 5.4 | Автодорожный мост | ед. | 1 | сущ. |
| 5.5 | Вертолётная площадка | ед. | 1 | сущ. |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,45 | проектир и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,4 | проектир и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 800 | проектир и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 7,25 | проектир и сущ |