ООО «ДЖИ ДИНАМИКА» Заказчик: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Договор № от .2016 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

села Тельвиска

муниципального образования

«Тельвисочный сельсовет»

муниципального образования

«Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 1

Основная часть проекта планировки

Генеральный директор

ООО «Джи Динамика»							А.С. Ложкин

Руководитель проекта							Н. П. Кулеш

Главный архитектор

ООО «Джи Динамика»							К. А. Алексеев

Главный архитектор проекта						В.В. Бобров

Тельвиска - Санкт-Петербург

2016

Проект планировки и межевания села Тельвиска

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Содержание

1 Положения о размещении объектов капитального строительства	5

2 Характеристика планируемого развития территории	8

2.1 Развитие территории	8

2.2 Численность населения	9

2.3 Развитие жилой застройки	9

2.4 Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	13

2.5 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	16

2.6 Инженерное оборудование территории	17

2.6.1 Водоснабжение	17

2.6.2 Водоотведение	17

2.6.3 Энергоснабжение	18

2.6.4 Связь	19

2.6.5 Инженерная подготовка и защита территории	20

3 Основные технико-экономические показатели	22

Положения

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории села Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории села Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки села Тельвиска.

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории села Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план села Тельвиска административного центра муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, утверждённый Решением Совета депутатов МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа от 27.05.2009 № 3.

- Правила землепользования и застройки села Тельвиска муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана села Тельвиска, определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития села, как комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом села Тельвиска:

- упорядочивание современной застройки.

- повышение интенсивности использования территорий при условии реконструкции села, благоустройства территорий.

- создание целостного архитектурного облика села.

- реконструкция улиц и дорог.

- развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Село Тельвиска расположено на правом берегу протоки Городецкий Шар, принадлежащей к акватории р. Печора к западу от Нарьян-Мара и входит в состав Нарьян-Марской агломерации, что позволяет ему быть относительно привлекательным и комфортным для проживания.

Площадь территории села в границах проектирования составляет 144,31 га (площадь муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» составляет 257 га). Участок проектирования имеет сложную конфигурацию и совпадает с границами села Тельвиска.

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Положения о размещении объектов капитального строительства

Таблица 1.1

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к размещению на территории села Тельвиска

| № | Вид объекта | Назначение | Наименование | Местоположе-ние | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры | Водоснабже-ние | Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования водозабора. | В границах проекта | 1 |
|  |  |  | Проведение комплексного обследования существующих источников водоснабжения | -//- |  |
|  |  |  | Создание на территории с.Тельвиска системы холодного водоснабжения | -//- | Количество – 1 шт. |
|  |  | Водоотведе-ние | разработка схемы водоотведения с.Тельвиска | -//- |  |
|  |  |  | строительство КОС в юго-восточной части села; | -//- | Производительность КОС – 500 куб.м/сут |
|  |  |  | строительство системы водоотведения | -//- |  |
|  |  | Электроснабжение | Строительство 2 ТП и сетей электроснабжения | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  |  | Реконструкция электросетей/кабельных линий | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  | Теплоснабже-ние | Перевод на газ котельной «Орбита» | -//- |  |
|  |  |  | Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных | -//- |  |
|  |  |  | Строительство новых участков сети ГВС | -//- |  |
|  |  |  | Перекладка существующих сетей ГВС | -//- |  |
|  |  |  | Перекладка существующих сетей отопления | -//- |  |
|  |  | Связь | Реконструкция существующей телефонной распределительной сети | -//- | Мощность – 250 номеров |
| 2 | Объекты транспорт-ной инфраструктуры | Водный транспорт | Реконструкция причальных сооружений |  |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | Реконструкция улично-дорожной сети: устройство капитального покрытия проезжей части, устройство тротуаров | Колхозный пер. Лесная ул. Песчаная ул. Полярная ул. Пустозерская ул. Светлый пер. Спортивная ул. Ул. Связистов Цветочная ул. Центральная ул. Школьная ул. | Протяжённость – 5,3 км |
|  |  |  | Проектирование улично-дорожной сети: устройство капитального покрытия проезжей части, устройство тротуаров | Лесная ул. Озёрная ул. Полярная ул. Пустозерская ул. Совхозная ул. Центральная ул. проектируемые улицы №№ 1-6 | Протяжённость – 8,6 км |
| 3 | Объекты образова-ния | Дошколь ное образова ние | Дошкольные образовательные учреждения | Новый детский сад | Вместимость – 70 мест, площадь земельного участка – 0,31 га. |
|  |  | Школь- ное образова ние | Расширение вместимости общеобразовательных школ | В границах проекта | Расширение школы на 80 мест, площадь участка – 0,4 га |
| 4 | Объекты здравоохранения и социаль-ного обслужива-ния | Лечебно-профилактическое назначение | Увеличение мощности фельдшерско-акушерского пункта | существующий ФАП | Увеличение мощности до 40 пос/смену. Организация условия размещения 3 родильных коек. |
|  |  | Социальное обслуживание | Дом-интернат для престарелых | В юго-западной части села | вместимость – 90 мест |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслужива-ния | Обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания | Организация кинозала | Дом культуры | Вместимость зала 35 мест |
|  |  |  | Организация музея | на территории не действующего детского сада | - |
|  |  |  | Прачечная-Химчистка | В границах проекта | При наличии инвестпроекта. Размещение в ТЦ Мощность прачечной - 180 кг белья в смену Мощность химчистки - 20 кг вещей в смену |
| 6 | Объекты спорта и рекреации | Обеспечение населения объектами спорта и рекреации | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивными залами и бассейном | В границах проекта | Пропускная способность – 190 ч/день Спортзалы – 400 кв.м Бассейн – 150 кв.м зеркала воды Территория 0,5 га |
|  |  |  | СПА-комплекс | - « - | 50 мест |
| 7 | Объекты торговли | Обеспечение объектами торговли и общественного питания | Магазины Предприятия общ. питания | В границах проектирования | В составе нового ТЦ: Торговая площадь - 165 кв.м Вместимость кафе – 60 мест |

# Характеристика планируемого развития территории

## Развитие территории

В границах территории проектирования предусматривается следующий перечень функциональных зон:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами

- Зона делового, общественного и коммерческого назначения

- Зона учреждений образования

- Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

- Зона зеленых насаждений общего пользования

- Зона рекреации

- Зона зеленых насаждений специального назначения

- Зона сложившихся природных ландшафтов

- Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

- Зона, предназначенная для ведения  садоводства дачного хозяйства и огородничества

- Зона автомобильного транспорта

- Зона водного транспорта

- Зона производственная

- Зона коммунально-складская

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона специального назначения связанная с захоронениями

- Зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников

Площадь территории проектирования составляет – 144,31 га.

Площадь улиц и дорог местного значения в красных линиях – 17,4 га.

Площадь микрорайонов и кварталов – 47,51 га, в том числе жилая застройка – 38,94 га.

Таблица 2.1.1

Баланс территории в границах проектирования

| № п.п. | Название зоны | Обозначение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж1 | 29,11 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Ж2 | 9,83 |
| 3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | О1 | 4,01 |
| 4 | Зона учреждений образования | О2 | 1,87 |
| 5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | О3 | 2,69 |
| 6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | Р1 | 2,41 |
| 7 | Зона рекреации | Р2 | 16,61 |
| 8 | Зона зеленых насаждений специального назначения | Р3 | 14,69 |
| 9 | Зона сложившихся природных ландшафтов | Р4 | 12,77 |
| 10 | Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения | Сх1 | 8,57 |
| 11 | Зона предназначенная для ведения садоводства дачного хозяйства и огородничества | Сх2 | 11,11 |
| 12 | Зона автомобильного транспорта | Т1 | 17,40 |
| 13 | Зона водного транспорта | Т2 | 1,80 |
| 14 | Зона производственная | П1 | 0,30 |
| 15 | Зона коммунально-складская | П2 | 0,74 |
| 16 | Зона инженерной инфраструктуры | И1 | 6,38 |
| 17 | Зона специального назначения связанная с захоронениями | Сп1 | 1,49 |
| 18 | Зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников | Сп2 | 2,53 |
|  | ИТОГО: |  | 144,31 |

## Численность населения

Таблица 2.2.1

Расчетная численность населения по проекту планировки в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное население – всего в том числе: | тыс.чел. | 1,48 |
| 1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде (весь многоэтажный) | тыс.чел. | 0,66 |
| 1.2 | - в планируемом жилищном фонде | тыс.чел. | 0,82 |
| 2. | Плотность населения | чел./га | 40 |

## Развитие жилой застройки

Предлагаемая застройка предусматривается индивидуальной застройкой с участками и многоквартирными домами малой этажности от 2 до 3 этажей.

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границе проекта планировки потребуется снос ветхого и аварийного фонда в объеме порядка 2,25 тыс. м² общей площади.

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 19,24 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей – 0,66 тыс. чел.

Характеристики предполагаемого жилищного фонда приводятся ниже в таблице.

Всего проектируется 22,05 тыс. м2 общей площади квартир, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 41,29 тыс.м2.

Проектная численность населения – 1,48 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по селу – 28 кв.м./чел.

Зона индивидуальной жилой застройки

Индивидуальные жилые дома с участками – 5,4 тыс. кв. м.

Территории новой застройки – 5,4 га.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа – 16,7 тыс. кв.м.

Гостиница на 20 мест.

Территории новой застройки – 8,3 га.

Основные характеристики нового жилищного строительства

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2,25 тыс. кв. м.

Объём нового жилищного строительства на полное развитие – 22,0 тыс. кв.м.

Общий объём жилищного фонда на полное развитие – 41,3 тыс. кв.м.

Жилищная обеспеченность для индивидуальной застройки – 35 кв.м/человека.

Жилищная обеспеченность для малоэтажной многоквартирной застройки – 25 кв.м/человека.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 2.3.1, 2.3.2.

Таблица 2.3.1

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Тер-ритория, га | Плотность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспечен-ность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 18,8 | 800 | 15 040 | 33 | 456 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 0,2 | 1 000 | 200 | 21 | 10 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 2,2 | 1 000 | 2 250 | 21 | 107 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 2,0 | 2 000 | 4 000 | 21 | 190 |
| ИТОГО: | 23,2 |  | 21 490 | 28,2 | 763 |
| Снос ветхого и аварийного фонда/2 эт бараки | 2,2 |  | 2 250 | 21,0 | 107 |
| Проектная индивидуальная жилая застройка с участками | 5,4 | 1 000 | 5 366 | 35 | 153 |
| Проектная малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2-3 этажа) | 8,3 | 2 000 | 16 686 | 25 | 667 |
| Новая жилая застройка всего | 13,7 |  | 22 052 | 26,9 | 821 |
| Жилая застройка всего | 34,7 |  | 41 292 | 28,0 | 1 477 |

Таблица 2.3.2

Общие показатели по жилищному фонду

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 41,29 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 19,24 | За исключением 2-этажных деревянных многоквартирных домов |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 22,1 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 223 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 66 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 156 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,15 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,15 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,15 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,12 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,16 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,09 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 28,0 |  |
| 5.1. | жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 26,9 |  |
| 5.2. | жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 28,2 |  |

Рис. 3

## Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Расчёт потребностей в объектах социального и культурно-бытового обслуживания произведён на основе численности населения 1,5 тыс. жителей.

Дошкольные образовательные учреждения

Существующее дошкольное образовательное учреждение сохраняется на перспективу (общая вместимость на 35 мест).

Дополнительно проектируется один отдельно стоящий ДОУ общей вместимостью 70 мест с площадкой для строительства 0,3 га.

Итого по проекту дополнительно размещается учреждений вместимостью – 70 мест.

Следовательно, с учётом фактической вместимости (35 мест) сохраняемых объектов и строительства нового учреждения (вместимостью 70 мест) удовлетворяется перспективная потребность по вместимости в ДОУ состоящая из 105 мест по проекту с соблюдением радиусов доступности.

Общеобразовательные школы

Сохраняется одна общеобразовательная школа, расположенная в границах проекта, вместимостью на 100 мест (ГБОУ НАО «СШ с. Тельвиска»).

Проектируется:

- на полное развитие школа/новый корпус к существующей школе на 80 мест –участок 0,4 га.

Итого вместимость по школам с учётом сохраняемых объектов составит 180 мест, а уровень обеспеченности составит 100%.

Медицинское и социальное обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается для существующего здания фельдшерско-акушерского пункта/амбулатории увеличение мощности до 40 пос./смену.

Ввод в строй Дома-интерната для престарелых вместимостью 90 мест на площадке 2,1 га.

Предприятия коммерческого и коммунально-бытового обслуживания

Предприятия торговли и общественного питания.

Норма обеспеченности торговыми площадями для Заполярного района НАО составляет 291 кв. м на тысячу жителей, что при достижении перспективной численности населения района проектирования потребует строительства торговых площадей в размере 165 кв.м при наличии соответствующего инвестпроекта.

Коммунально-бытовое обслуживание

Центры коммунально-бытового обслуживания населения – 1 центр на территорию с. Тельвиска. На территории центра могут размещаться следующие объекты: аптека, прачечная, химчистка, пункты проката и пр. объекты коммунального обслуживания. Организация такого центра с размещением прачечной-химчистки на основе частной инициативы при содействии органов власти в субсидировании целевых кредитов, выделении территории/помещений для размещения объекта.

Перспективная потребность населения с. Тельвиска в услугах прачечной-химчистки согласно нормативов будет удовлетворена при мощности прачечной - 180 кг белья в смену, мощности химчистки - 20 кг вещей в смену.

Таблица 2.4.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требует-ся на 1,5 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировоч-ное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70 | 35 | 105 | 70 | 0,3 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 120 | 100 | 180 | 80 | 0,4 | 1 новая /либо введение второй смены в сущ. школе |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12% от N уч-ся 1-8 кл. в н.п. от 3 до 10 тыс. чел. | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Территории по категории образование |  |  |  |  | 0,7 |  |
| Здравоохранение |
| 4 | Поликлиника, амбулатория/ ФАП | пос. см. | 26,67 | 10 | 40 | 30 | 0,2 | 1/либо обратное преобразова-ние ФАПа в амбулаторию |
| 5 | Больница (стационар) | койка | 8,9 | 0 | 8,9 | 3-5 | 0 | 3-5 родильных коек в ФАП |
| 6 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Физкультура и спорт |
| 7 | Спортивные площадки/плоскостные сооружения | кв.м | 1,95 | 60 | 600 | 540 | 0,2 | 1 |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | ед/пропспособность-чел | 1/190 | 0 | 1/190 | 1/190 | 0,5 | 1 |
| 9 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 40 | 40 | 400 | Встр.-пристр. | 1 |
| 10 | Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 75 | 150 | Встр.пристр. | 0-1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом культуры | зрит. мест | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кинотеатры | зрит.мест. | 25-35 | 0 | 35 | 35 | Встр.пристр. | На территории ДК |
| 13 | Музей | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 1 на месте недействую-щего д/с |
| 14 | Библиотека | ед./тыс. томов | 1/4,3 | 1/н.д. | 1/4,3 | 0 | 0 | 0 |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  | 0,2 |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание |
| 15 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 271,5 | 437 | 165 | 0,2 | 1 новый объект в составе ТЦ |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0/40* | 60 | 60 | встр.-пристро-енные | 1 новый объект в составе ТЦ |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | н.д. | 9 | 9 | 0,2 |  |
| 18 | Прачечная | кг белья в см. | 120 | 0 | 180 | 180 | встр.-пристро-енные | 1 объект в ТЦ при наличии инв.проекта |
| 19 | Химчистка | кг вещей в см. | 11,4 | 0 | 17,1 | 20 | встр.-пристро-енные | -«- |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Социальное обслуживание |
| 20 | Дом интернат для престарелых | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,1 | 1 |
| Территории по категории Социальное обслуживание |  |  |  |  | 2,1 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  | 4,3 |  |

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Развитие внешнего транспорта заключается в:

- реконструкции существующих причальных сооружений;

- строительстве вертолётной площадки около западной границы села;

- строительстве автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска, проходящей от ул. Авиаторов в городе Нарьян-Мар вдоль южного берега озера Городецкая Курья с выходом на Пустозерскую улицу села Тельвиска; через протоку Нижняя Казённая Виска и реку Томарка планируется строительство мостовых сооружений;

- организации маршрута общественного пассажирского транспорта – автобуса Нарьян-Мар – Тельвиска.

Для решения задач развития улично-дорожной сети села Тельвиска предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция главной улицы – Центральной;

- строительство главной улицы – Пустозёрской протяжённостью 1,6 км;

- реконструкция существующей улично-дорожной сети: устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров протяжённостью 5,3 км;

- строительство уличной сети в строящихся и проектируемых районах протяжённостью 8,6 км.

В новых районах жилой застройки предусмотреть устройство гаражей для постоянного хранения транспортных средств проживающих.

В южной части села возможно размещение комплекса сооружений по обслуживанию автотранспортных средств (станция технического обслуживания, автозаправочная колонка, мойка, хранение топлива).

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Водопотребление

Общий объем расходов воды составит 2,167 тыс. куб. м/сутки, в том числе Хозяйственно-питьевое водоснабжение – 2,052 тыс. куб. м/сутки.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования водозабора «Захребетная  Курья».

- Ремонт трёх скважин водозабора «Захребетная Курья».

- Организация на территории с. Тельвиска трёх павильонов по продаже артезианской воды.

- Покупка автомобиля с цистерной для снабжения водой домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Количество пожаров принято: 1 наружный пожар по 20 л/сек по приложению №8 к ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Расход воды на наружное пожаротушение и необходимый противопожарный объем воды составит 216 куб. м.

Системы и схемы водоснабжения

В настоящее время район проектирования охвачен системой централизованного водоснабжения. Проектом предусмотрена централизованная система объединенного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Давление в водоводах достаточное для наружного пожаротушения жилых домов и зданий социально-бытового назначения.

Водопроводная сеть, прежде всего, обеспечивает бесперебойную подачу воды потребителям. Выполнение такого условия достигается кольцеванием сетей вокруг застройки. Трассировка сети обеспечивает подачу воды всем потребителям.

### Водоотведение

Количество сточных вод

Основные объекты водоотведения – жилая и общественно-деловая застройка, объекты соцкультбыта. Удельное водоотведение приняты равными нормам водоснабжения, без учета норм на полив территории (система канализации раздельная).

Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.03 – 85. Расчет расходов сточных вод от школ, ДОУ и объектов соцкультбыта произведен по СНиП 2.04.01 – 85* и объектам аналогам.

Расход сточных вод принимается равным расходу воды по системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (за исключением расхода на полив территории) и составляет 2,2 тыс. м3/сутки.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения — жилая и общественная застройка района проектирования.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки жилой и общественной застройки приведены в обосновывающих материалах в т.1 кн.1 настоящего проекта. Удельная расчетная электрическая нагрузка принята согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99.

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 5300 кВт.

Подключение нагрузок на стороне 0,4 кВ проектируемых кварталов застройки предусматривается со строительством новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и реконструкцией существующих ТП. Новые ТП  будут подключаться к существующим ВЛ-6 кВ.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 37(С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4(С;

- продолжительность отопительного периода 	- 290 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=37,5 Гкал/ч.

Проектные предложения

Теплоснабжение сохраняемых и новых потребителей района проектирования предусматривается от существующих котельных №1,2,3.

Вся существующая многоквартирная застройка обеспечена централизованным теплоснабжением, поэтому основным мероприятием по развитию теплоснабжения на территории района проектирования будет подключение к сетям новой застройки. Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных непроходных каналах. Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты, установленные в каждом здании.

Индивидуальные и дачные территории не имеют централизованного отопления. На сегодняшний день застройка этих территорий представлена одноэтажными жилыми домами с печным или газовым отоплением.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения р.с. Тельвиска являются:

- Установка на  автоматических систем дозирования реагентов (котельные №1,№2, №3).

- Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных №1, №2, №3.

- Строительство новых участков сети ГВС.

- Перекладка существующих сетей ГВС.

- Перекладка существующих сетей отопления.

### Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС монтированной емкостью порядка 3000 номеров.

### Инженерная подготовка и защита территории

Необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке вызвана наличием на проектируемой территории следующих физико-геологических и гидрологических явлений:

- расположение населённого пункта на территории мёрзлых грунтов;

- наличие затапливаемых территорий в границах населённого пункта;

- подмыв береговой линии;

- наличие нарушенных территорий, требующих рекультивации.

Согласно инженерно-строительной характеристике и принятым планировочным решениям в проекте намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- подготовка территории под строительство;

- организация поверхностного стока;

- очистка дождевых и талых вод;

- укрепление береговой линии;

- рекультивация нарушенных территорий;

- благоустройство.

Подготовка территории под строительство

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной подготовке площадки произвести предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.

Организация поверхностного стока, очистка дождевых и талых вод.

Необходима организация единой открытой системы поверхностного стока. Трассировка канав намечена в зеленой зоне профиля улиц. В местах пересечения с проезжими частями проектом предлагается устройство водопропускных труб. Водоприемником дождевой сети могут являться реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все дождевые стоки (не менее 70% годового объема стока), 100% стока от мойки дорожных покрытий перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Укрепление береговой линии

Проектом планировки рекомендуется устройство берегоукрепления правого берега протоки Городецкий Шар в границах населённого пункта. Необходима реконструкция причальных сооружений с устройством набережной в границах зоны зелёных насаждений общего пользования.

Рекультивация территории

В границах проекта планировки предусматривается рекультивация 4,1 га нарушенных земель. В основном это территория в районе Пустозерской улицы.

Благоустройство и озеленение территории

Необходимо проведение инженерной подготовки для строительства и реконструкции уличной сети посёлка, а также её благоустройства: устройство железобетонного покрытия проезжей части, тротуаров и канав. Зоны зелёных насаждений общего пользования и рекреации также требуют благоустройства и озеленения.

В сложных лесорастительных условиях Севера необходимо наряду с созданием новых насаждений большое внимание уделять сохранению существующей растительности. В поселке необходимо сделать приоритетным в структуре озелененных территорий газонное озеленение.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |
| 1 | Площадь территории в границах проекта планировки | га | 144,31 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 29,11 |  |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 9,83 |  |
| 1.3 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 4,01 |  |
| 1.4 | Зона учреждений образования | га | 1,87 |  |
| 1.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 2,69 |  |
| 1.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 2,41 |  |
| 1.7 | Зона рекреации | га | 16,61 |  |
| 1.8 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 14,69 |  |
| 1.9 | Зона сложившихся природных ландшафтов | га | 12,77 |  |
| 1.10 | Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 8,57 |  |
| 1.11 | Зона предназначенная для ведения садоводства дачного хозяйства и огородничества | га | 11,11 |  |
| 1.12 | Зона автомобильного транспорта | га | 17,40 |  |
| 1.13 | Зона водного транспорта | га | 1,80 |  |
| 1.14 | Зона производственная | га | 0,30 |  |
| 1.15 | Зона коммунально-складская | га | 0,74 |  |
| 1.16 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 6,38 |  |
| 1.17 | Зона специального назначения связанная с захоронениями | га | 1,49 |  |
| 1.18 | Зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников | га | 2,53 |  |
| II. Население |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 1,48 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 0,66 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 0,82 |  |
| 2.3 | Плотность населения | -//- | 40 |  |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 41,3 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 19,2 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 22,1 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 223 |  |
|  | в строящемся жилищном фонде | -//- | 67 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 156 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему району | м2/чел. | 28,0 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,15 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 105 |  |
| - | сохраняется 3 ДОУ | -//- | 35 |  |
| - | проектируется отдельно стоящий 1 ДОУ | -//- | 70 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 180 |  |
| - | Сохраняется 1 школа | -//- | 100 |  |
| - | проектируется: расширение существующей школы | -//- | 80 |  |
| 4.3 | ФАП/амбулатория | пос/см | 40 |  |
| 4.4 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 437 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 60 |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 14,9 |  |
| 5.2 | Плотность сети главных улиц | км/км2 | 2,29 |  |
| 5.3 | Вертолётная площадка | ед. | 1 |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,42 | проектир и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,37 | проектир и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 800 | проектир и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 7,15 | проектир и сущ |