ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Заказчик:

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Государственный контракт:

№ 2298300328816000005 от  05.10.2016 г.

Проект планировки и межевания

территории поселка Искателей

муниципального образования

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Том 1

Основная часть проекта планировки

Генеральный директор	 		    		  	      А.С. Ложкин

Нач. отдела терр. планирования   	    		    	       	       Н.П. Кулеш

Главный архитектор 	            		                                                   К.А. Алексеев

Главный архитектор проекта			             	   	       В.В. Бобров

Искателей - Санкт-Петербург

2016 г.

Проект планировки и межевания территории посёлка Искателей

муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей»

муниципального образования «Заполярный район»

Ненецкого автономного округа

Содержание

1 Положения о размещении объектов капитального строительства	6

2 Характеристика планируемого развития территории	11

2.1 Развитие территории	11

2.2 Численность населения	12

2.3 Развитие жилой застройки	12

2.4 Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения	15

2.5 Развитие объектов транспортной инфраструктуры	17

2.6 Инженерное оборудование территории	18

2.6.1 Водоснабжение	18

2.6.2 Водоотведение	18

2.6.3 Энергоснабжение	19

2.6.4 Связь	20

2.6.5 Инженерная подготовка и защита территории	21

3 Основные технико-экономические показатели	22

Положения

о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории посёлка Искателей муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Проект планировки и проект межевания (далее – проект) разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-разрешительных документов:

- Договор о разработке документации по планировке территории посёлка Искателей муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Постановление о разработке проекта планировки посёлка Искателей муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Искателей муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

- Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2009 № 162-п.

- Генеральный план г.п. «Рабочий посёлок Искателей» утвержденный решением Искательского поселкового Совета от 10.12.2007 № 16.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей», Ненецкого автономного округа, 2016.

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной реконструкции данной территории на основании решений генерального плана г.п. «Рабочий посёлок Искателей», определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития посёлка, как комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные генеральным планом городского поселения «Рабочий посёлок Искателей»:

- улучшение качества и комфортности проживания за счёт более компактного размещения жилой застройки, сноса ветхого фонда и обеспечения застройки инженерной инфраструктурой.

- повышение интенсивности использования поселковых территорий при условии реконструкции центральной части посёлка, увеличения плотности застройки и уменьшении санитарно-защитных зон коммунально-складских предприятий.

- укрепление внутрипоселковых связей и создание развитой транспортной сети.

- создание целостного архитектурного облика посёлка, строительство набережной, включение лесов в структуру посёлка.

Основные цели проекта:

- обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посёлок Искателей расположен в благоприятном месте к северо-востоку от Нарьян-Мара и входит в состав Нарьян-Марской агломерации, что позволяет ему быть относительно привлекательным и комфортным для проживания.

Площадь территории составляет 886 га. Участок проектирования имеет сложную конфигурацию и совпадает с границами муниципального образования «Рабочий посёлок Искателей».

Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 28.09.2001г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Перечень остальных используемых нормативных документов приводится в соответствующих специальных разделах.

# Положения о размещении объектов капитального строительства

Таблица 1.1

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к размещению на территории Городского поселения «Рабочий посёлок Искателей»

| № | Вид объекта | Назначение | Наименование | Местоположе-ние | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты инженерной инфраструктуры | Водоснабже-ние | Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования водозабора «Захребетная Курья» | В границах проекта | 1300-1400 куб.м/сут. Показатели: цветность, мутность, железо |
|  |  |  | Ремонт скважин Водозабора «Захребетная Курья» | -//- | Количество – 3 шт. |
|  |  |  | Покупка автомобиля с цистерной для снабжения водой домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением | -//- | Количество – 1 шт. |
|  |  |  | Организация на территории п. Искателей павильонов по продаже артезианской воды | -//- | Количество – 3 шт. |
|  |  | Водоотведе-ние | Завершение работ по организации централизованной системы водоотведения | -//- | Производительность КОС – 2500 куб.м/сут |
|  |  |  | Строительство сетей водоотведения | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  | Электроснабжение | Реконструкция электросетей/кабельных линий п. Искателей | -//- | Протяженность уточняется |
|  |  |  | Обеспечение наружного уличного электроснабжения жилых улиц, не оборудованных наружным электроснабжением | -//- | Сети 0,4 кВ |
|  |  | Теплоснабже-ние | Установка на автоматических систем дозирования реагентов (котельные №1,№2, №3) | -//- | 3 шт. |
|  |  |  | Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных №1, №2, №3 | -//- |  |
|  |  |  | Строительство новых участков сети ГВС | -//- | 13,3 км |
|  |  |  | Перекладка существующих сетей ГВС | -//- | 0,2 км |
|  |  |  | Перекладка существующих сетей отопления | -//- | 3,6 км |
|  |  | Связь | Реконструкция существующей телефонной распределительной сети | -//- | Мощность – 3 000 номеров |
|  |  | Инженерная подготовка и защита территории | Устройство дамб обвалования | Территория существующей и проектируемой капитальной и усадебной застройки | Дороги-дамбы IV класса капитальности Расчётный уровень 1%-го паводка – 6,9 м Ширина гребня дамбы – 10,5 м Протяженность – 3,6 км. Объём – 80 тыс. куб.м |
|  |  |  | Подсыпка территории | локально | Площадь – 8,6 га Объём подсыпки – 13,4 тыс. куб.м |
|  |  |  | Проведение инженерно-геологических изысканий для определения запасов и физико-механических свойств грунтов используемых для подсыпки территории | В границах проекта | - |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры | Улично-дорожная сеть | Реконструкция магистральной дороги | ул. Монтажников- ул. Угольная – ул. Юбилейная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения; реконструкция участка протяжённостью 1,337 км с четырёхполосной проезжей частью. |
|  |  |  | Увеличение протяжённости ул. Губкина | западное примыкание магистральной дороги к ул. Губкина | четырёхполосная проезжая часть – 0,619 км. |
|  |  |  | Устройство пересечений и примыканий магистральной дороги | В границах проекта | Количество – 18 шт. |
|  |  |  | Благоустройство существующей и проектной улично-дорожной сети и устройство тротуаров | Магистральная дорога – Монтажников-Юбилейная, а также районы нового строительства | Ширина тротуаров - 2 м |
|  |  | Инженерно транспортные сооружения | Железобетонный мостовой переход | ул. Монтажников | Протяжённость – 60,2 м |
|  |  | Общественный транспорт | Новый автобусный маршрут | Искателей – Факел – Виладж - Искателей | Протяженность уточняется проектом |
| 3 | Объекты образования | Дошколь ное образова ние | Дошкольные образовательные учреждения | Новый детский сад в районе Факел | Вместимость – 220 мест, площадь земельного участка – 0,65 га. |
|  |  | Школь- ное образова ние | Школа | Участок на ул. Нефтяников | Строительство новой школы на 800 мест, площадь участка – 2,64 га |
| 4 | Объекты здравоохранения | Лечебно-профилактическое назначение | Поликлиника для взрослых Поликлиника для детей | ул. Губкина 13 | Вместимость – 100 пос/смену. Пристройка нового корпуса на 100 пос. см/либо строительство нового здания поликлиники на 200 пос. см |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслужива-ния | Обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания | Прачечная-Химчистка | Центральный район | Мощность прачечной - 840 кг белья в смену Мощность химчистки - 80 кг вещей в смену Поиск и содействие инвестору |
|  |  |  | Дом культуры | Центральный район | Вместимость зала 600 мест |
| 6 | Объекты торговли | Обеспечение объектами торговли и общественного питания | Магазины | В границах проектирования | 300 кв.м |

# Характеристика планируемого развития территории

## Развитие территории

В границах территории проектирования сформирована следующая планировочная структура:

- размещение индивидуальной застройки в районе Факел.

- развитие жилых массивов вдоль основных планировочных осей;

- в Центральном и Юго-Восточном районах новое строительство предусматривается на реконструкции существующих кварталов с повышением плотности жилой застройки.

Площадь территории проектирования составляет – 889,87 га.

Площадь улиц городского и местного значения в красных линиях – 88,0 га.

Площадь микрорайонов и кварталов – 159,01 га, в том числе жилая застройка – 120,83 га

Таблица 2.1.1

Баланс территории в границах проектирования

| № п.п. | Название зоны | Обозначение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж1 | 58,28 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Ж2 | 62,54 |
| 3 | Зона делового общественного и коммерческого назначения | О1 | 25,56 |
| 4 | Зона учреждений образования | О2 | 11,04 |
| 5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | О3 | 1,59 |
| 6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | Р1 | 26,36 |
| 7 | Зона рекреации | Р2 | 30,52 |
| 8 | Зона зеленых насаждений специального назначения | Р3 | 21,30 |
| 9 | Зона сложившихся природных ландшафтов | Р4 | 221,71 |
| 10 | Зона лечебно-оздоровительного отдыха | Р5 | 5,99 |
| 11 | Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения | Сх2 | 0,21 |
| 12 | Зона предназначенная для ведения садоводства дачного хозяйства огородничества | Сх3 | 14,86 |
| 13 | Зона автомобильного транспорта | Т1 | 88,00 |
| 14 | Зона водного транспорта | Т2 | 8,09 |
| 15 | Зона воздушного транспорта | Т3 | 6,03 |
| 16 | Зона производственная | П1 | 78,96 |
| 17 | Зона коммунально-складская | П2 | 43,12 |
| 18 | Зона инженерной инфраструктуры | И1 | 7,81 |
| 19 | Зона специального назначения связанная с захоронениями | Сп1 | 6,58 |
| 20 | Зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников | Сп2 | 24,70 |
| 21 | Зона специального назначения связанная с государственными объектами | Сп3 | 40,39 |
| 22 | Водный фонд |  | 106,22 |
|  | ИТОГО: |  | 889,87 |

## Численность населения

Таблица 2.2.1

Расчетная численность населения по проекту планировки в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчетное население – всего в том числе: | тыс.чел. | 8,8 |
| 1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде (весь многоэтажный) | тыс.чел. | 6,5 |
| 1.2 | - в планируемом жилищном фонде | тыс.чел. | 2,3 |
| 2. | Плотность населения | чел./га | 30 |

## Развитие жилой застройки

Предлагаемая застройка предусматривается индивидуальной застройкой с участками и многоквартирными домами малой этажности от 2 до 3 этажей.

Для осуществления предлагаемых проектных решений в границе проекта планировки потребуется снос ветхого и аварийного фонда в объеме порядка 13,1 тыс. м² общей площади.

Объём существующего сохраняемого жилищного фонда составит – 151,9 тыс. м² общей площади квартир, общее количество жителей – 6,5 тыс. чел.

Характеристики предполагаемого жилищного фонда приводятся ниже в таблице.

Всего проектируется 62,2 тыс. м2 общей площади квартир, что вместе с сохраняемым жилищным фондом составит 214,1 тыс.м2.

Проектная численность населения –8,8 тыс. человек.

Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку – 24,3 кв.м./чел.

Зона индивидуальной жилой застройки

Индивидуальные жилые дома с участками – 26,1 тыс. кв. м.

Территории новой застройки – 21,8 га.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Многоквартирные жилые дома высотой 2-3 этажа – 36,1 тыс. кв.м.

Территории новой застройки – 14,4 га.

Общие показатели по жилищному фонду приводятся ниже в таблицах 2.3.1, 2.3.2.

Таблица 2.3.1

Основные характеристики типов планируемой жилой застройки на территории проекта планировки

| Жилая застройка | Территория, га | Плот-ность, кв.м/га | Общая площадь, кв.м | Жил. обеспеченность, кв.м/чел | Числен-ность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая жилая застройка |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками | 10,3 | 1 200 | 11 200 | 29,0 | 386 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 1 этаж | 13,25 | 1 400 | 14 350 | 22,6 | 635 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 2 этажа | 42,9 | 2 100 | 81 750 | 22,6 | 3 617 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка высотой 3 этажа | 27,5 | 2 500 | 57 700 | 22,5 | 2 564 |
| ИТОГО: | 93,95 |  | 165 000 | 22,9 | 7 203 |
| Снос ветхого и аварийного фонда | 9,4 |  | 13 100 | 19,9 | 659 |
| Проектная индивидуальная жилая застройка с участками | 21,8 | 1 200 | 26 116 | 32 | 816 |
| Проектная малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2-3 этажа) | 14,4 | 2 500 | 36 119 | 25 | 1 445 |
| Новая жилая застройка всего | 36,2 |  | 62 236 | 27,5 | 2 261 |
| Жилая застройка всего | 120,8 |  | 214 136 | 24,3 | 8 805 |

Таблица 2.3.2

Общие показатели по жилищному фонду

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв.м. | 214,14 |  |
| 1.1. | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | тыс. кв.м. | 151,90 | При условии сноса аварийного жил фонда |
| 1.2. | Новое строительство по ПП – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 62,2 |  |
| 2. | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 429 | ориентировочно |
| 2.1. | в новом жилищном фонде | шт. | 237 | -//- |
| 2.2. | в сохраняемом | шт. | 192 | -//- |
| 3. | Средний показатель коэффициента застройки в том числе: |  | 0,16 |  |
|  | для нового жилищного фонда |  | 0,15 |  |
|  | для сохраняемого жилищного фонда |  | 0,17 |  |
| 4. | Средний показатель коэффициента плотности застройки |  | 0,20 |  |
| 4.1. | Коэффициент плотности проектируемого жилого фонда |  | 0,17 |  |
| 4.2. | Коэффициент плотности существующего жилого фонда |  | 0,20 |  |
| 5. | Жилищная обеспеченность в среднем по посёлку, в т. ч. | м2/чел. | 24,3 |  |
| 5.1. | жилищная обеспеченность проектируемого жилфонда | м2/чел. | 27,5 |  |
| 5.2. | жилищная обеспеченность существующего жилфонда | м2/чел. | 22,9 |  |

Рис. 3

## Характеристики планируемого развития объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Для определения нормативной потребности использовались: «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р (ред. 23.11.2009 №1767-р) (далее «Методика...»), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные Приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 года № 820.

Расчёт объектов социального и культурно-бытового обслуживания произведён на численность населения 8,8 тыс. жителей.

Дошкольные образовательные учреждения

Существующие 3 дошкольных образовательных учреждения сохраняются на перспективу (общая вместимость на 652 места).

Дополнительно проектируется один отдельно стоящий ДОУ общей вместимостью 220 мест.

Итого по проекту дополнительно размещается учреждений вместимостью – 220 мест.

Следовательно, с учётом фактической вместимости (652 места) сохраняемых объектов и строительства новых учреждений (вместимостью 220 мест) удовлетворяется потребность по вместимости в ДОУ состоящая из 872 места по проекту с соблюдением радиусов доступности.

Общеобразовательные школы

Сохраняется одна общеобразовательная школа, расположенная в границах проекта, вместимостью на 725 мест (ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»).

Проектируется:

- школа на 800 мест (участок 1) – 3,5 га.

Итого вместимость по школам с учётом сохраняемых объектов составит 1584 места, а уровень обеспеченности составит 100%.

Медицинское обслуживание населения

Для удовлетворения потребности расчётного населения в учреждениях медицинского плана, предлагается к существующему зданию ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района» пристроить дополнительный поликлинический комплекс на 100 пос./смену либо предусмотреть строительство нового здания районной поликлиники на 200-300 посещений в смену.

Предприятия коммерческого и коммунально-бытового обслуживания

Предприятия торговли и общественного питания.

Норма обеспеченности торговыми площадями для Заполярного района НАО составляет 291 кв. м на тысячу жителей, что при численности населения района проектирования потребует строительства торговых площадей в размере 300 кв.м при наличии соответствующего инвестпроекта.

Коммунально-бытовое обслуживание

Центры коммунально-бытового обслуживания населения – 1 центр на территорию р.п. Искателей. На территории центра могут размещаться следующие объекты: аптека, прачечная, химчистка, пункты проката и пр. объекты коммунального обслуживания. Организация такого центра с размещением прачечной-химчистки на основе частной инициативы при содействии органов власти в субсидировании целевых кредитов, выделении территории/помещений для размещения объекта.

Потребность населения р.п. Искателей в услугах прачечной-химчистки согласно нормативов будет удовлетворена при мощности прачечной - 1050 кг белья в смену, мощности химчистки - 100 кг вещей в смену.

Общий объём объектов обслуживания в границе проекта планировки ~ 65 тыс. м2, в том числе:

- проектируется дополнительно 30 тыс. м2 общей площади объектов обслуживания (в том числе школа и детский сад - 15 тыс. кв. м).

- сохраняется – 35 тыс. м2 (в том числе школы и детские сады - 15 тыс. кв. м).

Таблица 2.4.1

Потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| № | Наименование | Ед. измерения | Норматив на 1000 чел. на Полное развитие | Сущ. вмести-мость | Требуется на 8,8 тыс. чел. Полное развитие | Потребность в новом строительстве | Потребность в новых территориях, га | Ориентировочное кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 100 | 652 | 880 | 220 | 0,65 | 1-2 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 180 | 725 | 1584 | 800 | 2,64 | 1 |
| Территории по категории образование |  |  |  |  | 3,29 |  |
| Здравоохранение |
| 3 | Поликлиника, амбулатория | пос. см. | 26,67 | 100 | 235 | 135 | 0,3 | 1 |
| 4 | Больница (стационар) | койка | 8,9 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Станция скорой помощи | а/м | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Территории по категории здравоохранение |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Физкультура, спорт и рекреация |
| 7 | Спортивные залы | м2 пл.пола | 60-80 | 1600 | 704 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бассейн | м2 зерка-ла воды | 75 | 0 | 660 | 500 | 1 | 0-1 |
| 9 | СПА-комплекс | мест | 6 | 0 | 50 | 50 | 0,5 | 1 |
| Территории по категории физкультура и спорт |  |  |  |  | 1,5 |  |
|  | Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дом культуры | мест | 80 | 0 | 600 | 600 | 0,7 | 1 |
| Территории объектов культуры |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческое и бытовое обслуживание* |
| 11 | Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 291 | 5000 | 2561 | 300 | 0,3 | 1 |
| 12 | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 60 | 70 | 20 | встр.-пристр. | 1 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | н.д. | 79 | 0 | 0 |  |
| 14 | Общественные бани | мест | 7 | 40 | 62 | 22 | 0 | 0 |
| 15 | Прачечная | кг белья /смену | 120 | 0 | 1056 | 1050 | 0,1 | 1 |
| 16 | Химчистка | кг вещей/смену | 11,4 | 0 | 100 | 100 | 0,1 | 1 |
| Территории по категории Коммерческое и бытовое обслуживание |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Требуемые территории по основным категориям обслуживания |  |  |  |  | 6,29 |  |

## Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Для решения задач развития улично-дорожной сети р.п. Искателей предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения протяжённостью 1 337 м с четырёхполосной проезжей частью на участке ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная.

- Увеличение протяжённости ул. Губкина на западном примыкании магистральной дороги к ул. Губкина на 619 м (четырёхполосная проезжая часть).

- Устройство пересечений и примыканий магистральной дороги.

- Благоустройство существующей и проектной улично-дорожной сети в районах нового строительства и устройство тротуаров по ул. Монтажников - ул.Юбилейная с шириной тротуара 2 м.

- Строительство железобетонного мостового перехода по ул. Монтажников протяжённостью 60,2 м.

На расчетный срок, общее протяжение магистральной сети – 7,5 км.

Плотность магистралей в селитьбе 3,0 км/км², что соответствует нормативным показателям для районов с суровыми климатическими условиями.

Общественный транспорт

Основной вид городского общественного транспорта - автобус. Автобусные перевозки осуществляются муниципальным Нарьян-Марским АТП. На полное развитие автобус сохраняется как основной вид массового транспорта.

К имеющимся маршрутам Нарьян-Мар – Искателей №411, 413 предлагается дополнительный маршрут Искателей – Факел – Виладж.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Водопотребление

Общий объем расходов воды составит 2,167 тыс. куб. м/сутки, в том числе Хозяйственно-питьевое водоснабжение – 2,052 тыс. куб. м/сутки.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Приведение в соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» водоочистного оборудования  водозабора «Захребетная  Курья».

- Ремонт трёх скважин водозабора «Захребетная Курья».

- Организация на территории п. Искателей трёх павильонов по продаже артезианской воды.

- Покупка автомобиля с цистерной для снабжения водой домов, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Количество пожаров принято: 1 наружный пожар по 20 л/сек по приложению №8 к ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Расход воды на наружное пожаротушение и необходимый противопожарный объем воды составит 216 куб. м.

Системы и схемы водоснабжения

В настоящее время район проектирования охвачен системой централизованного водоснабжения. Проектом предусмотрена централизованная система объединенного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Давление в водоводах достаточное для наружного пожаротушения жилых домов и зданий социально-бытового назначения.

Водопроводная сеть, прежде всего, обеспечивает бесперебойную подачу воды потребителям. Выполнение такого условия достигается кольцеванием сетей вокруг застройки. Трассировка сети обеспечивает подачу воды всем потребителям.

### Водоотведение

Количество сточных вод

Основные объекты водоотведения – жилая и общественно-деловая застройка, объекты соцкультбыта. Удельное водоотведение приняты равными нормам водоснабжения, без учета норм на полив территории (система канализации раздельная).

Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.03 – 85. Расчет расходов сточных вод от школ, ДОУ и объектов соцкультбыта произведен по СНиП 2.04.01 – 85* и объектам аналогам.

Расход сточных вод принимается равным расходу воды по системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (за исключением расхода на полив территории) и составляет 2,2 тыс. м3/сутки.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения — жилая и общественная застройка района проектирования.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки жилой и общественной застройки приведены в обосновывающих материалах в т.1 кн.1 настоящего проекта. Удельная расчетная электрическая нагрузка принята согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99.

Суммарная электрическая нагрузка на полное развитие составит 5300 кВт.

Подключение нагрузок на стороне 0,4 кВ проектируемых кварталов застройки предусматривается со строительством новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и реконструкцией существующих ТП. Новые ТП  будут подключаться к существующим ВЛ-6 кВ.

Теплоснабжение

Тепловые нагрузки

Климатологические данные для расчета расходов теплоты приняты согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная температура наружного воздуха для  проектирования

- отопления и вентиляции				 - 37(С;

- средняя температура отопительного периода 	- 11,4(С;

- продолжительность отопительного периода 	- 290 сут;

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей района определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* и объектам-аналогам.

Суммарная расчетная нагрузка проектируемых и сохраняемых потребителей теплоты района проектирования составит Q=37,5 Гкал/ч.

Проектные предложения

Теплоснабжение сохраняемых и новых потребителей района проектирования предусматривается от существующих котельных №1,2,3.

Вся существующая многоквартирная застройка обеспечена централизованным теплоснабжением, поэтому основным мероприятием по развитию теплоснабжения на территории района проектирования будет подключение к сетям новой застройки. Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных непроходных каналах. Присоединение потребителей к тепловым сетям производится через индивидуальные тепловые пункты, установленные в каждом здании.

Индивидуальные и дачные территории не имеют централизованного отопления. На сегодняшний день застройка этих территорий представлена одноэтажными жилыми домами с печным или газовым отоплением.

Основными мероприятиями в области теплоснабжения р.п. Искателей являются:

- Установка на  автоматических систем дозирования реагентов (котельные №1,№2, №3)

- Прокладка и перекладка тепловых сетей от котельных №1, №2, №3

- Строительство новых участков сети ГВС

- Перекладка существующих сетей ГВС

- Перекладка существующих сетей отопления

### Связь

Телефонизация

Для обеспечения района проектирования телефонной связью потребуется реконструкция АТС монтированной емкостью порядка 3000 номеров.

### Инженерная подготовка и защита территории

Проектом планировки территории Городского поселения «Рабочий посёлок Искателей» предлагаются мероприятия по инженерной подготовке территории местного значения, включающие:

- Инженерные мероприятия при строительстве на тундровых грунтах (осуществляются на стадии строительства),

- Дренаж территории.

Мероприятия по строительству на территориях многолетней мерзлоты отнесены к региональному уровню  и должны реализовываться на стадии строительства.

Дождевая канализация

Дождевая канализация не требуется и не планируется из-за особенности тундровых грунтов.

Дренаж территории

Защита от затопления территории существующей и проектируемой капитальной и усадебной застройки предусматривается путем устройства дамб обвалования, одновременно выполняющих функцию дорог-дамб. Проектируемые дороги-дамбы являются сооружениями IV класса капитальности. Для сооружений этого класса расчетным является уровень паводка 1% обеспеченности, равный 6,9м. Превышение гребня дорог-дамб над расчетным уровнем принято не менее 0,5м.

Дороги-дамбы проектируются трапецеидального профиля. Ширина по гребню принимается равной 10,5 м, заложение откосов принимается равным 1:2. Верховой откос укрепляется дырчатыми железобетонными плитами (ячейки засеваются травой) по слою песчано-гравийной подготовки, низовой откос укрепляется посевом трав по слою растительного грунта.

Дороги-дамбы проектируются в комплексе с придамбовым дренажем, который защищает от подтопления обвалованную территорию.

Для намыва(подсыпки) территории рекомендуется использовать песчаные грунты из островных и русловых отложений р. Бол.Печора, а также грунты, вынимаемые при сооружении фундаментов зданий.

Для определения запасов и физико-механических свойств  грунтов необходимо проведение специальных инженерно-геологических изысканий.

Учитывая наличие на значительной территории высокого стояния уровня грунтовых вод, в целях защиты зданий от подтопления, предусматривается локальная подсыпка, устройство гидроизоляции подвалов зданий и сооружений и отмостка вокруг них.

Проектом предусматривается локальная подсыпка территорий площадью 8,6 га общим объёмом 13,4 тыс. куб.

# Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |
| 1. | Площадь территории в границах проекта планировки, в том числе: | га | 889,87 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 58,28 |  |
| 1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 62,54 |  |
| 1.3 | Зона делового общественного и коммерческого назначения | га | 25,56 |  |
| 1.4 | Зона учреждений образования | га | 11,04 |  |
| 1.5 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | га | 1,59 |  |
| 1.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 26,36 |  |
| 1.7 | Зона рекреации | га | 30,52 |  |
| 1.8 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 21,30 |  |
| 1.9 | Зона сложившихся природных ландшафтов | га | 221,71 |  |
| 1.10 | Зона лечебно-оздоровительного отдыха | га | 5,99 |  |
| 1.11 | Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения | га | 0,21 |  |
| 1.12 | Зона предназначенная для ведения садоводства дачного хозяйства огородничества | га | 14,86 |  |
| 1.13 | Зона автомобильного транспорта | га | 88,00 |  |
| 1.14 | Зона водного транспорта | га | 8,09 |  |
| 1.15 | Зона воздушного транспорта | га | 6,03 |  |
| 1.16 | Зона производственная | га | 78,96 |  |
| 1.17 | Зона коммунально-складская | га | 43,12 |  |
| 1.18 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 7,81 |  |
| 1.19 | Зона специального назначения связанная с захоронениями | га | 6,58 |  |
| 1.20 | Зона специального назначения связанная с размещением полигонов ТБО и скотомогильников | га | 24,70 |  |
| 1.21 | Зона специального назначения связанная с государственными объектами | га | 40,39 |  |
| 1.22 | Водный фонд | га | 106,22 |  |
| II. Население |
| 2.1 | Расчетное население – всего в том числе: | тыс. чел. | 8,8 |  |
| 2.1.1 | - в сохраняемом жилищном фонде | -//- | 6,5 |  |
| 2.1.2 | - в запроектированном жилфонде по ПП | -//- | 2,3 |  |
| 2.3 | Плотность населения | -//- | 30 |  |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объём жилищного фонда – всего в том числе: | тыс. кв.м. | 214,1 |  |
| 3.1.1 | Сохраняемый существующий жилфонд – всего | -//- | 151,9 |  |
| 3.1.2 | Новое строительство – всего в том числе: | -//- | 62,2 |  |
| 3.2 | Количество домов, всего в том числе: | шт. | 429 |  |
|  | в строящемся жилищном фонде | -//- | 237 |  |
|  | в сохраняемом | -//- | 192 |  |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность в среднем по всему району | м2/чел. | 24,3 |  |
| 3.4 | Средний показатель коэффициента застройки | К | 0,16 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Дошкольное образование, всего по проекту в т.ч.: | мест | 872 |  |
| - | сохраняется 3 ДОУ | -//- | 652 |  |
| - | проектируется отдельно стоящий 1 ДОУ | -//- | 220 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест | 1525 |  |
| - | Сохраняется 1 школа в границах и 2 школы прилегающие | -//- | 725 |  |
| - | проектируется: 1 отдельно стоящая школа | -//- | 800 |  |
| 4.3 | Поликлиника | пос/см | 200 |  |
| 4.4 | Предприятия торговли | кв. м торг.пл. | 5300 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 70 |  |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 79 |  |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 30,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральных улиц: | км | 7,5 |  |
| 5.2 | Плотность сети магистральных улиц | км/км2 | 1,53 |  |
| 5.3 | Протяжённость сети внутригородского общественного транспорта - автобуса | км | 2,5 |  |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жителей | 290 |  |
| 5. | Общая емкость сооружений для хранения автотранспорта населения | машино-мест | 1100 |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Общее водопотребление | тыс. м3/сут. | 2,2 | проект и сущ |
| 6.2 | Суммарный сброс сточных вод | тыс. м3/сут. | 2,2 | проект и сущ |
| 6.3 | Суммарная электрическая нагрузка | кВт | 5300 | проект и сущ |
| 6.4 | Общее потребления тепла | Гкал/час | 37,5 | проект и сущ |